ISBN 978-963-7727-04-7

Kiadja az Artifex Kiadó Kft., 1119 Budapest, Pajkos u. 28.

info@artifexkiado.hu

+36-1-783 17 11

www.epitesimegoldasok.hu

www.tervlap.hu

www.epitesztovabbkepzes.hu

Hirdetések, céginformációk:

Sárdy Csaba

sardy.csaba@artifexkiado.hu

+36-20-240 72 32

Szerzők: Tóth Balázs Tamás (tanulmány), Csanády Pál

Önkéntes segítők: Csanády Ábel, Dénes Filip, Szmetana Dávid

Felelős szerkesztő: Csanády Pál

csanady.pal@artifexkiado.hu

Nyomda: D-Plus

Tanácsadó: :

Figyelem! Folyamatosan karbantartott anyag! A friss kiadás a www.epitesimegoldasok.hu/cpr oldalról tölthető le!

Bár a kiadvány tartalmát többször ellenőriztük, az esetleg mégis előforduló nyomdai hibákért és az ebből fakadó károkért nem vállalunk felelősséget.

:

t

Bevezető	5

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletének termékcsoportjai	10

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek	11

1. 1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása	11

1.2. Épületek közbenső és tetőfödéme / ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Üreges födémpanelok	24

1.7. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Födémrendszerek födémlemezei / Épületek közbenső és tetőfödéme, parkoló vagy közlekedő területek, áteresz lefedések stb.	25

1.9. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Falelemek / Épületek külső, belső, teherhordó, nem teherhordó falai	26

1.10. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Gerendákból és béléstestekből épített födémrendszerek	27

1.11. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek /Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből	28

1.12. Égetett agyag béléstestek / Épületek gerendákból és béléstestekből készülő födémeinek béléstestjeiként	29

1.14. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai	30

1.18. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Kültéri és beltéri lépcsők	33

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok	34

2.1. Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk / Nem tűz- és füstgátló termékek	34

2. 3. Redőnyök	35

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók	36

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre	43

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)	43

3.2. Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei	61

3.4. Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is / Fogalom meghatározások és jellemzők / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is	65

3.5 Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő lemezeket is	66

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek	68

4.1 Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek	68

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek	182

4.3. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése	198

4.4. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése	201

4.5. Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok	206

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek	210

4. 7. Minden más hőszigetelő termék esetében	220

4.8. Homlokzati hőszigetelő rendszerek	221

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek	227

6.1. Égéstermék-elvezető berendezések	227

6.2. Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei	228

7. Gipsztermékek	239

7.1. Gipszkarton lemezek, burkolóanyagként	239

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz	241

7.3. Gipszkarton lemezek fugázóanyagai, gipszkarton lemezek fugázó anyagaiként	249

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez	251

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez	252

7.5. Szálerősítésű gipszlemezek, gipszrostlemezek burkolóanyagként	257

11. Szaniterek	258

11.1. Bűzelzárós WC-csészék és WC-berendezések / Fürdőszobák, WC-k	258

11.2. Háztartási célú zuhanytálcák	258

11.3. Háztartási célú fürdőkádak	259

11.5. Bidék	260

11.7. Mosdók	260

11.11. WC-k és vizeldék öblítőtartályai WC-k és vizeldék vízöblítéséhez	260

Csaptelepek	261

12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések	261

12.7. Közúti zajárnyékoló berendezések	261

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag	262

15.1 Általános felhasználású cementek	262

15.2. Kőművescement	271

15.5. Építési mész	272

15.8. Különleges cementek: Mérsékelten szulfátálló cementek	273

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok	275

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként	275

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz	303

17.3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon	338

18. Szennyvízelvezetési és -kezelési termékek	344

18.1. Csatornázási aknaelemek betonból / Aknafenék, aknagyűrű és aknaszűkítő elemek, valamint folyásfenék és padka bevonata	344

19. Padlóburkolatok	346

19.6. Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként	346

19.7. Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek - pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. - burkolására használva	349

19.7. Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek - pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. - burkolására használva	350

19.8. Beton járdalapok gyalogosok, ill. járművek által használt utak, valamint tetők burkolására használt, előregyártott beton burkolólapok és kiegészítők.	351

19.9. Beton útszegélykövek előregyártott vasalatlan beton szegélyelemek vagy vízelvezető-árokelemek, melyeket forgalmi területeken, vagy tetőkön használhatnak	353

19.12. Mozaiklapok kültéri használatra cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok (terrazzo lapok)	354

21. Belső és külső fal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek	355

21.3. Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez	355

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek	357

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására	357

22. 2. Beton tetőcserép alap és kiegészítő cserepei magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására	370

22. 5. Biztonsági tetőhorgok	372

22. 8. Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek	373

Tetőablakok	374

24. Adalékanyagok	440

24. 3. Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz	440

24. 4. 1. Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz	441

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek	444

26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz	444

26.4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)	458

26. 10. Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására	467

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok	468

26.14. Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA)	476

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek	480

35. 5. Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstgátak	480

Egyéb	481

Bitumnes kellősítés	481

Szellőzők	482

Alapozók	484

Szárazbeton	484

Üvegszövetek, vakolaterősítő hálók	485

Színező paszták	485

Festékek	486

Tűzvédelmi célú természetes füst- és hőelszívó készülékek	487

Műgyanta padlóbevonati irányelv	488

1. Aljzatok típusa	488

2. Terhelési fokozatok	492

3. Alkalmazási területek – követelmények – hozzárendelhető rétegvastagságok	493

4. Bevonatrendszer típusok és követelményeik	496

5.  A műgyantabevonat készítés anyagai	499

6. Bevonatok és bevonatrendszerek vastagság szerinti csoportosítása	501

7. Kivitelezési eljárások, fogalmak	502

8. Minőségi követelmények, ajánlott vizsgálati módszerek	506

9. Minősítés, a minőség értékelése	509

10. Műgyanta padlóburkolatok ápolása és karbantartása	510

Alkalmazási segédlet esztrichpadozatok tervezéséhez	511

# Bevezető

Változó jogszabályok

Az utóbbi években, hónapokban jelentős változások történtek az építési jog területén. A változások egy részét az Európai Unió jogszabályainak módosulásai tették szükségessé, többnyire úgy, hogy az Európai Parlament és a Tanács rendeletei közvetlenül váltak hatályossá Magyarországon. A jogszabály-módosítások egy másik része saját, magyar „fejlesztés”, amelyekkel a jogalkotók az építés logikus, koherens és előremutató szabályozását kívánják elérni.

A régi mondás szerint „semmi sem tökéletes, talán még mi sem”, és ez a változásokra, módosításokra is igaz, azonban akkor járunk el helyesen, ha a körülményeket, a célokat és a lehetőségeket együttesen mérlegelve, a szándékokat és összefüggéseket megismerve tanulmányozzuk és értelmezzük a mindennapi munkánkat alapvetően befolyásoló jogszabályváltozásokat. Amennyiben az előbbieket szem előtt tartva közeledünk az új vagy módosult jogszabályokhoz, akkor megállapíthatjuk, hogy azok az építési folyamat illetve a folyamat résztvevői által létrehozott produktumok, a tervek és a megvalósuló létesítmények jobb minősége, valamint a produktumokkal összefüggő felelősségi körök pontos meghatározása felé mutatnak.

A felelősség

Azt, hogy mit jelent egy folyamat egyes elemeinek egymáshoz kapcsolódása, azaz a folyamat minősége, illetve maga a produktum, a terv és építmény minősége, nem kell hosszasan magyarázni. A felelősség értelmezésének fontosságára azonban talán nem felesleges egy példát bemutatni a jelen kiadvány témaköréhez kapcsolódva. Aki először kezdi tanulmányozni az egyik rendeletről – töredelmesen bevallva jogilag nem szakszerűen - CPR-nek elnevezett témakört, hamarosan belebotlik az építési termék kontra készlet kérdésébe. A CPR területén eddig leggyakrabban felmerült három kérdés egyike az, hogy mi a különbség az építési termék és az építési készlet illetve az építési készlet és az épületszerkezet között? Tudjuk persze, hogy a szakzsargon nehezen kezelhető egy tervező, egy építész számára és az egész szőrszálhasogatásnak tűnik, azonban egy ház megépítésekor, átadásakor és használata során mégis van jelentősége.

A készlet olyan építési termék, amely több különálló elemből, „alkatrészből” áll és össze kell szerelni ahhoz, hogy az épületbe be lehessen építeni. A lényeg azonban az, hogy ezt a legalább két külön elemet egyetlen gyártó hozza forgalomba, tehát beazonosítható egy gyártó, aki gyártói felelősséget vállal az összes alkotóelemért. Az épületszerkezet, amit a jogi nyelv építményszerkezetnek nevez, bár az elkészült épület részeként az építés hagyományos szakmai ismeretei szerint semmiben sem különbözik a készlettől, a felelősség kérdését szem előtt tartó jog szabályai szerint nem azonos a készlettel, mégpedig azért, mert nem azonosítható be egyetlen gyártó, aki az összes alkotóelemért vállalja a gyártói felelősséget.

A jogi környezet

A CPR területén – fogadjuk el, hogy a továbbiakban ez lesz a gyűjtőneve az építési termékekkel, azok forgalmazásával, betervezésével és beépítésével foglalkozó témakörnek – két jogszabályt kell elsősorban megismerni. Az egyik

- az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről;

(ez az igazi CPR a rendelet angol címének: construction products regulation rövidítéséből ) ami az egész Európai Unióban hatályos, és ennek magyarországi kiegészítése a

- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól

Az építést Magyarországon alapvetően az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről, azaz az Építési törvény, szabályozza, valamint a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről, azaz az OTÉK egyes előírásai is szerepet kapnak a CPR területén.

A „mi mennyi?” és a „mennyi?”

A CPR új rendszerével az eddigi jogszabályokon alapuló gyakorlathoz képest megváltozott a tervező feladata, az építménybe bekerülő építési termékek milyenségét, elvárt műszaki teljesítményét is meg kell „terveznie. Ezzel azonban a felelőssége is megnövekedett.

A tervező meghatározza az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét.

Az építési termék teljesítményét – néhány, a rendeletben megfogalmazott eset kivételével – teljesítménynyilatkozat igazolja.

A tervező a kivitelezés megkezdéséhez szükséges kivitelezési dokumentáció elkészítése során az elvárt műszaki teljesítmények alapján meghatározza a beépítésre kerülő építési termékeket.

A tervező problémája a fentiekből jól látható. A tervezési folyamat során el kell döntenie, hogy mit tudjon a beépítendő termék, azaz meghatározza az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét. A kivitelezés során az elvárt műszaki teljesítmény alapján kell választani az annak megfelelő építési termékek közül. Ebben a választásban az építési termékek teljesítménynyilatkozata az iránymutató. A tervezéskor azonban a termék nincsen a kezében, a teljesítménynyilatkozat többnyire nem áll a tervező rendelkezésére, elsősorban saját szakmai tudása, tapasztalata alapján kell kiválasztania az építménybe betervezett építési termék lényeges terméktulajdonságait és meghatároznia az elvárt műszaki teljesítményt.

Ahhoz, hogy ezt a problémát teljes körűen meg lehessen oldani, egyrészt módosítani kellene a tervezők képzését, úgy az alapképzést, mint a szakmagyakorlók számára szervezett továbbképzéseket, másrészt az építési termékek gyártóinak a tervezők munkáját segítő módon összeállított és megbízható információs anyagokat kellene közzétenniük, harmadrészt pedig a termékek felhasználási módjából illetve az őket érő hatások rendszeréből kiinduló szakmai segédletekre lenne szükség. Ezenkívül segítséget nyújthatnak független, és kellő felkészültséggel rendelkező szakintézet által kiadott igazolások is. Jelen kiadvány is ebbe a sorba illeszkedik, célja a tervezők munkájának megkönnyítése. Az Adattár szerkesztői a 275-ös rendelet mellékletének rendszerében összegyűjtötték az építési termékek fellelhető teljesítménynyilatkozatait, és azoknak az adatait áttekinthető és – ami fontosabb – összehasonlítható módon táblázatokba foglalták. Az Adattár alapján a tervező meg tudja határozni a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen lényeges terméktulajdonságokat, illetve tájékozódhat a különböző építési termékek teljesítményeiről.

2014. január 13.

Tóth Balázs

A teljesítménynyilatkozatra vonatkozó előírások rendszere

|  | Harmonizált szabvánnyal lefedett vagy ETA-val rendelkező építési termékek esetén | Harmonizált szabvánnyal nem lefedett és ETA-val sem rendelkező termékek esetén |
| --- | --- | --- |
| Forgalmazás | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kötelező a 305/2011/EU rendelet szerint | a 2012. évi LXXXVIII. piacfelügyeleti törvény a mérvadó |
| Beépítés | TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT kötelező a 275/2013 (VII.16.) kormányrendelet szerint |
|  | a 305/2011/EU rendelet szerinti teljesítménynyilatkozat felhasználható | néhány, a rendeletben megfogalmazott eset kivételével |

# A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 1. mellékletének termékcsoportjai (eredeti helyesírással)

1. ELŐRE GYÁRTOTT NORMÁL/KÖNNYŰSÚLYÚ/ AUTOKLÁVOZOTT PÓRUSBETON-TERMÉKEK

2. AJTÓK, ABLAKOK, ABLAKTÁBLÁK, KAPUK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ VASALATOK

3. MEMBRÁNOK, BELEÉRTVE A FOLYADÉKKÉNT FELHORDOTTAKAT ÉS A KÉSZLETEKET IS (VÍZ- ÉS/VAGY VÍZGŐZ SZIGETELÉSI CÉLRA) MINDEN FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE

4. HŐSZIGETELŐ ANYAGOK, TÖBBRÉTEGŰ SZIGETELŐ KÉSZLETEK/RENDSZEREK

5. SZERKEZETI TEHERHORDÓ ELEMEK, SZERKEZETI ILLESZTÉSEKNÉL HASZNÁLT CSAPOK

6. KÉMÉNYEK, FÜSTGÁZVEZETÉKEK ÉS SPECIÁLIS TERMÉKEK

7. GIPSZTERMÉKEK

8. GEOTEXTÍLIÁK

9. FÜGGÖNYFALAK / KÜLSŐ FALBURKOLAT / SZERKEZETLEZÁRÓ ÜVEGEZÉSI RENDSZEREK

10. RÖGZÍTETT TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK

11. SZANITEREK

12. FORGALMI KELLÉKEK: KÖZÚTI BERENDEZÉSEK

13. SZERKEZETI FAANYAGOK / ELEMEK ÉS SEGÉDANYAGAIK

14. FAALAPÚ PANELEK ÉS ELEMEK

15. CEMENT, ÉPÍTÉSI MÉSZ ÉS EGYÉB HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGOK

16. BETONHOZ ALKALMAZOTT BETONACÉL ÉS FESZÍTETT ACÉL (ÉS SEGÉDANYAGAIK), UTÓFESZÍTŐ

17. FALAZAT ÉS EZZEL KAPCSOLATOS TERMÉKEK, FALAZÓEGYSÉGEK, VAKOLÓHABARCSOK, SEGÉDANYAGOK

18. SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS KEZELÉSI TERMÉKEK

19. PADLÓBURKOLATOK

21. BELSŐ ÉS KÜLSŐ FAL ÉS MENNYEZETBURKOLATOK, BELSŐ VÁLASZFALRENDSZEREK

22. TETŐBURKOLATOK, TETŐ-FELÜLVILÁGÍTÓK, TETŐABLAKOK ÉS SEGÉDTERMÉKEK, TETŐSZERKEZETEK

23. ÚTÉPÍTÉSI TERMÉKEK

24. ADALÉKANYAGOK

26. BETONNAL, VAKOLÓ- ÉS FALAZÓHABARCCSAL KAPCSOLATOS TERMÉKEK

27. LÉGFŰTŐ BERENDEZÉSEK

28. EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT VÍZZEL NEM ÉRINTKEZŐ CSÖVEK, TARTÁLYOK

30. SÍKÜVEG-, PROFILÜVEG- ÉS ÜVEGTÉGLATERMÉKEK

31. ERŐÁTVITELI KÁBELEK, VEZÉRLŐKÁBELEK, TÁVKÖZLÉSI KÁBELEK

32. TÖMÍTŐANYAGOK

33. RÖGZÍTŐ ANYAGOK

34. ÉPÜLETSZERKEZETEK, ÉPÜLETELEMEK, ELŐRE GYÁRTOTT ELEMEK

35. TŰZGÁTLÓ, TŰZTERJEDÉST GÁTLÓ ÉS TŰZVÉDELMI TERMÉKEK, TŰZKÉSLELTETŐ TERMÉKEK

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1. 1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | Áthidaló | Áthidaló | Áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. |
|  | Terméknév |  | Elemmagas áthidaló | Thermo-áthidaló | A-12 áthidaló |
|  | Cég címe |  | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 845-2:2003 28/2011. BM rendelet (OTSZ) 7/2006. TNM rend. (Energetika) | MSZ EN 845-2:2003 28/2011. BM rendelet (OTSz) 7/2006. TNM rend. (Energetika) | MSZ EN 845-2:2003 28/2011. BM rendelet (OTSz) 7/2006. TNM rend. (Energetika) |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Keresztmetszet (szélesség/magasság) 65/238 mm Gyártási hossz 1,00-3,50 m Nyílásméret 0,50-3,25 m Méretlépcső 0,25 m | Keresztmetszet (szélesség/magasság) 120/65 mm Gyártási hossz 1,00-3,25 m Nyílásméret 0,75-3,00 m Méretlépcső 0,25 m | Keresztmetszet (szélesség/magasság) 120/65 mm Gyártási hossz 1,00-3,00 m Nyílásméret 0,75-2,75 m Méretlépcső 0,25 m |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel |  |  |  |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 34,3 kg/fm | 14 kg/fm | 14 kg/fm |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | Rf: 0,06 m2K/W | λ: 0,449 W/mK | Rf: 0,167 m2K/W |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | Tűzállósági határérték vakolatlan szerkezetre R 45 1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat R 60 1,5 cm perlitvakolattal R 120 Tűzvédelmi osztály A1 | Tűzállósági határérték vakolatlan szerkezetre R 30 Tűzvédelmi osztály A1 | Tűzállósági határérték vakolatlan szerkezetre R 45 1 cm jav. mész- vagy gipszvakolat R 60 1,5 cm perlit vakolattal R 120 Tűzvédelmi osztály A1 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | Anyagminőségek |  | Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm, St 180/200 Lágyvasalás BHS 55.50 | Kerámia kéregelem T230 Beton C30/37-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm, St 180/200 Feszítőhuzal szakítószilárdsága 1960 kN/mm2 Méretválaszték | Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ2,5 mm, St 180/200 Feszítőhuzal szakítószilárdsága 1960 kN/mm2 |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | Áthidaló |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Wienerberger Téglaipari zRt. |
|  | Terméknév |  | A-10 áthidaló |
|  | Cég címe |  | 1119 Budapest Bártfai u. 34 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 845-2:2003 28/2011. BM rendelet (OTSZ) 7/2006. TNM rend. (Energetika) |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Keresztmetszet (szélesség/magasság) 100/85 mm Gyártási hossz 1,00-3,25 m Nyílásméret 0,75-3,00 m Méretlépcső 0,25 m |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  |  |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel |  |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 18 kg/fm |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | Rf: 0,167 m2K/W |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | Tűzállósági határérték vakolatlan szerkezetre R 30 1 cm perlitvakolattal R 120 Tűzvédelmi osztály A1 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| Egyéb jellemző: | Anyagminőségek |  | Kerámia kéregelem T230 Beton C40/50-XC3-8-F6 Feszítőhuzal Φ5 mm, 1770.5 SK, MSZ 5720:1993 |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 1300x200x100 HU014054640000476 | Peá 1300x200x125 HU014054640000513 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 1300 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 99 mm ± 5 mm | Hosszúság: 1300 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 124 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 21 KN | 21 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 95 kg/m2 ± 5 % | 120 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 1300x200x150 HU014054640000544 | Peá 1400x200x100 HU014054640000674 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 1300 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 149 mm ± 5 mm | Hosszúság: 1400 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 99 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 21 KN | 13,8 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 135 kg/m2 ± 5 % | 95 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 1400x200x125 HU014054640000704 | Peá 1400x200x150 HU014054640000735 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 1400 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 124 mm ± 5 mm | Hosszúság: 1400 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 149 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,8 KN | 13,8 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 120 kg/m2 ± 5 % | 135 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 1600x200x100 HU014054640001237 | Peá 1600x200x125 HU014054640001244 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 1600 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 99 mm ± 5 mm | Hosszúság: 1600 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 124 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 95 kg/m2 ± 5 % | 120 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 1600x200x150 HU014054640001251 | Peá 1800x200x100 HU014054640001473 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 1600 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 149 mm ± 5 mm | Hosszúság: 1800 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 99 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 135 kg/m2 ± 5 % | 95 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 1800x200x125 HU014054640001497 | Peá 1800x200x150 HU014054640001527 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 1800 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 124 mm ± 5 mm | Hosszúság: 1800 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 149 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 120 kg/m2 ± 5 % | 135 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 2000x200x100 HU014054640001763 | Peá 2000x200x125 HU014054640001824 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 2000 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 99 mm ± 5 mm | Hosszúság: 2000 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 124 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 95 kg/m2 ± 5 % | 120 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 2000x200x150 HU014054640001879 | Peá 2200x200x100 HU014054640002210 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 2000 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 149 mm ± 5 mm | Hosszúság: 2200 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 99 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 135 kg/m2 ± 5 % | 95 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 2200x200x125 HU014054640002227 | Peá 2200x200x150 HU014054640002234 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 2200 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 124 mm ± 5 mm | Hosszúság: 2200 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 149 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 120 kg/m2 ± 5 % | 135 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 2400x200x100 HU014054640002517 | Peá 2400x200x125 HU014054640002579 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 2400 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 99 mm ± 5 mm | Hosszúság: 2400 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 124 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 95 kg/m2 ± 5 % | 120 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.1. Áthidalók / Falazatokban lévő, legfeljebb 4,5 m szélességű nyílások áthidalása

|  | Funkció |  | áthidaló |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Peá 2400x200x150 HU014054640002609 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 845-2:2003-09 EN 846-11:2000-08 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08 A.2. táblázat EN 1745:2010-08 EN 845-2:2003-09 EN 772-18:2011-07 |
| 1. 1. | Méretek | minden felhasználási területre | Hosszúság: 2400 mm ± 15 mm Magasság: 199 mm ± 5 mm Szélesség: 149 mm ± 5 mm |
| 1. 2. | Teherbíró képesség |  | 13,6 KN |
| 1. 3. | Vízfelvétel | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |
| 1. 4. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás esetén, amelyeknél páranyomás különbség léphet fel | 5/10 |
| 1. 5. | Tartósság (fagyállóság) | külső épületszerkezetben történő felhasználás |  |
| 1. 6. | Egységnyi felületre vonatkoztatott tömeg | minden felhasználási területre | 135 kg/m2 ± 5 % |
| 1. 7. | Hőtechnikai tulajdonság | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK |
| 1. 8. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | R30 |
| 1. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Minimális felfekvési hossz: |  | 200 mm |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.2. Épületek közbenső és tetőfödéme / ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Üreges födémpanelok

|  | Funkció |  | Általános és egyedi rendeltetésű épületek födémszerkezete, szerkezeti célra |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | ELŐREGYÁRTOTT vasbeton üreges födémpanel az MSZ EN 1168:2005+A2:2009 szerint |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1168:2005+A2.2009 |
| 2. 1. | Geometriai tulajdonságok |  |  |
| 2. 2. | Beton nyomószilárdsága | minden felhasználási területre | C40/50 - C50/60 |
| 2. 3. | Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára |  | Feszítőbetét folyáshatár (0,2%) ≥ 1570 N/mm2 Feszítőbetét szakítószilárdság ≥ 1770 N/mm2 |
| 2. 4. | Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás) |  | Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki adatokat lásd az elhelyezési terven és alkalmazástechnikai útmutatóban. |
| 2. 5. | Léghang- és lépéshang szigetelés | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |
| 2. 6. | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  |
| 2. 7. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 2. 8. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |
| 2. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.7. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Födémrendszerek födémlemezei / Épületek közbenső és tetőfödéme, parkoló vagy közlekedő területek, áteresz lefedések stb.

|  | Funkció |  | Födémrendszerek ELŐREGYÁRTOTT vasbeton födémlemezei (kéregfödém) az MSZ EN 13747:2005+A2:2010 szerint |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Általános és egyedi rendeltetésű épületek monolit vasbeton födémszerkezetének terv szerinti vasalással készülő előregyártott vasbeton zsaluzó kéreglemeze |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13747:2005+A2:2010 |
| 7. 1. | Geometriai tulajdonságok |  |  |
| 7. 2. | Beton nyomószilárdsága | minden felhasználási területre | legalább C25/30 |
| 7. 3. | Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára |  | Betonacél folyáshatár ≥ 550 N/mm2 Betonacél szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2 |
| 7. 4. | Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás) |  | Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki adatokat lásd az elemelhelyezési terven és alkalmazástechnikai útmutatóban. |
| 7. 5. | Léghang- és lépéshang szigetelés | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |
| 7. 6. | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  |
| 7. 7. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 7. 8. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |
| 7. 9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.9. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Falelemek / Épületek külső, belső, teherhordó, nem teherhordó falai

|  | Funkció |  | ELŐREGYÁRTOTT vasbeton falelemek az MSZ EN 14992:2007+A1:2013 szerint | Beton falazóelem homlokzati és burkoló falazatokhoz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. | ABeton-Viacolor Térkő Zrt. |
|  | Terméknév |  | Épületek, építmények külső, belső, teherhordó, nem teherhordó falai, valamint zsaluzó falelemei | Adalékanyagos beton falazóelem |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 14992:2007+A1:2013 | MSz EN 771-3:2011 |
| 9. 1. | Geometriai tulajdonságok |  |  | Megfelelt |
| 9. 2. | Beton nyomószilárdsága | minden felhasználási területre | legalább C25/30 | 6,5 N/mm2 |
| 9. 3. | Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára |  | Betonacél folyáshatár ≥ 550 N/mm2 Betonacél szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2 |  |
| 9. 4. | Teherbíró képesség |  | Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki adatokat lásd az elemelhelyezési terven és alkalmazástechnikai útmutatóban. |  |
| 9. 5. | Vízfelvétel | külső térelhatároló falszerkezetben történő felhasználás |  | 173 g/m2s |
| 9. 6. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak |  |  |
| 9. 7. | Léghangszigetelés | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |  |
| 9. 8. | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  |  |
| 9. 9. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 9. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  | A1 |
| 9. 11. | Fagyállóság | külső térelhatároló falszerkezetben történő felhasználás |  |  |
| 9. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.10. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Gerendákból és béléstestekből épített födémrendszerek

|  | Funkció |  | ELŐREGYÁRTOTT vasbeton gerenda LMF födémrendszerhez | Födémgerenda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. | Wienerberger Téglaipari zRt. |
|  | Terméknév |  | Födémrendszerek ELŐREGYÁRTOTT vasbeton gerendái az MSZ EN 15037-1:2008 szerint | Födémgerenda |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | 1119 Budapest Bártfai u. 34 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15037-1:2008 | MSZ EN 15037-1 A-27/1992 |
| 10. 1. | Méretek |  |  |  |
| 10. 2. | Beton nyomószilárdsága | minden felhasználási területre | C25/30 |  |
| 10. 3. | Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára |  | Betonacél folyáshatár ≥ 550 N/mm2 Betonacél szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2 |  |
| 10. 4. | Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás) |  |  |  |
| 10. 5. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  | REI 30 |
| 10. 6. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzállósági osztály |  |  | A1 |
|  | Akusztikai teljesítőképesség |  |  | Rw: 7–59 dB Lnw: 89-39 dB |
|  | Hővezetési ellenállás |  |  | 0,471-0,300 m2K/W |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.11. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek /Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből

|  | Funkció |  | ELŐREGYÁRTOTT vasbeton gerendák közötti kitöltő elemként használható |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | ELŐREGYÁRTOTT beton födémbéléstest az MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 szerint |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15037-2:2009+A1:2012 |
| 11. 1. | Geometriai tulajdonságok |  | NR |
| 11. 2. | Beton nyomószilárdsága |  |  |
| 11. 3. | Teherbírás | minden felhasználási területre |  |
| 11. 4. | Könnyűbeton száradás okozta zsugorodása |  |  |
| 11. 5. | Száraz testsűrűség |  |  |
| 11. 6. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| Egyéb jellemző: | Mechanikai hatásokkal szembeni ellenállás |  | R1; R2 |
|  | Tűzállóság |  | A1 |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.12. Égetett agyag béléstestek / Épületek gerendákból és béléstestekből készülő födémeinek béléstestjeiként

|  | Funkció |  | Béléstestek | Béléstestek | Béléstestek | Béléstestek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. |
|  | Terméknév |  | PTH 60/17 | PTH 45/17 | PTH 60/10 | PTH 45/10 |
|  | Cég címe |  | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15037-1 A-27/1992 | MSZ EN 15037-1 A-27/1992 | MSZ EN 15037-1 A-27/1992 | MSZ EN 15037-1 A-27/1992 |
| 12. 1. | Méretek, mérettűrések |  | Tengelytávolság - 600 mm Szélesség (szabvány szerint) l 515 mm Szélesség (alsó látszó felület) b 480 mm Magasság h 170 mm Hosszúság L 250 mm A váll magassága h 65 mm A váll szélessége b 20 mm A váll vastagsága h e 20 mm | Tengelytávolság -450 mm Szélesség (szabvány szerint) 365 mm Szélesség (alsó látszó felület) 330 mm Magasság h 170 mm Hosszúság L 250 mm A váll magassága h 65 mm A váll szélessége b 20 mm A váll vastagsága h e 20 mm | Tengelytávolság - 600 mm Szélesség (szabvány szerint) l 515 mm Szélesség (alsó látszó felület) b 475 mm Magasság h 100 mm Hosszúság L 250 mm A váll magassága h 65 mm A váll szélessége b 20 mm A váll vastagsága h 35 mm | Tengelytávolság - 450 mm Szélesség (szabvány szerint) l 365 mm Szélesség (alsó látszó felület) b 325 mm Magasság h 100 mm Hosszúság L 250 mm A váll magassága h 65 mm A váll szélessége b 20 mm A váll vastagsága h 35 mm |
| 12. 2. | Mechanikai ellenállás |  |  |  |  |  |
| 12. 3. | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 12. 4. | Hőtechnikai tulajdonság |  | 0,471-0,300 m2K/W | 0,471-0,300 m2K/W | 0,471-0,300 m2K/W | 0,471-0,300 m2K/W |
| 12. 5. | Tartósság |  |  |  |  |  |
| 12. 6. | Tűzvédelmi osztály | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 12. 7. | Veszélyes anyagok |  |  |  |  |  |
|  | Tűzállóság |  | REI 30 | REI 30 | REI 30 | REI 30 |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.14. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai

|  | Funkció |  | monolit beton és vasbeton falazatok ELŐREGYÁRTOTT beton zsaluzóeleme. A zsaluzóelemből készült falazat csak statikai terv szerinti kibetonozással és vasalással építhető. | Nem teherhordó beton zsalukövek száraz l vagy habarcságyba történő falazással, beton vagy habarcs fugakitöltéssel, kültéri és beltéri alkalmazásra valamint válaszfalak készítésére |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. | Semmelrock Stein+Design |
|  | Terméknév |  | Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek az MSZ EN 15435:2008 szerint | Formában illeszkedő SB |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | Bajcsy‐Zsilinszky út 108.H‐2364 Ócsa |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15435:2008 | EN 15435:2008 |
| 14.1. | Geometriai tulajdonságok |  | ZS-20 500 x 200 x 230 mm / 900 mm² ZS-25 500 x 250 x 230 mm / 2x300 mm² ZS-30 500 x 300 x 230 mm / 2x300 mm² ZS-40 500 x 400 x 230 mm / 2x300 mm² PZS-20 200 x 200 x 230 mm PZS-25 250 x 250 x 230 mm PZS-30 300 x 300 x 230 mm | Hosszúság[mm] 500 / 500 / 500 / 500 + 5 -5 Szélesség[mm] 150 / 200 / 300 /400 + 5 -5 Magasság[mm] 250 / 250 / 250 / 250 + 3 - 5 |
| 14.2. | Külső kéreg hajlítószilárdsága | minden felhasználási területre | ≥ 2,50 N/mm2 | 0,9 N/mm2 |
| 14.3. | Bordák húzószilárdsága |  | ≥ 0,25 N/mm2 | 5,98 N/mm2 |
| 14.4. | Nedvesség okozta tágulás, száradás okozta zsugorodás |  |  | Száraz zsugorodás/alakváltozás a nedvesség hatására MSZ EN 772-14 |
| 14.5. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak | µ = 5/15 (EN 1745 szerint) | MSZ EN 1745 |
| 14.6. | Fagyállóság | külső falban |  | M25 |
| 14.7. | Léghangszigetelés | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |  |
| 14.8. | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  | hővezetés az MSZ EN |
| 14.9. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 14.10. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 |  |
| 14.11. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  | nem tartalmaz |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.14. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai

|  | Funkció |  | Nem teherhordó beton zsalukövek száraz l vagy habarcságyba történ ő falazással, beton vagy habarcs fugakitöltéssel, kültéri és beltéri alkalmazásra valamint válaszfalak készítésére | Nem teherhordó beton zsalukövek száraz l vagy habarcságyba történ ő falazással, beton vagy habarcs fugakitöltéssel, kültéri és beltéri alkalmazásra valamint válaszfalak készítésére |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Semmelrock Stein+Design |  |
|  | Terméknév |  | ZSALUKÖ | OSZLOPZSALU, |
|  | Cég címe |  | Bajcsy‐Zsilinszky út 108.H‐2364 Ócsa |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 15435:2008 |  |
| 14.1. | Geometriai tulajdonságok |  | Hosszúság[mm] 500 / 500 / 500 / 500 + 5 -5 Szélesség [mm] 150 / 200 / 250 / 300 + 5 -5 Magasság [mm] 250 / 250 / 250 / 250 + 3-5 | Hosszúság [mm] 300 + 5 -5 Szélesség[mm] 300 + 5 -5 Magasság [mm] 250 + 3 -5 |
| 14.2. | Külső kéreg hajlítószilárdsága | minden felhasználási területre |  |  |
| 14.3. | Bordák húzószilárdsága |  |  |  |
| 14.4. | Nedvesség okozta tágulás, száradás okozta zsugorodás |  | Száraz zsugorodás/alakváltozás a nedvesség hatására MSZ EN 772-14 | Száraz zsugorodás/alakváltozás a nedvesség hatására MSZ EN 772-14 |
| 14.5. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak | MSZ EN 1745 | MSZ EN 1745 |
| 14.6. | Fagyállóság | külső falban | kelégítő | kelégítő |
| 14.7. | Léghangszigetelés | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |  |
| 14.8. | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | hővezetés az MSZ EN 1745/12664 | hővezetés az MSZ EN 1745/12664 |
| 14.9. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 14.10. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 14.11. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nem tartalmaz | nem tartalmaz |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.14. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek / Épületek falazatai

|  | Funkció |  | Nem teherhordó beton zsalukövek száraz l vagy habarcságyba történő falazással, beton vagy habarcs fugakitöltéssel, kültéri és beltéri alkalmazásra valamint válaszfalak készítésére | Nem teherhordó beton zsalukövek száraz l vagy habarcságyba történő falazással, beton vagy habarcs fugakitöltéssel, kültéri és beltéri alkalmazásra valamint válaszfalak készítésére |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Semmelrock Stein+Design | Semmelrock Stein+Design |
|  | Terméknév |  | PINCEFALAZÓ | Zsaluzat |
|  | Cég címe |  | Bajcsy‐Zsilinszky út 108.H‐2364 Ócsa | Bajcsy‐Zsilinszky út 108.H‐2364 Ócsa |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 15435:2008 | EN 15435:2008 |
| 14.1. | Geometriai tulajdonságok |  | Hosszúság [mm] 330 + 5 -5 Szélesség [mm] 300 + 5 -5 Magasság [mm] 240 + 3 -5 | Hosszúság[mm] 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 + 5 -5 Szélesség[mm] 150 / 200 / 250 / 300 /400 / 500 + 5 -5 Magasság[mm] 250 / 250 / 250 / 250 / 250 / 250 + 3 -5 |
| 14.2. | Külső kéreg hajlítószilárdsága | minden felhasználási területre |  |  |
| 14.3. | Bordák húzószilárdsága |  |  | 2 N/mm2 |
| 14.4. | Nedvesség okozta tágulás, száradás okozta zsugorodás |  | Száraz zsugorodás/alakváltozás a nedvesség hatására MSZ EN 772-14 | Száraz zsugorodás/alakváltozás a nedvesség hatására MSZ EN 772-14 |
| 14.5. | Páraáteresztő képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyek fűtött vagy hűtött teret határolnak | MSZ EN 1745 | MSZ EN 1745 5/15 |
| 14.6. | Fagyállóság | külső falban | kelégítő | kelégítő |
| 14.7. | Léghangszigetelés | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |  |
| 14.8. | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | hővezetés az MSZ EN 1745/12664 | hővezetés az MSZ EN |
| 14.9. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 14.10. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 14.11. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nem tartalmaz | nem tartalmaz |

1. Előregyártott normál/könnyűsúlyú/autoklávozott pórusbeton betontermékek

1.18. ELŐREGYÁRTOTT betontermékek / Kültéri és beltéri lépcsők

|  | Funkció |  | Általános és egyedi rendeltetésű épületek szintjeinek áthidalására szolgáló ELŐREGYÁRTOTT vasbeton lépcsők |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | ELŐREGYÁRTOTT vasbeton lépcső az MSZ EN 14843:2007 szerint |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 14843:2007 |
| 18.1. | Geometriai tulajdonságok |  |  |
| 18.2. | Beton nyomószilárdsága | minden felhasználási területre | legalább C30/37 |
| 18.3. | Betonacél vagy feszítőbetét húzószilárdsága és folyáshatára |  | Betonacél folyáshatár ≥ 550 N/mm2 Betonacél szakítószilárdság ≥ 620 N/mm2 |
| 18.4. | Mechanikai ellenálló-képesség (teherbírás) |  | Geometriai méretek, szerkezeti kialakítás, és egyéb műszaki adatokat lásd az elemelhelyezési terven és alkalmazástechnikai útmutatóban. |
| 18.5. | Léghang- és lépéshang szigetelés | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  |
| 18.6. | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 18.7. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 18.8. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |
| 18.9. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2.1. Ipari, kereskedelmi és garázsajtók, kapuk / Nem tűz- és füstgátló termékek

|  | Funkció |  | Személyek által hozzáférhető területre beépíthető kézi és gépi működtetésű kapuk. Ezek rendeltetésszerű használata abban áll, hogy személyek által kísért, ill. vezetett áruk és járművek biztonságos áthaladását teszik lehetővé ipari, kereskedelmi vagy lakóterületen. | Személyek által hozzáférhető területre beépíthető kézi és gépi működtetésű kapuk. Ezek rendeltetésszerű használata abban áll, hogy személyek által kísért, ill. vezetett áruk és járművek biztonságos áthaladását teszik lehetővé ipari, kereskedelmi vagy lakóterületen. | Személyek által hozzáférhető területre beépíthető kézi és gépi működtetésű kapuk. Ezek rendeltetésszerű használata abban áll, hogy személyek által kísért, ill. vezetett áruk és járművek biztonságos áthaladását teszik lehetővé ipari, kereskedelmi vagy lakóterületen. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft | Hörmann KG Verkaufsgesellschaft |
|  | Terméknév |  | 50-es sorozat: SPU F42, SPU F42 Plus, APU F42, APU F42 Thermo, APU F42 S-Line, ALR F42, ALR F42 Thermo, ALR F42 S-Line, ALR F42 Glazing, ALR F42 Vitraplan, DPU | Beltéri gyorskapuk: V4015 SEL R, V5015 SEL, V5030 SEL, V4015 ISO L, V1401 Atex, V3015 RW, V2515 Food L, V3009, V2012/ V2515 Kültéri gyorskapuk: V6030 SEL, V6020 L, V10008 Tömör kapulappal ellátott gyorskapuk: HSS6530, HS7030 PU, HS5015 PU N, HS5015 PU H, HS6015 PU V, ISO Speed Cold | SB, basic, classic, Kézi redőnykapuk |
|  | Cég címe |  | Upheider Weg 94 – 98 D – 33803 Steinhagen | Upheider Weg 94 – 98 D – 33803 Steinhagen | Upheider Weg 94 – 98 D – 33803 Steinhagen |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN – 13241-1 | EN – 13241-1 | EN – 13241-1 |
| 1. 1. | Légáteresztés |  | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen |
| 1. 2. | Vízzárás |  | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen |
| 1. 3. | Szélállóság |  | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen |
| 1. 4. | Mechanikai és teljesítőképességi jellemzők tartóssága | minden felhasználási területre | megfelel | megfelel | megfelel |
| 1. 5. | Biztonságos nyitás |  | megfelel | megfelel | megfelel |
| 1. 6. | Mechanikai ellenálló képesség és stabilitás |  | megfelel | megfelel | megfelel |
| 1. 7. | Működtető erő |  | megfelel | megfelel | megfelel |
| 1. 8. | Akusztikai teljesítő-képesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | lásd a CE jelölésen |  |  |
| 1. 9. | Hőátbocsátási tényező | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen | lásd a CE jelölésen |
| 1. 10. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 1. 11. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | a technika állásának megfelelő | a technika állásának megfelelő | a technika állásának megfelelő |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 3. Redőnyök

|  | Funkció |  | Külső redőny tetőablakokhoz | Külső roló homlokzati ablakokhoz | Külső roló homlokzati ablakokhoz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | külső redőny ARZ (H, E, Solar, Z-Wave) | külső roló AMZ, AMK, AME | külső roló AMZ (E, Solar, Z-Wave) |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13659:2004+A1:2008 | EN 13561:2004+A1:2008 | EN 13561:2004+A1:2008 |
| 3. 1. | Széllel szembeni ellenállás | minden felhasználási területre | 6. műszaki osztály | 3. műszaki osztály | 3. műszaki osztály |
| 3. 2. | Hóteherrel szembeni ellenállás | ha a lejtés a vízszintes síktól számítva 60 foknál kisebb |  |  |  |
| 3. 3. | Működtetéshez szükséges erő | kézi működtetés esetén |  |  |  |
| 3. 4. | Mechanikai tartósság | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3. 5. | Biztonságos használat | motoros működés esetén |  |  |  |
| 3. 6. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3. 7. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

|  | Funkció |  | Épületen belüli belső ajtóként építhető be | Egyszárnyú ablakok és erkélyajtók | Két- vagy több szárnyú ablakok/erkélyajtók |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Delta Kft. | Delta Kft. | Delta Kft. |
|  | Terméknév |  | Beltéri ajtó | DELTA-THERM H5 PRÉMIUM 78 fa ablakok és erkélyajtók | DELTA-THERM H5 PRÉMIUM 78 fa ablakok és erkélyajtók |
|  | Cég címe |  | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1530:2001 MSZ EN 1192:2001 MSZ EN 12217:2004 MSZ EN 1529:2001 | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  |  | 4. o. A≤3,6 (m²) | 3. o. A≤5,4 (m²) |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre |  | Védetlen helyen 9A A≤3.6 (m²) Védett helyen 7B A≤3.6 (m²) | Védetlen helyen 4A A≤5,4 (m²) Védett helyen 7B A≤5,4 (m²) |
| 4. 3. | Szélállóság |  |  | C3 A≤2.4 (m²) | C3 A≤3,6 (m²) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  |  |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  |  |  |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  | Megfelelt A≤2,4 (m²) | Megfelelt A≤3.6 (m²) |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre | 4.o. |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  | Ug=0,7 W/m2K üveg, Uw=1,2W/m2K szerkezet | Ug=0,7 W/m2K üveg, Uw=1,3W/m2K szerkezet |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén |  |  |  |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  | 32dB A<2.7 (m²) | Npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

|  | Funkció |  | Egyszárnyú bejárati ajtók | Kétszárnyú bejárati ajtók | Egy és kétszárnyú bejárati ajtók |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Delta Kft. | Delta Kft. | Delta Kft. |
|  | Terméknév |  | Delta fa bejárati ajtók | Delta fa bejárati ajtók | 5 légkamrás Roplasto 7001 műanyag bejárati ajtó |
|  | Cég címe |  | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. o. A≤3.15 (m²) | 3. o. A≤3.15 (m²) | 2. o. A≤3.15 (m²) |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Védetlen helyen 3A A≤3.15 (m²) Védett helyen 5B A≤3.15 (m²) | Védetlen helyen 3A A≤3.15 (m²) Védett helyen 5B A≤3.15 (m²) | 5A A≤3.15 (m²) |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C3 A≤2.1 (m²) | C2 A≤2.94 (m²) | C1 A≤2.1 (m²) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  |  |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  |  |  |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | Megfelel 350N A≤2.94 (m²) | Megfelel 350 N A≤2.94 (m²) | Megfelel A≤2.1 (m²) |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,5 W/m2K A<2.7 (m²) | 1,7 W/m2K A≤2.7 (m2) | npd |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén |  |  |  |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 30 dB A<2.7 (m²) | 30dB A<2.7 (m²) | 28dB A≤3.15 (m²) |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

|  | Funkció |  | Egyszárnyú ablakok és erkélyajtók | Két- vagy több szárnyú ablakok/erkélyajtók |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Delta Kft. | Delta Kft. |
|  | Terméknév |  | Delta-therm fa ablakok, erkélyajtók | Delta-therm fa ablakok, erkélyajtók |
|  | Cég címe |  | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. o. A≤3.37 (m²) | 3. o. A≤3.37 (m²) |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Védetlen helyen 5A A≤3.37 (m²) Védett helyen 7B A≤3.37 (m²) | Védetlen helyen 2A A≤3.37 (m²) Védett helyen 4B A≤3.37 (m²) |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C3 A≤2.25 (m²) | C2 A≤4.32 (m²) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  |  |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | Megfelel A≤3.6 (m²) | Megfelel A≤3.6 (m²) |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Ug=1,1 W/m2K üveg, Uw=1,5W/m2K szerkezet | Ug=1,1 W/m2K üveg, Uw=1,6W/m2K szerkezet |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén |  |  |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32dB A<2.7 (m²) | Npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

|  | Funkció |  | Egyszárnyú ablakok és erkélyajtók | Kétszárnyú ablakok/erkélyajtók | Kétszárnyú ablakok/erkélyajtók 3,375 – 6,48m2-ig |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Delta Kft. | Delta Kft. | Delta Kft. |
|  | Terméknév |  | 5 légkamrás Roplasto 7001 mőanyag ablak, erkélyajtó | 5 légkamrás Roplasto 7001 mőanyag ablak, erkélyajtó | 5 légkamrás Roplasto 7001 mőanyag ablak, erkélyajtó |
|  | Cég címe |  | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. | 6000 Kecskemét, Korhánközi út 4. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 | MSZ EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 4. o. A≤2.7 (m²) | 3. o. A≤3.375 (m²) | 2. o. 3.375<A≤6.48 (m²) |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | 8A A≤2.7 (m²) | 5A A≤3.375 (m²) | 4A 3.375<A≤6.48 (m²) |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4 A≤2.4 (m²) | C2 A≤2.25 (m²) | C1 2.25<A≤4.32 (m²) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  |  |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  |  |  |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | Megfelel A≤2.4 (m²) | Megfelel A≤4.32 (m²) | Megfelel A≤4.32 (m²) |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,4 üveg 1,6W/m2K 1,1 üveg 1,4W/m2K | 1,4 üveg 1,6W/m2K 1,1 üveg 1,5W/m2K | 1,4 üveg 1,7W/m2K 1,1 üveg 1,5W/m2K |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén |  |  |  |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32dB A<2.7 (m²) | npd | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

|  | Funkció |  | Tetőkibúvó ablak magastetős beépítéshez tűzvédelmi és/vagy füsttömörségi követelmények nélkül |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Tetőkibúvó ablak Luminex AD Luminex DD Luminex-Uni Luminex-Uni-Max |
|  | Cég címe |  |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | npd |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | csapóeső-állóság – védettség nélkül: 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4/B4 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 11 kN/m2 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | npd |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | npd |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

|  | Funkció |  | Tetőkibúvó ablak magastetős beépítéshez tűzvédelmi és/vagy füsttömörségi követelmények nélkül |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Tetőkibúvó ablak Luminex-Alu |
|  | Cég címe |  |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006 + A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Class 3B/3C |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | csapóeső-állóság – védettség nélkül: 2A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | npd |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 3-8-3 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | npd |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | npd |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | npd |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

2. Ajtók, ablakok, ablaktáblák, kapuk és a hozzájuk tartozó vasalatok

2. 4. Ablakok és ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók / Tűzálló és/vagy füst gátló tulajdonság nélküli ablakok és külső bejárati ajtók

|  | Funkció |  | Ablak elem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Colt International Licensing Limited |
|  | Terméknév |  | Coltlite CLT |
|  | Cég címe |  | New Lane GB-PO9 2LY Havant, Hampshire |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1 EN 12210:2003 EN 13501-1:2010 EN 12208:2000 EN 13049:2003 EN 14609:2004 EN ISO 717-1:2013, EN ISO 10077-1:2010, EN 410:2011, EN 12207:2000 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Részletes információk a termékazonosító címkén |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Részletes információk a termékazonosító címkén |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Részletes információk a termékazonosító címkén |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | NPD |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | Biztonsági berendezések terhelhetősége: NPD |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Részletes információk a termékazonosító címkén |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | NPD |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | Részletes információk a termékazonosító címkén |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E osztály |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-PV 4 S/K Extra | E-PV 4 S/K |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK :(N/5cm) 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK :(N/5cm) 700 (±100)x 600(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15 °C | -15 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 100 °C | 100°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >30 >30 | >30 >30 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | P-PV 4 S/K Extra | O-V 3 T/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 2kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK :(N/5cm) 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -5 °C | 0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 140°C | 70°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >30 >30 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | GV-35 | GV-30 |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 2kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | 0 °C | 0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 70°C | 70°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | GV-45 | OV- 4 T/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | 0 °C | 0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 70°C | 70°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | OV- 4 S/K Extra | OV- 3 T/D Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | 0 °C | 0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 70°C |  |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-V 3000 F/F | E+PV 2000 F |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15 °C | -0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 100°C |  |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >30 >30 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-V 2700 T/D | E-G 4 F/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 60kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 1100 (±200)x 1100(±200) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15 °C | -15 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  |  | +100°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-G 4 F/K | E-G 4 S/K Color IRT 3D 4,2 mm |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 60kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 1100 (±200)x 1100(±200) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 1100 (±200)x 1100(±200) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15 °C | -15 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | +100°C | +100°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-G 4 S/K Color | E-PV 4 F/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 60kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 1100 (±200)x 1100(±200) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15 °C | -15 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | +100°C | +100°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >30 >30 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1.Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-PV 4 F/K | E-PV 4 F/K H |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 60kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 900 (±100)x 900(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15 °C | -20 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | +100°C |  |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >30 >30 | >30 >30 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-PV 4 S/K Extra | E-PV 4 S/K Extra | E-PV 4 S/K | E-PV 4 S/D Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  |  |  |  |  |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15 °C | -15 °C | -15 °C | -20 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétegeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  |  |  |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Áramlási ellenállás |  | >30 >30 | >30 >30 |  |  |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3. 1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-PV 5 S/F Extra | P-PV 4 T/K H |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 900 (±100)x 900(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -20 °C | -15 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 100 °C | 140 °C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >30 >30 | >30 >30 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3. 1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | Flex 35 | EO-PV 4 S/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 2kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400(±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15/0 °C | -15/0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | +100/70°C | 100/70 °C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >30 >30 | >30 >30 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3. 1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | EO-PV 4 S/K | EO-V 4 S/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 700 (±100)x 600(±100) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15/0 °C | -15/0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 100/70 °C | 100/70 °C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >30 >30 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3. 1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | EO-V 4 S/K | EO-G 4 F/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel | 60kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400 (±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 1100(±200)x 1100(±200) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15/0 °C | -15/0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | 100/70 °C | +100/70°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3. 1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | EO-G 4 F/K | EO-V 4 F/K Extra |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 60kPa 24h megfelel | 2kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 1100(±200)x 1100(±200) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400(±50)x 250(±50) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15/0 °C | -15/0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | +100/70°C | +100/70°C |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel | vízzáróság : megfelel |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3. 1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére és talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelésre. | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | EO-V 4 F/K | VEDATECT V13 |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2009 | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 2kPa 24h megfelel | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400(±50)x 250(±50) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 400(±50)x 300(±50) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | -15/0 °C | /0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  | +100/70°C |  |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél | vízzáróság : megfelel |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3. 1. Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők vízszigetelésére / Fogalommeghatározások és jellemzők / Hajlékony vízszigetelő lemezek tetők csapadékvíz-szigetelésére, beleértve a záró-, közbenső és alátét rétegeket (nem tartoznak ide az átfedéses tetőfedések bitumenes alátétlemezei, valamint az aszfaltálló bitumenes szigetelőlemezek)

|  | Funkció |  | Bitumenes lemez tetők vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | VEDATECT G200 DD |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13707:2004+A2:2009 |
| 1. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg | minden felhasználási területre |  |
| 1. 2. | Vízzáróság |  | 10kPa 24h megfelel |
| 1. 3. | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | olyan épületszerkezetként történő felhasználás esetén, ahol a szerkezet külső tűzzel szembeni teljesítményére követelmények vonatkoznak |  |
| 1. 4. | Tűzvédelmi osztály |  | E |
| 1. 5. | Páraáteresztési tulajdonságok |  |  |
| 1. 6. | Mechanikai jellemzők | minden felhasználási területre | max szakítási erő HxK (N/5cm): 1000(±200)x 1000(±200) |
| 1. 7. | Hideghajlíthatóság |  | 0 °C |
| 1. 8. | Hőállóság |  |  |
| 1. 9. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására | csak zárórétgeknél, egyrétegű szigeteléseknél és zöldtetőkben alkalmazott lemezeknél |  |
| 1. 10. | Gyökérzet behatolásával szembeni ellenállás | lemezek zöldtetőhöz, vagy állandó nehéz felületvédelemmel |  |
| 1. 11. | Hintőanyag tapadása | könnyű felületvédelemmel rendelkező lemezek |  |
| 1. 12. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| Megj. | Megnyúlás: HxK(%) |  | >2 >2 |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra) minden felhasználási területre

3.2. Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei

|  | Funkció |  | Tetőfedések alátéthéjazataként | Tetőfedések alátéthéjazataként |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Bramac Eco Tec 110 | Bramac Pro Plus |
|  | Cég címe |  |  |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13859-1 : 2010 | EN 13859-1 : 2010 |
| 2. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg |  |  |  |
| 2. 2. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 2. 3. | Vízáthatolással szembeni ellenállás |  | W1 | W1 |
| 2. 4. | Páraáteresztési tulajdonságok | minden felhasználási területre |  |  |
| 2. 5. | Mechanikai jellemzők |  | Szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (200/135)+/-30 | Szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (220/170)+/-20 |
| 2. 6. | Hideghajlíthatóság |  | -20°C | -20°C |
| 2. 7. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására |  | vízzáróság: W1 szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (160/115)+/-30 | vízzáróság: W1 szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (190/140)+/-30 |
| 2. 8. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra) minden felhasználási területre

3.2. Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei

|  | Funkció |  | Tetőfedések alátéthéjazataként | Tetőfedések alátéthéjazataként |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Bramac Clima Plus 2S | Bramac Top RU |
|  | Cég címe |  |  |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13859-1 : 2010 | EN 13859-1 : 2010 |
| 2. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg |  |  |  |
| 2. 2. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 2. 3. | Vízáthatolással szembeni ellenállás |  | W1 | W1 |
| 2. 4. | Páraáteresztési tulajdonságok | minden felhasználási területre |  |  |
| 2. 5. | Mechanikai jellemzők |  | Szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (280/230)+/-30 | Szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (520/460)+/-30 |
| 2. 6. | Hideghajlíthatóság |  | -20°C | -25°C |
| 2. 7. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására |  | vízzáróság: W1 szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (250/210)+/-30 | vízzáróság: W1 szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (470/410)+/-30 |
| 2. 8. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra) minden felhasználási területre

3.2. Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei

|  | Funkció |  | Tetőfedések alátéthéjazataként | Tetőfedések alátéthéjazataként |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Bramac Universal Eco 2S | Bramac Veltitech 120 |
|  | Cég címe |  |  |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13859-1 : 2010 | EN 13859-1 : 2010 |
| 2. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg |  |  |  |
| 2. 2. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 2. 3. | Vízáthatolással szembeni ellenállás |  | W1 | W1 |
| 2. 4. | Páraáteresztési tulajdonságok | minden felhasználási területre |  |  |
| 2. 5. | Mechanikai jellemzők |  | Szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (300/270)+/-30 | Szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (230/200)+/-30 |
| 2. 6. | Hideghajlíthatóság |  | -20°C | -20°C |
| 2. 7. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására |  | vízzáróság: W1 szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (230/200)+/-30 | vízzáróság: W1 szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (200/180)+/-30 |
| 2. 8. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőz szigetelési célra) minden felhasználási területre

3.2. Hajlékony vízszigetelő lemezek /Alátétlemezek fogalom-meghatározásai és jellemzői 1. rész: Átfedéses / Alkalmazási terület: Átfedéses tetőfedések hajlékony alátétlemezei tetőfedések alátétlemezei

|  | Funkció |  | Belső oldali pára- és légzáró réteg kialakítására |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Bramac Membran 2 2S |
|  | Cég címe |  |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13859-1:2010 EN 13984:2013 |
| 2. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg |  |  |
| 2. 2. | Tűzvédelmi osztály |  | E |
| 2. 3. | Vízáthatolással szembeni ellenállás |  | W1 |
| 2. 4. | Páraáteresztési tulajdonságok | minden felhasználási területre |  |
| 2. 5. | Mechanikai jellemzők |  | Szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (300/270)+/-30 |
| 2. 6. | Hideghajlíthatóság |  | -20°C |
| 2. 7. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására |  | vízzáróság: W1 szakítószilárdság (N/50mm) Hossz-/ keresztirány: (250/220)+/-30 |
| 2. 8. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.4. Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is / Fogalom meghatározások és jellemzők / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is

|  | Funkció |  | Műanyag vízszigetelő fólia alépítményekhez | Műanyag vízszigetelő fólia alépítményekhez | Műanyag vízszigetelő fólia alépítményekhez | Műanyag vízszigetelő fólia alépítményekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | WR Grace & Co | WR Grace & Co | WR Grace & Co | WR Grace & Co |
|  | Terméknév |  | Bituthene 8000S | Preprufe 160 R | Preprufe 300 R | Bituthene 2000 |
|  | Cég címe |  | 350 Magnolis Drive Mount Pleasant TN 38747 Amerikai Egyesült Államok | 350 Magnolis Drive Mount Pleasant TN 38747 Amerikai Egyesült Államok | 350 Magnolis Drive Mount Pleasant TN 38747 Amerikai Egyesült Államok | 350 Magnolis Drive Mount Pleasant TN 38747 Amerikai Egyesült Államok |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13967:2012 | EN 13967:2012 | EN 13967:2012 | EN 13967:2012 |
| 3. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg |  | Látható hibák: Nem Egyenesség: Megfelel Hossz: (m): 20 +/- 0.15 Vastagság (mm): 1.52 +/- 0.08 Hordozófólia szélessége: 0.987 +/- 0.007 Teljes szélesség (tekercs) (m): 1.000 +/- 0.005 Felületegységnyi tömeg (g/m2): 1490 +/- 90 | Látható hibák: Nem Egyenesség: Megfelel Hossz: (m) 35 +/- 0.15 Vastagság (mm): 0.80 +/- 0.05 Hordozófólia szélessége: 1.203 +/- 0.005 Teljes szélesség (tekercs) (m): 1.203 +/- 0.005 Felületegységnyi tömeg (g/m2): 810 +/- 50 | Látható hibák: Nem Egyenesség: Megfelel Hossz: (m) 35 +/- 0.15 Vastagság (mm): 1.20 +/- 0.05 Hordozófólia szélessége: 1.203 +/- 0.005 Teljes szélesség (tekercs) (m): 1.203 +/- 0.005 Felületegységnyi tömeg (g/m2): 1150 +/- 70 | Látható hibák: Nem Egyenesség: Megfelel Hossz: (m) 25 +/- 0.15 Vastagság (mm): 1.05 +/- 0.08 Hordozófólia szélessége: 0.987 +/- 0.007 Teljes szélesség (tekercs) (m): 1.000 +/- 0.005 Felületegységnyi tömeg (g/m2): 1050 +/- 90 |
| 3. 2. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E | E | E |
| 3. 3. | Vízáthatolással szembeni ellenállás |  | Megfelel | Megfelel | Megfelel | Megfelel |
| 3. 4. | Páraáteresztési tulajdonságok | minden felhasználási területre | (µ=sD/d): 105.000 +/- 30% | (µ=sD/d): 950.000 +/- 30% | (µ=sD/d): 950.000 +/- 30% | (µ=sD/d): 120.000 +/- 30% |
| 3. 5. | Mechanikai jellemzők |  | *Ütésállóság (Alu-tábla) (mm): >150 - Megfelel *Ütésállóság (EPS-tábla) (mm): >500 – Megfelel *Ellenállás beszakításra (csavarszárral): (N) Hossz1 >110, Kereszt2 >110 Átlapolás szilárdsága (N/50 mm): > 190 | *Ütésállóság (Alu-tábla) (mm): >250 - Megfelel *Ütésállóság (EPS-tábla) (mm): >1000 – Megfelel *Ellenállás beszakításra (csavarszárral): (N) Hossz1 >300, Kereszt2 >450 Átlapolás szilárdsága (N/50 mm): > 480 | *Ütésállóság (Alu-tábla) (mm): >400 - Megfelel *Ütésállóság (EPS-tábla) (mm): >1500 – Megfelel *Ellenállás beszakításra (csavarszárral): (N) Hossz1 >450, Kereszt2 >600 Átlapolás szilárdsága (N/50 mm): > 850 | *Ütésállóság (Alu-tábla) (mm): >100 - Megfelel *Ütésállóság (EPS-tábla) (mm): >500 – Megfelel *Ellenállás beszakításra (csavarszárral): (N) Hossz1 >100, Kereszt2 >110 Átlapolás szilárdsága (N/50 mm): > 130 |
| 3. 6. | Hideghajlíthatóság |  |  |  |  |  |
| 3. 7. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására |  | Megfelel | Megfelel | Megfelel | Megfelel |
| 3. 8. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.5 Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő / Talajnedvesség elleni bitumenes lemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelő lemezeket is

|  | Funkció |  | Hordozó réteges bitumenes lemezek beton hídpályaszerkezetekhez és más, járműforgalomnak kitett betonfelületek vízszigetelésére. | Hordozó réteges bitumenes lemezek beton hídpályaszerkezetekhez és más, járműforgalomnak kitett betonfelületek vízszigetelésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Icopal Villas Kft. | Icopal Villas Kft. |
|  | Terméknév |  | E-PV 4 F/K H /a | P-PV 4 T/K H /a |
|  | Cég címe |  | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. | H-8900 Zalagerszeg, Zrinyi út. 6. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14695:2010 | EN 14695:2010 |
| 5. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg |  |  |  |
| 5. 2. | Vízzáróság |  | 400kPa/ 24h megfelel | 400kPa/ 24h megfelel |
| 5. 3. | Tűzvédelmi osztály |  | E | E |
| 5. 4. | Mechanikai jellemzők |  | max szakítási erő HxK (N/5cm): 900 (±100)x 900(±100) | max szakítási erő HxK (N/5cm): 900 (±100)x 900(±100) |
| 5. 5. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására |  | megfelel | megfelel |
| 5. 6. | Veszélyes anyagok |  |  |  |
| Megj. | Bit. lemez viselkedés öntött aszfalt terítésekor |  | <0,2mm | <0,2mm |
|  | Hideghajlíthatóság: |  | -20 °C | -15 °C |

3. Membránok, beleértve a folyadékként felhordottakat és a készleteket is (víz- és/vagy vízgőzszigetelési célra) minden felhasználási területre

3.4. Hajlékony vízszigetelő lemezek / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is / Fogalom meghatározások és jellemzők / Talajnedvesség elleni műanyag és gumilemezek, beleértve a talajvíz elleni szigetelőlemezeket is

|  | Funkció |  | Szabadon fektetett és mechanikusan rögzített, közvetlen sugárzásnak kitett lapostetők vízszigetelésére |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Sika Hungária Kft |
|  | Terméknév |  | Sikaplan®‐15 G |
|  | Cég címe |  | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13956:2012 |
| 4. 1. | Méretek, tűrések és felülettömeg |  |  |
| 4. 2. | Vízzáróság |  | teljesíti |
| 4. 3. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E osztály |
| 4. 4. | Mechanikai jellemzők |  | Lemezátlapolás lefejtési ellenállása ≥ 300 N/50 mm Lemezátlapolás nyírási ellenállás ≥ 600 N/50 mm Lemezátlapolás nyírási ellenállás szakadás a lemezátlapoláson kívül Húzófeszültség hosszirányban (md)¹⁾ keresztirányban (cmd)²⁾ ≥ 1000 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm Nyúlás hosszirányban (md)¹⁾ keresztirányban (cmd)²⁾ ≥ 15% ≥ 15% Legnagyobb húzóerő hosszirányban (md)¹⁾ keresztirányban (cmd)²⁾ ≥ 1000 N/50 mm ≥ 900 N/50 mm Nyúlás a legnagyobb húzóerőnél hosszirányban (md)¹⁾ keresztirányban (cmd)²⁾ ≥ 15% ≥ 15% Továbbszakítási ellenállás hosszirányban (md)¹⁾ keresztirányban (cmd)²⁾ ≥ 150 N ≥ 150 N Ütésállóság kemény alapfelületen puha alapfelületen ≥ 400 mm ≥ 700 mm |
| 4. 5. | Viselkedés mesterséges öregítés hatására |  |  |
| 4. 6. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nem tartalmaz |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1 Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Airrock HD FB1 d=30-160mm | Airrock HD d=30-220mm | Airrock LD FB1 d=40-220mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1 | MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1 | MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF6-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 5 kPa s/m2 | 5 kPa s/m2 | 6 kPa s/m2 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Airrock LD d=40-220mm | Airrock ND FB1 d=40-220mm | Airrock ND / SF50 d=30-220mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF6-MU1 | MW EN 13162-T4-DS(TH)-WS-WL(P)-AF12-MU1 | MW EN 13162-T4-DS(TH)-WS-WL(P)-AF12-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤1,0% |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 6 kPa s/m2 | 12 kPa s/m2 | 12 kPa s/m2 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Airrock XD FB1 d=20-160mm | Airrock XD d=20-160mm | Ceilingrock d=50-160mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1 | MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1 | MW EN 13162-T4-WS-WL(P)-AF5-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤1,0% | ≤1,0% | ≤1,0% |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 5 kPa s/m2 | 5 kPa s/m2 | 5 kPa s/m2 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Dachrock / SF 165 d=40-160mm | Dachrock Max d=40-70mm | Dachrock Max d=80-200mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 13162-T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1 | MW EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)400-WS-WL(P)-MU1 | MW EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)50-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,041 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén | ≥ 70 kPa | ≥ 50 kPa | ≥ 50 kPa |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | ≥ 15 kPa | ≥ 10 kPa | ≥ 10 kPa |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | ≥ 600 N | ≥ 400 N | ≥ 500 N |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Deltarock d=100-220mm | Durock d=50-180mm | Fixrock FB1 d=50-220mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 13162-T3-AF6- MU1 | MW EN 13162- T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)60-TR10-PL(5)650-WS-MU1 | MW EN 13162- T4-WS-WL(P)-AF4-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,040 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % |  | ≤ 1,0 % |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  | ≤ 1,0 % |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  | ≥ 60 kPa |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | ≥ 10 kPa |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  | ≥ 650 N |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 6 kPa s/m2 |  | 4kPa s/m2 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Fixrock d=40-220mm | Frontrock d=50-69mm | FrontrockMax E d=70-200mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 13162- T4-WS-WL(P)-AF4-MU1 | MW EN 13162- T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 | MW EN 13162- T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)20-TR7,5-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  | ≥ 40 kPa | ≥ 40 kPa |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | ≥ 7,5 kPa | ≥ 10 kPa |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  | ≥ 250 N | ≥ 250 N |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 4kPa s/m2 |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Fasrock / Frontrock d=20-200mm | Hardrock II / Hardrock Max d=50-160mm | Monrock Max E d=50-200mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW-EN 13162· T5-DS(T +)-CS(10)40· TR 15-WS-WL(P)-MU1 | MW-EN 13162-T4-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70· TR10-PL((5)800-WS· WL(P) MU1 | MW-EN 13162·T4-DS(T+)·DS(TH)-CS(10)40-TR10· PL(5)600-WS-WL(P)·MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,040 W/mK | 0,038 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén | ≥ 40 kPa | ≥ 70 kPa | ≥ 40 kPa |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | ≥ 15 kPa | ≥ 10 kPa | ≥ 10 kPa |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  | ≥ 800 N | ≥ 600 N |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Multi rock d= 40·220mm | RW-PL-G-1009 | Rockfall d=0-120 RW-PL-G-1030 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW·EN 13162· T3-WS-WL(P)·AF6-MU1 | MW·EN 13162· T4-DS(TH)-WS-WL(P)·AF12-MU1 | MW·EN 13162· T5-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)70 TR15-PL(5)600-WS-WL(P)-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,035 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T4 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % |  | ≤ 1,0 % |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  | ≤ 1,0 % |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén | ≥ 40 kPa |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  | ≥ 15 kPa |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | ≥ 600 N |  | ≥ 800 N |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 6 kPa s/m2 | 12 kPa s/m2 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | RST szegélycsík d=12mm | SpodrockD= 40-200 mm | Steelrock 035 d=60-180mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW·EN 13162· T6-WS-CS(10)20-CP4-AF21-SD10-MU1 | MW·EN 13162· T6-DS(T+)-DS(TH)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-CP4-MU1 | MW·EN 13162· T3-WS-WL(P)-AF12-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,039 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  | ≤ 1,0 % |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén | ≥ 30 kPa | ≥ 30 kPa |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | ≥ 7,5 kPa |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  | ≥ 300N |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | 20MN/m3 |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP4 | CP4 |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 21 kPa s/m2 |  | 12 kPa s/m2 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Steelrock 040 PLUS d=80-200mm | Steelrock 040 d=80-200mm | Steprock HD d=20-100mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW·EN 13162· T3-WS-WL(P)-AF6-MU1 | MW·EN 13162· T3-WS-WL(P)-AF6-MU1 | MW·EN 13162· T7-CS(10)30-CP2-AF21-WS-WL(P)-SD15-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T3 | T7 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % | ≤ 1,0 % |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK | OK | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 | <1kg/m2 | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 | <3kg/m2 | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  | 15 MN/m3 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  | CP2 |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | 6 kPa s/m2 | 21 kPa s/m2 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő anyag épületszigetelésre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Steprock ND d=20-100mm |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW·EN 13162· T6-CS(10)20-CP4-AF21- SD10-MU1 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T8 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | ≤ 1,0 % |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén | OK |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén | ≥ 30 kPa |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | <1kg/m2 |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | <3kg/m2 |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | 10 MN/m3 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP4 |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | 21 kPa s/m2 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA AKP 1/(*) ; URSA AKP 1/(*)(*) | URSA AKP 1/(*) URSA AKP 1 | URSA TWP 2 ; URSA AKP 2 |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,038 W/mK 20mm 0,50m2K/W 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,30m2K/W 60mm 1,55m2K/W 70mm 1,80m2K/W 80mm 2,10m2K/W 90mm 2,35m2K/W 100mm 2,60m2K/W 110mm 2,85m2K/W 120mm 3,15m2K/W 130mm 3,40m2K/W 140mm 3,65m2K/W 150mm 3,90m2K/W 160mm 4,20m2K/W 180mm 4,70m2K/W 200mm 5,25m2K/W | 0,038 W/mK 20mm 0,50m2K/W 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,30m2K/W 60mm 1,55m2K/W 70mm 1,80m2K/W 80mm 2,10m2K/W 90mm 2,35m2K/W 100mm 2,60m2K/W 110mm 2,85m2K/W 120mm 3,15m2K/W 130mm 3,40m2K/W 140mm 3,65m2K/W 150mm 3,90m2K/W 160mm 4,20m2K/W 180mm 4,70m2K/W 200mm 5,25m2K/W | 0,035 W/mK 20mm 0,50m2K/W 30mm 0,85m2K/W 40mm 1,10m2K/W 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70m2K/W 140mm 4,00m2K/W 150mm 4,25m2K/W 160mm 4,55m2K/W 180mm 5,10m2K/W 200mm 5,70m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T3 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA TWP 2/(*) ; URSA AKP 2/(*) ; URSA TWP 2/(*) ; URSA AKP 2/(*) | URSA AKP 3 | URSA AKP 3/(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK 20mm 0,50m2K/W 30mm 0,85m2K/W 40mm 1,10m2K/W 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70m2K/W 140mm 4,00m2K/W 150mm 4,25m2K/W 160mm 4,55m2K/W 180mm 5,10m2K/W 200mm 5,70m2K/W | 0,035 W/mK 20mm 0,55m2K/W 30mm 0,85m2K/W 40mm 1,15m2K/W 50mm 1,45m2K/W 60mm 1,75m2K/W 70mm 2,05m2K/W 80mm 2,35m2K/W 90mm 2,60m2K/W 100mm 2,90m2K/W 110mm 3,20m2K/W 120mm 3,50m2K/W 130mm 3,80m2K/W 140mm 4,10m2K/W 150mm 4,40m2K/W 160mm 4,70m2K/W 180mm 5,25m2K/W 200mm 5,85m2K/W | 0,034 W/mK 20mm 0,55m2K/W 30mm 0,85m2K/W 40mm 1,15m2K/W 50mm 1,45m2K/W 60mm 1,75m2K/W 70mm 2,05m2K/W 80mm 2,35m2K/W 90mm 2,60m2K/W 100mm 2,90m2K/W 110mm 3,20m2K/W 120mm 3,50m2K/W 130mm 3,80m2K/W 140mm 4,10m2K/W 150mm 4,40m2K/W 160mm 4,70m2K/W 180mm 5,25m2K/W 200mm 5,85m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA AKP 4 URSA AKP 4/(*) | URSA AKP 4h ; URSA FDP 4 | URSA AKP 4/(*) ; URSA AKP 4/(*)(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,033 W/mK 20mm 0,60m2K/W 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,20m2K/W 50mm 1,50m2K/W 60mm 1,80m2K/W 70mm 2,10m2K/W 80mm 2,40m2K/W 90mm 2,70m2K/W 100mm 3,00m2K/W 110mm 3,30m2K/W 120mm 3,60m2K/W | 0,033 W/mK 20mm 0,60m2K/W 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,20m2K/W 50mm 1,50m2K/W 60mm 1,80m2K/W 70mm 2,10m2K/W 80mm 2,40m2K/W 90mm 2,70m2K/W 100mm 3,00m2K/W 110mm 3,30m2K/W 120mm 3,60m2K/W | 0,033 W/mK 20mm 0,60m2K/W 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,20m2K/W 50mm 1,50m2K/W 60mm 1,80m2K/W 70mm 2,10m2K/W 80mm 2,40m2K/W 90mm 2,70m2K/W 100mm 3,00m2K/W 110mm 3,30m2K/W 120mm 3,60m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA AKP 4/(*)h ; URSA AKP 4/(*)(*)h | URSA AKP 4/(*)h ; URSA FDP 4/(*) | URSA AKP 5 URSA AKP 5/(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,033 W/mK 20mm 0,60m2K/W 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,20m2K/W 50mm 1,50m2K/W 60mm 1,80m2K/W 70mm 2,10m2K/W 80mm 2,40m2K/W 90mm 2,70m2K/W 100mm 3,00m2K/W 110mm 3,30m2K/W 120mm 3,60m2K/W | 0,033 W/mK 20mm 0,60m2K/W 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,20m2K/W 50mm 1,50m2K/W 60mm 1,80m2K/W 70mm 2,10m2K/W 80mm 2,40m2K/W 90mm 2,70m2K/W 100mm 3,00m2K/W 110mm 3,30m2K/W 120mm 3,60m2K/W | 0,032 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W 110mm 3,40m2K/W 120mm 3,75m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA AKP 5/(*) ; URSA AKP 5/(*)(*) | URSA DF 32 ; URSA DF 32 PLATINUM ; URSA SF 32 | URSA DF 32h ; URSA SF 32h |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,032 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W 110mm 3,40m2K/W 120mm 3,75m2K/W | 0,032 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W 110mm 3,40m2K/W 120mm 3,75m2K/W 130mm 4,05 m2K/W 140mm 4,35 m2K/W 150mm 4,65 m2K/W 160mm 5,00 m2K/W | 0,032 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W 110mm 3,40m2K/W 120mm 3,75m2K/W 130mm 4,05 m2K/W 140mm 4,35 m2K/W 150mm 4,65 m2K/W 160mm 5,00 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA DF 32/(*) ; URSA DF 32/(*)(*) | URSA DF 35 ; URSA DF 35 GOLD ; URSA SF 35 | URSA DF 35/(*) ; URSA DF 35/(*)(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,032 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W 110mm 3,40m2K/W 120mm 3,75m2K/W 130mm 4,05 m2K/W 140mm 4,35 m2K/W 150mm 4,65 m2K/W 160mm 5,00 m2K/W | 0,035 W/mK 25mm 0,70m2K/W 30mm 0,85m2K/W 40mm 1,10m2K/W 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70 m2K/W 140mm 4,00 m2K/W 150mm 4,25 m2K/W 160mm 4,55 m2K/W 180mm 5,10 m2K/W 200mm 5,70 m2K/W 220mm 6,25 m2K/W 240mm 6,85 m2K/W | 0,035 W/mK 25mm 0,70m2K/W 30mm 0,85m2K/W 40mm 1,10m2K/W 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70 m2K/W 140mm 4,00 m2K/W 150mm 4,25 m2K/W 160mm 4,55 m2K/W 180mm 5,10 m2K/W 200mm 5,70 m2K/W 220mm 6,25 m2K/W 240mm 6,85 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA DF 37/(*) ; URSA DF 37/(*)(*) | URSA DF 37 ; URSA DF 37OPTIMUM ; URSA TWF 37 ; URSA SF 37 | URSA DF 38/(*) ; URSA DF 38/(*)(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK 25mm 0,65m2K/W 30mm 0,80m2K/W 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,35m2K/W 60mm 1,60m2K/W 70mm 1,85m2K/W 80mm 2,15m2K/W 90mm 2,40m2K/W 100mm 2,70m2K/W 110mm 2,95m2K/W 120mm 3,20m2K/W 130mm 3,50 m2K/W 140mm 3,75 m2K/W 150mm 4,05 m2K/W 160mm 4,30 m2K/W 180mm 4,85 m2K/W 200mm 5,40 m2K/W 220mm 5,90 m2K/W 240mm 6,45 m2K/W | 0,037 W/mK 25mm 0,65m2K/W 30mm 0,80m2K/W 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,35m2K/W 60mm 1,60m2K/W 70mm 1,85m2K/W 80mm 2,15m2K/W 90mm 2,40m2K/W 100mm 2,70m2K/W 110mm 2,95m2K/W 120mm 3,20m2K/W 130mm 3,50 m2K/W 140mm 3,75 m2K/W 150mm 4,05 m2K/W 160mm 4,30 m2K/W 180mm 4,85 m2K/W 200mm 5,40 m2K/W 220mm 5,90 m2K/W 240mm 6,45 m2K/W | 0,038 W/mK 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,30m2K/W 60mm 1,55m2K/W 70mm 1,80m2K/W 80mm 2,10m2K/W 90mm 2,35m2K/W 100mm 2,60m2K/W 110mm 2,85m2K/W 120mm 3,15m2K/W 130mm 3,40 m2K/W 140mm 3,65 m2K/W 150mm 3,90 m2K/W 160mm 4,20 m2K/W 180mm 4,70 m2K/W 200mm 5,25 m2K/W 220mm 5,75 m2K/W 240mm 6,30 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA DF 38 ; URSA TWF 38 ; URSA SF 38 ; URSA FONLESS | URSA DF 39 ; URSA DF 39 SILVER ; URSA SF 39 ; URSA TWF 1 | URSA DF 39/(*) ; URSA TWF 1/(*) ; URSA DF 39/(*)(*) ; URSA TWF 1/(*)(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,038 W/mK 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,30m2K/W 60mm 1,55m2K/W 70mm 1,80m2K/W 80mm 2,10m2K/W 90mm 2,35m2K/W 100mm 2,60m2K/W 110mm 2,85m2K/W 120mm 3,15m2K/W 130mm 3,40 m2K/W 140mm 3,65 m2K/W 150mm 3,90 m2K/W 160mm 4,20 m2K/W 180mm 4,70 m2K/W 200mm 5,25 m2K/W 220mm 5,75 m2K/W 240mm 6,30 m2K/W | 0,039 W/mK 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,05m2K/W 90mm 2,30m2K/W 100mm 2,55m2K/W 110mm 2,80m2K/W 120mm 3,05m2K/W 130mm 3,30 m2K/W 140mm 3,55 m2K/W 150mm 3,80 m2K/W 160mm 4,10 m2K/W 180mm 4,60 m2K/W 200mm 5,10 m2K/W 220mm 5,60 m2K/W 240mm 6,15 m2K/W | 0,039 W/mK 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,05m2K/W 90mm 2,30m2K/W 100mm 2,55m2K/W 110mm 2,80m2K/W 120mm 3,05m2K/W 130mm 3,30 m2K/W 140mm 3,55 m2K/W 150mm 3,80 m2K/W 160mm 4,10 m2K/W 180mm 4,60 m2K/W 200mm 5,10 m2K/W 220mm 5,60 m2K/W 240mm 6,15 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA DF 40/(*) ; URSA DF 40/(*)(*) | URSA DF 40 ; URSA SF 40 ; URSA TWF FONO ; URSA Panda | URSA DF 42 ; URSA DF 42 PRACTIC ; URSA DF 42 GEMINI |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,04 W/mK 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,00m2K/W 90mm 2,25m2K/W 100mm 2,50m2K/W 110mm 2,75m2K/W 120mm 3,00m2K/W 130mm 3,25 m2K/W 140mm 3,50 m2K/W 150mm 3,75 m2K/W 160mm 4,00 m2K/W 180mm 4,50 m2K/W 200mm 5,00 m2K/W 220mm 5,50 m2K/W 240mm 6,00 m2K/W | 0,04 W/mK 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,00m2K/W 90mm 2,25m2K/W 100mm 2,50m2K/W 110mm 2,75m2K/W 120mm 3,00m2K/W 130mm 3,25 m2K/W 140mm 3,50 m2K/W 150mm 3,75 m2K/W 160mm 4,00 m2K/W 180mm 4,50 m2K/W 200mm 5,00 m2K/W 220mm 5,50 m2K/W 240mm 6,00 m2K/W | 0,042 W/mK 40mm 0,95m2K/W 50mm 1,15m2K/W 60mm 1,40m2K/W 70mm 1,65m2K/W 80mm 1,90m2K/W 90mm 2,10m2K/W 100mm 2,35m2K/W 110mm 2,60m2K/W 120mm 2,85m2K/W 130mm 3,05 m2K/W 140mm 3,30 m2K/W 150mm 3,55 m2K/W 160mm 3,80 m2K/W 180mm 4,25 m2K/W 200mm 4,75 m2K/W 220mm 5,20 m2K/W 240mm 5,70 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA DF 42/(*) ; URSA DF 42/(*)(*) | URSA DF 42/(*) | URSA DF 45/(*) ; URSA ULF/(*) ; URSA DF 45/(*)(*) ; URSA ULF/(*)(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,042 W/mK 40mm 0,95m2K/W 50mm 1,15m2K/W 60mm 1,40m2K/W 70mm 1,65m2K/W 80mm 1,90m2K/W 90mm 2,10m2K/W 100mm 2,35m2K/W 110mm 2,60m2K/W 120mm 2,85m2K/W 130mm 3,05 m2K/W 140mm 3,30 m2K/W 150mm 3,55 m2K/W 160mm 3,80 m2K/W 180mm 4,25 m2K/W 200mm 4,75 m2K/W 220mm 5,20 m2K/W 240mm 5,70 m2K/W | 0,042 W/mK 40mm 0,95m2K/W 50mm 1,15m2K/W 60mm 1,40m2K/W 70mm 1,65m2K/W 80mm 1,90m2K/W 90mm 2,10m2K/W 100mm 2,35m2K/W 110mm 2,60m2K/W 120mm 2,85m2K/W 130mm 3,05 m2K/W 140mm 3,30 m2K/W 150mm 3,55 m2K/W 160mm 3,80 m2K/W 180mm 4,25 m2K/W 200mm 4,75 m2K/W 220mm 5,20 m2K/W 240mm 5,70 m2K/W | 0,045 W/mK 40mm 0,85m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,30m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,75m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,20m2K/W 110mm 2,40m2K/W 120mm 2,65m2K/W 130mm 2,85 m2K/W 140mm 3,10 m2K/W 150mm 3,30 m2K/W 160mm 3,55 m2K/W 180mm 4,00 m2K/W 200mm 4,40 m2K/W 220mm 4,85 m2K/W 240mm 5,30 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T1 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | ESSENTIA DF 45/(*) ; ESSENTIA ULF/(*) ; ESSENTIA DF 45/(*)(*) ; ESSENTIA ULF/(*)(*) | URSA ELF ; URSA ELF GEMINI ; URSA DF 44 ; URSA DF 44 GEMINI | URSA ELF/(*) ; URSA DF 44/(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,045 W/mK 40mm 0,85m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,30m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,75m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,20m2K/W 110mm 2,40m2K/W 120mm 2,65m2K/W 130mm 2,85 m2K/W 140mm 3,10 m2K/W 150mm 3,30 m2K/W 160mm 3,55 m2K/W 180mm 4,00 m2K/W 200mm 4,40 m2K/W 220mm 4,85 m2K/W 240mm 5,30 m2K/W | 0,044 W/mK 40mm 0,90m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,35m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,80m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,25m2K/W 110mm 2,50m2K/W 120mm 2,70m2K/W 130mm 2,95 m2K/W 140mm 3,15 m2K/W 150mm 3,40 m2K/W 160mm 3,60 m2K/W 180mm 4,05 m2K/W 200mm 4,50 m2K/W 220mm 5,00 m2K/W 240mm 5,45 m2K/W | 0,044 W/mK 40mm 0,90m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,35m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,80m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,25m2K/W 110mm 2,50m2K/W 120mm 2,70m2K/W 130mm 2,95 m2K/W 140mm 3,15 m2K/W 150mm 3,40 m2K/W 160mm 3,60 m2K/W 180mm 4,05 m2K/W 200mm 4,50 m2K/W 220mm 5,00 m2K/W 240mm 5,45 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T1 | T1 | T1 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA ELF/(*) ; URSA DF 44/(*) ; URSA ELF-AM2 ; URSA ELF/(*)(*) ; URSA DF 44/(*)(*) | URSA FDP 1 ; URSA KDP 1 | URSA FDP 1/(*) ; URSA KDP 1/(*) ; URSA AKP 1/(*) h |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,044 W/mK 40mm 0,90m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,35m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,80m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,25m2K/W 110mm 2,50m2K/W 120mm 2,70m2K/W 130mm 2,95 m2K/W 140mm 3,15 m2K/W 150mm 3,40 m2K/W 160mm 3,60 m2K/W 180mm 4,05 m2K/W 200mm 4,50 m2K/W 220mm 5,00 m2K/W 240mm 5,45 m2K/W | 0,038 W/mK 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,30m2K/W 60mm 1,55m2K/W 70mm 1,80m2K/W 80mm 2,10m2K/W 90mm 2,35m2K/W 100mm 2,60m2K/W 110mm 2,85m2K/W 120mm 3,15m2K/W 130mm 3,40 m2K/W 140mm 3,65 m2K/W 150mm 3,90 m2K/W 160mm 4,20 m2K/W 180mm 4,70 m2K/W 200mm 5,25 m2K/W | 0,038 W/mK 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,30m2K/W 60mm 1,55m2K/W 70mm 1,80m2K/W 80mm 2,10m2K/W 90mm 2,35m2K/W 100mm 2,60m2K/W 110mm 2,85m2K/W 120mm 3,15m2K/W 130mm 3,40 m2K/W 140mm 3,65 m2K/W 150mm 3,90 m2K/W 160mm 4,20 m2K/W 180mm 4,70 m2K/W 200mm 5,25 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T1 | T3 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA FDP 2/(*) ; URSA KDP 2/(*) ; URSA FDP 2/D(*) | URSA FDP 2 ; URSA KDP 2 | URSA FDP 2/(*) ; URSA KDP 2/(*) ; URSA FDP 2/(*)(*) ; URSA KDP 2/(*)(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK 30mm 0,85 m2K/W 40mm 1,10m2K/W 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70 m2K/W 140mm 4,00 m2K/W 150mm 4,25 m2K/W 160mm 4,55 m2K/W 180mm 5,10 m2K/W 200mm 5,70 m2K/W | 0,035 W/mK 30mm 0,85 m2K/W 40mm 1,10m2K/W 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70 m2K/W 140mm 4,00 m2K/W 150mm 4,25 m2K/W 160mm 4,55 m2K/W 180mm 5,10 m2K/W 200mm 5,70 m2K/W | 0,035 W/mK 30mm 0,85 m2K/W 40mm 1,10m2K/W 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70 m2K/W 140mm 4,00 m2K/W 150mm 4,25 m2K/W 160mm 4,55 m2K/W 180mm 5,10 m2K/W 200mm 5,70 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T3 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA FDP 3/(*) ; URSA FDP 3/D(*) | URSA FDP 3 | URSA FDP 3/(*) ; URSA FDP 3/(*)(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,034 W/mK 20mm 0,55 m2K/W 30mm 0,85 m2K/W 40mm 1,15m2K/W 50mm 1,45m2K/W 60mm 1,75m2K/W 70mm 2,05m2K/W 80mm 2,35m2K/W 90mm 2,60m2K/W 100mm 2,90m2K/W 110mm 3,20m2K/W 120mm 3,50m2K/W 130mm 3,80 m2K/W 140mm 4,10 m2K/W 150mm 4,40 m2K/W 160mm 4,70 m2K/W 180mm 5,25 m2K/W 200mm 5,85 m2K/W | 0,034 W/mK 20mm 0,55 m2K/W 30mm 0,85 m2K/W 40mm 1,15m2K/W 50mm 1,45m2K/W 60mm 1,75m2K/W 70mm 2,05m2K/W 80mm 2,35m2K/W 90mm 2,60m2K/W 100mm 2,90m2K/W 110mm 3,20m2K/W 120mm 3,50m2K/W 130mm 3,80 m2K/W 140mm 4,10 m2K/W 150mm 4,40 m2K/W 160mm 4,70 m2K/W 180mm 5,25 m2K/W 200mm 5,85 m2K/W | 0,034 W/mK 20mm 0,55 m2K/W 30mm 0,85 m2K/W 40mm 1,15m2K/W 50mm 1,45m2K/W 60mm 1,75m2K/W 70mm 2,05m2K/W 80mm 2,35m2K/W 90mm 2,60m2K/W 100mm 2,90m2K/W 110mm 3,20m2K/W 120mm 3,50m2K/W 130mm 3,80 m2K/W 140mm 4,10 m2K/W 150mm 4,40 m2K/W 160mm 4,70 m2K/W 180mm 5,25 m2K/W 200mm 5,85 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA FDP 5 URSA FDP 5/(*) | URSA FDP 5/(*) ; URSA FDP 5/(*)(*) | URSA FKP 1 |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,032 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W 110mm 3,40m2K/W 120mm 3,75m2K/W | 0,032 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W 110mm 3,40m2K/W 120mm 3,75m2K/W | 0,04 W/mK 80mm 2,00m2K/W 90mm 2,25m2K/W 100mm 2,50m2K/W 110mm 2,75m2K/W 120mm 3,00m2K/W 130mm 3,25 m2K/W 140mm 3,50 m2K/W 150mm 3,75 m2K/W 160mm 4,00 m2K/W 180mm 4,50 m2K/W 200mm 5,00 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | F | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 |  | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA FKP 37 ; URSA FDP 17 | URSA FKP 39 ; URSA FKP 19 | URSA KDP 5 |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,37 W/mK 30mm 0,80m2K/W 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,35m2K/W 60mm 1,60m2K/W 70mm 1,85m2K/W 80mm 2,15m2K/W 90mm 2,40m2K/W 100mm 2,70m2K/W 110mm 2,95m2K/W 120mm 3,20m2K/W 130mm 3,50 m2K/W 140mm 3,75 m2K/W 150mm 4,05 m2K/W 160mm 4,30 m2K/W 180mm 4,85 m2K/W 200mm 5,40 m2K/W | 0,39 W/mK 80mm 2,05m2K/W 90mm 2,30m2K/W 100mm 2,55m2K/W 110mm 2,80m2K/W 120mm 3,05m2K/W 130mm 3,30 m2K/W 140mm 3,55 m2K/W 150mm 3,80 m2K/W 160mm 4,10 m2K/W 180mm 4,60 m2K/W 200mm 5,10 m2K/W | 0,32 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T3 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  | CS(10)0,5 |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA KDP 5 URSA KDP 5/(*) | URSA SF 35 Plus ; URSA DF 35/(*) | URSA SF 37 Plus ; URSA DF 37/(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,32 W/mK 30mm 0,90m2K/W 40mm 1,25m2K/W 50mm 1,55m2K/W 60mm 1,85m2K/W 70mm 2,15m2K/W 80mm 2,50m2K/W 90mm 2,80m2K/W 100mm 3,10m2K/W | 0,35 W/mK 50mm 1,40m2K/W 60mm 1,70m2K/W 70mm 2,00m2K/W 80mm 2,25m2K/W 90mm 2,55m2K/W 100mm 2,85m2K/W 110mm 3,10m2K/W 120mm 3,40m2K/W 130mm 3,70 m2K/W 140mm 4,00 m2K/W 150mm 4,25 m2K/W 160mm 4,55 m2K/W 180mm 5,10 m2K/W 200mm 5,70 m2K/W 220mm 6,25 m2K/W 240mm 6,85 m2K/W | 0,37 W/mK 50mm 1,35m2K/W 60mm 1,60m2K/W 70mm 1,85m2K/W 80mm 2,15m2K/W 90mm 2,40m2K/W 100mm 2,70m2K/W 110mm 2,95m2K/W 120mm 3,20m2K/W 130mm 3,50 m2K/W 140mm 3,75 m2K/W 150mm 4,05 m2K/W 160mm 4,30 m2K/W 180mm 4,85 m2K/W 200mm 5,40 m2K/W 220mm 5,90 m2K/W 240mm 6,45 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén | CS(10)0,5 |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA SF 38 Plus | URSA SF 39 Plus ; URSA DF 39/(*) ; URSA TWF 1/(*) ; URSA TWF 1/D(*) | URSA SF 40plus ; URSA DF 40/(*) ; URSA DF 40/D(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,038 W/mK 40mm 1,05m2K/W 50mm 1,30m2K/W 60mm 1,55m2K/W 70mm 1,80m2K/W 80mm 2,10m2K/W 90mm 2,35m2K/W 100mm 2,60m2K/W 110mm 2,85m2K/W 120mm 3,15m2K/W 130mm 3,40 m2K/W 140mm 3,65 m2K/W 150mm 3,90 m2K/W 160mm 4,20 m2K/W 180mm 4,70 m2K/W 200mm 5,25 m2K/W 220mm 5,75 m2K/W 240mm 6,30 m2K/W | 0,039 W/mK 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,05m2K/W 90mm 2,30m2K/W 100mm 2,55m2K/W 110mm 2,80m2K/W 120mm 3,05m2K/W 130mm 3,30 m2K/W 140mm 3,55 m2K/W 150mm 3,80 m2K/W 160mm 4,10 m2K/W 180mm 4,60 m2K/W 200mm 5,10 m2K/W 220mm 5,60 m2K/W 240mm 6,15 m2K/W | 0,04 W/mK 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,00m2K/W 90mm 2,25m2K/W 100mm 2,50m2K/W 110mm 2,75m2K/W 120mm 3,00m2K/W 130mm 3,25 m2K/W 140mm 3,50 m2K/W 150mm 3,75 m2K/W 160mm 4,00 m2K/W 180mm 4,50 m2K/W 200mm 5,00 m2K/W 220mm 5,50 m2K/W 240mm 6,00 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA TEP | URSA TEP/(*) ; URSA TEP/(*)(*) | URSA TFP ; URSA TSP |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,32 W/mK 15mm 0,45m2K/W 20mm 0,60m2K/W 25mm 0,75m2K/W 30mm 0,90m2K/W 35mm 1,05m2K/W 40mm 1,25m2K/W | 0,32 W/mK 15mm 0,45m2K/W 20mm 0,60m2K/W 25mm 0,75m2K/W 30mm 0,90m2K/W 35mm 1,05m2K/W 40mm 1,25m2K/W | 0,32 W/mK 15mm 0,45m2K/W 20mm 0,60m2K/W 25mm 0,75m2K/W 30mm 0,90m2K/W 35mm 1,05m2K/W 40mm 1,25m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T6 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | F | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | 13 < dL ≤ 15 20 20 15 < dL ≤ 25 10 25 dL>25 7 | 13 < dL ≤ 15 20 20 15 < dL ≤ 25 10 25 dL>25 7 | 13 < dL ≤ 15 20 15 < dL ≤ 25 10 25 dL>25 7 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP3 | CP3 | CP3 |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | ≥ AFr5 |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |
|  | Vastagság, dL |  | 15 20 25 30 35 40 | 15 20 25 30 35 40 | 15 20 25 30 35 40 45 50 |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA TFP/(*) ; URSA TSP/(*) ; URSA TFP/(*)(*) ; URSA TSP/(*)(*) | URSA TWP 1 | URSA TWP 19 ; URSA TWP SILENTIO |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,032 W/mK 20mm 0,60m2K/W 25mm 0,75m2K/W 30mm 0,90m2K/W 35mm 1,05m2K/W 40mm 1,25m2K/W 45mm 1,40m2K/W 50mm 1,55m2K/W | 0,04 W/mK 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,00m2K/W 90mm 2,25m2K/W 100mm 2,50m2K/W 110mm 2,75m2K/W 120mm 3,00m2K/W 130mm 3,25 m2K/W 140mm 3,50 m2K/W 150mm 3,75 m2K/W 160mm 4,00 m2K/W 180mm 4,50 m2K/W 200mm 5,00 m2K/W | 0,039 W/mK 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,05m2K/W 90mm 2,30m2K/W 100mm 2,55m2K/W 110mm 2,80m2K/W 120mm 3,05m2K/W 130mm 3,30 m2K/W 140mm 3,55 m2K/W 150mm 3,80 m2K/W 160mm 4,10 m2K/W 180mm 4,60 m2K/W 200mm 5,10 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T3 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | 13 < dL ≤ 15 20 15 < dL ≤ 25 10 25 dL>25 7 |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP5 |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | ≥ AFr5 | ≥ AFr5 |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |
|  |  |  | 15 20 25 30 35 40 45 50 |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA TWP 1/(*) ; URSA TWP 1/(*)(*) | ESSENTIA ULF ; ESSENTIA ULF GEMINI ; ESSENTIA DF 45 ; ESSENTIA DF 45 GEMINI | URSA ULF ; URSA ULF GEMINI ; URSA DF 45 ; URSA DF 45 GEMINI |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,04 W/mK 30mm 0,75m2K/W 40mm 1,00m2K/W 50mm 1,25m2K/W 60mm 1,50m2K/W 70mm 1,75m2K/W 80mm 2,00m2K/W 90mm 2,25m2K/W 100mm 2,50m2K/W 110mm 2,75m2K/W 120mm 3,00m2K/W 130mm 3,25 m2K/W 140mm 3,50 m2K/W 150mm 3,75 m2K/W 160mm 4,00 m2K/W 180mm 4,50 m2K/W 200mm 5,00 m2K/W | 0,045 W/mK 40mm 0,85m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,30m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,75m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,20m2K/W 110mm 2,40m2K/W 120mm 2,65m2K/W 130mm 2,85 m2K/W 140mm 3,10 m2K/W 150mm 3,30 m2K/W 160mm 3,55 m2K/W 180mm 4,00 m2K/W 200mm 4,40 m2K/W 220mm 4,85 m2K/W 240mm 5,30 m2K/W | 0,045 W/mK 40mm 0,85m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,30m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,75m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,20m2K/W 110mm 2,40m2K/W 120mm 2,65m2K/W 130mm 2,85 m2K/W 140mm 3,10 m2K/W 150mm 3,30 m2K/W 160mm 3,55 m2K/W 180mm 4,00 m2K/W 200mm 4,40 m2K/W 220mm 4,85 m2K/W 240mm 5,30 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T1 | T1 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | F | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Hőszigetelő termékek épületekhez | Hőszigetelő termékek épületekhez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | URSA Salgótarján Zrt. | URSA Salgótarján Zrt. |
|  | Terméknév |  | URSA ULF/(*) ; URSA DF 45/(*) | ESSENTIA ULF/(*) ; ESSENTIA DF 45/(*) |
|  | Cég címe |  | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. | H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 41. 2. emelet 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13162-2012 | EN 13162-2012 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,045 W/mK 40mm 0,85m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,30m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,75m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,20m2K/W 110mm 2,40m2K/W 120mm 2,65m2K/W 130mm 2,85 m2K/W 140mm 3,10 m2K/W 150mm 3,30 m2K/W 160mm 3,55 m2K/W 180mm 4,00 m2K/W 200mm 4,40 m2K/W 220mm 4,85 m2K/W 240mm 5,30 m2K/W | 0,045 W/mK 40mm 0,85m2K/W 50mm 1,10m2K/W 60mm 1,30m2K/W 70mm 1,55m2K/W 80mm 1,75m2K/W 90mm 2,00m2K/W 100mm 2,20m2K/W 110mm 2,40m2K/W 120mm 2,65m2K/W 130mm 2,85 m2K/W 140mm 3,10 m2K/W 150mm 3,30 m2K/W 160mm 3,55 m2K/W 180mm 4,00 m2K/W 200mm 4,40 m2K/W 220mm 4,85 m2K/W 240mm 5,30 m2K/W |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T1 | T1 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakítószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig(üzemeltetés) érintkezhet |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |
| 1. 22. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |
| 1. 23. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |
| 1. 25. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 1. 26. | Nyírószilárdság (τ) | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott |  |  |
| 1. 27. | Nyírási modulus (G) | lapok esetén |  |  |
| Megj. | Tartóssági jellemzők |  | DS(70,-) Δεd ≤1% | DS(70,-) Δεd ≤1% |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | SUPAFIL LOFT 045 | CLASSIC 040 NATUROLL 040 | TI 312 TI 312A TR 312 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,045 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  | 30-260 mm | 100-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) |  | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  | Z9 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TM 415 | TI 140 | TR3 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-200 mm | 40-240 mm | 100-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomó-feszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges szakító-szilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  | Z9 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | AFr5 |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | ULTRACOUSTIC SOFT | IDR 040 | KI FIT 040 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 45-90 mm | 30-260 mm | 30-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL (P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Behelyezkedés | S1 |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | CLASSIC D-040 | TI 312, TI 312A, TR 312 TR 340, TI 312RA | TI 212 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 100-260 mm | 60-95 mm | 40-280 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A2-s1-d0 | F |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | Z9 | Z3 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | CLASSIC 044 | CLASSIC 042 | TI140U UNIFIT 039 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,044 W/mK | 0,042 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-260 mm | 50-260 mm | 60-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T1 | T1 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | CLASSIC 039 | TP112, FactPlus IPB 039, FactPlus LRB 039, FactPlus LBB 039, FactPlus FCB 039, EKOBOARD | EKOROLL 039 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-260 mm | 40-260 mm | 60-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TI 140 Decibel | FactPlus IPB 037, FactPlus LRB 037, FactPlus LBB 037, FactPlus FCB 037, NATURBOARD 037 | ECOBATT 037 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,038 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-240 mm | 40-260 mm | 40-260 |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL (P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | ECOBATT MUR ISOLERING 037 | EKOBOARD 037 ECOBLANKET ECOBLANKET 037 TP 115 | CLASSIC 037 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-200 mm | 40-260 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | CLASSIC 040-V | UNIFIT 037 TI137U | TI 416 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-220 mm | 50-260 mm | 30-200 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TI 140W TM 100 | TI 116 | NATUROLL 037 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-260 mm | 30-200 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T4 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) | WL (P) | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  | MU1 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | ULTRACOUSTIC P | TPM 100 | TP 116 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | T4 | T4 | T4 |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | 30-220 mm | 40-220 mm | 30-260 mm |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL (P) | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | CLASSIC 035 TI 135H NATUROLL 035 IDR 035 | CLASSIC 035-V | UNIFIT 035 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-260 mm | 30-260 mm | 60-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TI 135U | TIKD 135 TIKD 435 | TI 435U EKOROLL 035 GVN |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-200 mm | 40-260 mm | 30-220 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T3 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL (P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | EKOROLL 035 | TPM 435R TP 425B TPM 135 FCB 035 SCS 135 | TP 425 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-260 mm | 40-260 mm | 40-160 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) | WL (P) | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | NATURBOARD 035 | ECOBATT 035 | ECOBATT MUR ISOLERING 035 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-260 mm | 40-260 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T2 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TPKD 430 | TI 415 TI 120 | TP 120A |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,034 W/mK | 0,034 W/mK | 0,034 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-240 mm | 20-50 mm | 20-50 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T2 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL/ (P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr10 | AFr10 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TP 440 | TP 435 | TP 435B |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,034 W/mK | 0,034 W/mK | 0,034 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-220 mm | 30-260 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL (P) | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr10 | AFr10 | AFr10 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | ECOBATT MUR ISOLERING 034 | ECOBATT 034 | UNIFIT 034 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,034 W/mK | 0,034 W/mK | 0,034 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-220 mm | 40-240 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TP 138 | TI 132U TI 432U | CLASSIC 032 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,032 W/mK | 0,032 W/mK | 0,032 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-260 mm | 40-260 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T2 | T2 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) |  | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr10 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TIKD 432 TPKD 432 TPM 132 TPM 432R FCB 032 | TP 432B | NATUROLL 032 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,032 W/mK | 0,032 W/mK | 0,032 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-260 mm | 20-260 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) | WL (P) | WL (P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr10 | AFr10 | AFr5 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TP832B | ECOBATT 032 | ECOBATT MUR ISOLERING 032 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 | Hővezetési tényező: EN 12667:2001 Hővezetési ellenállás: EN 12667:2001 Behelyezkedés: ANNEX K OF EN 14064-1 Tűzveszélyesség: EN 13501-1:2010 Rövid idejű vízfelvétel: EN 1609:2007 Páraáteresztés: EN 12086:1997 Légáram-ellenállás: EN 29053:1993 |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,032 W/mK | 0,032 W/mK | 0,032 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-260 mm | 40-260 mm | 40-260 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL (P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr10 | AFr10 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DDP | DDP BIT | DDP BITF |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-120 mm | 40-120 mm | 40-120 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS (T+)/DS(TH) | DS (T+)/DS(TH) | DS (T+)/DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | E | E |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)70 | CS(10)70 | CS(10)70 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR10 | TR10 | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | PL(5)650 | PL(5)650 | PL(5)650 |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | bitumen | hidrobit |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTP | PTP-LP | PTP-LP |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-220 mm | 20 mm | 30-40mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS (T+)/DS(TH) | DS (T+) | DS (T+) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)40 | CS(10)30 | CS(10)30 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR10 | TR7,5 | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | FKL | FP PL | FKL C1 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 20-30 mm | 40-300 mm | 20-30 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | TR100 |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | szilikát spray |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | FKL C2 | DDP | DDP PLUS |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-300 mm | 60-180 mm | 40-100 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS (T+)/DS(TH) | DS (T+)/DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 |  | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  | CS(10)70 | CS(10)80 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR100 | TR10 | TR15 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  | PL(5)650 | PL(5)700 |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | szilikát spray | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DDP BIT | DDP BITF | PVT |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 60-180 mm | 60-140 mm | 20-50 | 60-120 |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS (T+)/DS(TH) | DS (T+)/DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | E | E | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)70 | CS(10)70 | CS(10)50 | CS(10)60 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR10 | TR10 | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | PL(5)650 | PL(5)650 |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | bitumen | hidrobit | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | CCL C1 | CCL C2 | CCLT C1 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 20-30 mm | 40-300 mm | 20-30 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  | CS(10)40 |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | TR100 | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | szilikát spray | szilikát spray | szilikát spray |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | CCLT C2 | SDP | BS-13 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-300 mm | 40-200 mm | 50-160 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)40 | CS(10)50 |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR7,5 | TR7,5 |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  | AFr20 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | szilikát spray | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DP-13 | DP-14 | DP-15 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK | 0,040 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 60-120 mm | 20-120 mm | 20-140 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr25 | AFr25 | AFr25 |
| 1. 20., 1. 21., 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Dinamikai merevség, Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | MPN | FKD RS | FKD |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-200 mm | 20-30 mm | 40 mm | 40-160 mm/40-200 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  | CS(10)40 | CS(10)40 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  | TR15 | TR15 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  | MU1 | MU1 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | FKD C1, FKD C2 | DDP-U | PTS 20 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-160 mm/40-200 m | 70-160 mm | 20 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T7 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS (T+)/DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)40 | CS(10)60 |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR15 | TR10 |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  | PL(5)550 |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  | SD40 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  | CP2 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Szilikát spray | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTS 25 | PTS 30 | PTS 40 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T7 | T7 | T7 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD35 | SD30 | SD25 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP2 | CP2 | CP2 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTS 50-70 | PTS 80 | DPF-30 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-70 mm | 80 mm | 40-140 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T7 | T7 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD20 | SD15 |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP2 | CP2 |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TW | WP | KP |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-160 mm | 30-220 mm | 30-240 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T3 | T3 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | KP/HB | DP-3 | DDP-RT |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-240 mm | 30-200 mm | 30-40 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T3 | T3 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  | DS(T+)/DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  | CS(10)50 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  | PL(5)500 |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DDP-U | DDP-RT BIT | DDP-RT BITF |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-200 mm | 30-40 mm | 30-40 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(T+)/DS(TH) | DS(T+)/DS(TH) | DS(T+)/DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | E | E |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)60 | CS(10)50 | CS(10)50 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR10 | TR10 | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | PL(5)550 | PL(5)500 | PL(5)500 |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Bitumen | Hidrobit |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | Termotoit RT | Termotoit RT BT | EASY FLB 039 20 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-40 mm | 30-40 mm | 20 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T7 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS (T+)/DS(TH) | DS (T+)/DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | E | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)50 | CS(10)50 |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR10 | TR10 |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | PL(5)500 | PL(5)500 |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  | SD40 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  | CP2 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Bitumen | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | EASY FLB 039 25 | EASY FLB 039 30 | EASY FLB 039 40 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 25 mm | 30 mm | 40 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T7 | T7 | T7 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD35 | SD30 | SD25 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP2 | CP2 | CP2 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/ felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | EASY FLB 039 50-70 | EASY FLB 039 80 | DDP-K |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,039 W/mK | 0,039 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-70 mm | 80 mm | 20-30 mm | 40-200 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T7 | T7 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  | TR7,5 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  | PL(5)300 |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD20 | SD15 |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP2 | CP2 |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PDK | FKD RS C1 FKD RS C2 | DP-4 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 20-40 mm | 50-160 mm | 20-40 mm | 30-130 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  | CS(10)25 |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | TR7,5 |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU1 |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Szilikát spray | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DPF-40 | DP-5 | DPF-50 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 40-240 mm | 30-140 mm | 20-200 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)0,5 |  | CS(10)0,5 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR1 |  | TR1 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | FP | DP-6 | AP |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-220 mm | 30-140 mm | 20-60 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)0,5 |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR1 |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | AP GS | DDP-K | MPE |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,037 W/mK | 0,037 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 20-60 mm | 70-200 mm | 30-200 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  | CS(10)30 |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | TR7,5 |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  | PL(5)300 |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL(P) |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 |  | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | GVB/GVN | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | FRK | FKD S | FKD S C1 FKD S C2 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-200 mm | 60-245 mm | 60-245 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)2 | CS(10)30 | CS(10)30 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR1 | TR10 | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU1 | MU1 | MU1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr7 |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | GVN/GVB | Nem | Szilikát spray |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTE 20 | PTE 25-30 | PTE 35-40 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 20 mm | 25-30 mm | 35-40 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T6 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD30 | SD25 | SD20 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP3 | CP3 | CP3 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTE 50-70 | DF | TPS 20 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 50-70 mm | 60-140 mm | 20 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T6 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(T+) | DS(T+) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD15 | SD15 | SD30 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP3 | CP5 | CP3 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TPS 23-30 | TPS 35-45 | TPS 50-70 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 23-30 mm | 35-45 mm | 50-70 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T6 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(T+) | DS(T+) | DS(T+) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD25 | SD20 | SD15 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP3 | CP3 | CP3 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTP035 | TPT 15 | TPT 20 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 60-180 mm | 15 mm | 20 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T7 | T7 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(T+) | DS(T+) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)30 |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR10 |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU3,5 |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  | SD40 | SD35 |
| 1. 21. | Össze-nyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  | CP2 | CP2 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TPT 25 | TPT 30 | TPT 35-50 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 25 mm | 30 mm | 35-50 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T7 | T7 | T7 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(T+) | DS(T+) | DS(T+) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD30 | SD25 | SD20 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP2 | CP2 | CP2 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TPT 60-80 | FKD S FKD S C1 FKD S C2 | PTP035 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 60-80 mm | 60-220 mm | 60-180 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T7 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(T+) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  | CS(10)30 | CS(10)30 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | TR10 | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  | MU 1 | MU 3,5 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD15 |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP2 |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DP-12 | BS-12 | EASY CFP 036 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK | 0,036 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-140 mm | 30-140 mm | 60-200 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(T+) |  | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 |  |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  | CS(10)30 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  | TR10 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS |  | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) |  | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  | MU 1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr25 | AFr20 |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | MPS | ADN | ADE |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-200 mm | 20-200 mm | 40-100 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | TR1 | TR1 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr7 | AFr7 | AFr7 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | FRE | FRE-P | FPS |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 30-200 mm | 80-100 mm | 30-220 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T5 | T5 | T5 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | CS(10)3 | CS(10)3 | CS(10)0,5 |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR2 | TR2 | TR1 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MU 1 | MU 1 | MU 1 |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr7 | AFr7 | AFr5 |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTN 20 | PTN 25-30 | PTN 35-40 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 20 mm | 25-30 mm | 35-40 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T6 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(TH) | DS(TH) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) | WL(P) | WL(P) |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD25 | SD20 | SD15 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP4 | CP4 | CP4 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | PTN 45-65 | TP 20 | TP 25-30 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 45-65 mm | 20 mm | 25-30 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T6 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(TH) | DS(T+) | DS(T+) |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS | WS |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | WL(P) |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD10 | SD25 | SD20 |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP4 | CP4 | CP4 |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | TP 35-40 | TP 45-60 | DP-7 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 35-40 mm | 45-60 mm | 20-150 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T6 | T6 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | DS(T+) | DS(T+) |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | WS | WS |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban | SD15 | SD10 |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  | CP4 | CP4 |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr5 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DP-8 | DP-9 | DP-10 |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 20-240 mm | 30-140 mm | 15-140 mm |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 | T4 |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | A1 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  |  |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr5 | AFr5 | AFr20 |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | DP-10 GS | DPF-100 | Heraklith-C Heraklith-CF |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,035 W/mK | 0,035 W/mK | 0,07 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  | 15-140 mm | 30-140 mm |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) | T4 | T4 |  |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | A1 | A1 | B-s1, d0 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  | CS(10)5 | CS(10/Y)150 (50 mm) CS(10/Y)200 (35 mm) |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően |  | TR1 |  |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  | AFr20 | AFr5 |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | GVB | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

1. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Insulation | Knauf Insulation | Knauf Insulation |
|  | Terméknév |  | Heratekta-C3 Heratekta-C3 F Heratekta-C2 Heratekta-C2 F | Heratekta- C2 031 Heratekta- C2 031 F | Tektalan HS Tektalan HS F Tektalan C2 Tektalan C2 F |
|  | Cég címe |  | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország | Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, Németország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására | 1-es rendszer: Tűzveszélyesség. • 3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására |
| 1. 1. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,04 W/mK | 0,031 W/mK | 0,038 W/mK |
| 1. 2. | Hosszúság, szélesség (tűrések) |  |  |  |  |
| 1. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | minden alkalmazásnál, kivéve úsztatott padlóban (összenyomhatóság deklarálásakor) |  |  |  |
| 1. 4. | Testsűrűség | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 5. | Derékszögűség | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1. 6. | Síklapúság |  |  |  |  |
| 1. 7. | Méretállandóság 23 °C-on, 90% páratartalommal | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 8. | Méretállandóság 70 °C-on vagy 70 °C-on és 90% páratartalommal | magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén |  |  |  |
| 1. 9. | Lapsíkkal párhuzamos szakítószilárdság | minden alkalmazásnál, kivéve keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 10. | Tűzvédelmi osztály | minden alkalmazásnál, kivéve a nem hőszigetelő rendszerekben alkalmazott kasírozott lapok esetén | E | E | B-s1, d0 |
| 1. 11. | Nyomófeszültség/ nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén | CS(10/Y)50 | CS(10/Y)50 | CS(10/Y)30 |
| 1. 12. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |  |
| 1. 13. |  | keresztirányú húzási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 14. | Lapsíkra merőleges irányú húzószilárdság | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, rögzítés módjától függően | TR 5 | TR 5 | TR 5 |
| 1. 15. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén |  |  |  |
| 1. 16. | Kúszás nyomás hatására | tartós nyomással szemben való ellenállás igénye esetén |  |  |  |
| 1. 17. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 18. | Hosszú ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 1. 19. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 1. 20. | Dinamikai merevség | úsztatott padlóban |  |  |  |
| 1. 21. | Összenyomhatóság (CP), dL-dB vastagság |  |  |  |  |
| 1. 24. | Áramlási ellenállás |  |  |  |  |
| 1. 22., 1. 23., 1. 25., 1. 26., 1. 27. | Vastagságcsökkenés tartós teher hatására Hangelnyelés, Veszélyes anyagok, Nyírószilárdság (τ), Nyírási modulus (G) | - |
| Egyéb jellemző: | Forma/alak/felületkiképzés |  | Nem | Nem | Nem |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Alkalmas új és régi tégla, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására. Legfeljebb 30 m legfelső használati szintű épületeknél. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | REVCO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | MANZÁRD GRAFIT | REVCO EPS keménytáblás expandált polisztirol 2-15 cm vastagságban |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | H-2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | EN 13163 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | EPS: E THR: B-s1, d10 |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,030 W/mK |  |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T1 | T2 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L1 |  |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W1 |  |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S1 |  |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 |  |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  | DS(70) |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS200 |  |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10)150 | CS(10)80 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5 |  |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. | DLT(2)5 |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  | TR150 |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző | Páraáteresztés |  |  | W2 |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm EXPERT, EXPERT, EXPERT GEODRÉN, EXPERT FIX | Austrotherm GRAFIT, GRAFIT REFLEX |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a kísérőcímkén, 0,035 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,031 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T2 | T2 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L2 | L2 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W2 | W2 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S2 | S2 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  | DS (70,-)3 |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 250 | BS 125 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10) 200 | CS(10) 80 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)2 | DS(N)2 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. | DLT(2)5 |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén | TR 2OO | TR 150 |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve | WL(T)2 | WL(T)2 |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  | WD(V)5 | WD(V)5 |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm GRAFIT 100 | Austrotherm GRAFIT 150 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,030 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,030 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T1 | T1 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L1 | L1 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W1 | W1 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S1 | S1 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 150 | BS 200 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10) 100 | CS(10) 150 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5 | DS(N)5 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. | DLT (1)5 | DLT (2)5 |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm GRAFIT L4 | Austrotherm GRAFIT L5 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,032 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,031 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T3 | T3 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L1 | L1 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W1 | W1 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S1 | S1 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve |  |  |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5 | DS(N)5 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén | 20 mm – 30 MN/m3 25 mm – 30 MN/m3 30 mm – 20 MN/m3 35 mm – 20 MN/m3 40 mm – 20 MN/m3 50 mm – 15 MN/m3 | 30 mm – 30 MN/m3 40 mm – 20 MN/m3 50 mm – 20 MN/m3 |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  | CP3 | CP2 |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  | 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 mm | 30 – 40 – 50 mm |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm GRAFIT L5 | Austrotherm AT-H80 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,031 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,039 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T3 | T2 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L1 | L2 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W1 | W2 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S1 | S2 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  | DS (70,-)3 |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve |  | BS 125 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén |  | CS(10)80 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5 | DS(N)2 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  | TR 150 |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén | 30 mm – 30 MN/m3 40 mm – 20 MN/m3 50 mm – 20 MN/m3 |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  | CP2 |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző | Vastagság |  | 30 – 40 – 50 mm |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm AT-HR | Austrotherm AT-L2 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,040 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,044 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T2 | T3 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L2 | L1 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W2 | W1 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S2 | S1 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) | DS (70,-)1 |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 100 |  |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)2 | DS(N)5 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén | TR 80 |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  | 15 mm – 20 MN/m3 20 mm – 20 MN/m3 25 mm – 15 MN/m3 30 mm – 15 MN/m3 35 mm – 15 MN/m3 40 mm – 10 MN/m3 45 mm – 7 MN/m3 50 mm – 7 MN/m3 |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  | CP5 |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  | 15 – 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 mm |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm AT-L4 | Austrotherm AT-L5 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,042 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,041 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T3 | T3 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L1 | L1 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W1 | W1 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S1 | S1 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve |  |  |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5 | DS(N)5 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén | 20 mm – 30 MN/m3 25 mm – 30 MN/m3 30 mm – 20 MN/m3 35 mm – 20 MN/m3 40 mm – 20 MN/m3 50 mm – 15 MN/m3 | 30 mm – 30 MN/m3 40 mm – 20 MN/m3 50 mm – 20 MN/m3 |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  | CP3 | CP2 |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző | Vastagság |  | 20 – 25 – 30 – 35 – 40 – 50 mm | 30 – 40 – 50 mm |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm AT-N70 Magastető | Austrotherm AT-N150 Manzárd |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,040 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,035 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T1 | T1 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L1 | L1 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W1 | W1 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S1 | S1 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) | DS (70,-)3 |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 115 | BS 200 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10)70 | CS(10)150 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5 | DS(N)5 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  | DLT (2)5 |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm AT-N30 | Austrotherm AT-N100 | Austrotherm AT-N200 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,045 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,038 W/mK | lásd a csomagoláson, 0,035 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T1 | T1 | T1 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L1 | L1 | L1 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W1 | W1 | W1 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S1 | S1 | S1 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 | P4 | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) | DS (70,-)3 |  |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 50 | BS 150 | BS 250 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10)30 | CS(10)100 | CS(10)200 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5 | DS(N)5 | DS(N)5 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  | DLT (1)5 | DLT (2)5 |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Padlap, AT-PA | Austrotherm Padlófűtés rendszerlemez |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | 50mm – 1,32m2K/W; 100mm – 2,63m2K/W; 140mm – 5,26m2K/W; 160mm – 3,68m2K/W; 180mm – 4,21m2K/W; 200mm – 4,74m2K/W | lásd a csomagoláson, 0,035 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | ±2 | T1 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | ±2 | L1 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | ±2 | W1 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | ±2 | S1 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  |  | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve |  | BS 200 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén |  | CS(10)150 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció |  | DS(N)2 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  | DLT (2)5 |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző | Rétegfelépítés |  | Alsó réteg - AT-N100 lépésálló polisztirolhab lemez Felső réteg - 8mm vastag fafrogácslap |  |
|  | Vastagság |  | 50 – 100 – 140 – 160 – 180 – 200 mm |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Építési célú hőszigetelő anyag; Grafit adalékkal dúsított homlokzati hőszigetelő lemez. Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft |
|  | Terméknév |  | Austrotherm ZENIT | Extrapor (EPS) 80 / Extrapor F |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 MSZ EN 13164 | MSZ EN 13163:2009 MSZ EN 1609:1999 1A módszer MSZ EN 13501-1:2007 +A1:2010 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a kísérőcímkén, 0,035 W/mK | ld. termékcímke, 0,032 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T2 |  |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L2 |  |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W2 |  |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S2 |  |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 |  |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  | DS(70,-)3; ≤ 3 % |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 250 | BS 125 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10)200 | CS(10)80 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)2 | DS(N)2; ±2% |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. | DLT (2)5 |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén | TR 200 | TR 150 |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve | WL(T)1 |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  | WD(V)3 |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve | ≤10% |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Építési célú hőszigetelő anyag | Építési célú hőszigetelő anyag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft |
|  | Terméknév |  | Bachl Nikecell EPS 30 | Bachl Nikecell EPS 80H |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2001 MSZ EN 13501-1:2002 | MSZ EN 13163:2001 MSZ EN 13501-1:2002 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | ld. termékcímke, 0,048 W/mK | ld. termékcímke, 0,039 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  |  |  |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  |  |  |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre |  |  |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  |  |  |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  |  |  |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) | DS(70,-)3; ≤ 3 % | DS(70,-)3; ≤ 3 % |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 50 | BS 125 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10)30 | CS(10)80 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5; ± 5 % | DS(N)2; ± 2 % |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  | TR 150 |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Építési célú hőszigetelő anyag | Építési célú hőszigetelő anyag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft |
|  | Terméknév |  | Bachl Nikecell EPS 100 / EPS-W 20 | Bachl Nikecell EPS 150 / EPS-W 25 |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2001 MSZ EN 13501-1:2002 | MSZ EN 13163:2001 MSZ EN 13501-1:2002 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | ld. termékcímke, 0,038 W/mK | ld. termékcímke, 0,035 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  |  |  |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  |  |  |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre |  |  |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  |  |  |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  |  |  |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 150 | BS 200 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10)100 | CS(10)150 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5; ± 5 % | DS(N)5; ± 5 % |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. | DLT(1)5; ≤ 5 % | DLT(1)5; ≤ 5 % |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Építési célú hőszigetelő anyag | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft |
|  | Terméknév |  | Bachl Nikecell EPS 200 / EPS-W 30 | BACHL PERIMETER DS |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2001 MSZ EN 13501-1:2002 | MSZ EN 13163:2001 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | euroosztály E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | ld. termékcímke, 0,035 W/mK | 0,035 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  |  |  |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  |  |  |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre |  |  |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  |  |  |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  |  |  |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  |  |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 250 |  |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10)200 |  |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)5; ± 5 % |  |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. | DLT(1)5; ≤ 5 % |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  |  |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző | Vastagság |  |  | 20 - 160 mm |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Gyári készítésű expandált poIisztirolhab (EPS-) termék, homlokzati hőszigetelő anyag páraáteresztő lyukasztással |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | BACHL Perimeter T3; BACHL Perimeter T6 | AUSTROTERM BAUMIT OPEN |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 | 9028 Győr, Fehérvári u.75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2001 | MSZ EN 13163:2013 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | euroosztály E | E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | 0,035 W/mK | lásd a csomagoláson 0.040 WmK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  |  | T2 |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  |  | L2 |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre |  | W2 |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  |  | S2 |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  |  | P4 |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) |  | DS (70,-)3 |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve |  | BS 125 |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén |  | CS(10)80 |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció |  | DS(N)2 |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén |  | TR150 |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |
| Egyéb jellemző | Vastagság |  | 30 - 200 mm |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.2. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek

|  | Funkció |  | Gyári készítésű expandált poIisztirolhab (EPS-) termék, homlokzati hőszigetelő anyag páraáteresztő lyukasztással | Építési célú hőszigetelő anyag; Kiegészítő információk: Homlokzati hőszigetelő lemez. Épületek hőszigetelése a termék beépíthetőségét, felhasználhatóságát és alkalmazhatóságát szabályozó, illetve korlátozó műszaki előírások (jogszabályok, szabványok) betartása mellett. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft |
|  | Terméknév |  | Austrotherm GRAFIT, GRAFIT REFLEX - Open Plus, Open Plus Reflex | BAUMIT Protherm homlokzati hőszigetelő lemez |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13163:2013 | MSZ EN 13163:2001 MSZ EN 13501-1:2002 |
| 2. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | euroosztály E |
| 2. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | lásd a csomagoláson, 0,031 W/mK | ld. termékcímke, 0,039 W/mK |
| 2. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 2. 4. | Vastagsági tűrés |  | T2 |  |
| 2. 5. | Hosszúsági tűrés |  | L2 |  |
| 2. 6. | Szélességi tűrés | minden felhasználási területre | W2 |  |
| 2. 7. | Derékszögűségi tűrés |  | S2 |  |
| 2. 8. | Síkbeliségi tűrés |  | P4 |  |
| 2. 9. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén | minden olyan felhasználási területre, ahol a termék nem kap terhelést (kivéve épületdilatáció) | DS (70,-)3 | DS(70,-)3; ≤ 3 % |
| 2. 10. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre, kivéve | BS 125 | BS125; ≥ 125 kPa |
| 2. 11. | Nyomófeszültség (10%-os összenyomódásnál) | akusztikai célú alkalmazás esetén | CS(10) 80 | CS(10)80; ≥ 80 kPa |
| 2. 12. | Méretállandóság normál laboratóriumi körülmények között | minden felhasználási területre, kivéve épületdilatáció | DS(N)2 | DS(N)2; ± 2 % |
| 2. 13. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | talajjal érintkező szerkezetek, lábazatok esetén. Födémek, padlók esetén (kivéve akusztikai célú alkalmazás) magastetők, amennyiben az anyag terhelésnek van kitéve egyhéjú melegtetők egyenes rétegrendben. |  |  |
| 2. 14. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | kérgesítés, bevonatrendszerek esetén | TR 150 | TR150; ≥ 150 kPa |
| 2. 15. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | lemez alap alatt vízszigeteléssel nem védetten |  |  |
| 2. 16. | Hosszú idejű vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |  |
| 2. 17. | Páradiffúziós vízfelvétel |  |  |  |
| 2. 18. | Dinamikai merevség | akusztikai célú alkalmazás esetén |  |  |
| 2. 19. | Összenyomhatóság |  |  |  |
| 2. 20. | Hosszú idejű bemerítéses vízfelvétel, majd 300 fagyasztás- kiolvasztás ciklus után CS(10) érték csökkenése | fordított rétegrendű, nem járható tetőkben, extenzív zöldtetőkben, egy rétegben fektetve |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.3. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm XPS TOP 50 | Austrotherm XPS TOP 30 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN13164-ZA1 | EN13164-ZA1 |
| 3. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 3. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | 50mm - 1,40m2K/W; 60mm - 1,70m2K/W; 70mm - 1,90m2K/W; 80mm - 2,20m2K/W; 100mm - 2,75m2K/W; 120mm - 3,30m2K/W; 140mm - 3,65m2K/W; 160mm - 4,20m2K/W; 180mm - 4,70 m2K/W; 200mm - 5,25m2K/W 50-60mm 0,035W/mK 80-120mm 0,036 W/mK 140-200mm 0,038W/mK | 30mm - 0,80m2K/W; 40mm - 1,10m2K/W; 50mm - 1,40m2K/W; 60mm - 1,70m2K/W; 70mm - 1,90m2K/W; 80mm - 2,20m2K/W; 100mm - 2,75m2K/W; 120mm - 3,30m2K/W; 140mm - 3,65m2K/W; 160mm - 4,20m2K/W; 180mm - 4,70 m2K/W; 200mm - 5,25m2K/W 30-60mm - 0,035 W/mK 80-120mm - 0,036 W/mK 140-200mm - 0,038 W/mK |
| 3. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | - | - |
| 3. 4. | Vastagsági tűrés | minden felhasználási területre | T1 | T1 |
| 3. 5. | Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén |  | DS (70, 90) | DS (70, 90) |
| 3. 6. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | minden felhasználási területre, kivéve falak, födémek, magastető teherhordó szerkezet alatti hőszigetelése és utak aljzata | DLT (2)5 | DLT (2)5 |
| 3. 7. | Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság | minden felhasználási területre | CS(10/Y) 500 | CS(10/Y) 300 |
| 3. 8. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | bevonatrendszerek, bennmaradó zsaluzat, ragasztott szendvicsszerkezetek esetén | TR nem meghatározott | TR nem meghatározott |
| 3. 9. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | tartós, normál terhelés feletti terhelésnél | CC (2/1,5/50) 180 | CC (2/1,5/50) 130 |
| 3. 10. | Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskor |  | WL(T) 0,7 | WL(T) 0,7 |
| 3. 11. | Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve | WD(V) 3 | WD(V) 3 |
| 3. 12. | Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség |  | - | - |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.3. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Austrotherm Kft. | Austrotherm Kft. |
|  | Terméknév |  | Austrotherm XPS TOP P | Austrotherm XPS TOP 70 |
|  | Cég címe |  | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. | 9028 Győr, Fehérvári u. 75. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN13164-ZA1 | EN13164-ZA1 |
| 3. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | E |
| 3. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | 30mm - 0,80m2K/W; 40mm - 1,10m2K/W; 50mm - 1,40m2K/W; 60mm - 1,70m2K/W; 70mm - 1,90m2K/W; 80mm - 2,20m2K/W; 100mm - 2,75m2K/W; 120mm - 3,30m2K/W; 140mm - 3,65m2K/W; 160mm - 4,20m2K/W; 180mm - 4,70 m2K/W; 200mm - 5,25m2K/W 30-60mm - 0,035 W/mK 80-120mm - 0,036 W/mK 140-200mm - 0,038 W/mK | 50mm - 1,40m2K/W; 60mm - 1,70m2K/W; 70mm - 1,90m2K/W; 80mm - 2,20m2K/W; 100mm - 2,75m2K/W; 120mm - 3,30m2K/W; 140mm - 3,65m2K/W; 160mm - 4,20m2K/W; 180mm - 4,70 m2K/W; 200mm - 5,25m2K/W 50-60mm 0,035W/mK 80-120mm 0,036 W/mK 140-200mm 0,038W/mK |
| 3. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | - | - |
| 3. 4. | Vastagsági tűrés | minden felhasználási területre | T1 | T1 |
| 3. 5. | Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén |  | DS (70, 90) | DS (70, 90) |
| 3. 6. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | minden felhasználási területre, kivéve falak, födémek, magastető teherhordó szerkezet alatti hőszigetelése és utak aljzata | DLT (2)5 | DLT (2)5 |
| 3. 7. | Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság | minden felhasználási területre | CS(10/Y) 300 | CS(10/Y) 700 |
| 3. 8. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | bevonatrendszerek, bennmaradó zsaluzat, ragasztott szendvicsszerkezetek esetén | TR 200 | TR nem meghatározott |
| 3. 9. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | tartós, normál terhelés feletti terhelésnél | CC (2/1,5/50) nem meghatározott | CC (2/1,5/50) 250 |
| 3. 10. | Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskor |  | WL(T) 0,7 | WL(T) 0,7 |
| 3. 11. | Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve | WD(V) 5 | WD(V) 3 |
| 3. 12. | Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség |  | - | - |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.3. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű extrudált polisztirol hab (XPS) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | Épületek hőszigetelése |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. |
|  | Terméknév |  | BACHL XPS 300; BACHL XPS 300 G; BACHL XPS 300-SF; BACHL XPS 300 G-SF |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. 8184 Balatonfűzfő, hrsz.: 1485/4 4080 Hajdúnánás, hrsz.: 0855/13 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13164:2001 |
| 3. 1. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | euroosztály E |
| 3. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | 30-80mm 0,035 W/mK; 100-240mm 0,036 W/mK |
| 3. 3. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| 3. 4. | Vastagsági tűrés | minden felhasználási területre |  |
| 3. 5. | Méretállandóság adott hőmérséklet és páratartalom esetén |  |  |
| 3. 6. | Alakváltozás adott nyomáson és hőmérsékleten | minden felhasználási területre, kivéve falak, födémek, magastető teherhordó szerkezet alatti hőszigetelése és utak aljzata |  |
| 3. 7. | Nyomófeszültség vagy nyomószilárdság | minden felhasználási területre |  |
| 3. 8. | Felületre merőleges irányú húzószilárdság | bevonatrendszerek, bennmaradó zsaluzat, ragasztott szendvicsszerkezetek esetén |  |
| 3. 9. | Nyomás hatására bekövetkező kúszás | tartós, normál terhelés feletti terhelésnél |  |
| 3. 10. | Vízfelvétel hosszú idejű teljes vízbemerítéskor |  |  |
| 3. 11. | Hosszú idejű páradiffúziós vízfelvétel | amennyiben vízszigeteléssel nincs védve |  |
| 3. 12. | Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenállóképesség |  |  |
| Egyéb jellemző | Vastagság |  | 30 - 240 mm |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.4. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszereinek ragasztására, tomítésére kül és beltéren | Mindkét oldalán Alu kasírozású hőszigetelő lemez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | REVCO Magyarország Kft. | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. |
|  | Terméknév |  | REVCO FIX FOAM Poliuretán ragasztó hab | Bachl PUR DAD dh ALU 022 |
|  | Cég címe |  | H-2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | E-2009/00012 | MSZ EN 13165:2009 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| 4. 1. | Tűzvédelmi osztály |  | A, fokozottan tűz és robbanás veszélyes | euroosztály D-s1, d0 |
| 4. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  |  | ld. termékcímke, λd = 0,022 W/(mK), dn= 20 - 240 mm vtg-nál |
| 4. 3. | Vastagság tűrése, T(i) | minden alkalmazásnál |  |  |
| 4. 4. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i |  |  | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% |
| 4. 5. | Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i |  |  | CS(10\Y)100 |
| 4. 6. | Felületre merőleges húzószilárdság TR(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  | TR 40 |
| 4. 7. | Hajlítószilárdság BS(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél |  |  |
| 4. 8. | Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i) | kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény |  |  |
| 4. 9. | Síkbeliség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 4. 10. | Derékszögűség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| Egyéb jellemző | Viszkozitás |  | 150e – 300e mPas |  |
|  | pH |  | 8-9-ig |  |
|  | Testsűrűség |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.4. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | Kasírozás nélküli hőszigetelő lemez | Mindkét oldalán üvegfátyol kasírozású hőszigetelő lemez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. |
|  | Terméknév |  | Bachl PUR DAD dh KN | Bachl PUR DEO dh MV |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13165:2009 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 | MSZ EN 13165:2009 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| 4. 1. | Tűzvédelmi osztály |  | euroosztály E | euroosztály E |
| 4. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | ld. termékcímke, λd = 0,026 W/(mK), dn= 20 - 240 mm vtg-nál | ld. termékcímke, λd = 0,026 W/(mK), dn < 80 mm vastagságnál λd = 0,025 W/(mK), 80 mm ≤ dn < 120 mm vastagságnál λd = 0,024 W/(mK), dn ≥ 120 mm vastagságnál |
| 4. 3. | Vastagság tűrése, T(i) | minden alkalmazásnál |  |  |
| 4. 4. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i |  | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% |
| 4. 5. | Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i |  | CS(10\Y)100 | CS(10\Y)100 |
| 4. 6. | Felületre merőleges húzószilárdság TR(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  | TR 40 |
| 4. 7. | Hajlítószilárdság BS(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél |  |  |
| 4. 8. | Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i) | kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény |  |  |
| 4. 9. | Síkbeliség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 4. 10. | Derékszögűség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.4. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | Mindkét oldalán speciális üvegfátyol kasírozású hőszigetelő lemez | Mindkét oldalán Alu kasírozással, felső oldalon PP fóliával kasírozott hőszigetelő lemez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. |
|  | Terméknév |  | Bachl PUR DEO dh SP | Bachl tecta-PUR 022 |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13165:2009 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 | MSZ EN 13165:2009 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| 4. 1. | Tűzvédelmi osztály |  | euroosztály E | euroosztály E |
| 4. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | ld. termékcímke, λd = 0,026 W/(mK), dn < 80 mm vastagságnál λd = 0,025 W/(mK), 80 mm ≤ dn < 120 mm vastagságnál λd = 0,024 W/(mK), dn ≥ 120 mm vastagságnál | ld. termékcímke, λd = 0,022 W/(mK), dn= 20 - 240 mm vastagságnál |
| 4. 3. | Vastagság tűrése, T(i) | minden alkalmazásnál |  |  |
| 4. 4. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i |  | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% |
| 4. 5. | Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i |  | CS(10\Y)100 | CS(10\Y)100 |
| 4. 6. | Felületre merőleges húzószilárdság TR(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | TR 40 | TR 40 |
| 4. 7. | Hajlítószilárdság BS(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél |  |  |
| 4. 8. | Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i) | kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény |  |  |
| 4. 9. | Síkbeliség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 4. 10. | Derékszögűség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.4. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | Mindkét oldalán üvegfátyol kasírozású, felső oldalán PP fóliával kasírozott hőszigetelő lemez | Mindkét oldalán Alu kasírozással, felső oldalon bitumenes lemezzel kasírozott hőszigetelő lemez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. |
|  | Terméknév |  | Bachl tecta-PUR HD-plus | Bachl tecta-PUR Polymer |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13165:2009 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 | MSZ EN 13165:2009 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 |
| 4. 1. | Tűzvédelmi osztály |  | euroosztály E | euroosztály D-s3, d2 |
| 4. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | ld. termékcímke, λd = 0,026 W/(mK), dn < 80 mm vastagságnál λd = 0,025 W/(mK), 80 mm ≤ dn < 120 mm vastagságnál λd = 0,024 W/(mK), dn ≥ 120 mm vastagságnál | ld. termékcímke, λd = 0,022 W/(mK), dn= 20 - 240 mm vastagságnál |
| 4. 3. | Vastagság tűrése, T(i) | minden alkalmazásnál |  |  |
| 4. 4. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i |  | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% |
| 4. 5. | Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i |  | CS(10\Y)100 | CS(10\Y)100 |
| 4. 6. | Felületre merőleges húzószilárdság TR(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | TR 40 | TR 40 |
| 4. 7. | Hajlítószilárdság BS(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél |  |  |
| 4. 8. | Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i) | kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény |  |  |
| 4. 9. | Síkbeliség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 4. 10. | Derékszögűség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.4. Hőszigetelő termékek épületekhez / Gyári készítésű kemény poliuretán hab (PUR) termékek / Műszaki előírások / Épületek hőszigetelése

|  | Funkció |  | PIR keményhab hőszigetelő anyag | Hőszigetelés magastetőhöz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BACHL Hőszigetelőanyag-gyártó Kft. | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Bachl tecta-PUR DS | Bramac Therm Top 80 mm /100 mm /120 mm /140 mm /160 mm l 180 mm /200 mm /220 mm /240 mm |
|  | Cég címe |  | 5091 Tószeg, Parkoló tér 21. | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13165:2009 | MSZ EN 13165:2009 |
| 4. 1. | Tűzvédelmi osztály |  | euroosztály E | E |
| 4. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | λd = 0,026 W/(mK) | 80mm - 3,64m2K/W 100mm - 4,55m2K/W 120mm - 5,45m2K/W 140mm - 6,36m2K/W 160mm - 7,27m2K/W 180mm - 8,18m2K/W 200mm - 9,09m2K/W 220mm - 10,00m2K/W 240mm - 10,91m2K/W λd = 0,022 W/(mK) |
| 4. 3. | Vastagság tűrése, T(i) | minden alkalmazásnál |  |  |
| 4. 4. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i |  | DS(TH)9; relatív hosszúság és szélességváltozás ≤ 0.5%; relatív vastagságváltozás ≤ 2% | DS(TH)9; ≤ 2 % |
| 4. 5. | Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i |  | CS(10\Y)100 | CS(10)100 |
| 4. 6. | Felületre merőleges húzószilárdság TR(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | TR 40 |  |
| 4. 7. | Hajlítószilárdság BS(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél |  |  |
| 4. 8. | Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i) | kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény |  |  |
| 4. 9. | Síkbeliség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 4. 10. | Derékszögűség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| Egyéb jellemző | Vastagság |  | 50 mm | 80 – 100 – 120 – 140 – 160 – 180 – 200 – 220 – 240 mm |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.5. Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok

|  | Funkció |  | Ásványi hőszigetelő lap | Ásványi hőszigetelő lap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Multipor 047-BG014054644001349 | Multipor 047-BG014054644001486 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 822:2000 EN 823:2000 EN1609:1996+A1:2006 EN12087:1997+A1:2006 EN 1602:1996-11 EN 12086:1997-06 EN 826:2009 EN 1607:2009 EN:12089:1997-06 ЕТА-05/0093:2011 EN 10456:2007-12 EN 13501-1:2007 +А1:2009-09 EN 1604:1996+А1:2006 БДС EN 12430:2006 | EN 822:2000 EN 823:2000 EN1609:1996+A1:2006 EN12087:1997+A1:2006 EN 1602:1996-11 EN 12086:1997-06 EN 826:2009 EN 1607:2009 EN:12089:1997-06 ЕТА-05/0093:2011 EN 10456:2007-12 EN 13501-1:2007 +А1:2009-09 EN 1604:1996+А1:2006 БДС EN 12430:2006 |
| 5. 1. | Méret, vastagságok és tűrései |  | Névleges hossz: 600 mm ±2 mm Névleges vastagság: 50 mm ±2 mm Névleges szélesség: 500 mm ±2 mm | Névleges hossz: 600 mm ±2 mm Névleges vastagság: 75 mm ±2 mm Névleges szélesség: 500 mm ±2 mm |
| 5. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | λ 10dry = 0,0438 W/mK | λ 10dry = 0,0438 W/mK |
| 5. 3. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | Euroosztály А1 | Euroosztály А1 |
| 5. 4. | Páradiffúziós ellenállás |  | µ = 3 | µ = 3 |
| 5. 5. | Testsűrűség |  | 100 ÷ 115 kg/m3 | 100 ÷ 115 kg/m3 |
| 5. 6. | Nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |
| 5. 7. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | ≥ 350 kPa | ≥ 350 kPa |
| 5. 8. | Felületre merőleges húzószilárdság | felületre merőleges húzóigénybevétel esetén | 80 kPa | 80 kPa |
| 5. 9. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | 1 mm at 1000 N -nál | 1 mm at 1000 N -nál |
| 5. 10. | Rövid idejű vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | ≤ 2,0 kg/m2 | ≤ 2,0 kg/m2 |
| 5. 11. | Hosszú idejű vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | ≤ 3,0 kg/m2 | ≤ 3,0 kg/m2 |
| 5. 12. | Méretállandóság | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | 23оС/90%: 0,5% | 23оС/90%: 0,5% |
| 5. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nincs | nincs |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.5. Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok

|  | Funkció |  | Ásványi hőszigetelő lap | Ásványi hőszigetelő lap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Multipor 047-BG014054644000342 | Multipor 047-BG014054644000526 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 822:2000 EN 823:2000 EN1609:1996+A1:2006 EN12087:1997+A1:2006 EN 1602:1996-11 EN 12086:1997-06 EN 826:2009 EN 1607:2009 EN:12089:1997-06 ЕТА-05/0093:2011 EN 10456:2007-12 EN 13501-1:2007 +А1:2009-09 EN 1604:1996+А1:2006 БДС EN 12430:2006 | EN 822:2000 EN 823:2000 EN1609:1996+A1:2006 EN12087:1997+A1:2006 EN 1602:1996-11 EN 12086:1997-06 EN 826:2009 EN 1607:2009 EN:12089:1997-06 ЕТА-05/0093:2011 EN 10456:2007-12 EN 13501-1:2007 +А1:2009-09 EN 1604:1996+А1:2006 БДС EN 12430:2006 |
| 5. 1. | Méret, vastagságok és tűrései |  | Névleges hossz: 600 mm ±2 mm Névleges vastagság: 100 mm ±2 mm Névleges szélesség: 500 mm ±2 mm | Névleges hossz: 600 mm ±2 mm Névleges vastagság: 125 mm ±2 mm Névleges szélesség: 500 mm ±2 mm |
| 5. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | λ 10dry = 0,0438 W/mK | λ 10dry = 0,0438 W/mK |
| 5. 3. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | Euroosztály А1 | Euroosztály А1 |
| 5. 4. | Páradiffúziós ellenállás |  | µ = 3 | µ = 3 |
| 5. 5. | Testsűrűség |  | 100 ÷ 115 kg/m3 | 100 ÷ 115 kg/m3 |
| 5. 6. | Nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |
| 5. 7. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | ≥ 350 kPa | ≥ 350 kPa |
| 5. 8. | Felületre merőleges húzószilárdság | felületre merőleges húzóigénybevétel esetén | 80 kPa | 80 kPa |
| 5. 9. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | 1 mm at 1000 N -nál | 1 mm at 1000 N -nál |
| 5. 10. | Rövid idejű vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | ≤ 2,0 kg/m2 | ≤ 2,0 kg/m2 |
| 5. 11. | Hosszú idejű vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | ≤ 3,0 kg/m2 | ≤ 3,0 kg/m2 |
| 5. 12. | Méretállandóság | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | 23оС/90%: 0,5% | 23оС/90%: 0,5% |
| 5. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nincs | nincs |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.5. Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok

|  | Funkció |  | Ásványi hőszigetelő lap | Ásványi hőszigetelő lap |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Multipor 047-BG014054644000755 | Multipor 047-BG014054644001158 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 822:2000 EN 823:2000 EN1609:1996+A1:2006 EN12087:1997+A1:2006 EN 1602:1996-11 EN 12086:1997-06 EN 826:2009 EN 1607:2009 EN:12089:1997-06 ЕТА-05/0093:2011 EN 10456:2007-12 EN 13501-1:2007 +А1:2009-09 EN 1604:1996+А1:2006 БДС EN 12430:2006 | EN 822:2000 EN 823:2000 EN1609:1996+A1:2006 EN12087:1997+A1:2006 EN 1602:1996-11 EN 12086:1997-06 EN 826:2009 EN 1607:2009 EN:12089:1997-06 ЕТА-05/0093:2011 EN 10456:2007-12 EN 13501-1:2007 +А1:2009-09 EN 1604:1996+А1:2006 БДС EN 12430:2006 |
| 5. 1. | Méret, vastagságok és tűrései |  | Névleges hossz: 600 mm ±2 mm Névleges vastagság: 150 mm ±2 mm Névleges szélesség: 500 mm ±2 mm | Névleges hossz: 600 mm ±2 mm Névleges vastagság: 200 mm ±2 mm Névleges szélesség: 500 mm ±2 mm |
| 5. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | λ 10dry = 0,0438 W/mK | λ 10dry = 0,0438 W/mK |
| 5. 3. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | Euroosztály А1 | Euroosztály А1 |
| 5. 4. | Páradiffúziós ellenállás |  | µ = 3 | µ = 3 |
| 5. 5. | Testsűrűség |  | 100 ÷ 115 kg/m3 | 100 ÷ 115 kg/m3 |
| 5. 6. | Nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |  |
| 5. 7. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | ≥ 350 kPa | ≥ 350 kPa |
| 5. 8. | Felületre merőleges húzószilárdság | felületre merőleges húzóigénybevétel esetén | 80 kPa | 80 kPa |
| 5. 9. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | 1 mm at 1000 N -nál | 1 mm at 1000 N -nál |
| 5. 10. | Rövid idejű vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | ≤ 2,0 kg/m2 | ≤ 2,0 kg/m2 |
| 5. 11. | Hosszú idejű vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | ≤ 3,0 kg/m2 | ≤ 3,0 kg/m2 |
| 5. 12. | Méretállandóság | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | 23оС/90%: 0,5% | 23оС/90%: 0,5% |
| 5. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nincs | nincs |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.5. Kálcium-szilikáthidrát alapú ásványi hőszigetelő lapok

|  | Funkció |  | Ásványi hőszigetelő lap |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Multipor 047- BG014054644001226 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 822:2000 EN 823:2000 EN1609:1996+A1:2006 EN12087:1997+A1:2006 EN 1602:1996-11 EN 12086:1997-06 EN 826:2009 EN 1607:2009 EN:12089:1997-06 ЕТА-05/0093:2011 EN 10456:2007-12 EN 13501-1:2007 +А1:2009-09 EN 1604:1996+А1:2006 БДС EN 12430:2006 |
| SORSZÁM | TERMÉKTULAJDONSÁG | FELHASZNÁLÁSI TERÜLET |  |
| 5. 1. | Méret, vastagságok és tűrései |  | Névleges hossz: 600 mm ±2 mm Névleges vastagság: 250 mm ±2 mm Névleges szélesség: 500 mm ±2 mm |
| 5. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  | λ 10dry = 0,0438 W/mK |
| 5. 3. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | Euroosztály А1 |
| 5. 4. | Páradiffúziós ellenállás |  | µ = 3 |
| 5. 5. | Testsűrűség |  | 100 ÷ 115 kg/m3 |
| 5. 6. | Nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén |  |
| 5. 7. |  | hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | ≥ 350 kPa |
| 5. 8. | Felületre merőleges húzószilárdság | felületre merőleges húzóigénybevétel esetén | 80 kPa |
| 5. 9. | Pontszerű terhelhetőség | pontszerű nyomási igénybevétel esetén | 1 mm at 1000 N -nál |
| 5. 10. | Rövid idejű vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | ≤ 2,0 kg/m2 |
| 5. 11. | Hosszú idejű vízfelvétel | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | ≤ 3,0 kg/m2 |
| 5. 12. | Méretállandóság | minden esetben, kivéve magas hőmérsékletű, vagy magas hőmérsékletű és magas páratartalmú környezet esetén | 23оС/90%: 0,5% |
| 5. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nincs |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Larock 32 ALS | Larock 40 ALS | Pipo ALS D0<=150 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 14303·T4-ST(+)250 | MW EN 14303·T4-ST(+)250 | MW EN 14303-T8-ST(+)250 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,04 W/mK 100°C-on | 0,04 W/mK 100°C-on | 0,043 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | T4 ± 5mm | T4 ± 5mm | T8 ± 5mm |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak |  |  | ±4mm v ±2% |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1 | A1 | 1A1 L-S1; dO |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | 250"C | 250"C | 250"C |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| Egyéb jellemző | belső átmérő tűrés |  |  |  | + 4mm |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Pipo ALS D0<=150 | ProRox PS 924 | ProRox PS 960 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 14303-T9-ST(+)250 | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,043 W/mK 100°C-on | 0,050 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | T9 ± 5mm | Do < 150 mm, Tolerance ciass T8 Do " 150 mm, Tolerance ciass T9 | Do < 150 mm, Tolerance ciass T8 Do " 150 mm, Tolerance ciass T9 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak | ±4mm v ±2% |  |  |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | 1A1 L-S1; dO | A1L | A1L |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | 250"C | Maximális üzemi hőmérséklet: 51(+)400 (= 400 ' C) | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)650 (= 650 °C |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  | CL10 (≤ 10 ppm) |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelt |  |  |
| Egyéb jellemző | belső átmérő tűrés |  | ± 5mm |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | ProRox PS 960 | ProRox PS WM 960 ALU | ProRox PS WM 960 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | Do < 150 mm, Tolerance ciass T8 Do " 150 mm, Tolerance ciass T9 |  |  |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1L | A1L | A1L |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)650 (= 650 °C | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)650 (= 650 °C | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)650 (= 650 °C |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | CL10 (≤ 10 ppm) | CL10 (≤ 10 ppm) | CL10 (≤ 10 ppm) |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | ProRox PS 960 ALU | ProRox PS 970 ALU | ProRox PS 970 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | Do < 150 mm, Tolerance ciass T8 Do " 150 mm, Tolerance ciass T9 | Do < 150 mm, Tolerance ciass T8 Do " 150 mm, Tolerance ciass T9 | Do < 150 mm, Tolerance ciass T8 Do " 150 mm, Tolerance ciass T9 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A2L-s1,d0 | A2L-s1,d0 | A1L |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)650 (= 650 °C | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)680 (= 680 °C | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)680 (= 680 °C |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték | MV2(sd=200m) | MV2(sd=200m) |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet | CL10 (≤ 10 ppm) | CL10 (≤ 10 ppm) | CL10 (≤ 10 ppm) |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | ProRox SL920 | ProRox SL930 | ProRox SL950 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,054 W/mK 100°C-on | 0,049 W/mK 100°C-on | 0,045 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | Dn 30 mm -220 mm, Tolerance class T4 | Dn 30 mm -220 mm, Tolerance class T4 | Dn 30 mm -220 mm, Tolerance class T4 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1 | A1 | A1 |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)400 (= 400 °C | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)560 (= 560 °C | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)640 (= 640 °C |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | ProRox SL960 | ProRox SL970 | ProRox SL980 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,050 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | Dn 20 mm -160 mm, Tolerance class T4 | Dn 20 mm -140 mm, Tolerance class T4 | Dn 20 mm -140 mm, Tolerance class T4 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1 | A1 | A1 |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)660 (= 660 °C) | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)680 (= 680 °C) | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)700 (= 700 °C) |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre | 10%-os deformáció esetén CS(10)10 (≥ 10kPA) |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | ProRox SL980 | ProRox WM 950 ALU PL | ProRox WM 950 ALU PL |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,050 W/mK 100°C-on | 0,047 W/mK 100°C-on | 0,047 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | Dn 20 mm -140 mm, Tolerance class T4 | Dn 40 mm -120 mm, Tolerance class T2 | Dn 40 mm -120 mm, Tolerance class T2 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1 | A1 | A1 |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)700 (= 700 °C) | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)640 (= 640 °C) | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)640 (= 640 °C) |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | ProRox WM 950 PL | ProRox WM 960 ALU PL | ProRox WM 960 PL |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 | EN 14303:2009 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,047 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | Dn 40 mm -120 mm, Tolerance class T2 | Dn 40 mm -120 mm, Tolerance class T2 | Dn 40 mm -120 mm, Tolerance class T2 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak |  |  |  |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1 | A1 | A1 |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)640 (= 640 °C) | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)660 (= 660 °C) | Maximális üzemi hőmérséklet: St(+)660 (= 660 °C) |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) | Vízfelvétel: WS1 (S 1 kg/m2) |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Techrock 40 ALS | Techrock 60 ALS | Techrock 80 ALS |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 14303-T4-ST(+)250 | MW EN 14303-T4-ST(+)250 | MW EN 14303-T4-ST(+)250 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,054 W/mK 100°C-on | 0,049 W/mK 100°C-on | 0,045 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | T4 ± 1,5% szélesség ± 2% hosszóság | T4 ± 1,5% szélesség ± 2% hosszóság | T4 ± 1,5% szélesség ± 2% hosszóság |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | T4 | T4 | T4 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1 | A1 | A1 |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: 250°C | Maximális üzemi hőmérséklet: 250°C | Maximális üzemi hőmérséklet: 250°C |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 6. Épületgépészeti berendezések és ipari létesítmények hőszigetelése Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek

|  | Funkció |  | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek | Épületgépészeti és ipari hőszigetelő termékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. | Rockwool Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Techrock 100 ALS | Techrock 120 ALS | Techrock 150 ALS |
|  | Cég címe |  | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 | H-8200 Tapolca, Keszthelyi út 53 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MW EN 14303-T4-ST(+)250 | MW EN 14303-T4-ST(+)250 | MW EN 14303-T4-ST(+)250 |
| 6. 1. | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,046 W/mK 100°C-on | 0,047 W/mK 100°C-on |
| 6. 2. | Hosszúság, szélesség, átmérő (tűrések) | táblás szigetelések, lamellás matracok, Huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | T4 ± 1,5% szélesség ± 2% hosszóság | T4 ± 1,5% szélesség ± 2% hosszóság | T4 ± 1,5% szélesség ± 2% hosszóság |
| 6. 3. | Vastagság, tűrési osztályok | táblás szigetelések, lamellás matracok, huzalos-hálós matracok, matracok, tekercsek, paplanok, csőhéjak | T4 | T4 | T4 |
| 6. 4. | Derékszögűség | táblás szigetelések, csőhéjak | ± 5mm | ± 5mm | ± 5mm |
| 6. 5. | Méretállandóság | alkalmazási hőmérséklethatár megállapítása (fokozott hőterhelés) esetén |  |  |  |
| 6. 6. | Tűzállósági teljesítmény | csupasz táblák esetén | A1 | A1 | A1 |
| 6. 7. | Alkalmazási hőmérséklethatár, maximum | fokozott hőterhelés esetén | Maximális üzemi hőmérséklet: 250°C | Maximális üzemi hőmérséklet: 250°C | Maximális üzemi hőmérséklet: 250°C |
| 6. 8. | Nyomófeszültség/nyomószilárdság | nagy felületen eloszló nyomási igénybevétel esetén síklapú termékekre |  |  |  |
| 6. 9. | Rövid ideig tartó vízfelvétel | ha vízzel rövidebb ideig (kivitelezés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 10. | Páraáteresztés | ha speciális tervezési igény miatt nem elégséges a táblázatos érték |  |  |  |
| 6. 11. | pH érték és vízoldható ionok mennyisége | ha vízzel hosszabb ideig (üzemeltetés) érintkezhet |  |  |  |
| 6. 12. | Hangelnyelés | akusztikai követelmények esetén |  |  |  |
| 6. 13. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4. 7. Minden más hőszigetelő termék esetében

|  | Funkció |  | Nyílászárók beépítésénél a keret és a falazat közötti hézagok kitöltésére, rögzítés és szigetelés céljából | Nyílászárók beépítésénél a keret és a falazat közötti hézagok kitöltésére, rögzítés és szigetelés céljából |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Henkel KGaA | Henkel KGaA |
|  | Terméknév |  | CERESIT TS 61 Univerzális, CERESIT TS 62 Univerzális pisztolyos PU habok | CERESIT TS 51 téli, CERESIT TS 52 téli pisztolyos PU habok |
|  | Cég címe |  | D-40191 Düsseldorf, Henkelstr. 67 | D-40191 Düsseldorf, Henkelstr. 67 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 826 :1997 MSZ EN 1607 :1998 MSZ EN ISO 4624 :2003 ÉMI módszer MSZ EN 1602:1998 MSZ EN 13501-1 :2007 | MSZ EN 826 :1997 MSZ EN 1607 :1998 MSZ EN ISO 4624 :2003 ÉMI módszer MSZ EN 1602:1998 MSZ EN 13501-1 :2007 |
| 4. 1. | Tűzvédelmi osztály |  | F | F |
| 4. 2. | Hővezetési ellenállás és hővezetési tényező |  |  |  |
| 4. 3. | Vastagság tűrése, T(i) | minden alkalmazásnál |  |  |
| 4. 4. | Méretállandóság adott hő- és nedvességtartalom esetén, DS(TH)i |  |  |  |
| 4. 5. | Nyomószilárdság 10%-os alakváltozásnál CS(10/Y)i |  | > 45 kPa | > 35 kPa |
| 4. 6. | Felületre merőleges húzószilárdság TR(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén | > 140 kPa | > 80 kPa |
| 4. 7. | Hajlítószilárdság BS(i) | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén, belső térben, felfele hülő födém esetén (kivéve a párnafák közötti alkalmazást), lefele hülő födém alsó síkján homlokzati bevonatrendszerben alkalmazva, talajon fekvő padlók esetén, egyenes rétegrendű lapostetőkben, magastetők szarufák feletti hőszigetelésénél |  |  |
| 4. 8. | Síkbeliség változása hossz/kereszt irányban egyoldali nedvesítés után WF(i) | kizárólag kasírozás nélküli és tömbhabosított termékek esetén (minden alkalmazásnál) követelmény |  |  |
| 4. 9. | Síkbeliség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| 4. 10. | Derékszögűség | homlokzati hőszigetelő rendszerekben alkalmazott lapok esetén |  |  |
| Egyéb jellemző | Sűrűség |  | 23 – 32 kg/m3 | 20 – 30 kg/m3 |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.8. Homlokzati hőszigetelő rendszerek

|  | Funkció |  | Régi és új építésű kő, tégla, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására alkalmazható | Régi és új épületek eps homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható. | Régi és új épületek eps homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | POLI-FARBE POLICOLOR ásványgyapotos homlokzati hőszigetelő rendszer szilikon vakolattal | Baumit DuoContact | Baumit Hobby Contact |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 MSZ EN13823:2002 MSZ 14800-6:2009 MSZ EN 13498:2003 | ETAG 004 / ÉME A-204/1/2004. | ETAG 004 / ÉME A-204/1/2004. |
| 8. 1. | Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan) | minden felhasználási területre | A2-s1, d0 | A2 | A2 |
| 8. 2. | Homlokzati tűzterjedési határérték | a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén | Th≥45 |  |  |
| 8. 3. | Vízfelvétel |  | ≤ 1,0 kg/m2 |  |  |
| 8. 4. | Ütéssel szembeni ellenállás |  | nem lehet károsodás |  |  |
| 8. 5. | Behatolási ellenállás |  | >200N |  |  |
| 8. 6. | Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg) |  |  |  |  |
| 8. 7. | Egyenértékű levegőréteg-vastagság |  | ≤ 1,0 m |  |  |
| 8. 8. | Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) | minden felhasználási területre | > 1,0 m2K/W |  |  |
| 8. 9. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között |  |  | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 |
| 8. 10. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között |  |  | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 |
| 8. 11. | Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után |  | ≤ 0,5 kg/m2 |  |  |
| Egyéb jellemző | Tapadószilárdság ciklikus igénybevétel után |  | ≥ 0,08 N/mm2 |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.8. Homlokzati hőszigetelő rendszerek

|  | Funkció |  | Külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal | Külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal | Külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit WDVS EPS | Baumit WDVS Mineral | Baumit StarSystem EPS |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 | ETAG 004 | ETAG 004 |
| 8. 1. | Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan) | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 8. 2. | Homlokzati tűzterjedési határérték |  |  |  |  |
| 8. 3. | Vízfelvétel |  | 24 óra után: < 0,5 kg/m2 | 24 óra után: < 0,5 kg/m2 | 24 óra után: < 0,5 kg/m2 |
| 8. 4. | Ütéssel szembeni ellenállás |  | egyrétegű üvegszövettel: Kat. II kétrétegű üvegszövettel: Kat. I | egyrétegű üvegszövettel: Kat. II | egyrétegű üvegszövettel: Kat. II |
| 8. 5. | Behatolási ellenállás |  |  |  |  |
| 8. 6. | Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg) |  | ≤ 2 m | ≤ 2 m (Baumit GranoporTop) | ≤ 2 m |
| 8. 7. | Egyenértékű levegőréteg-vastagság |  |  |  |  |
| 8. 8. | Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) | minden felhasználási területre | R ≤ 1 m2K/W | R ≤ 1 m2K/W | R ≤ 1 m2K/W |
| 8. 9. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 |
| 8. 10. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 |
| 8. 11. | Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Éghetőség |  | alapvakolat; üvegszövet 145+8% g/m2, 160+8% g/m2; hőszig. lemez EPS 80; záróréteg – B – s2, d0 alapvakolat; üvegszövet 145+8% g/m2; hőszig. lemezek EPS 70; záróréteg – B – s1, d0 alapvakolat; záróréteg – C – s2, d0 alapvakolat - NPD | alapvakolat; záróréteg – A – s1, d0 | alapvakolat; üvegszövet 145+8% g/m2, 160+8% g/m2; hőszig. lemez EPS 80; záróréteg – B – s2, d0 alapvakolat; üvegszövet 145+8% g/m2; hőszig. lemezek EPS 70; záróréteg – B – s1, d0 alapvakolat – NPD, C – s2, d0, B – s1, d0 |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.8. Homlokzati hőszigetelő rendszerek

|  | Funkció |  | Külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal | Külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit open | Baumit ProSystem |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 | ETAG 004 |
| 8. 1. | Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan) | minden felhasználási területre |  |  |
| 8. 2. | Homlokzati tűzterjedési határérték | a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén |  |  |
| 8. 3. | Vízfelvétel |  | 24 óra után: < 0,5 kg/m2 | 24 óra után: < 0,5 kg/m2 |
| 8. 4. | Ütéssel szembeni ellenállás |  | egyrétegű üvegszövettel: Kat. II kétrétegű üvegszövettel: Kat I. | egyrétegű üvegszövettel: Kat. II kétrétegű üvegszövettel: Kat I. |
| 8. 5. | Behatolási ellenállás |  |  |  |
| 8. 6. | Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg) |  | ≤ 1 m | ≤ 1 m |
| 8. 7. | Egyenértékű levegőréteg-vastagság |  |  |  |
| 8. 8. | Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) | minden felhasználási területre | R ≤ 1 m2K/W | R ≤ 1 m2K/W |
| 8. 9. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 |
| 8. 10. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 |
| 8. 11. | Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Éghetőség |  | alapvakolat; üvegszövet 145+8% g/m2, 160+8% g/m2; hőszig. lemez EPS 80; záróréteg – B – s2, d0 alapvakolat; üvegszövet 145+8% g/m2; hőszig. lemezek EPS 70; záróréteg – B – s1, d0 | alapvakolat; hőszig. lemez EPS 101 mm 200 mm; záróréteg – B – s2, d0 alapvakolat; hőszig. lemez EPS 50 mm 100 mm; záróréteg – B – s1, d0 alapvakolat; kőzetgyapot lemez és lamella; záróréteg – A – s2, d0 |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.8. Homlokzati hőszigetelő rendszerek

|  | Funkció |  | Ásványi és polisztirol homlokzati hőszigetelő lemezek ragasztásához. Közvetlen fagyhatásnak ki nem tett helyen (belső térben, illetve külső térben ásványi és EPS hőszigetelőanyag-réteg alatt) alkalmazható. | Régi és új épületek eps homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit NivoFix | Baumit openContact |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 ÉME A-362/2007. | ETAG 004 ÉME A-146/2012. |
| 8. 1. | Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan) | minden felhasználási területre | ragasztó: A1 | A2 |
| 8. 2. | Homlokzati tűzterjedési határérték | a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén |  |  |
| 8. 3. | Vízfelvétel |  |  |  |
| 8. 4. | Ütéssel szembeni ellenállás |  |  |  |
| 8. 5. | Behatolási ellenállás |  |  |  |
| 8. 6. | Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg) |  |  |  |
| 8. 7. | Egyenértékű levegőréteg-vastagság |  |  |  |
| 8. 8. | Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) | minden felhasználási területre |  |  |
| 8. 9. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 |
| 8. 10. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 |
| 8. 11. | Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.8. Homlokzati hőszigetelő rendszerek

|  | Funkció |  | Régi és új épületek eps és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható. | Régi és új épületek eps homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit ProContact | Baumit ProfiContact |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 / ÉME A-204/2008. | ETAG 004 / NMÉ A-62/2013. |
| 8. 1. | Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan) | minden felhasználási területre | A2 | A2 |
| 8. 2. | Homlokzati tűzterjedési határérték | a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén |  |  |
| 8. 3. | Vízfelvétel |  |  |  |
| 8. 4. | Ütéssel szembeni ellenállás |  |  |  |
| 8. 5. | Behatolási ellenállás |  |  |  |
| 8. 6. | Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg) |  |  |  |
| 8. 7. | Egyenértékű levegőréteg-vastagság |  |  |  |
| 8. 8. | Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) | minden felhasználási területre |  |  |
| 8. 9. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 |
| 8. 10. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 |
| 8. 11. | Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

4. Hőszigetelő anyagok, többrétegű szigetelő készletek/rendszerek

4.8. Homlokzati hőszigetelő rendszerek

|  | Funkció |  | Régi és új épületek ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó-, kiegyenlítő- és tapaszanyagaként alkalmazható. | Régi és új épületek lábazati (pl. xps, expertfix) valamint eps és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerének ragasztó- és tapaszanyagaként alkalmazható. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Rögzítőtapasz | Baumit StarContact |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 / ÉME A-210/2004. | ETAG 004 / ÉME A-210/2004. |
| 8. 1. | Tűzvédelmi osztály (a rendszerre vonatkozóan és a hőszigetelő anyagra vonatkozóan) | minden felhasználási területre | A2 | A2 |
| 8. 2. | Homlokzati tűzterjedési határérték | a hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (OTSZ) előírt alkalmazások esetén |  |  |
| 8. 3. | Vízfelvétel |  |  |  |
| 8. 4. | Ütéssel szembeni ellenállás |  |  |  |
| 8. 5. | Behatolási ellenállás |  |  |  |
| 8. 6. | Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg) |  |  |  |
| 8. 7. | Egyenértékű levegőréteg-vastagság |  |  |  |
| 8. 8. | Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) | minden felhasználási területre |  |  |
| 8. 9. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 | Száraz körülmények között ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,03 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 |
| 8. 10. | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között |  | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 | Száraz körülmények között ≥ 0,25 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után N/mm2 ≥ 0,08 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után N/mm2 ≥ 0,25 |
| 8. 11. | Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

6.1. Égéstermék-elvezető berendezések

|  | Funkció | Rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezések a jelölések által meghatározott felhasználási területekre | Rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezések kerámia béléscsövekkel az ETA-12/0491 szerint Típus: Leier Multikeram, Leier Multikeram LAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév | Leier Hungária Kft. | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév | LK és LSK és LT rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezések kerámia béléscsövekkel | Helyiség levegőjétől függő, illetve helyiség levegőjétől független, rendszer jellegű égéstermék elvezető berendezés kerámia béléscsővel gáz-, olaj-, és szilárd tüzelőanyaggal működő tüzelőberendezésekhez, beleértve több, -helyiség levegőjétől független – hasábfa tüzelésű tüzelőberendezést |
|  | Cég címe | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás | MSZ EN 13063-1:2005+A1:2007 MSZ EN 13063-2:2005+A1:2007 | ETA-12/0491 |
| 1.1. | Hőmérsékleti osztály |  | T400 |
| 1.2 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 |
| 1.3 | Nyomásosztály / gáztömörség |  | N1 |
| 1.4 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya |  | 3 |
| 1.5 | Korrózióállósági osztály |  | G50 |
| 1.6 | Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya |  |  |
| 1.7 | Távolságtartás éghető építőanyagoktól |  |  |
| 1.8 | Hővezetési ellenállás | számított érték | számított érték |
| 1.9 | Áramlási ellenállás |  |  |
| 1.9.1 | Alaki ellenállás |  |  |
| 1.9.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | r=0,0015 m | r=0,0015 m |
| 1.10 | Méretek, alakzatok és megengedett eltérések |  |  |
| 1.11 | Mechanikai szilárdság és állékonyság |  |  |
| 1.11.1 | Nyomószilárdság | 30 m | Kerámia béléscső nyomószilárdsága 50 m Kémény köpenyelem nyomószilárdsága 42 m |
| 1.11.2 | Építhető maximális magasság |  |  |
| 1.11.3 | Húzószilárdság |  |  |
| 1.11.4 | Csavarószilárdság |  |  |
| 1.11.5 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben |  |  |
| 1.11.6 | Hajlítószilárdság |  |  |
| 1.11.7 | Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben |  |  |
| 1.11.8 | Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség |  |  |
| 1.12 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány mellett | F90 | F90 |
| 1.13 | UV-val szembeni ellenállás |  |  |
| 1.14 | Aerodinamikai tulajdonság |  |  |
| 1.15 | Biztonságos használat |  |  |
| 1.16 | Kondenzátum gyűjtésének módja |  |  |
| 1.17 | Vegyszerállóság |  |  |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

6.2. Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján és túlnyomásos (P1) üzemmódban. | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján és túlnyomásos (P1) üzemmódban. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | KERASTAR kéményrendszer | ICS 25 kéményrendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1856-1: 2009 | MSZ EN 1856-1: 2009 |
| 2.1 | Nyomószilárdság | függőleges elhelyezésnél | DN (80 – 130):22 m DN (150 – 300): 18 m DN (350 – 500): 12 m DN (600 – 700): 10 m | DN (80 – 130):22 m DN (150 – 300): 18 m DN (350 – 500): 12 m DN (600 – 700): 10 m |
| 2.2 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.3 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásirány | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára |  |  |
| 2.4 | Gáztömörség | minden esetben |  |  |
| 2.5 | Áramlási ellenállás |  | DN 80 – 700: 0,001 m Zeta 0,3, a 13384-1 szerint Zeta 0,5, a 13384-1 szerint | DN 80 – 700: 0,001 m Zeta 0,3, a 13384-1 szerint Zeta 0,5, a 13384-1 szerint |
| 2.5.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |  |
| 2.5.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 2.6 | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | Minta 1, 2, 3 és 4: T450 Minta 5: T200 | Minta 1, 2, 3 és 4: T450 Minta 5: T200 |
| 2.7 | Hajlító szakítószilárdság | nem függőleges elrendezés, elhúzás esetén |  |  |
| 2.8 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | függőleges elrendezésű feltétre | DN 80 – 400:≤ 3 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 450 – 700:≤ 2 m az utolsó megfogás fölött ≤ 3 m a megfogások között | DN 80 – 400: ≤ 3 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 450 – 700: ≤ 2 m az utolsó megfogás fölött ≤ 3 m a megfogások között |
| 2.9 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | minden felhasználási területre | DN 80 – 700: igen | DN 80 – 700: igen |
| 2.10 | Korrózióállósági osztály |  | Minta1, 3, és5: DN 80 – 700: V2 Minta2, és 4: DN 80 – 700: V3 | Minta1, 3, és5: DN 80 – 700: V2 Minta2, és 4: DN 80 – 700: V3 |
| 2.11 | Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség |  | Minta1, 2, 3, 4 és 5: DN 80 – 700: igen | Minta1, 2, 3, 4 és 5: DN 80 – 700: igen |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

6. 2. Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján és túlnyomásos (P1) üzemmódban. | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján és túlnyomásos (P1) üzemmódban. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | ICS 50 kéményrendszer | PERMETER 25 kéményrendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1856-1: 2009 | MSZ EN 1856-1: 2009 |
| 2.1 | Nyomószilárdság | függőleges elhelyezésnél | DN (80 – 130):22 m DN (150 – 300): 18 m DN (350 – 500): 12 m DN (600 – 700): 10 m | DN (80 – 130):22 m DN (150 – 300): 18 m DN (350 – 500): 12 m DN (600 – 700): 10 m |
| 2.2 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.3 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásirány | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára |  |  |
| 2.4 | Gáztömörség | minden esetben |  |  |
| 2.5 | Áramlási ellenállás |  | DN 80 – 700: 0,001 m Zeta 0,3, a 13384-1 szerint Zeta 0,5, a 13384-1 szerint | DN 80 – 700: 0,001 m Zeta 0,3, a 13384-1 szerint Zeta 0,5, a 13384-1 szerint |
| 2.5.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |  |
| 2.5.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 2.6 | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | Minta 1 és 2: T600 Minta 2 és 4: T400 | Minta 1 és 2: T450 Minta 3: T200 |
| 2.7 | Hajlító szakítószilárdság | nem függőleges elrendezés, elhúzás esetén |  |  |
| 2.8 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | függőleges elrendezésű feltétre | DN 80 – 200: ≤ 3 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 250 – 300: ≤ 2 m az utolsó megfogás fölött ≤ 3 m a megfogások között DN 350 – 700: ≤ 2 m az utolsó megfogás fölött ≤ 3 m a megfogások között | DN 80 – 400: ≤ 3 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 450 – 700: ≤ 2 m az utolsó megfogás fölött ≤ 3 m a megfogások között |
| 2.9 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | minden felhasználási területre | Minta1, 2 és3: DN 80 – 700: igen | Minta1, 2 és3: DN 80 – 700: igen |
| 2.10 | Korrózióállósági osztály |  | Minta 1 és 3: DN 80 – 700: V2 Minta 2 és 4: DN 80 – 700: V3 | Minta 1 és 3: DN 80 – 700: V2 Minta 2 és 4: DN 80 – 700: V3 |
| 2.11 | Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség |  | Minta1, 2, 3, 4 DN 80 – 700: igen | Minta1, 2, 3, 4 DN 80 – 700: igen |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

6. 2. Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján (N1) üzemmódban. | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, nagynyomású (H1) üzemmódban. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | PERMETER 50 kéményrendszer | ICS 5000/25 kéményrendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1856-1: 2009 | MSZ EN 1856-1: 2009 |
| 2.1 | Nyomószilárdság | függőleges elhelyezésnél | DN (80 – 130):22 m DN (150 – 300): 18 m DN (350 – 500): 12 m DN (600 – 700): 10 m | DN (80 – 130):22 m DN (150 – 300): 18 m DN (350 – 500): 12 m DN (600 – 700): 10 m |
| 2.2 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.3 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásirány | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára |  |  |
| 2.4 | Gáztömörség | minden esetben |  |  |
| 2.5 | Áramlási ellenállás |  | DN 80 – 700: 0,001 m Zeta 0,3, a 13384-1 szerint Zeta 0,5, a 13384-1 szerint | DN 80 – 700: 0,001 m Zeta 0,3, a 13384-1 szerint Zeta 0,5, a 13384-1 szerint |
| 2.5.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |  |
| 2.5.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 2.6 | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | Minta 1 és 2: T600 Minta 3: T400 | Minta 1 és 3: DN (130 – 700) T600 Minta 2 és 4: DN (130 – 700) T400 |
| 2.7 | Hajlító szakítószilárdság | nem függőleges elrendezés, elhúzás esetén |  |  |
| 2.8 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | függőleges elrendezésű feltétre | DN 80 – 200: ≤ 3 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 250 – 300: ≤ 2,5 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 350 – 700: ≤ 2 m az utolsó megfogás fölött ≤ 3 m a megfogások között | Minta 1,2,3,4: DN 80 – 200: ≤ 3 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 250 – 300: ≤ 2,5 m az utolsó megfogás fölött ≤ 4 m a megfogások között DN 350 – 700: ≤ 2 m az utolsó megfogás fölött ≤ 3 m a megfogások között |
| 2.9 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | minden felhasználási területre | Minta1, 2 DN 80 – 700: igen megfelelt | Minta 1 és 3: DN 80 – 700: igen Minta 2 és 4: DN 80 – 700: nem |
| 2.10 | Korrózióállósági osztály |  | Minta 1 2 DN 80 – 700: V2 | Minta 1 2 DN 80 – 700: V2 |
| 2.11 | Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség |  | Minta1, 2, DN 80 – 700: igen megfelelt | Minta1, 2, 3, 4 DN 80 – 700: igen megfelelt |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

6. 2. Fém égéstermék-elvezető berendezéseknek és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékei / Függőleges elrendezésű levegő-égéstermék feltétjei

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján (N1), túlnyomásos (P1) és nagynyomású (H1) üzemmódban. | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján (N1) és túlnyomásos (P1) üzemmódban. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | Prima Plus kémény béléscső és bekötő füstcső rendszer | Tecnoflex kémény béléscső és bekötő füstcső rendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1856-2: 2009 | MSZ EN 1856-2: 2009 |
| 2.1 | Nyomószilárdság | függőleges elhelyezésnél |  |  |
| 2.2 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.3 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé levő hatásirány | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára |  |  |
| 2.4 | Gáztömörség | minden esetben |  |  |
| 2.5 | Áramlási ellenállás |  | Az MSZ EN 13384-1 szerint | Az MSZ EN 13384-1 szerint |
| 2.5.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |  |
| 2.5.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 2.6 | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | Minta 1, 2 és 4: T200 Minta 3: T600 | Minta 1,: T200 Minta 3: T600 |
| 2.7 | Hajlító szakítószilárdság | nem függőleges elrendezés, elhúzás esetén |  |  |
| 2.8 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | függőleges elrendezésű feltétre |  |  |
| 2.9 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | minden felhasználási területre | Minta 1, 2, 3 és4: DN 80 – 700: igen | Minta 1 és 2: DN 80 – 400: igen |
| 2.10 | Korrózióállósági osztály |  | Minta 1 2 4 DN 80 – 700: V2 | Minta 1 2 DN 80 – 400: V2 |
| 2.11 | Jéggel és olvadékával szembeni ellenálló képesség |  | Minta1, 2, 3, 4 DN 80 – 700: igen megfelelt | Minta1, 2, DN 80 – 400: igen megfelelt |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján működő üzemmódban. Ilyen üzemmód mellett kondenzációs kazánok fogadására is alkalmas. | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján működő üzemmódban. Ilyen üzemmód mellett kondenzációs kazánok fogadására is alkalmas. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | ABSOLUT kéményrendszer | ADVANCE kéményrendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13063-1:2012 MSZ EN 13063-2:2012 MSZ EN 13063-3:2012 ETA 08/0319 | MSZ EN 13063-1:2012 MSZ EN 13063-2:2012 MSZ EN 13063-3:2012 |
| 1 | Égéstermék-elvezető berendezések |  |  |  |
| 1.1. | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | T400 és T600 | T400 és T600 |
| 1.2 | Tűzvédelmi osztály |  |  |  |
| 1.3 | Nyomásosztály / gáztömörség | összekötőelem, béléscső, kitorkolló | N1 | N1 |
| 1.4 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | idomdarab, és egyéb az égéstermékkel |  |  |
| 1.5 | Korrózióállósági osztály | érintkező tartozék | 3 | 3 |
| 1.6 | Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya | szilárd és olaj tüzelőanyag alkalmazása esetén | Igen | Igen |
| 1.7 | Távolságtartás éghető építőanyagoktól | rendszer jellegű égéstermék-elvezető esetén |  |  |
| 1.8 | Hővezetési ellenállás | minden felhasználási területre | 0,42 m2 K/W, 200°C-on | 0,42 m2 K/W, 200°C-on |
| 1.9 | Áramlási ellenállás |  | EN 13384-1 szerint | EN 13384-1 szerint |
| 1.9.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |  |
| 1.9.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 1.10 | Méretek, alakzatok és megengedett eltérések | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.11 | Mechanikai szilárdság és állékonyság |  | Eurocode2 | Eurocode2 |
| 1.11.1 | Nyomószilárdság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 10 N/mm2 | 10 N/mm2 |
| 1.11.2 | Építhető maximális magasság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 42 m | 42 m |
| 1.11.3 | Húzószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |  |
| 1.11.4 | Csavarószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |  |
| 1.11.5 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | minden esetben, kivéve béléscső esetén, ha az nem egyhéjú égéstermék-elvezető berendezés | szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m | szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m |
| 1.11.6 | Hajlítószilárdság | elhúzás, vagy nem függőleges elhelyezés esetén |  |  |
| 1.11.7 | Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 1.11.8 | Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség | minden esetben, kivéve az összekötőelemnél, ha fagyásveszély nem áll fenn |  |  |
| 1.12 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány mellett | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára | El 090 | El 090 |
| 1.13 | UV-val szembeni ellenállás | csak műanyag és kompozit anyagú égéstermék-elvezető napsugárzásnak kitett felülete esetén |  |  |
| 1.14 | Aerodinamikai tulajdonság | kitorkolló idomdaraboknál |  |  |
| 1.15 | Biztonságos használat | ha az emberi bőrrel akaratlanul is történhet érintkezés |  |  |
| 1.16 | Kondenzátum gyűjtésének módja | nedves üzemmód esetén |  |  |
| 1.17 | Vegyszerállóság | beton, műanyag és kompozit béléscső beépítése esetén |  |  |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján működő üzemmódban. | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján működő üzemmódban. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | UNI Plus, UNI és SIH kéményrendszer | SR kéményrendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13063-1:2012 MSZ EN 13063-2:2012 MSZ EN 13063-3:2012 | MSZ EN 13063-1:2012 |
| 1 | Égéstermék-elvezető berendezések |  |  |  |
| 1.1. | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | T400 és T200 | T400 |
| 1.2 | Tűzvédelmi osztály |  |  |  |
| 1.3 | Nyomásosztály / gáztömörség | összekötőelem, béléscső, kitorkolló | N1 | N1 |
| 1.4 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | idomdarab, és egyéb az égéstermékkel |  |  |
| 1.5 | Korrózióállósági osztály | érintkező tartozék | Gáz (1), olaj (2) és szilárd (3) tüzelőanyaghoz | Gáz (1), olaj (2) és szilárd (3) tüzelőanyaghoz |
| 1.6 | Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya | szilárd és olaj tüzelőanyag alkalmazása esetén | Megfelelt | Megfelelt |
| 1.7 | Távolságtartás éghető építőanyagoktól | rendszer jellegű égéstermék-elvezető esetén |  |  |
| 1.8 | Hővezetési ellenállás | minden felhasználási területre | 0,45 m2 K/W, 200°C-on | R22 0,22 m2 K/W, 200°C-on |
| 1.9 | Áramlási ellenállás |  | EN 13384-1 szerint | EN 13384-1 szerint |
| 1.9.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |  |
| 1.9.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 1.10 | Méretek, alakzatok és megengedett eltérések | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.11 | Mechanikai szilárdság és állékonyság |  | Eurocode2 | Eurocode2 |
| 1.11.1 | Nyomószilárdság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 10 N/mm2 | 10 N/mm2 |
| 1.11.2 | Építhető maximális magasság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 35 m | 35 m |
| 1.11.3 | Húzószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |  |
| 1.11.4 | Csavarószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |  |
| 1.11.5 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | minden esetben, kivéve béléscső esetén, ha az nem egyhéjú égéstermék-elvezető berendezés | szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m | szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m |
| 1.11.6 | Hajlítószilárdság | elhúzás, vagy nem függőleges elhelyezés esetén |  |  |
| 1.11.7 | Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 1.11.8 | Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség | minden esetben, kivéve az összekötőelemnél, ha fagyásveszély nem áll fenn | Megfelelt | Megfelelt |
| 1.12 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány mellett | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára |  |  |
| 1.13 | UV-val szembeni ellenállás | csak műanyag és kompozit anyagú égéstermék-elvezető napsugárzásnak kitett felülete esetén |  |  |
| 1.14 | Aerodinamikai tulajdonság | kitorkolló idomdaraboknál |  |  |
| 1.15 | Biztonságos használat | ha az emberi bőrrel akaratlanul is történhet érintkezés |  |  |
| 1.16 | Kondenzátum gyűjtésének módja | nedves üzemmód esetén |  |  |
| 1.17 | Vegyszerállóság | beton, műanyag és kompozit béléscső beépítése esetén |  |  |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján, nyomáskiegyenlített üzemmódban. | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján és túlnyomásos rendszerben működő üzemmódban. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | QUADRO kéményrendszer | AVANT kéményrendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13063-1:2012 MSZ EN 13063-3:2012 | MSZ EN 13063-1:2012 MSZ EN 13063-3:2012 |
| 1 | Égéstermék-elvezető berendezések |  |  |  |
| 1.1. | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | T200 | T200 |
| 1.2 | Tűzvédelmi osztály |  |  |  |
| 1.3 | Nyomásosztály / gáztömörség | összekötőelem, béléscső, kitorkolló | N1 | N1 P1 |
| 1.4 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | idomdarab, és egyéb az égéstermékkel |  |  |
| 1.5 | Korrózióállósági osztály | érintkező tartozék | 1 | 2 |
| 1.6 | Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya | szilárd és olaj tüzelőanyag alkalmazása esetén |  |  |
| 1.7 | Távolságtartás éghető építőanyagoktól | rendszer jellegű égéstermék-elvezető esetén |  |  |
| 1.8 | Hővezetési ellenállás | minden felhasználási területre | 0,4 m2 K/W, 200°C-on | 0,4-0,65 m2 K/W, 200°C-on |
| 1.9 | Áramlási ellenállás |  | EN 13384-1 szerint | EN 13384-1 szerint |
| 1.9.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |  |
| 1.9.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 1.10 | Méretek, alakzatok és megengedett eltérések | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.11 | Mechanikai szilárdság és állékonyság |  | Eurocode2 | Eurocode2 |
| 1.11.1 | Nyomószilárdság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 10 N/mm2 | 10 N/mm2 |
| 1.11.2 | Építhető maximális magasság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 42 m | 42 m |
| 1.11.3 | Húzószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |  |
| 1.11.4 | Csavarószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |  |
| 1.11.5 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | minden esetben, kivéve béléscső esetén, ha az nem egyhéjú égéstermék-elvezető berendezés | szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m | szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m |
| 1.11.6 | Hajlítószilárdság | elhúzás, vagy nem függőleges elhelyezés esetén |  |  |
| 1.11.7 | Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben | összekötőelem, béléscső |  |  |
| 1.11.8 | Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség | minden esetben, kivéve az összekötőelemnél, ha fagyásveszély nem áll fenn | Megfelelt | Megfelelt |
| 1.12 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány mellett | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára |  |  |
| 1.13 | UV-val szembeni ellenállás | csak műanyag és kompozit anyagú égéstermék-elvezető napsugárzásnak kitett felülete esetén |  |  |
| 1.14 | Aerodinamikai tulajdonság | kitorkolló idomdaraboknál |  |  |
| 1.15 | Biztonságos használat | ha az emberi bőrrel akaratlanul is történhet érintkezés |  |  |
| 1.16 | Kondenzátum gyűjtésének módja | nedves üzemmód esetén |  |  |
| 1.17 | Vegyszerállóság | beton, műanyag és kompozit béléscső beépítése esetén |  |  |

6. Kémények, füstgázvezetékek és speciális termékek

|  | Funkció |  | Berendezés az égésterméknek a tüzelőberendezéstől a szabadba történő szállítására, huzat hatása alapján, nyomáskiegyenlített üzemmódban. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Schiedel Kéménygyár Kft |
|  | Terméknév |  | MULTI gyűjtőkémény rendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém Kistó u. 12 Hungary |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13063-1:2012 MSZ EN 13063-3:2012 |
| 1 | Égéstermék-elvezető berendezések |  |  |
| 1.1. | Hőmérsékleti osztály | minden felhasználási területre | T200 |
| 1.2 | Tűzvédelmi osztály |  |  |
| 1.3 | Nyomásosztály / gáztömörség | összekötőelem, béléscső, kitorkolló | N1 |
| 1.4 | Vízgőzzel és kondenzátummal szembeni ellenállás osztálya | idomdarab, és egyéb az égéstermékkel |  |
| 1.5 | Korrózióállósági osztály | érintkező tartozék | 1 |
| 1.6 | Koromégéssel szembeni ellenállás osztálya | szilárd és olaj tüzelőanyag alkalmazása esetén |  |
| 1.7 | Távolságtartás éghető építőanyagoktól | rendszer jellegű égéstermék-elvezető esetén |  |
| 1.8 | Hővezetési ellenállás | minden felhasználási területre | 0,4-m2 K/W, 200°C-on |
| 1.9 | Áramlási ellenállás |  | EN 13384-1 szerint |
| 1.9.1 | Alaki ellenállás | összekötőelem, béléscső, kitorkolló idomdarab |  |
| 1.9.2 | Súrlódási tényező vagy érdességi érték | összekötőelem, béléscső |  |
| 1.10 | Méretek, alakzatok és megengedett eltérések | minden felhasználási területre |  |
| 1.11 | Mechanikai szilárdság és állékonyság |  | Eurocode2 |
| 1.11.1 | Nyomószilárdság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 10 N/mm2 |
| 1.11.2 | Építhető maximális magasság | minden esetben, kivéve a flexibilis béléscső esetén, | 42 m |
| 1.11.3 | Húzószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |
| 1.11.4 | Csavarószilárdság | flexibilis béléscsövek, illetve függesztett égéstermék-elvezetők esetén |  |
| 1.11.5 | Ellenálló képesség az 1,5 kN/m2 szélnyomás által keltett oldalirányú terheléssel szemben | minden esetben, kivéve béléscső esetén, ha az nem egyhéjú égéstermék-elvezető berendezés | szabadon építhető magasság a legfelső megtámasztás fölött 1,5 m |
| 1.11.6 | Hajlítószilárdság | elhúzás, vagy nem függőleges elhelyezés esetén |  |
| 1.11.7 | Dörzsállóság és ellenállás a seprési hatással szemben | összekötőelem, béléscső |  |
| 1.11.8 | Jéggel és az olvadékával szembeni álló képesség | minden esetben, kivéve az összekötőelemnél, ha fagyásveszély nem áll fenn | Megfelelt |
| 1.12 | Tűzállósági teljesítmény kívülről kifelé lévő hatás irány mellett | tűzszakasz határon keresztül haladó égéstermék-elvezető külső héjára |  |
| 1.13 | UV-val szembeni ellenállás | csak műanyag és kompozit anyagú égéstermék-elvezető napsugárzásnak kitett felülete esetén |  |
| 1.14 | Aerodinamikai tulajdonság | kitorkolló idomdaraboknál |  |
| 1.15 | Biztonságos használat | ha az emberi bőrrel akaratlanul is történhet érintkezés |  |
| 1.16 | Kondenzátum gyűjtésének módja | nedves üzemmód esetén |  |
| 1.17 | Vegyszerállóság | beton, műanyag és kompozit béléscső beépítése esetén |  |

7. Gipsztermékek

7.1. Gipszkarton lemezek, burkolóanyagként

|  | Funkció |  | Gipszkarton lemez | Gipszkarton lemez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knauf Gesellschaft m.b.H. |
|  | Terméknév |  | Knauf Ausbauplatte Stabil GKB 12,5 mm Knauf Bauplatte GKB 12,5 mm Knauf Bauplatte GKB 15 mm Knauf Bauplatte GKB 9,5 mm Knauf Bauplatte Super GKB 12,5 mm Knauf Trockenputzplatte GKB 9,5 mm Knauf Ausbauplatte Diamant GKFI 12,5 mm Knauf Diamant GKFI 12,5 mm Knauf Diamant GKFI 15 mm Knauf Ausbauplatte 2000 GKFI 12,5 mm Knauf Ausbauplatte Super GKFI 12,5 mm Knauf Feuerschutzplatte 2000 GKFI 15 mm Knauf Feuerschutzplatte impragniert GKFI 12,5 Knauf Feuerschutzplatte impragniert GKFI 15 mm Knauf Feuerschutzplatte impragniert GKFI 18 mm Knauf Massivbauplatte impragniert GKFI 25 mm Knauf Feuerschutzplatte GKF 12,5 mm Knauf Feuerschutzplatte GKF 15 mm Knauf Feuerschutzplatte GKF 18 mm Knauf Feuerschutzplatte Mini GKF 15 mm Knauf Massivbauplatte GKF 20 mm Knauf Massivbauplatte GKF 25 mm Knauf Formplatte 6,5 mm Knauf Bauplatte impragniert GKBI 12,5 mm Knauf Bauplatte impragniert GKBI 15 mm | Knauf Baupalette A 12,5 – Csak NEKED |
|  | Cég címe |  | Knaufstraβe 1, A-8940 Weiβenbach bei Liezen | Knaufstraβe 1, A-8940 Weiβenbach bei Liezen |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 520:2004+A1:2009-08 | EN 520:2004+A1:2009-08 |
| 1.1 | Méretek és síkbeliség | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.2 | Nyírószilárdság | külső falak és tetőszerkezet merevítéseként alkalmazva |  |  |
| 1.3 | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre | megfelel | megfelel |
| 1.4 | Ütőszilárdság | a teljes szerkezetre vonatkoztatva | Lásd a gyártó honlapján | Lásd a gyártó honlapján |
| 1.5 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 10/4 (EN ISO 10456) | 10/4 (EN ISO 10456) |
| 1.6 | Vízfelvevő képesség |  |  |  |
| 1.7 | Közvetlen léghanggátlás | a teljes szerkezetre vonatkoztatva | Lásd a gyártó honlapján | Lásd a gyártó honlapján |
| 1.8 | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0.25 W/(m*K) (EN ISO 10456) | 0.21 W/(m*K) (EN ISO 10456) |
| 1.9 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 1.10 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A2-s1, d0 (B) | A2-s1, d0 (B) |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

7. Gipsztermékek

7.1. Gipszkarton lemezek, burkolóanyagként

|  | Funkció |  | Építőlemez szerelt szerkezetek (pl. válaszfalak, álmennyezetek) építéséhez. | Építőlemez szerelt szerkezetek (pl. válaszfalak, álmennyezetek) építéséhez. | Építőlemez szerelt szerkezetek (pl. válaszfalak, álmennyezetek) építéséhez. | Gipszrost építőlemez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Rigips GesmbH |
|  | Terméknév |  | Normál gipszkarton lap | Impregnált gipszkarton lap | Hungarogipsz normál gipszkarton lap | GF-C1-I-W2 |
|  | Cég címe |  | 2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz. | 2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz. | 2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz. | Schanzenstrasse 84 D-40549 Düsseldorf |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 520 | MSZ EN 520 | MSZ EN 520 | EN 15283-2 |
| 1.1 | Méretek és síkbeliség | minden felhasználási területre | Névleges lapvastagság [mm] 9,5 12,5 15 | 12,5 | 12,5 |  |
| 1.2 | Nyírószilárdság | külső falak és tetőszerkezet merevítéseként alkalmazva | 612 N | 695 N | 612 N |  |
| 1.3 | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |  | teljesült |
| 1.4 | Ütőszilárdság | a teljes szerkezetre vonatkoztatva | Hossz: Kereszt: >400 >160 >550 >210 >650 >250 | >550 ; >210 | >550 ; >210 | lásd a Saint-Gobain Rigips gmbH rendszerdokumentációját |
| 1.5 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | p: 6-10 | p: 6-10 | p: 6-10 | p=19 |
| 1.6 | Vízfelvevő képesség |  |  | < 10 | < 10 |  |
| 1.7 | Közvetlen léghanggátlás | a teljes szerkezetre vonatkoztatva |  |  |  |  |
| 1.8 | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,25 W/mK | 0,25 W/mK | 0,25 W/mK | 0,20 W/mK |
| 1.9 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 | A2-s1,d0 |
| 1.10 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Lakóépületek és középületek nem vizes helyiségeinek beton és vakolt felületeinek kiegyenlítésére tapétázás vagy festés előtt. | Kizárólag belső felületeken, vakolt falak, mennyezetek és gipszkarton lapok glettelésére, továbbá Ytong falak és vasbeton felületek kiegyenlítésére használható gipszbázisú glettanyag. | Kizárólag belső felületeken, vakolt falak, mennyezetek és gipszkarton lapok glettelésére, továbbá Ytong falak és vasbeton felületek kiegyenlítésére használható gipszbázisú glettanyag. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | CORSO Beltéri meszes glett | CORSO Extra Glettgipsz CORSO Glettgipsz | CORSO Hézagoló beltéri hézagkitöltő glett |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2 | 6235 Bócsa III.ker.2 | 6235 Bócsa III.ker.2 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13279-1 MSZ EN 1062-1:2004 MSZ EN ISO 4624 | MSZ EN 13279-1 MSZ EN 1062-1:2004 MSZ EN ISO 4624 | MSZ EN 13279-1 MSZ EN 1062-1:2004 MSZ EN ISO 4624 |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  | 47,7 %m/m |  |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál |  | 130 perc | 70 perc |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, |  |  | 6,5 N/mm2 |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál |  |  |  |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál | 0,69 N/mm2 | 0,7 N/mm2 | Tapadás gipszkartonon: 0,5 Mpa betonon: 0,7 Mpa |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Vízgőzáteresztés |  | 0,185 kg m2h0,5 |  |  |
|  | Vízfelvétel |  | 366 g m-2 d-1 |  |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Legalább 14 napos beton, illetve megfelelő szilárdságú vakolat felületek kiegyenlítésére, min. +5 ͦ C hőmérsékleten max.4-5 mm vastagságban. | Legalább 14 napos beton, illetve megfelelő szilárdságú vakolat felületek kiegyenlítésére, min. +5 ͦ C hőmérsékleten max.4-5 mm vastagságban. | Építési célú felhasználásra. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | CORSO külső glettanyag | Poli-Farbe Corso szórható glett | Német modellgipsz |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2 | 6235 Bócsa III.ker.2 | 6235 Bócsa III.ker.2 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13279-1 MSZ EN 1062-1:2004 MSZ EN ISO 4624 | ETAG 004 MSZ 04-262-1:1998 MSZ EN ISO 7783-2:2003 MSZ EN ISO 4624:2003 MSZ EN ISO 2719:2002 MSZ 15967:1979 | EN 13279-1:2005 MSZ 57:1977 |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál |  |  | min. 6 perc |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, |  |  |  |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál |  |  | > 5 N/mm2 |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál | ≥0,5 N/mm2 | Tapadó szilárdság vakolaton (N/mm2) min. 0,5, ill. az alapfelület anyagában szakadjon Tapadó szilárdság betonon (N/mm2) min. 0,8 |  |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  | E |  |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Vízgőzáteresztés |  | W2 | páraáteresztő |  |
|  | Vízfelvétel |  | V1 | Vízfelvétel 1 óra alatt betonon (g/m2) max. 500 |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Beltéren -megfelelő szilárdságú habarcs (Hvb 8), légszáraz beton (min. 14 napos) és különböző falfelületek - cementkötésű lapok, gipszkarton lemezek - egyenetlenségeinek eltüntetésére, sérülések, repedések megszüntetésére alkalmazható, max. 2 mm vastagságban. | Beltéri magas fehérségű glettelő anyag. Kizárólag belső felületeken, vakolt felületek glettelésére (0-2mm), Ytong falak és vasbeton felületek (2-5mm) kiegyenlítésére használható gipszbázisú glettanyag. | Épitési célú felhasználásra. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | PLATINUM finom glett | Poli-farbe Glettgipsz | Stukatur gipsz |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2 | 6235 Bócsa III.ker.2 | 6235 Bócsa III.ker.2 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  |  | MSZ EN 24624:1993 MSZ EN 13279-1 | MSZ EN 13279-1 MSZ 57:1977 |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál | max. 4 óra |  | min. 2, max. 15 perc |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, |  |  |  |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál |  |  | min. 4 |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál |  | 1,35 N/mm2 |  |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | „E” nem tűzveszélyes |  |  |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Vízgőzáteresztés |  |  |  |  |
|  | Vízfelvétel |  |  |  |  |
|  | Nemillóanyag tartalom |  | min. 78% |  |  |
|  | Sűrűség |  | 1,85±0,1 g/cm3 |  |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Felhasználásra kész, por alakú, cementkötésű (GP) fehér glett, külső-belső felületekre, kézi felhordásra | Gipsz kötőanyagok közvetlen használatra vagy további felhasználásra. | Gipsz kötőanyag. Beltéri építőipari, stukatúr- és rabicmunkákhoz. Csövek, szerelvények rögzítésére falban. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Kültéri fehér glett | Rigips Modellgipsz_LE_0613 | Rigips Stukatúrgipsz M |
|  | Cég címe |  | 2085, Pilisvörösvár Bécsi út 07/5 hrsz. | Wiener Neustädter Strasse 63. A-2734 Puchberg | 3273 Halmajugra, Külterület |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1:2011 | EN 13501-1 EN 13279-1 |  |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  |  | min. 80% |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál |  |  | 8-15 perc |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, |  |  |  |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál | CS I |  |  |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál | >0,1 N/mm2 / A |  |  |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  | A1 |  |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Vízgőzáteresztés |  | <17 |  |  |
|  | Vízfelvétel |  | W1 |  |  |
|  | Testsűrűség |  | >1400 kg/m3 |  |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Gipszkötőanyag (EN 13279-1: 2008. 3. pontja szerint) további feldolgozásra (szárazkeverékekhez) | Gyárilag előkevert, száraz, gipsz bázisú javító- és glettanyag belső felhasználásra | Általános építőipari célokra, kábelek, csövek, villanyszerelési tartozékok gyors rögzítésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | C-3000 Alfa félhidrát | Baumit Fino Bello B1/20/2 | StuckFix |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13279-1:2008 EN 13501-1 EN 13279-2 | SR EN 13501-1+A1:2010 SR EN 13279-1:2009 SR EN 13279-2:2005 | MSZ EN 13279-1 |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  |  | NPD |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál |  | > 20 min | > 5 min |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, | NPD | > 1 N/mm2 |  |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál | ≥ 25 N/mm2 | > 2 N/mm2 | ≥ 2 N/mm2 |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |  |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként |  | NPD |  |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál |  | NPD | NPD |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Felszabaduló korrozív anyagok |  | A |  |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Gipszkötőanyagú gipszes szárazhabarcs | Gipszkötőanyagú gipszes szárazhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit FinoBrilliant C6/20/2 | Baumit FinoFill C6/20/2 |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ÖNORM EN 13279-1 | ÖNORM EN 13279-1 |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  |  |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, |  |  |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál |  |  |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként | NPD | NPD |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Gyárilag előkevert, száraz, gipsz bázisú javító- és glettanyag belső felhasználásra | Gipszkötőanyagú gipszes szárazhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit FinoGrande B2/20/2 | Baumit GlättPutz B2/50/2 |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ÖNORM EN 13279-1 | ÖNORM EN 13279-1 |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  |  |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál | > 20 min |  |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, | > 1 N/mm2 |  |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál | > 2 N/mm2 |  |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál |  | ≥ 0,3 MPa |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként | NPD | NPD |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál | NPD |  |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

7. Gipsztermékek

7.2. Gipsz kötőanyagok és gipsz vakolóhabarcsok, fő- és válaszfalakhoz, mennyezetekhez vagy burkolatokhoz

|  | Funkció |  | Gipszkötőanyag gipszes szárazhabarcs | Gipszkötőanyagú gipszes szárazhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit RatioSlim C6/50/2 | Baumit Ratio Solo B2/50/2 |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ÖNORM EN 13279-1 | MSZ EN 13279-1 |
| 2.1 | Kálcium-szulfát tartalom | gipsz kötőanyagoknál, (C1 jelű) szálerősítésű gipsz vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál és (C6 és C7 jelű) vékony rétegű gipszhabarcsoknál |  |  |
| 2.2 | Kötés kezdete | kézi és gépi (lőtt) felhordású vakolóhabarcsoknál, (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsoknál |  | > 50 min |
| 2.3 | Hajlítószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál, |  |  |
| 2.4 | Nyomószilárdság | B1 - B6, C6 és C7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál, továbbá (C2 jelű) gipsz falazóhabarcsnál |  | > 2 N/mm2 |
| 2.5 | Felületi keménység | B7 jelű gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság | gipsz vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Közvetlen léghang gátlás | hangszigetelő rendszer részeként | NPD |  |
| 2.8 | Hangelnyelés | hangszigetelő rendszer részeként |  |  |
| 2.9 | Hővezetési ellenállás | felújító vakolóhabarcsoknál | NPD | λ10,száraz=0,47 W/(mK) P=50% |
| 2.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

7. Gipsztermékek

7.3. Gipszkarton lemezek fugázóanyagai, gipszkarton lemezek fugázó anyagaiként

|  | Funkció |  | Hézagkitöltő és simítógipsz | Hézagolószalaggal való hézagkitöltő | Gipszkarton lemezek hézagoló anyaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Gesellschaft m.b.H | Knauf Gesellschaft m.b.H | Knauf Építőipari Kft. |
|  | Terméknév |  | Knauf Füllspachtellnnen Knauf Gelbband Knauf Gelbband-HU Millenium Knauf Grünband Knauf lnnenspachtel Uniglett Knauf Wandspachtellnnen Knauf Wandspachtellnnen- HU Profi | Knauf Fugenfüller Leicht | SuperFinish Base Filler Fill & Finish Light Tape fill and Finish (White and Tinted) ProSpray Light (White and Tinted) ProSpray Pius ProSpray All Purpose |
|  | Cég címe |  | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | H-1124 Budapest, Lejtő út |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13963:2005-05 | EN 13963:2005-05 | EN 13963:2005-05 |
| 3.1 | Hajlítószilárdság (törőerő) | minden típusnál |  |  |  |
| 3.2 | Kötésidő | rövid, normál, hosszú kötésidejű keverékeknél |  |  |  |
| 3.3 | Repedésmentesség | 2A, 2B, 3A, 3B 4A és 4B típusú keverékeknél |  |  |  |
| 3.4 | Durva részektől való mentesség: |  |  |  |  |
| 3.5 | Tapadás | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3.6 | A papírszalag méretállandósága: |  |  |  |  |
| 3.7 | Hosszúság |  |  |  |  |
| 3.8 | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 3.9 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  | A2-s1, dO (B) |
| 3.10 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A2 |
| 3.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

7. Gipsztermékek

7.3. Gipszkarton lemezek fugázóanyagai, gipszkarton lemezek fugázó anyagaiként

|  | Funkció |  | A gipszkartonhoz szükséges hézagolóanyagok és a levegőre száradó glettek. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Rigipsz Austria GesmbH |
|  | Terméknév |  | Rigips ProFinish |
|  | Cég címe |  | Wiener Neustädter Strasse 63 A-2734 Puchberg |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN ISO 9001:2008 EN 13501-1 EN 13963 |
| 3.1 | Hajlítószilárdság (törőerő) | minden típusnál |  |
| 3.2 | Kötésidő | rövid, normál, hosszú kötésidejű keverékeknél |  |
| 3.3 | Repedésmentesség | 2A, 2B, 3A, 3B 4A és 4B típusú keverékeknél |  |
| 3.4 | Durva részektől való mentesség: |  |  |
| 3.5 | Tapadás | minden felhasználási területre |  |
| 3.6 | A papírszalag méretállandósága: |  |  |
| 3.7 | Hosszúság |  |  |
| 3.8 | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  |
| 3.9 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 3.10 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 |
| 3.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

7. Gipsztermékek

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | Gipszlemezek ragasztógipsze | Lakóházak, középületek –új és régi épületek- külső falainak hőszigetelése során a polisztirol táblák felragasztására és az üvegháló beágyazására, glettelésére szolgál |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | Knauf TUB-Gipskleber Knauf Füllspachtellnnen | Policolor termoragasztó habarcs |
|  | Cég címe |  | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | 6235 Bócsa III.ker.2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13963:2005-05 | ETAG 004 MSZ EN13501-1:2007 MSZ EN 1015-11:2000 MSZ EN 13687-3:2002 MSZ EN 1542:2000 |
| 4.1 | Tapadószilárdság |  |  | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között: 0,18 N/mm2 Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között száraz körülmények között: min. 0,89 N/mm2 |
| 4.2 | Kalcium-szulfát tartalom | minden felhasználási területre |  |  |
| 4.3 | Felhasználási idő vége |  |  |  |
| 4.4 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 4.6 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Hajlítószilárdság |  | > 0,06 MPa | 2,78 N/mm2 |
|  | Nyomószilárdság |  |  | 11,93 N/mm2 |

7. Gipsztermékek

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | Kalciumszulfát kötőanyagú habarcs belső felhasználásra. gipszkarton, gipszrostlapok és egyéb gipszkötésű panelek ragasztására szilárd függőleges falazatokon beltérben. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Ragasztógipsz |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13279-1 |
| 4.1 | Tapadószilárdság |  |  |
| 4.2 | Kálcium-szulfát tartalom | minden felhasználási területre |  |
| 4.3 | Felhasználási idő vége |  |  |
| 4.4 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 |
| 4.6 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

7. Gipsztermékek

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | Lakóházak, középületek –új és régi épületek- külső falainak hőszigetelése során a polisztirol táblák felragasztására és az üvegháló beágyazására, glettelésére szolgál | Lakóházak, középületek –új és régi épületek- külső falainak hőszigetelése során a polisztirol táblák felragasztására és az üvegháló beágyazására, glettelésére szolgál | Alkalmas hőszigetelő lapok ragasztására, glettelésére hőszigetelő rendszerek esetében |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | REVCO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Policolor termoragasztó habarcs bázis | Prakticolor termoragasztó habarcs | REVCO Fix Prémium hőszigetelő rendszer ragasztó REVCO VARIO kőszigetelő rendszer ragasztó |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2. | 6235 Bócsa III.ker.2. | H-2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 MSZ EN13501-1:2007 MSZ EN 1015-11:2000 MSZ EN 13687-3:2002 MSZ EN 1542:2000 | ETAG 004 MSZ EN13501-1:2007 MSZ EN 1015-11:2000 MSZ EN 13687-3:2002 MSZ EN 1542:2000 | A-272/2006 |
| 4.1 | Tapadószilárdság |  | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között: 0,09 N/mm2 Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között száraz körülmények között: min. 0,32 N/mm2 | Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a szigetelőanyag között: 0,18 N/mm2 Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az alapfelület között száraz körülmények között: min. 0,89 N/mm2 | EPS: 0.09-0,13N/mm2 |
| 4.2 | Kalcium-szulfát tartalom | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4.3 | Felhasználási idő vége |  |  |  |  |
| 4.4 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  | nem éghető |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |  |
| 4.6 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Hajlítószilárdság |  | 2,94 N/mm2 | 2,78 N/mm2 |  |
|  | Nyomószilárdság |  | 10,17 N/mm2 | 11,93 N/mm2 |  |
|  | pH |  |  |  | 12-13-ig |

7. Gipsztermékek

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | lapragasztó | lapragasztó | lapragasztó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.therm multi comfort hőszigetelő lap ragasztó M990, weber.therm multi comfort | weber 461P EPS lap ragasztóhabarcs 461P, weber 461P | weber M701D hőszigetelő rendszer ragasztó M701D, weber M701D |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 |
| 4.1 | Tapadószilárdság |  | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 |
| 4.2 | Kálcium-szulfát tartalom | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4.3 | Felhasználási idő vége |  |  |  |  |
| 4.4 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | F | A1 | F |
| 4.6 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

7. Gipsztermékek

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | lapragasztó | lapragasztó | lapragasztó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.therm multi comfort hőszigetelő lap ragasztó M990, weber.therm multi comfort | weber 461P EPS lap ragasztóhabarcs 461P, weber 461P | weber M701D hőszigetelő rendszer ragasztó M701D, weber M701D |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 |
| 4.1 | Tapadószilárdság |  | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 |
| 4.2 | Kálcium-szulfát tartalom | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4.3 | Felhasználási idő vége |  |  |  |  |
| 4.4 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | F | A1 | F |
| 4.6 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

7. Gipsztermékek

7.4. Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | lapragasztó | lapragasztó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber M702 terrafix ragasztópaszta M702, weber M702 | weber M764H prestige ragasztó M764H, weber M764H |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 | ETAG 004/2000 ETAG 004/2000 MSZ EN 13501-1:2007 + A1:2010 EN 12808-3: 2002 |
| 4.1 | Tapadószilárdság |  | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 | szárazon ≥ 0,08 N/mm2 2 óra szárítás után: ≥ 0,03 N/mm2 7 nap után: ≥ 0,08 N/mm2 |
| 4.2 | Kálcium-szulfát tartalom | minden felhasználási területre |  |  |
| 4.3 | Felhasználási idő vége |  |  |  |
| 4.4 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | F | F |
| 4.6 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

7. Gipsztermékek

7.5. Szálerősítésű gipszlemezek, gipszrostlemezek burkolóanyagként

|  | Funkció |  | Szálerősítéses speciális gipsz lemez |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Gesellschaft m.b.H. |
|  | Terméknév |  | Knauf Fireboard 15 GM-F Knauf Fireboard 20 GM-F Knauf Fireboard 25 GM-F Knauf Fireboard 30 GM-F |
|  | Cég címe |  | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 15283-1: 2009-08 |
| 5.1 | Méretek és síkbeliség | minden felhasználási területre |  |
| 5.2 | Vízfelvevő képesség |  |  |
| 5.3 | Nyírószilárdság | külső falak és tetőszerkezet merevítéseként alkalmazva |  |
| 5.4 | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre | megfelel |
| 5.5 | Ütőszilárdság | a teljes szerkezetre vonatkoztatva | Lásd a gyártó honlapján |
| 5.6 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 10/4 (EN ISO 10456) |
| 5.7 | Vízfelvevő képesség |  |  |
| 5.8 | Közvetlen léghanggátlás | a teljes szerkezetre vonatkoztatva | Lásd a gyártó honlapján |
| 5.9 | Hővezetési ellenállás | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,23 W/(m*K) (EN ISO 10456) |
| 5.10 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | A1 |
| 5.11 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 |
| 5.12 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

11. Szaniterek

11.1. Bűzelzárós WC-csészék és WC-berendezések / Fürdőszobák, WC-k

|  | Funkció |  | Testi higiénia | Testi higiénia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Villeroy & Boch Magyarország Kft. | Villeroy & Boch Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Fali-WC és lábon álló WC szabadon választott vízcsatlakozással | Fali és lábon álló WC öblítőtartállyal |
|  | Cég címe |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 997:2012 | EN 997:2012 |
| 1.1 | Öblítővíz kapacitása |  | Megfelelt | Megfelelt |
| 1.3 | Visszafolyás megelőzése |  | Megfelelt | Megfelelt |
| 1.5 | Tisztíthatóság | szabványos 1. és 2. típusú termékeknél | Megfelelt | Megfelelt |
| 1.7 | Terhelési ellenállás |  | Megfelelt | Megfelelt |
| 1.9 | Víztömörség |  |  |  |
| 1.11 | Szelep megbízhatósága |  |  |  |
| 1.13 | Tartósság |  | Megfelelt | Megfelelt |

11. Szaniterek

11.2. Háztartási célú zuhanytálcák

|  | Funkció |  | személyes higiéniáért, lakó és közösségi építkezésben, a gyártó utasításai alapján beltéren történő beépítésre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Méta Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | akril zuhanytálca ZENO 800x800, 900x900 mm szögletes |
|  | Cég címe |  | 6000 Kecskemét, Matkói út 16. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | PN-EN 14527:2006+A1:2012 / EN 14527:2006+A1:2010 |
| 2.1 | Tisztíthatóság | minden felhasználási területre |  |
| 2.2 | Tartósság |  | Az aljzat szilárdsága: Megfelelő Vegyi anyagokkal és színezékkel szembeni ellenállás: Megfelelő A hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás: Megfelelő |

11. Szaniterek

11.3. Háztartási célú fürdőkádak

|  | Funkció |  | személyes higiéniáért, lakó és közösségi építkezésben, a gyártó utasításai alapján beltéren történő beépítésre | személyes higiéniáért, lakó és közösségi építkezésben, a gyártó utasításai alapján beltéren történő beépítésre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Méta Hungary Kft. | Méta Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | akril sarokkád AVANTGARDE 1500x1500 mm AVANTGARDE 1600x1050 mm jobbos AVANTGARDE 1900x900 mm ANCONA 1500x1500 mm AZALIA 1500x1050, 1600x1050, 1700x1050 mm jobbos, balos DARIA 1400x950, 1500x100, 1600x1050, 1700x1100 mm jobbos, balos IDA 1200x1200 mm LINEA 1500x700X850, 1700x700X850 mm jobbos, balos LIZA 1400x900, 1500x950 mm jobbos, balos RITA 1350x1350, 1400x1400, 1500x1500 mm SAMANTA 1400x1400, 1500x1500 mm | egyenes kád AMANDA 1600x750, 1700x750, 1800x800 mm CORAL I, CORAL II. 1700x800, 1800X800 mm CRYSTAL 1700x750, 1800X800 mm DANUTA 1500x700, 1600x700, 1700x700 mm FRESH 1600x700, 1700x700, 1700x750, 1800x800 mm KLARA 1400x700, 1500x700, 1600x700, 1700x700, 1800x800 mm NIKITA 1600x700, 1700x750, 1800x800 mm PRINCESS 1800x850 mm ROYAL 1800x1100 mm SORTIMENT 1500x750, 1600x750, 1700x750 mm TAMIZA 1500x700, 1600x700, 1700x700, 1700x750 mm |
|  | Cég címe |  | 6000 Kecskemét, Matkói út 16. | 6000 Kecskemét, Matkói út 16. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | PN-EN 14516:2006+A1:2012 EN 14516:2006+A1:2010 | PN-EN 14516:2006+A1:2012 EN 14516:2006+A1:2010 |
| 3.1 | Tisztíthatóság | minden felhasználási területre |  |  |
| 3.2 | Tartósság |  | Az aljzat szilárdsága: Megfelelő Vegyi anyagokkal és színezékkel szembeni ellenállás: Megfelelő A hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás: Megfelelő | Az aljzat szilárdsága: Megfelelő Vegyi anyagokkal és színezékkel szembeni ellenállás: Megfelelő A hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás: Megfelelő |

11. Szaniterek

11.3. Háztartási célú fürdőkádak

|  | Funkció |  | személyes higiéniáért, lakó és közösségi építkezésben, a gyártó utasításai alapján beltéren történő beépítésre |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Méta Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | különleges kád LUX I, LUX II 1940x1000 mm TRINITY 1600X1200, 1700X1300 mm, jobbos, balos |
|  | Cég címe |  | 6000 Kecskemét, Matkói út 16. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | PN-EN 14516:2006+A1:2012 EN 14516:2006+A1:2010 |
| 3.1 | Tisztíthatóság | minden felhasználási területre |  |
| 3.2 | Tartósság |  | Az aljzat szilárdsága: Megfelelő Vegyi anyagokkal és színezékkel szembeni ellenállás: Megfelelő A hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás: Megfelelő |

11. Szaniterek

11.5. Bidék

|  | Funkció |  | Testi higiénia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Villeroy & Boch Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Bidé |
|  | Cég címe |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14528: 2006 |
| 5.1 | Tisztíthatóság |  | Megfelelt |
| 5.2 | Tartósság | minden felhasználási területre | Megfelelt |
| 5.3 | Terhelési ellenállás |  | Megfelelt |

11. Szaniterek

11.7. Mosdók

|  | Funkció |  | Testi higiénia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Villeroy & Boch Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Mosdó |
|  | Cég címe |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14688:2006 |
| 7.1 | Tisztíthatóság |  | Megfelelt |
| 7.2 | Tartósság | minden felhasználási területre | Megfelelt |
| 7.3 | Terhelési ellenállás |  | Megfelelt |
| 7.4 | A túlfolyás kifolyási értéke | CL 25, 20, 15, 10, 00 kifolyási osztály | Megfelelt |

11. Szaniterek

11.11. WC-k és vizeldék öblítőtartályai WC-k és vizeldék vízöblítéséhez

|  | Funkció |  | Testi higiénia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Villeroy & Boch Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Öblítőtartály monoblokk WC-khez |
|  | Cég címe |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 7. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 997:2012 |
| 11.1 | Víztömörség |  |  |
| 11.2 | Töltőszelep megbízhatósága | 1. típusú WC-hez, 2. típusú WC |  |
| 11.3 | Zajszint | öblítőtartálya és 3. típusú vizeldéhez |  |
| 11.4 | Öblítővíz kapacitása |  |  |
| 11.5 | Tartósság |  |  |
| Egyéb jellemző | Ventil tartóssági teszt |  | megfelelt (I-es kateória) |
|  | Visszaszívódási biztonság |  | megfelelt |
|  | Tömítettség |  | megfelelt |

11. Szaniterek

Csaptelepek

|  | Funkció | Az épületgépészet területén lakóházak, közösségi létesítmények ívóvízhálózatában alkalmazandó csaptelepek. |
| --- | --- | --- |
|  | Cégnév | KLUDI GmbH & Co. KG Menden KLUDI Armaturen Austria GmbH Hornstein |
|  | Terméknév | Kludi csaptelep Adlon, Amba, Amphora, Balance, Bingo, Bingo Star, Bozz, D-Core, D-Tail, D-Vise, E-GO, Esprit, Flexx.boxx., JOOP!, Kidó, Komet, L-ine, Logo-Neo, Maris, Medi-Care, MX, New Waves, Objekta, Objekta Mix New, Provita, Q-BEO, Scope, Standard, Steel, Tercio, Trendo, Zenta, ZIP |
|  | Cég címe | 58706 Menden, Am Vogelsang 31-33, Németország 7053 Hornstein, Neufelder Str. 17, Ausztria |
|  | Harmonizált műszaki előírás | MSZ EN 817, MSZ EN 248, MSZ EN 200, MSZ EN 1111, MSZ EN 15091, prEN 13618 |
|  | Ivó- és használati melegvíz-ellátásban alkalmazható termék | Megfelelô anyagminôség és kivitel |
|  | Használati zajszint | 0,3 MPa áramlási nyomáson ≤20dB(A) |
| Egyéb jellemző |  |  |

12. Forgalmi kellékek: közúti berendezések

12.7. Közúti zajárnyékoló berendezések

|  | Funkció |  | Közlekedési és egyéb zajok csökkentésére az emberi környezet védelme érdekében |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Leier DURISOL zajárnyékoló falelemek az MSZ EN 14388:2005 szerint Típus: DSi 25/13N; DSi 25/13W; DSi 30/13N; DSi 30/13W |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 14388:2005 |
| 7.1 | Hangelnyelés |  | A4 A DSi 25/13 elemeknél a hátoldal: A2 |
| 7.2 | Hanggátlás |  | B3 |
| 7.3 | Terhekkel szembeni ellenállás |  | Merőleges teherre (szél vagy statikus): 1,22 kN/m2 Merőleges teherre (dinamikus teher, hóeltakarítás): 15 kN/2x2 m |
| 7.4 | Tűzállósági teljesítmény | minden felhasználási területre | A2-s1, d0 |
| 7.5 | Kőtörmelék hullás veszélye |  | 2-es osztály (EN 1794-2:2011) |
| 7.6 | Veszélyes anyagok kibocsátása |  | nem tartalmaz |
| 7.7 | Tartósság (akusztikai és nem akusztikai jellemzők esetén) |  | Akusztikai jellemzők: NPD Nem akusztikai jellemzők: 30 év |
| 7.8 | Kőfelverődés |  |  |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.1 Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožníki Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár | Holcim (Romania) SA, Élesdi Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožníki Cementgyár |
|  | Terméknév |  | CEM I 42,5 R portlandcement – Extracem | CEM I 42,5 R portlandcement – Extracem | CEM II/A-LL 42,5 R mészkő-portlandcement | CEM II/A-LL 42,5 R mészkő-portlandcement |
|  | Cég címe |  | 906 38 Rohožník, Slovenská Republika | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | Viitorului 2, 417022 Chistag, Com. Astileu, jud. Bihor, Romania | 906 38 Rohožník, Slovenská Republika |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM I 42,5 R | CEM I 42,5 R | CEM II/A-LL 42,5 R | CEM II/A-LL 42,5 R |
| 1.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | ≥ 20,0 | ≥ 20,0 | ≥ 20,0 | ≥ 20,0 |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 42,5 | ≥ 42,5 | ≥ 42,5 | ≥ 42,5 |
| 1.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.10 | Hidratációs hő |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.14 | Tartósság |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.1 Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Holcim (Romania) SA, Élesdi Cementgyár | Holcim (Romania) SA, Élesdi Cementgyár | Holcim Hungária Zrt., Lábatlani Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožníki Cementgyár |
|  | Terméknév |  | CEM II/B-M (S-V) 42,5 N kompozit-portlandcement | CEM I 52,5 R portlandcement | CEM II/B-M (V-L) 32,5 N kompozit-portlandcement | CEM II/A-LL 42,5 N mészkő-portlandcement |
|  | Cég címe |  | Viitorului 2, 417022 Chistag, Com. Astileu, jud. Bihor, Romania | Viitorului 2, 417022 Chistag, Com. Astileu, jud. Bihor, Romania | 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. | 906 38 Rohožník, Slovenská Republika |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM II/B-M (S-V) 42,5 N | CEM I 52,5 R | CEM II/B-M (V-L) 32,5 N | CEM II/A-LL 42,5 N |
| 1.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | ≥ 10,0 | ≥ 30,0 | ≥ 16,0 | ≥ 10,0 |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 42,5 | ≥ 52,5 | ≥ 32,5 | ≥ 42,5 |
| 1.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.10 | Hidratációs hő |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.14 | Tartósság |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.1 Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožníki Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožníki Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s. , Tornai Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s. , Tornai Cementgyár |
|  | Terméknév |  | CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R kompozit-portlandcement – Házépítő cement | CEM I 52,5 N portlandcement | CEM II/A-S 42,5 N kohósalak-portlandcement | CEM II/A-S 42,5 R kohósalak-portlandcement |
|  | Cég címe |  | 906 38 Rohožník, Slovenská Republika | 906 38 Rohožník, Slovenská Republika | – 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | – 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R | CEM I 52,5 N | CEM II/A-S 42,5 N | CEM II/A-S 42,5 R |
| 1.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | ≥ 10,0 | ≥ 20,0 | ≥ 10,0 | ≥ 20,0 |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 32,5 | ≥ 52,5 | ≥ 42,5 | ≥ 42,5 |
| 1.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.10 | Hidratációs hő |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.14 | Tartósság |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.1 Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | Általános építőipari célokra bázis,- vagy adalékanyagként. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | CEM I 42,5 R portlandcement – Extracem | CEM I 52,5 R portlandcement | Dán Fehér cement |
|  | Cég címe |  | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | 6235 Bócsa III.ker.2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-2:2000 MSZ EN 196-21:1996 MSZ EN 196-3:1996 MSZ EN 196-21:1992 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM I 42,5 R | CEM I 52,5 R |  |
| 1.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | ≥ 20,0 | ≥ 30,0 |  |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 42,5 | ≥ 52,5 | ≥ 52,5 |
| 1.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.10 | Hidratációs hő |  |  |  |  |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt | ≤0,1 |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.14 | Tartósság |  |  |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  | megfelelt | megfelelt |  |
| Egyéb jellemző | Kötésidő kezdete |  |  |  | ≥45 perc |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.1 Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lafarge Cement Magyarország Kft. | Lafarge Cement Magyarország Kft. | Lafarge Cement Magyarország Kft. | Lafarge Cement Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FEKETE Portlandcement EN 197-1 – CEM I 42,5 N | FEKETE RAPID Portlandcement EN 197-1 – CEM I 42,5 R | KIRÁLYKÉK RAPID Portlandcement EN 197-1 – CEM I 52,5 R | SZÜRKE RAPID Kohósalak-portlandcement EN 197-1 – CEM II/A-S 42,5 R |
|  | Cég címe |  | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM I 42,5 N | CEM I 42,5 R | CEM I 52,5 R | CEM II/A-S 42,5 R |
| 1.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | ≥ 10,0 | ≥ 20,0 | > 30,0 | > 20,0 |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 42,5 | ≥ 42,5 | > 52,5 | > 42,5 |
| 1.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt |  |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.10 | Hidratációs hő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  |  |  |  |  |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Tartósság |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.1 Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lafarge Cement Magyarország Kft. | Lafarge Cement Magyarország Kft. | Lafarge Cement Magyarország Kft. | Lafarge Cement Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | CLASSIC Kohósalak-portlandcement EN 197-1 – CEM II/B-S 32,5 N | RAPID Kohósalak-portlandcement EN 197-1 – CEM II/B-S 32,5 R | KÉK Kohósalak-portlandcement EN 197-1 – CEM II/B-S 42,5 N | PIROS RAPID Kohósalakcement EN 197-1 – CEM III/A 32,5 R |
|  | Cég címe |  | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 8.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM II/B-S 32,5 N | CEM II/B-S 32,5 R | CEM II/B-S 42,5 N | CEM III/A 32,5 R |
| 8.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | > 16,0 | > 10,0 | > 10,0 | > 10,0 |
| 8.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | > 32,5 | > 32,5 | > 42,5 | > 32,5 |
| 8.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.6 | Oldhatatlan maradék |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Izzítási veszteség |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.10 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.11 | Tartósság |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  |  |  |  |  |
| 8.13 | C3A tartalom a klinkerben |  |  |  |  |  |
| 8.14 | Szulfátduzzadás |  |  |  |  |  |
|  |  |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok

15. 1. Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | Általános felhasználású cement hidraulikus kötőanyagként, beton, vasbeton, habarcs, mészhabarcs, vakolat és egyéb építőipari termékek gyártásához | Általános felhasználású cement hidraulikus kötőanyagként, beton, vasbeton, habarcs, mészhabarcs, vakolat és egyéb építőipari termékek gyártásához |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Duna-Dráva Cement Kft. | Duna-Dráva Cement Kft. |
|  | Terméknév |  | Portlandcement CEM I 52,5 N | Portlandcement CEM I 42,5 N |
|  | Cég címe |  | 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. | 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1 | MSZ EN 197-1 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése | beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | portlandcement-klinker, mészkő, gipszkő, REA gipsz, vas(II)szulfát | portlandcement-klinker, mészkő, gipszkő, REA gipsz, vas(II)szulfát |
| 1.2 | Klinkertartalom |  | 89-94 tömeg% | 89-94 tömeg% |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  |  |  |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  |  |  |
| 1.5 | Kötési idő |  |  |  |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  |  |  |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  |  |  |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  |  |  |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  |  |  |
| 1.10 | Hidratációs hő |  |  |  |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  |  |  |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  |  |  |
| 1.14 | Tartósság |  |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok

15. 1. Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | Általános felhasználású cement hidraulikus kötőanyagként, beton, vasbeton, habarcs, mészhabarcs, vakolat és egyéb építőipari termékek gyártásához | Általános felhasználású cement hidraulikus kötőanyagként, beton, vasbeton, habarcs, mészhabarcs, vakolat és egyéb építőipari termékek gyártásához |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Duna-Dráva Cement Kft. | Duna-Dráva Cement Kft. |
|  | Terméknév |  | Kompozit-portlandcement CEM II/A-M (V-LL) 42,5 N | Kompozit-portlandcement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 N |
|  | Cég címe |  | 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. | 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1 | MSZ EN 197-1 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése | beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | portlandcement-klinker, mészkő, gipszkő, REA gipsz, erőművi szénpernye, vas(II)szulfát | portlandcement-klinker, mészkő, gipszkő, REA gipsz, erőművi szénpernye, vas(II)szulfát |
| 1.2 | Klinkertartalom |  | 74-89 tömeg% | 61-74 tömeg% |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  |  |  |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  |  |  |
| 1.5 | Kötési idő |  |  |  |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  |  |  |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  |  |  |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  |  |  |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  |  |  |
| 1.10 | Hidratációs hő |  |  |  |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  |  |  |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  |  |  |
| 1.14 | Tartósság |  |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  |  |  |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyagok

15. 1. Általános felhasználású cementek

|  | Funkció |  | Általános felhasználású cement hidraulikus kötőanyagként, beton, vasbeton, habarcs, mészhabarcs, vakolat és egyéb építőipari termékek gyártásához |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Duna-Dráva Cement Kft. |
|  | Terméknév |  | Kompozit-portlandcement CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R |
|  | Cég címe |  | 2600 Vác, Kőhídpart dűlő 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1 |
| 1.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése | beton, habarcs, injektált habarcs és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | portlandcement-klinker, mészkő, gipszkő, REA gipsz, erőművi szénpernye, vas(II)szulfát |
| 1.2 | Klinkertartalom |  | 61-74 tömeg% |
| 1.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  |  |
| 1.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  |  |
| 1.5 | Kötési idő |  |  |
| 1.6 | Oldhatatlan maradék |  |  |
| 1.7 | Izzítási veszteség |  |  |
| 1.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  |  |
| 1.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  |  |
| 1.10 | Hidratációs hő |  |  |
| 1.11 | Puccolánosság (csak a puccoláncementeknél) |  |  |
| 1.12 | Kloridtartalom |  |  |
| 1.13 | C3A-tartalom a klinkerben |  |  |
| 1.14 | Tartósság |  |  |
| 1.15 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.2. Kőművescement

|  | Funkció |  | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Holcim (Romania) SA, Élesdi Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Rohožníki Cementgyár |
|  | Terméknév |  | CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R kompozit-portlandcement – Házépítő cement | CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R kompozit-portlandcement – Házépítő cement |
|  | Cég címe |  | Viitorului 2, 417022 Chistag, Com. Astileu, jud. Bihor, Romania | 906 38 Rohožník, Slovenská Republika |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 2.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése | habarcs készítése tégla- és blokkfalazáshoz, | CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R | CEM II/B-M (S-V-LL) 32,5 R |
| 2.2 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa | valamint kültéri és beltéri vakoláshoz | ≥ 10,0 | ≥ 10,0 |
| 2.3 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 32,5 | ≥ 32,5 |
| 2.4 | Kötési idő kezdete |  | megfelelt | megfelelt |
| 2.5 | Kötési idő vége |  | megfelelt | megfelelt |
| 2.6 | Őrlési finomság (szitamaradék) |  |  |  |
| 2.7 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt |
| 2.8 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt |
| 2.9 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt |
| 2.10 | A friss habarcs levegőtartalma |  |  |  |
| 2.11 | A friss habarcs vízmegtartása |  |  |  |
| 2.12 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  | megfelelt | megfelelt |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.5. Építési mész

|  | Funkció |  | MSz EN 459-1:2011 szabvány ZA.1 táblázata szerint | MSz EN 459-1:2011 szabvány ZA.1 táblázata szerint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | CARMEUSE Hungária Kft. | CARMEUSE Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Oltatlan kalciumos mész | Hidratált kalciumos mész |
|  | Cég címe |  | 7827 Beremend Hrsz.: 064/1 | 7827 Beremend Hrsz.: 064/1 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSz EN 459-1:2011 | MSz EN 459-1:2011 |
| 5.1 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa | kötőanyag készítése habarcsokhoz (falazóhabarcsok, kültéri és beltéri vakolóhabarcsok), valamint egyéb építési termékek készítéséhez (pl. kalcium-szilikát téglák, pórusbeton, beton stb.) és mélyépítési alkalmazásokhoz (talaj, aszfaltkeverékek stb.) |  |  |
| 5.2 | Kötési idő kezdete |  |  |  |
| 5.3 | Kötési idő vége |  |  |  |
| 5.4 | Levegőtartalom |  |  | Megfelelt |
| 5.5 | CaO+MgO |  | ≥ 90% | ≥ 90% |
| 5.6 | MgO |  | ≤ 5% |  |
| 5.7 | CO2 |  | ≤ 4% | ≤ 4% |
| 5.8 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | ≤ 2% | ≤ 2% |
| 5.9 | Aktív mész |  | Megfelelt |  |
| 5.10 | Reakcióképesség |  | Megfelelt |  |
| 5.11 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | Megfelelt | Megfelelt |
| 5.12 | Szemcseméret |  | Megfelelt | Megfelelt |
| 5.13 | Szemcseméret-eloszlás |  |  |  |
| 5.14 | Besüllyedés |  |  | Megfelelt |
| 5.15 | Tartósság |  |  |  |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.8. Különleges cementek: Mérsékelten szulfátálló cementek

|  | Funkció |  | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Holcim Hungária Zrt. Lábatlani Cementgyár | Holcim (Slsko) a.s., Tornai Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár |
|  | Terméknév |  | CEM I 42,5 N-SR0 szulfátálló portlandcement – Speciál+ cement | CEM III/A 32,5 R-MSR kohósalakcement (mérsékelten szulfátálló) | CEM III/A 32,5 R kohósalakcement – Házépítő cement | CEM III/B 32,5 N-SR szulfátálló kohósalakcement |
|  | Cég címe |  | 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 8.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM I 42,5 N-SR0 | CEM III/A 32,5 MSR | CEM III/A 32,5 R | CEM III/B 32,5 N-SR |
| 8.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | ≥ 10,0 | ≥ 10,0 | ≥ 10,0 | ≥ 16,0 |
| 8.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 42,5 | ≥ 32,5 | ≥ 32,5 | ≥ 32,5 |
| 8.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.6 | Oldhatatlan maradék |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.7 | Izzítási veszteség |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.10 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.11 | Tartósság |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  |  |  |  |  |
| 8.13 | C3A tartalom a klinkerben |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.14 | Szulfátduzzadás |  |  |  |  |  |

15. Cement, építési mész és egyéb hidraulikus kötőanyag

15.8. Különleges cementek: Mérsékelten szulfátálló cementek

|  | Funkció |  | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására | Betonok, habarcsok, injektált habarcsok és egyéb keverékek készítése az építőipar számára és építési termékek előállítására. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Holcim Hungária Zrt., Lábatlani Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár | Holcim (Slovensko) a.s., Tornai Cementgyár | Lafarge Cement Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | CEM I 42,5 N-SR0 szulfátálló portlandcement – Speciál+ cement | CEM III/A 32,5 R-MSR kohósalakcement (mérsékelten szulfátálló) | CEM III/A 32,5 R kohósalakcement – Házépítő cement | CEM III/B 32,5 N-SR szulfátálló kohósalakcement | PIROS RAPID Mérsékelten szulfátálló kohósalakcement MSZ 4737-1 – CEM III/A 32,5 R-MSR |
|  | Cég címe |  | 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | 044 02 Turňa nad Bodvou, Slovenská Republika | 7953 Királyegyháza, 041/29 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 | MSZ EN 197-1:2011 |
| 8.1 | Összetétel, a cement szabványos megnevezése |  | CEM I 42,5 N-SR0 | CEM III/A 32,5 MSR | CEM III/A 32,5 R | CEM III/B 32,5 N-SR |  |
| 8.2 | Klinkertartalom |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Nyomószilárdság (kezdő) ≥ MPa |  | ≥ 10,0 | ≥ 10,0 | ≥ 10,0 | ≥ 16,0 | ≥ 10,0 |
| 8.4 | Nyomószilárdság (szabványos) ≥ MPa |  | ≥ 42,5 | ≥ 32,5 | ≥ 32,5 | ≥ 32,5 | ≥ 32,5 |
| 8.5 | Kötési idő |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.6 | Oldhatatlan maradék |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.7 | Izzítási veszteség |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.8 | Térfogat-állandóság - tágulás |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.9 | Szulfáttartalom (SO3-ként) |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.10 | Kloridtartalom |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 8.11 | Tartósság |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 | Vízoldható Cr(VI)-tartalom |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 | C3A tartalom a klinkerben |  | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |  |
| 8.14 | Szulfátduzzadás |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | megfelelt |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falakban, oszlopokban, válaszfalakban védett falazatként használható | védett falazatok építésére használható fel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Adalékanyagos beton falazóelem | LT 10/50 N+F LT 12/50 N+F LT 25 N+F LT 30 N+F LT 38 N+F LT 45 N+F LP 10/50 N+F LP 12/50 N+F LP 25 +NF LP 30 N+F LP 38 N+F LP 45 N+F égetett agyag falazóelemek az MSZ EN 771-1:2011 szerint |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 771-3:2011 | MSZ EN 771-1:2011 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | UNI pincefalazó elem 380 x 300 x 220 mm NF-30 pincefalazó elem 380 x 300 x 220 mm FF-20 főfalelem 500 x 200 x 220 mm FF-25 főfalelem 380 x 250 x 220 mm VF-10 válaszfalelem 500 x 100 x 220 mm D1 |  |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | 3. csoport az EN 1996-1-1 szerint |  |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | ≥ 5 N/mm² (I. kategória) | 10 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,15 N/mm² |  |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel |  |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | µ = 5/15 (EN 1745 szerint) |  |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem alkalmazható |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | UNI pincefalazó elem: 1100 kg/m³ (D1) NF-30 pincefalazó elem: 1100 kg/m³ (D1) FF-20 főfalelem: 1100 kg/m³ (D1) FF-25 főfalelem: 1100 kg/m³ (D1) VF-10 válaszfalelem: 1200 kg/m³ (D1) |  |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  |  |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 |  |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | nem tartalmaz |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | Külső teherhordó falak | Külső teherhordó falak | Külső teherhordó falak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. |
|  | Terméknév |  | 4 T Profi | 44 T Profi feles elem | 44 K |
|  | Cég címe |  | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | SZ EN 771-1:2011 8/2011. BM rendelet (OTSz) /2006. TNM rendelet (Energetika) Építőipari műszaki engedély (Építési rendszer) - A-7/2009 | SZ EN 771-1:2011 8/2011. BM rendelet (OTSz) /2006. TNM rendelet (Energetika) Építőipari műszaki engedély (Építési rendszer) - A-7/2009 | SZ EN 771-1:2011 8/2011. BM rendelet (OTSz) /2006. TNM rendelet (Energetika) Építőipari műszaki engedély (Építési rendszer) - A-7/2009 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 250 mm szélesség (falazat vastagsága):440 m magasság: 249 mm | Hosszúság: 125 mm szélesség (falazat vastagsága):440 m magasság: 249 mm | Hosszúság: 250 mm szélesség (falazat vastagsága):440 m magasság: 238 mm |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | δ 1,15 | δ 1,15 | δ 1,15 |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | f b 11,50 N/mm2 | f b 11,50 N/mm2 | f b 11,50 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  |  |  |  |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek |  |  |  |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | μ 5/10 | μ 5/10 | μ 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 7700 | 7700 | 7740 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,08 W/mK | 0,08 W/mK | 0,08 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | AA1 | AA1 | AA1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Megj. |  | Névleges elemtömeg | : m: 19,2 kg/db | : m: 10 kg/db | : m: 20,3 kg/db |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | Külső teherhordó falak | Külső teherhordó falak | Külső teherhordó falak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. |
|  | Terméknév |  | 44 K feles elem | 38 K | 38 K feles elem |
|  | Cég címe |  | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | SZ EN 771-1:2011 8/2011. BM rendelet (OTSz) /2006. TNM rendelet (Energetika) Építőipari műszaki engedély (Építési rendszer) - A-7/2009 | SZ EN 771-1:2011 8/2011. BM rendelet (OTSz) /2006. TNM rendelet (Energetika) Építőipari műszaki engedély (Építési rendszer) - A-7/2009 | SZ EN 771-1:2011 8/2011. BM rendelet (OTSz) /2006. TNM rendelet (Energetika) Építőipari műszaki engedély (Építési rendszer) - A-7/2009 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 125 mm szélesség (falazat vastagsága):440 m magasság: 249 mm | Hosszúság: 250 mm szélesség (falazat vastagsága):380 m magasság: 249 mm | Hosszúság: 125 mm szélesség (falazat vastagsága):380 m magasság: 249 mm |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | δ 1,15 | δ 1,15 | δ 1,15 |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | f b 11,50 N/mm2 | f b 11,50 N/mm2 | f b 11,50 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  |  |  |  |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek |  |  |  |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | μ 5/10 | μ 5/10 | μ 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 7740 | 7700 | 7740 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,106 W/mK | 0,106 W/mK | 0,08 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | AA1 | AA1 | AA1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Megj. |  | Névleges elemtömeg | : m: 10,2 kg/db | : m: 17,5 kg/db | : m: 20,3 kg/db |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | Külső teherhordó falak | Akusztikailag magas követelményszintűfa-lak |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Wienerberger Téglaipari zRt. | Wienerberger Téglaipari zRt. |
|  | Terméknév |  | 30 K | Profi 25 HG |
|  | Cég címe |  | 1119 Budapest Bártfai u. 34 | 1119 Budapest Bártfai u. 34 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | SZ EN 771-1:2011 8/2011. BM rendelet (OTSz) /2006. TNM rendelet (Energetika) Építőipari műszaki engedély (Építési rendszer) - A-7/2009 | SZ EN 771-1:2005 SZ 15601-1:2007 9/2008. ÖTM rend. (OTSz) |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 250 mm szélesség (falazat vastagsága):300 m magasság: 249 mm | Hosszúság: 375 mm szélesség (falazat vastagsága):250 m magasság: 249 mm |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | δ 1,15 | δ 1,15 |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | f b 11,50 N/mm2 | f b 11 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  |  |  |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | μ 5/10 |  |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 7740 | 7690 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,092 W/mK | 0,785 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | AA1 | AA1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Megj. |  | Névleges elemtömeg | : m: 13,8 kg/db | : m: 16,1 kg/db |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pef 600x200x50 HU014054640014633 | Pef 600x200x75 HU014054640015029 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 49 mm ± 1,5 mm TLMB | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 74 mm ± 1,5 mm TLMB |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pfe P2-0,5 600x200x300 HU014054640012523 | Pfe P2-0,5 600x200x375 HU014054640013827 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 299 mm ± 1,5 mm TLMB | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 374 mm ± 1,5 mm TLMB |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pfe P4-0,6 500x200x375 HU014054640007772 | Pfe P4-0,6 600x200x300 HU014054640012530 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 499 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 374 mm ± 1,5 mm TLMB | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 299 mm ± 1,5 mm TLMB |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 4,7 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,145 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ppr 600x250x300 HU014054640012813 | Pu 600x200x200 HU014054640010727 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 249 mm ± 1,0 mm Szélesség: 299 mm ± 1,5 mm TLMB | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 299 mm ± 1,5 mm TLMB |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,145 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pu 600x200x250 HU014054640011793 | Pu 600x200x300 HU014054640012325 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 249 mm ± 1,5 mm TLMB | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 299 mm ± 1,5 mm TLMB |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 4,7 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,145 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pu 600x200x375 HU014054640013810 | Pu 600x400x250 HU014054640012189 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 199 mm ± 1,0 mm Szélesség: 374 mm ± 1,5 mm TLMB | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 399 mm ± 1,0 mm Szélesség: 249 mm ± 1,5 mm TLMB |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 4,7 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,145 W/mK | 0,145 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pu 600x400x300 HU014054640013056 | Pu 600x400x375 HU014054640013995 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 680:2005 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl. EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 399 mm ± 1,0 mm Szélesség: 299 mm ± 1,5 mm TLMB | Hosszúság: 599 mm ± 1,5 mm Magasság: 399 mm ± 1,0 mm Szélesség: 374 mm ± 1,5 mm TLMB |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu | gyártmányrajz szerint: www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 4,7 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,145 W/mK | 0,145 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint | biztonsági adatlap szerint |
| Megj. | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | Beton falazóelem homlokzati és burkoló falazatokhoz | Falazó elem, függőleges üregelésű | Falazó elem, függőleges üregelésű |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | ABeton-Viacolor Térkő Zrt. | OPEKA Építőanyag gyártó és forgalmazó Rt. (dd) | OPEKA Építőanyag gyártó és forgalmazó Rt. (dd) |
|  | Terméknév |  | Adalékanyagos beton falazóelem | EUROTERM 38 UT | EUROTERM 38 UT |
|  | Cég címe |  | 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3. | Sarvas-i üzem, 31000 Osijek, Vukovarska 215, Horvátország | Sarvas-i üzem, 31000 Osijek, Vukovarska 215, Horvátország |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSz EN 771-3:2011 | HRN EN 771-1:2011 | HRN EN 771-1:2011 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | Megfelelt | 250x380x238, T2 | 250x300x238, T2 |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 6,5 N/mm2 | függőleges 10,0 N/mm2 vízszintes 2,0 N/mm2 | függőleges 10,0 N/mm2 vízszintes 2,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  | NPD | NPD |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  |  | 0,15 N/mm2 | 0,15 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  | S0 | S0 |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | 173 g/m2s | nedvességtől óvni | nedvességtől óvni |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre |  | µ=5/10 | µ=5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  | F0 | F0 |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 2289 kg/m3 | 630 kg/m3, D1 | 680 kg/m3, D1 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel |  | NPD | NPD |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz |
| Egyéb jellemző | Üregtérfogat százaléka |  |  | 59% | 57% |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pve 600x200x100 HU014054640008946 | Pve 600x200x100 NF HU014054640008953 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 680:2005 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 680:2005 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 99 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 99 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pve 600x200x125 HU014054640009608 | Pve 600x200x125 NF HU014054640009615 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 680:2005 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 680:2005 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 124 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 124 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Pve 600x200x150 HU014054640009882 | Pve 600x200x150 NF HU014054640009899 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 680:2005 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 680:2005 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 124 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 124 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Silka HM-150 NF+GT HU024054642009606 | Silka HM-200 NF+GT HU024054642009767 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 333 mm ± 2,0 mm 199 mm ± 1,0 mm 150 mm ± 2,0 mm T2 | 333 mm ± 2,0 mm 199 mm ± 1,0 mm 150 mm ± 2,0 mm T2 |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 21 N/mm2 | 17 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/25 | 5/25 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 2,0 osztály 1810-2000 kg/m3 | 1,8 osztály 1610-1800 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,75 W/mK | 0,70 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Silka HM-250 NF+GT HU024054642005578 | Silka HML-100 NF HU024054642009491 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 248 mm ± 2,0 mm 199 mm ± 1,0 mm 250 mm ± 2,0 mm T2 | 333 mm ± 2,0 mm 199 mm ± 1,0 mm 100 mm ± 2,0 mm T2 |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 21 N/mm2 | 13 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/25 | 5/25 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 2,0 osztály 1810-2000 kg/m3 | 1,6 osztály 1410-1600 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,75 W/mK | 0,60 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Silka HML-300 NF+GT HU024054642009897 | Silka HMLF-100 NF HU024054642009507 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 333 mm ± 2,0 mm 199 mm ± 1,0 mm 300 mm ± 2,0 mm T2 | 333 mm ± 2,0 mm 249mm ± 1,0 mm 100 mm ± 2,0 mm T2 |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 16 N/mm2 | 16,5 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/25 | 5/25 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 1,6 osztály 1410-1600 kg/m3 | 1,6 osztály 1410-2000 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,65 W/mK | 0,67 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Silka V-120 HU024054642006513 | Silka VF-120 HU024054642006476 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 250 mm ± 2,0 mm 65 mm ± 1,0 mm 120 mm ± 2,0 mm T2 | 250 mm ± 2,0 mm 140 mm ± 1,0 mm 120 mm ± 2,0 mm T2 |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 21 N/mm2 | 21 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,15 N/mm2 | 0,15 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/25 | 5/25 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 1,8 osztály 1610-2000 kg/m3 | 1,8 osztály 1610-2000 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,70 W/mK | 0,70 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Silka VR-120 HU024054642006407 | Ytong Classic 600x200x200 HU014054640010703 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 250 mm ± 2,0 mm 65 mm ± 1,0 mm 100 mm ± 2,0 mm T2 | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 199 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 21 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,15 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/25 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 1,8 osztály 1610-2000 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,70 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  |  | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Classic 600x200x200 NF+GT HU014054640010710 | Ytong Classic 600x200x250 HU014054640011762 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 199 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 249 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Classic 600x200x250 NF+GT HU014054640011779 | Ytong Classic 600x200x300 HU014054640012288 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 249 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 299 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Classic 600x200x300 NF+GT HU014054640012295 | Ytong Classic 600x200x375 HU014054640013780 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 299 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 374 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 3,0 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,125 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Classic 600x200x375 NF+GT HU014054640013797 | Ytong Forte 500x200x375 NF+GT HU014054640007765 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 374 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 499 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 374 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 3,0 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 440 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,125 W/mK | 0,145 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Forte 600x200x250 HU014054640011786 | Ytong Forte 600x200x300 HU014054640012301 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 249 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 299 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 4,7 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,145 W/mK | 0,145 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Forte 600x200x300 NF+GT HU014054640012318 | Ytong Forte 600x200x300 NF+GT HU014054640012318 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 299 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 299 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 4,7 N/mm2 | 4,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,145 W/mK | 0,145 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Forte 600x200x375 HU014054640013803 | Ytong Lambda 500x200x500 HU014054640008243 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 374 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 499 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 499 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 4,7 N/mm2 | 2,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 540 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 330 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,145 W/mK | 0,089 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.1. Égetett agyag, mészhomok, adalékos beton (tömör és pórusos adalékanyagokkal) és pórusbeton falazóelemek védett és nem védett falazott szerkezetek falazóelemeiként

|  | Funkció |  | falazóelem | falazóelem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong Lambda 600x200x375 HU014054640013742 | Ytong Lambda 600x200x375 NF+GT HU014054640013759 |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 | EN 771-4:2011-07 EN 772-20:2005-05 EN 772-16:2011-07 EN 772-1:2011-07 EN 13501-1:2010-01 EN 772-11:2011-07 EN 1745:2010-08, A.2 tábl EN 772-13:2000-09 EN 1745:2010-08 EN 772-18:2011-07 |
| 1.1 | Méretek és mérettűrések |  | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 374 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva | 599 mm ± 1,5 mm 199 mm ± 1,0 mm 374 mm ± 1,5 mm TLMB előírt mérethez viszonyítva |
| 1.2 | Alak | minden felhasználási területre | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu | gyártmányrajz szerint* www.xella.hu |
| 1.3 | Nyomószilárdság |  | 2,7 N/mm2 | 2,7 N/mm2 |
| 1.4 | Nedvesség okozta alakváltozás |  |  |  |
| 1.5 | Tapadószilárdság |  | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 |
| 1.6 | Aktív oldható sótartalom | nem védett falazott szerkezetekben, csak égetett agyag falazóelemek esetén |  |  |
| 1.7 | Vízfelvétel | nem védett falazott szerkezetek | nem védett helyen nem használható fel | nem védett helyen nem használható fel |
| 1.8 | Páraáteresztő képesség | minden felhasználási területre | 5/10 | 5/10 |
| 1.9 | Tartósság: fagyhatással szemben | nem védett falazott szerkezetek |  |  |
| 1.10 | Bruttó száraz testsűrűség | minden felhasználási területre | 330 kg/m3 ± 50 kg/m3 | 330 kg/m3 ± 50 kg/m3 |
| 1.11 | Hőtechnikai tulajdonság (hővezetési tényező) | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben energetikai követelmények lépnek fel | 0,089 W/mK | 0,089 W/mK |
| 1.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 Euro osztály | A1 Euro osztály |
| 1.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | biztonsági adatlap szerint* | biztonsági adatlap szerint* |
| Megj | Mérettartósság (zsugorodás): |  | 0,15 mm/m | 0,15 mm/m |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falazatainak színezőanyaga. | Épületek falazatainak színezőanyaga. | Épületek falazatainak színezőanyaga. | Épületek falazatainak színezőanyaga. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Colorex K (EN 998-1 CR CS II) | Colorex R (EN 998-1 CR CS II) | Colorin Rock (EN 998-2:2010 M5) | Colorol Fein (EN 15824) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-2:2010 | EN 15824 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W1 | W1 | W1 | W2 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | 5/20 | 5/35 | V2 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | >0,1 N/mm2 | >0,1 N/mm2 |  | >0,3 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,42 W/mK | 0,42 W/mK | 1,05 W/mK | 0,67 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1400 kg/m3 | 1400 kg/m3 | 1900 kg/m3 |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | > 2 N/mm2 | > 2 N/mm2 | 5 N/mm2 |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | C |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falazatainak színezőanyaga. | Épületek falazatainak színezőanyaga. | Nedves, nagy sóterhelésű falazatok durva egyenetlenségeinek kijavítására, rések, hornyok kitöltésére kül- és beltérben. | Kissé vizes, enyhén sóterhelt falazatokon kül- és beltérben, gépi felhordással. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Colorol (EN 15824) | Edelputz Extra (EN 998-1 CR CS II) | Eurosan AP (EN 998-1 GP CS II) | Eurosan EP gépi (EN 998-1 R CS II) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 15824 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W3 | W1 | W2 | >0,3 kg/m2 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  | 3 mm |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | V2 | 5/20 | 12 | 10 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | >0,3 N/mm2 | >0,1 N/mm2 | >0,1 N/mm2 | >0,1 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,67 W/mK | 0,48 W/mK | 0,45 W/mK | 0,4 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  | 1500 kg/m3 | 1400 kg/m3 | 1300 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  |  | > 2 N/mm2 | >2,5 N/mm2 | >2,5 N/mm2 |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Kissé vizes, enyhén sóterhelt falazatokon kül- és beltérben, kézi felhordással. | Épületek külső és belső alapvakolatainak páraáteresztő fehér színű simítóvakolata | Épületek külső és belső alapvakolatainak páraáteresztő fehér színű simítóvakolata | Tapadást javító előfröcskölőként használjuk vizes, sóterhelt falazatoknál kül- és beltérben az EUROSAN felújító és javító, szárító vakolatokhoz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Eurosan EP kézi (EN 998-1 R CS II) | Eurosan FP (MSZ EN 998-1 GP CS II) | Eurosan TP (EN 98-1 R CS II) | Eurosan VS (EN 998-1 GP CS IV) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | >0,3 kg/m2 | W1 | >0,3 kg/m2 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál | 3 mm |  | 3 mm |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 10 | 5/20 | 10 | 5/35 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | >0,1 N/mm2 | >0,1 N/mm2 | >0,1 N/mm2 | >0,2 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,4 W/mK | 0,42 W/mK | 0,4 W/mK | 1,17 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1300 kg/m3 | 1400 kg/m3 | 1300 kg/m3 | 2200 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >2,5 N/mm2 | CS II | >2,5 N/mm2 | CS IV |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Nedves, sóterhelt falakon beltérben talajszint és draincsövezés alatti szinteken a pontszerűen fellépő talajvíz nagy felületre történő eloszlatására. | Épületek külső és belső alapvakolatainak páraáteresztő simítóvakolata | Épületek simított belső falazatainak páraáteresztő glettelőanyaga | Épületek simított belső falazatainak páraáteresztő glettelőanyaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Eurosan W (EN 998-1 GP CS IV) | Feinputz A (MSZ EN 998-1 GP CS II) | Gletti Extra (EN 998-1 GP CS I) | Gletti (EN 998-1 GP CS II) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W2 | W1 | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/35 | 5/35 | 5/20 | 5/20 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,3 N/mm2 | ≥ 0,2 N/mm2 | ≥ 0,2 N/mm2 | ≥ 0,2 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,53 W/mK | 0,89 W/mK | 0,24 W/mK | 0,25 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1500 kg/m3 | 1800 kg/m3 | 900 kg/m3 | 900 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >6 N/mm2 | >2 N/mm2 | >0,5 N/mm2 | >1,5 N/mm2 |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falszerkezeteinek kézi vakolására kül- és beltérben egyaránt. | Épületek falszerkezeteinek beltéri, kézi vakolására. | Sarokvédő sínek, vakoló-, vezetősínek, tágulási profilok és elektromos vezetékek, elosztó dobozok gzítésére. Kül,- és beltérben, vizes helyiségekben egyaránt alkalmazható. | Épületek falszerkezeteinek hőszigetelő kézi vakolására kül- és beltérben egyaránt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | HP Leicht A (EN 998-1 LW CS II) | HP Leicht I (EN 998-1 LW CS II) | Installfix (EN 998-1 GP CS III) | Isoputz (EN 998-1 T CS I) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W0 | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | 5/20 | 5/35 | 5/20 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,15 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,2 N/mm2 | ≥ 0,05 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,31 W/mK | 0,29 W/mK | 0,97 W/mK | 0,13 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1100 kg/m3 | 1000 kg/m3 | 1900 kg/m3 | 510 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >2,5 N/mm2 | >2,0 N/mm2 | >5 N/mm2 | >1 N/mm2 |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Pórusbeton falazatok vakolás előtti cementes alapozója | Épületek falazatainak vakolás előtti gépi előfröcskölő anyaga | Épületek falazatainak vakolás előtti kézi előfröcskölő anyaga | Épületek falazatainak vakolás előtti megnövelt tapadóképességű előfröcskölő anyaga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Kontakt Poren (EN 998-1 GP CS III) | Kontakt VP gépi (EN 998-1 GP CS IV) | Kontakt VP (EN 998-1 GP CS IV) | Kontakt VP Squash (EN 998-1 GP CS IV) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W0 | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/35 | 5/35 | 5/35 | 5/35 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,3 N/mm2 | ≥ 0,3 N/mm2 | ≥ 0,3 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,67 W/mK | 1,17 W/mK | 1,17 W/mK | 1,17 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1600 kg/m3 | 2000 kg/m3 | 2000 kg/m3 | 2000 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS III | CS IV | CS IV | CS IV |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falszerkezeteinek kézi vakolására | Épületek nem tömörre égetett téglából készülő burkolatainak falazó és fugázóanyaga. | Épületek pórusbeton falazatainak felépítésére szolgáló építőelemek vékonyágyazatú falazóanyaga. | Épületek falszerkezeteinek gépi vakolására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Kvádervakolat (MSZ EN 998-1 GP CS II) | M5 Burkoló (EN 998-2:2010 M5) M5 Klinker (EN 998-2:2010 M5) | M5 Poren (EN 998-2:2010 M5) | MP 501 I (MSZ EN 998-1 GP CS II) MP 501 W (EN 998-1 GP CS II) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W1 | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/25 | 5/35 | 5/20 | 5/20 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,43 W/mK | 1,05 W/mK | 0,43 W/mK | 0,40 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1400 kg/m3 | 1900 kg/m3 | 1400 kg/m3 | 1400 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >2 N/mm2 | 5 N/mm2 | >5 N/mm2 | >2 N/mm2 |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falszerkezeteinek gépi vakolására. | Épületek falszerkezeteinek beltéri gépi vakolására | Épületek falszerkezeteinek gépi vakolására kül- és beltérben egyaránt. | Épületek falszerkezeteinek beltéri, gépi vakolására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | MP 503 A (EN 998-1 GP CS II) | MP 701 G (EN 13279 B2) | MP Leicht A (EN 998-1 LW CS II) | MP Leicht I (EN 998-1 LW CS II) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W1 |  | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,39 W/mK | 0,43 W/mK | 0,28 W/mK | 0,29 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1300 kg/m3 | 1200 kg/m3 | 1000 kg/m3 | 1000 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >2,5 N/mm2 | >2,0 N/mm2 | >2,5 N/mm2 | >2,0 N/mm2 |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falszerkezeteinek kézi vakolására | Épületek falszerkezeteinek kézi vakolására | Épületek falszerkezeteinek kézi vakolására | Sarokvédő sínek, vakoló-, vezetősínek, tágulási profilok és elektromos vezetékek, elosztó dobozok rögzítésére. Kül,- és beltérben, vizes helyiségekben egyaránt alkalmazható. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Premium Plus (MSZ EN 998-1 GP CS III) | Premium W (MSZ EN 998-1 GP CS II) | Premium (MSZ EN 998-1 GP CS II) | Profilfix (EN 998-1 GP CS II) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W0 | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/35 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,73 W/mK | 0,45 W/mK | 0,43 W/mK | 0,52 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1650 kg/m3 | 1400 kg/m3 | 1400 kg/m3 | 1500 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >5 N/mm2 | >2,5 N/mm2 | >2,5 N/mm2 | >3 N/mm2 |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falazatainak (beton, vakolt felületek) javítóanyaga. kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas | Épületek falazatainak finomszemcsés javítóanyaga. kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas | Természetes kövek, műkövek, betonlapok vastag ágyazatú kül- és beltéri rögzítőhabarcsa. | Beltéri fal- és mennyezetvakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Knauf Gesellschaft m.b.H. |
|  | Terméknév |  | RenoBet (EN 998-1 GP CS III) | Renti Fein (EN 998-1 GP CS III) Renti (EN 998-1 GP CS III) | RockFix (EN 998-1 GP CS IV) | Knauf Blauband Knauf Blauband – HU Millenium Knauf Rotband – HU Millenium Knauf Rotband – HU Profi |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | Knaufstraβe 1, A-8940 Weiβenbach bei Liezen |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 13279-1:2008-08 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W1 | W1 | W1 |  |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | 5/20 | 5/35 |  |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,53 W/mK | 0,45 W/mK | 0,88 W/mK |  |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1500 kg/m3 | 1400 kg/m3 | 1750 kg/m3 |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >5 N/mm2 | >5 N/mm2 | >15 N/mm2 |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek külső és belső alapvakolatainak páraáteresztő kvarchomokos simítóvakolata | A Squash alapvakolatot ott alkalmazzuk, ahol a falfelületek átlagos terhelésnél nagyobb igénybevétele várható (ipari csarnokok, sportlétesítmények fallabdapályák stb.) | Épületek falazatainak páraáteresztő víztaszító vakolata. | Tapadást javító előfröcskölőként használjuk falazatoknál kül- és beltérben elsősorban a trasszos vakolatokhoz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Simultan (MSZ EN 998-1 GP CS II) | Sockelputz Squash (EN 998-1 GP CS III) | Sockelputz (EN 998-1 GP CS III) | Special G (EN 998-1 GP CS IV) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W2 | W2 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | 5/20 | 5/35 | 5/35 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,3 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,3 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,42 W/mK | 0,54 W/mK | 0,74 W/mK | 1,17 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1400 kg/m3 | 1550 kg/m3 | 1700 kg/m3 | 2000 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | >5 N/mm2 | >5 N/mm2 | CS IV |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falazatainak páraáteresztő vakolata. | Épületek falazatainak színezőanyaga. kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas | Épületek falazatainak színezőanyaga. kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas | Épületek falszerkezeteinek hőszigetelő gépi vakolására. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Special M (EN 998-1 CSII) | Spritzer Classic (EN 998-1 CR CS II) | StrukturOla Dekor (EN 15824) StrukturOla Primo (EN 15824) StrukturOla (EN 15824) | Styrotherm (EN 998-1 T CS I) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W1 | W2 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | 5/35 | Páraáteresztő képesség: V2 | 5/20 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,2 N/mm2 | ≥ 0,3 N/mm2 | ≥ 0,05 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,47 W/mK | 0,73 W/mK | 0,67 W/mK | 0,09 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1500 kg/m3 | 1670 kg/m3 |  | 350 kg/m3 |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >2,5 N/mm2 | >1,5 N/mm2 |  | >1,5 N/mm2 |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | C | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Épületek falszerkezeteinek gépi vakolására | Nedves, sóterhelésű falazatokon kül- és beltérben. Az EUROSAN OP felsővakolatot az EUROSAN UP alsóvakolatra kell felhordani. | Nedves, sóterhelésű falazatokon kül- és beltérben. Az EUROSAN UP alsóvakolatot az EUROSAN OP felsővakolat alapvakolataként kell felhordani. | Dekoratív, kiváló időjárás állóságú, színtartó felületet biztosít. Aktív algavédelmet biztosít a felületnek, bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik. A felület vízlepergető, piszkolódásra kevéssé hajlamos. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | ThermoWand (MSZ EN 998-1 GP CS II) | WTA Eurosan OP gépi (EN 998-1 R CS II) WTA Eurosan OP kézi (EN 998-1 R CSII) | WTA Eurosan UP gépi (EN 998-1 R CS II) WTA Eurosan UP kézi (EN 998-1 R CSII) | POLICOLOR diszperziós homlokzati nemes vakolat fehér és bázis |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | 6235 Bócsa III.ker.2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | ETAG 004 MSZ EN ISO 7783-2:2003 MSZ EN 13499:2003 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W2 >0,3 kg/m2 | W2 >1,0 kg/m2 | ≤500 (1 óra után) ≤1000 (24 óra után) |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  | 3 mm | 5,5 mm |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | 8 | 8 | páraáteresztő |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,1 N/mm2 | ≥ 0,07 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,40 W/mK | 0,31 W/mK | 0,31 W/mK |  |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  | 1300 kg/m3 | 1100 kg/m3 | 1100 kg/m3 |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | >2,5 N/mm2 | >2,5 N/mm2 | >2,5 N/mm2 |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 |  |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Cement, beton, műkő, eternit, lábazati hőszigetelő rendszer és alapvakolattal ellátott felületek bevonására alkalmas termék. | Egyszerűen felhordható diszperziós hengervakolat. | Használatával csökken a felület szívóképessége és növekszik a vakolat tapadása. Beszínezve tökéletessé teszi a következő réteg fedését. | Dekoratív, kiváló időjárás állóságú, színtartó felületet biztosít, bevonata lég- és páraáteresztő, jól tapad, nem repedezik. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | POLICOLOR lábazati vakolatok | POLICOLOR Rollputz homlokzati nemes vakolat | POLICOLOR vékonyvakolat alapozó fehér és bázis | PRACTICOLOR diszperziós homlokzati nemes vakolat fehér és bázis |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2. | 6235 Bócsa III.ker.2. | 6235 Bócsa III.ker.2. | 6235 Bócsa III.ker.2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15824:2009 MSZ EN 13499 | ETAG 004 MSZ EN ISO 7783-2:2003 MSZ EN 13499:2003 | ETAG 004 MSZ EN ISO 2719:2003, MSZ 15967:1979 | ETAG 004 MSZ EN ISO 7783-2:2003 MSZ EN 13499:2003 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | ≤ 0,5 kg/m2h0,5 | ≤500(1 óra után) ≤1000 (24 óra után) |  | ≤500(1 óra után) ≤1000 (24 óra után) |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  | páraáteresztő |  | páraáteresztő |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | min. 0,3 MPa | min. 0,07 MPa |  | min. 0,07 MPa |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | min. 0,3 MPa |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C |  | Nem tűzveszélyes jelzése: „E” |  |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| Egyéb | Kötési idő: |  |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Használatával csökken a felület szívóképessége és növekszik a vakolat tapadása. | Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszerek, díszítő, fedő vakolására kül és beltéren. | Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszerek, díszítő, fedő vakolására kül és beltéren | Normál kötésű cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással építési célokra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | REVCO Magyarország Kft. | REVCO Magyarország Kft. | Henkel Romania srl |
|  | Terméknév |  | PRACTICOLOR vékonyvakolat alapozó fehér és bázis | REVCO Gránit/Remix műgyantás, lábazati díszítővakolat | REVCO NEO-MIX műgyantás, akrilát kötésű színező vakolat | Ceresit CM 9 |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2. | 2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5 | 2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5 | Ionita Vornicu 1-7 street, 020325, District 2, Bucharest |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 MSZ EN ISO 2719:2003, MSZ 15967:1979 | EN 15824:2009 | EN 15824:2009 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál |  | W2 | W2 |  |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  | V2 | II. |  |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  | 1,3 MPa | 0.8 MPa | Kezdeti húzási tapadó szilárdság: 0.5 N/mm² |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre |  | 0.67 W/mK | 0.67 W/mK |  |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | Nem tűzveszélyes jelzése: „E” | C |  | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  | Lásd Biztonsági Adatlap |
| Egyéb | Kötési idő: |  |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Normál kötésű cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással építési célokra | Normál kötésű cementtartalmú habarcs, csökkentett lecsúszással építési célokra | Kültéri/beltéri alkalmazás falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához | Kültéri/beltéri alkalmazás falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Henkel Romania srl | Henkel Romania srl | MAPEI S.p.A | MAPEI S.p.A |
|  | Terméknév |  | Ceresit CM 11 Plus Ceresit CM 15 | Ceresit CM 12 Ceresit CM 16 | POROMAP FINITURA | MAPE-ANTIQUE MC |
|  | Cég címe |  | Ionita Vornicu 1-7 street, 020325, District 2, Bucharest | Ionita Vornicu 1-7 street, 020325, District 2, Bucharest | Via Cafiero, 22 –Milano (Italy) | Via Cafiero, 22 –Milano (Italy) |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12004:2007+ A1:2012 | EN 12004:2007+ A1:2012 | EN998-1:2010 | EN998-1:2010 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál |  |  | W2 | 3,5kg/m2 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  | µ ≤ 15 | µ ≤ 10 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | Kezdeti húzási tapadó szilárdság: 0.5 N/mm² | Kezdeti húzási tapadó szilárdság: 1.0 N/mm² | ≥ 0,6 N/mm2–FP:B | ≥ 0,4 N/mm2–FP:B |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre |  |  | 0,67W/mK | 0,67W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | F | F | E | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | Lásd Biztonsági Adatlap | Lásd Biztonsági Adatlap | Lásd Biztonsági Adatlap | Lásd Biztonsági Adatlap |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Vékonyvakolat beltéri felhasználásra | Vékonyvakolat beltéri felhasználásra | Egykomponensű, cement kötőanyagú szigetelőhabarcs. | vékonyvakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH | Saint-Gobain Rigips Austria GesmbH | Sika Hungária Kft | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Rigips Rimat 100 DPL_LE_0613 | Rigips Rimat 150 G_LE_0613 | Sika®‐101 A | weber.pas15 vékonyvakolat R972/R472 weber.pas 15 |
|  | Cég címe |  | Wiener Neustädter Strasse 63. A-2734 Puchberg | Wiener Neustädter Strasse 63. A-2734 Puchberg | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN ISO 9001:2008 | EN ISO 9001:2008 | OTH 1325‐2/2007 | MSZ EN 15824:2009 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál |  |  |  | W2 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  | V2 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  | 1,5 – 2,2 N/mm2 | ≥ 0,3 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre |  |  |  | 0,75 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  |  |  | 38 – 40 N/mm2 |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |  | C |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  | nem tartalmaz |  |
| Egyéb jellemző | Hajlítószilárdság: |  |  |  | 8 – 10 N/mm2 |  |
|  | Rugalmassági modulus: |  |  |  | kb. 23,000 N/mm2 |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | vakolat | vakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.pas classic vékonyvakolat R970/R470/R070, weber.pas classic | weber.pas mozaik díszítő- és lábazati vakolat 0404, weber.pas mozaik |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15824:2009 | MSZ EN 15824:2009 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W2 | W2 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | V2 | V2 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,3 N/mm2 | ≥ 0,3 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 0,75 W/mK | 0,75 W/mK |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  |  |  |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | F |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kötési idő: |  |  |  |
|  | Hajlítószilárdság: |  |  |  |
|  | Rugalmassági modulus: |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Burkolóhabarcs M 10 G |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-2 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál |  |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 0,4 kg/(m2*min0,5) |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/35 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | (λ10, száraz) 0,83 W/(mK) P=50 % |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | ≥ 10 N/mm² |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs, tégla és beton felületek előfröcskölésére. | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs, tégla és beton felületek előfröcskölésére. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Előfröcskölő 2 mm | Baumit Előfröcskölő 4 mm |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,08 N/mm2 töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm2 töréskép: B |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | 1,11 W/(mK) P=50% | 1,11 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS IV | CS IV |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Kalciumszulfát kötőanyagú vakolóhabarcs belső felhasználásra | Beltéri meszes cementvakolat simítóhabarcsként történő alkalmazásokhoz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Fino Grosso B2/50/2 | Baumit Finom vakolat |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13279-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál |  | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz=0,47 W/(mK) P=50% | λ10,száraz=0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | ≥ 2 N/mm2 | CS I |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Normál (GP) kültéri vakolóhabarcs | Vakolóhabarcs építési munkákhoz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Finom vakolat külső | Baumit GlemaBrillant |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W1 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 | ≤ 30 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  | ≥ 0,30 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz=0,61 W/(mK) P=50% | λ10,száraz=0,47 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS I | CS III |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Vakolóhabarcs építési munkákhoz | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit GlemaFill | Baumit GV 25 |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 30 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,30 N/mm2 |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz=0,47 W/(mK) P=50% | λ10,száraz=0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS III | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit GV 35 | Hobby vakolat |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W1 | W1 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz=0,45 W/(mK) P=50% | λ10,száraz=0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Vakolóhabarcs építési munkákhoz | Vakolóhabarcs építési munkákhoz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit KlimaPutz S | Baumit KlimaGlätte |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 0,47 W/(mK) P=50% 0,54 W/(mK) P=90% | 0,39 W/(mK) P=50% 0,44 W/(mK) P=90% |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,15 N/mm2 | ≥ 0,15 N/mm2 |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS I |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Normál (GP) kültéri vakolóhabarcs. | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Lábazati vakolat | Baumit Manu 1 |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W2 | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz=0,82 W/(mK) P=50% | λ10,száraz=0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS III | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,15 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs. | Tervezett összetételű, gyári, színezett (CR) kültéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Manu 4 | Baumit Nemesvakolat |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W1 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 1,11 W/(mK) P=50% | λ10,száraz= 0,82 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS III | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Tervezett összetételű, gyári, színezett (CR) kültéri vakolóhabarcs | Tervezett összetételű, gyári, színezett (CR) kültéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Nemesvakolat extra | Baumit Nesmesvakolat SM2 |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W1 | W1 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 0,82 W/(mK) P=50% | λ10,száraz= 0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Tervezett összetételű, gyári, színezett (CR) kültéri vakolóhabarcs | Tervezett összetételű, gyári, színezett (CR) kültéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Nemesvakolat speciál | Baumit Nesmesvakolat szórt |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W1 | W1 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 0,61 W/(mK) P=50% | λ10,száraz= 0,82 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | F | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Tervezett összetételű, gyári, színezett (CR) kültéri vakolóhabarcs | Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit SanovaEinlagenTrassputz | Baumit Sanova Előfröcskölő |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | ≥ 0,3 kg/m2 24 óra alatt | > 0,3 kg/m2 24 óra alatt |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | 5/20 | ≤ 15 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre | ≥ 0,30 N/mm2 |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 0,39 W/(mK) P=50% λ10,száraz= 0,44 W/(mK) P=90% | λ10,száraz= 1,11 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS IV |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs | Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Sanova finom vakolat | Baumit Sanova könnyű vakolat |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | ≥ 0,3 kg/m2 24 óra alatt | > 0,3 kg/m2 24 óra alatt |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 0,61 W/(mK) P=50% | λ10,száraz= 0,16 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs | Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Sanova nehéz vakolat | Baumit Sanova puffer vakolat |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | ≥ 0,3 kg/m2 24 óra alatt | > 0,3 kg/m2 24 óra alatt |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 15 | ≤ 15 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 0,83 W/(mK) P=50% | λ10,száraz= 0,25 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS III | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Felújító (R) kültéri/beltéri vakolóhabarcs | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Sanova vakolat W | Baumit Simító vakolat |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | ≥ 0,3 kg/m2 24 óra alatt | W0 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 15 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 0,33 W/(mK) P=50% | λ10,száraz= 0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS III |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Hőszigetelő (T) kültéri/beltéri vakolóhabarcs | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Thermo vakolat | Baumit Uni vakolat |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W0 | W1 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 15 | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | T2 | λ10,száraz= 0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 2. Falszerkezeti habarcsok falakhoz, oszlopokhoz, válaszfalakhoz és mennyezetek befejező munkáihoz

|  | Funkció |  | Normál (GP) kültéri/beltéri vakolóhabarcs. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Uni vakolat fehér |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1 |
| 2.1 | Kapilláris vízfelvétel | felújító (R) vakolóhabarcsoknál és egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználási vakolóhabarcsnál | W1 |
| 2.2 | Vízfelvétel időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |
| 2.3 | Vízbehatolás | felújító (R) vakolóhabarcsoknál |  |
| 2.4 | Páradiffúziós tényező (µ) | felújító (R) és hőszigetelő vakolóhabarcsoknál és minden más kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | ≤ 25 |
| 2.5 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |
| 2.6 | Tapadószilárdság időjárási ciklusok után | egyrétegű (OC) kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál |  |
| 2.7 | Hővezetési tényező | minden felhasználási területre | λ10,száraz= 0,61 W/(mK) P=50% |
| 2.8 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége |  |  |
| 2.9 | Nyomószilárdság |  | CS II |
| 2.10 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri felhasználású vakolóhabarcsoknál | NPD |
| 2.11 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 2.12 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 |
| 2.13 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| Egyéb jellemző | Kezdeti nyírószilárdság |  | ≥ 0,08 N/mm² - Töréskép: B |
|  | Nemillóanyag tartalom |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

|  | Funkció |  | Épületek falazatainak elkészítésére szolgáló építőelemek falazóanyaga. | Épületek falazatainak elkészítésére szolgáló építőelemek falazóanyaga. | Épületek falazatainak elkészítésére szolgáló építőelemek falazóanyaga. | Épületek falazatainak elkészítésére szolgáló építőelemek trassztartalmú falazóanyaga. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | MM1 (EN 998-2:2010 M1) | MM10 (EN 998-2:2010 M 10) | MM3 Thermo (EN 998-2:2010 M 2,5) | MM3 Trassz (EN 998-2:2010 M 2,5) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 |
| 3.1 | Nyomószilárdság | tervezett falazóhabarcsoknál | >2 N/mm2 | 10 N/mm2 | 3 N/mm2 | >3 N/mm2 |
| 3.2 | Az összetevők aránya | előírt összetételű habarcsoknál |  |  |  |  |
| 3.3 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 3.4 | Kezdeti nyírószilárdság | általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 3.5 | Kloridtartalom | vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál | <0,1% | <0,1% | <0,1% | <0,1% |
| 3.6 | Levegőtartalom | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 3.7 | Vízfelvétel | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | W0 | W0 | W0 | W0 |
| 3.8 | Páraáteresztő képesség |  | 5/35 | 5/35 | 5/20 | 5/35 |
| 3.9 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál | 1750 kg/m3 | 1850 kg/m3 | 600 kg/m3 | 1900 kg/m3 |
| 3.10 | Hővezetési tényező | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál | 0,79 W/mK | 0,95 W/mK | 0,15 W/mK | 1,0 W/mK |
| 3.11 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 3.12 | Bedolgozhatósági idő | minden felhasználási területre | ≥ 2 óra | ≥ 2 óra | ≥ 2 óra | ≥ 2 óra |
| 3.13 | Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete | vékony rétegű falazóhabarcsoknál |  |  |  |  |
| 3.14 | Korrekciós idő |  |  |  |  |  |
| Egyéb: | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

|  | Funkció |  | Épületek falazatainak elkészítésére szolgáló építőelemek falazóanyaga. | Épületek falazatainak elkészítésére szolgáló építőelemek falazóanyaga. | falazóhabarcs | falazóhabarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Xella Magyarország Kft. | Üveg-Ásvány Kft. |
|  | Terméknév |  | MM3 (EN 998-2:2010 M 2,5) | MM5 (EN 998-2:2010 M 5) | Ytong hőszigetelő falazóhabarcs M5L | Vékonyrétegű falazóhabarcs VF 0/2 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1117 Budapest, Szerémi út 25. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 998-1:2010 | EN 998-1:2010 | MSZ EN 998-2 MSZ EN 1015-11 MSZ EN998-2 C melléklet EN 13501-1 MSZ EN 1745:2003 | MSZ EN 998-2:2011 |
| 3.1 | Nyomószilárdság | tervezett falazóhabarcsoknál | 3 N/mm2 | >5 N/mm2 | >5N N/mm2 | M10 osztály |
| 3.2 | Az összetevők aránya | előírt összetételű habarcsoknál |  |  |  |  |
| 3.3 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  | ≥ 0,08N/mm2- töréskép: C | 0,5N/mm2 |
| 3.4 | Kezdeti nyírószilárdság | általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál |  |  | 0,15 N/mm2 |  |
| 3.5 | Kloridtartalom | vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál | <0,1% | <0,1% | <0,1% | ≤0,1 tömeg -% |
| 3.6 | Levegőtartalom | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 3.7 | Vízfelvétel | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | W0 | W0 |  | 0,35 kg/(m2.min.0,5) |
| 3.8 | Páraáteresztő képesség |  | 5/35 | 5/35 | 5/20 | 5/20 |
| 3.9 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál | 1900 kg/m3 | 1800 kg/m3 | ≤ 0,85 kg/dm3 | 1552 kg/m3 |
| 3.10 | Hővezetési tényező | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál | 1,0 W/mK | 0,81 W/mK | ≤ 0,27 W/(mK) P=50% | 0,47 W/(mK) λ10 szárazság |
| 3.11 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál |  |  |  | 0,31% (m/m)- nyomószilárdság csökkenés nélkül |
| 3.12 | Bedolgozhatósági idő | minden felhasználási területre | ≥ 2 óra | ≥ 2 óra |  |  |
| 3.13 | Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete | vékony rétegű falazóhabarcsoknál |  |  |  | 1mm felett max 0,5 % |
| 3.14 | Korrekciós idő |  |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17.3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

|  | Funkció |  | falazóhabarcs | ragasztó és ágyazó habarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Xella Magyarország Kft. | Xella Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Ytong hőszigetelő falazóhabarcs M5L | Multipor ragasztóhabarcs |
|  | Cég címe |  | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. | 1135 Budapest, Tahi utca 53-59. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-2 MSZ EN 1015-11 MSZ EN998-2 C melléklet EN 13501-1 MSZ EN 1745:2003 | EN 998-1:2010 |
| 3.1 | Nyomószilárdság | tervezett falazóhabarcsoknál | >10N N/mm2 | Kategória: CS II |
| 3.2 | Az összetevők aránya | előírt összetételű habarcsoknál |  |  |
| 3.3 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  | ≥ 0,08N/mm2- töréskép: C |
| 3.4 | Kezdeti nyírószilárdság | általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál | 0,3N/mm2 |  |
| 3.5 | Kloridtartalom | vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál | ≤0,1 tömeg -% |  |
| 3.6 | Levegőtartalom | minden felhasználási területre |  |  |
| 3.7 | Vízfelvétel | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál |  | W2 |
| 3.8 | Páraáteresztő képesség |  | 5/20 | ≤ µ 10 |
| 3.9 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál |  |  |
| 3.10 | Hővezetési tényező | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál | ≤ 0,47 W/(mK) P=50% | ≤ 0,21 W/(mK) P=50% ≤ 0,23 W/(mK) P=90% EN 1745 táblázatos érték |
| 3.11 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál |  |  |
| 3.12 | Bedolgozhatósági idő | minden felhasználási területre |  |  |
| 3.13 | Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete | vékony rétegű falazóhabarcsoknál |  |  |
| 3.14 | Korrekciós idő |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A2 |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

|  | Funkció |  | Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. | Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. | Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Falazóhabarcs 30 M2,5G | Baumit Falazóhabarcs 50 M5G | Baumit Falazóhabarcs 100 M 10 G |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-2 MSZ EN 1015 EN 1745 EN 13501-1 | MSZ EN 998-1 MSZ EN 1015 EN 1745 EN 13501-1 | MSZ EN 998-2 MSZ EN 1015 EN 1745: 2003 EN 13501-1 |
| 3.1 | Nyomószilárdság | tervezett falazóhabarcsoknál | > 2,5 N/mm² | > 5 N/mm² | > 10 N/mm² |
| 3.2 | Az összetevők aránya | előírt összetételű habarcsoknál |  |  |  |
| 3.3 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3.4 | Kezdeti nyírószilárdság | általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál | 0,15 N/mm2 | 0,15 N/mm2 | 0,15 N/mm2 |
| 3.5 | Kloridtartalom | vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál | ≤0,1 tömeg -% | ≤0,1 tömeg -% | ≤0,1 tömeg -% |
| 3.6 | Levegőtartalom | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3.7 | Vízfelvétel | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | NPD | NPD | NPD |
| 3.8 | Páraáteresztő képesség |  | μ=5/35 | μ=5/35 | μ=5/35 |
| 3.9 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál |  |  |  |
| 3.10 | Hővezetési tényező | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál | λ10,száraz=1,17 W/(mK) P=50 % | λ10,száraz=1,17 W/(mK) P=50 % | λ10,száraz=1,17 W/(mK) P=50 % |
| 3.11 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | NPD | NPD | NPD |
| 3.12 | Bedolgozhatósági idő | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3.13 | Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete | vékony rétegű falazóhabarcsoknál |  |  |  |
| 3.14 | Korrekciós idő |  |  |  |  |
| 3.15 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 3.16 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 |
| 3.17 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

|  | Funkció |  | Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. | Az építészetben szokásos falazóelemekhez, a falazóelemek összekötésére, teherelosztásra és hézagkitöltésre. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Hobby Habarcs M2,5 G | Baumit Klinkerhabarcs M10G |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-2 | MSZ EN 998-2 |
| 3.1 | Nyomószilárdság | tervezett falazóhabarcsoknál | > 2,5 N/mm² | > 10 N/mm² |
| 3.2 | Az összetevők aránya | előírt összetételű habarcsoknál |  |  |
| 3.3 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 3.4 | Kezdeti nyírószilárdság | általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál | 0,15 N/mm2 | 0,15 N/mm2 |
| 3.5 | Kloridtartalom | vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál | ≤0,1 tömeg -% | ≤ 0,1 tömeg -% |
| 3.6 | Levegőtartalom | minden felhasználási területre |  |  |
| 3.7 | Vízfelvétel | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | NPD | ≤ 0,4 kg/(m2*min0,5) |
| 3.8 | Páraáteresztő képesség |  | μ=5/35 | μ=5/35 |
| 3.9 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál |  |  |
| 3.10 | Hővezetési tényező | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál | λ10,száraz=1,17 W/(mK) P=50 % | λ10,száraz=0,83 W/(mK) P=50 % |
| 3.11 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | NPD | NPD |
| 3.12 | Bedolgozhatósági idő | minden felhasználási területre |  |  |
| 3.13 | Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete | vékony rétegű falazóhabarcsoknál |  |  |
| 3.14 | Korrekciós idő |  |  |  |
| 3.15 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 3.16 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 3.17 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

17. Falazat és ezzel kapcsolatos termékek, falazóegységek, vakolóhabarcsok, segédanyagok

17. 3. Falszerkezeti habarcsok falazóhabarcsok falakon, oszlopokon és válaszfalakon

|  | Funkció |  | Előkevert, száraz vékonyágyazatú falazóhabarcs pórusbeton falazóelemekhez. | Előkevert, száraz vékonyágyazatú falazóhabarcs pórusbeton falazóelemekhez. | Tervezett összetételű, könnyű (L), gyári falazóhabarcs. Előkevert, kész hőszigetelő habarcs. Perlithabarcs hőszigetelő falazóelemek falazásához. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit PlanoFix vékonyágyazatú falazóhabarcs | Pórusbeton ragasztó vékonyágyazatú falazóhabarcs | Baumit Thermohabarcs 50 M 5 L |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-2 | MSZ EN 998-2 | MSZ EN 998-2 |
| 3.1 | Nyomószilárdság | tervezett falazóhabarcsoknál | > 5 N/mm² | > 5 N/mm² | > 5 N/mm² |
| 3.2 | Az összetevők aránya | előírt összetételű habarcsoknál |  |  |  |
| 3.3 | Tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3.4 | Kezdeti nyírószilárdság | általános felhasználású és könnyű tervezett falazóhabarcsoknál és vékony rétegű tervezett falazóhabarcsoknál | 0,3 N/mm2 | 0,3 N/mm2 | 0,15 N/mm2 |
| 3.5 | Kloridtartalom | vasalt falazatokhoz alkalmazott falazóhabarcsoknál | ≤0,1 tömeg -% | ≤ 0,1 tömeg -% | ≤0,1 tömeg -% |
| 3.6 | Levegőtartalom | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3.7 | Vízfelvétel | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | NPD | NPD | NPD |
| 3.8 | Páraáteresztő képesség |  | μ=5/20 | μ=5/20 | μ=5/20 |
| 3.9 | Megszilárdult habarcs testsűrűsége | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál és könnyű falazóhabarcsoknál |  |  |  |
| 3.10 | Hővezetési tényező | hőszigetelő elvárásoknak megfelelő épületelemekhez alkalmazott falazóhabarcsoknál | λ10,száraz=0,47 W/(mK) P=50 % | λ10,száraz=0,47 W/(mK) P=50 % | λ10,száraz=0,27 W/(mK) P=50 % |
| 3.11 | Tartósság: hajlító- és nyomószilárdság-csökkenés 25 fagyasztási ciklus után | kültéri épületelemekhez használt falazóhabarcsoknál | NPD | NPD | NPD |
| 3.12 | Bedolgozhatósági idő | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 3.13 | Adalékanyag legnagyobb szemcsemérete | vékony rétegű falazóhabarcsoknál |  |  |  |
| 3.14 | Korrekciós idő |  |  |  |  |
| 3.15 | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 3.16 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 |
| 3.17 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

| 18. Szennyvízelvezetési és -kezelési termékek |
| --- |
| 18.1. Csatornázási aknaelemek betonból / Aknafenék, aknagyűrű és aknaszűkítő elemek, valamint folyásfenék és padka bevonata |
| 1.1 | Aknafenék |

|  | Funkció |  | gravitációs üzemű csatornák tisztító, ellenőrző aknáinak építéséhez használhatók fel az alkalmazástechnikai útmutató szerint |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Előregyártott beton aknaelem az MSZ EN 1917:2003 szerint |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1917:2003 |
| 1.1.1 | Beton szilárdsági jele |  |  |
| 1.1.2 | Cement (kötőanyag) szulfátállósága | minden felhasználási területre |  |
| 1.1.3 | Nyomószilárdság fúrt magmintán |  | Jellemző nyomószilárdság legalább: 40 N/mm2 |
| 1.1.4 | Folyásfenék és oldalfalak kialakítása |  |  |
| 1.1.5 | Felületi hibák |  |  |
| 1.1.6 | Méretek |  |  |
| 1.1.7 | Aknarendszer vízzárósága |  | A tömítőgyűrűs csatlakozások és beton aknaelemek megfelelnek legfeljebb 50 kPa (0,5 bar) víznyomás esetén |
| 1.1.8 | Vízfelvétel |  |  |
| 1.1.9 | Beton szulfátállósága |  |  |
| 1.1.10 | Beton vegyszerállósága |  |  |
| Egyéb jellemző | Tartósság |  | Megfelel |

| 18. Szennyvízelvezetési és -kezelési termékek |
| --- |
| 18.1. Csatornázási aknaelemek betonból / Aknafenék, aknagyűrű és aknaszűkítő elemek, valamint folyásfenék és padka bevonata |
| 18.1.2 | Aknagyűrű |

|  | Funkció |  | gravitációs üzemű csatornák tisztító, ellenőrző aknáinak építéséhez használhatók fel az alkalmazástechnikai útmutató szerint |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Előregyártott betoncső az MSZ EN 1916:2003 szerint |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1917:2003 |
| 1.2.1 | Beton szilárdsági jele | 1.2.1 | Jellemző nyomószilárdság legalább: 40 N/mm2 |
| 1.2.2 | Cement (kötőanyag) szulfátállósága | 1.2.2 |  |
| 1.2.3 | Éltörő szilárdság | 1.2.3 |  |
| 1.2.4 | Felületi hibák | 1.2.4 |  |
| 1.2.5 | Méretek | 1.2.5 |  |
| 1.2.6 | Aknarendszer vízzárósága | 1.2.6 | A tömítőgyűrűs csatlakozások és beton aknaelemek megfelelnek legfeljebb 50 kPa (0,5 bar) víznyomás esetén |
| 1.2.7 | Vízfelvétel | 1.2.7 |  |
| 1.2.8 | Beépített hágcsók teherbírása, alakváltozása | 1.2.8 |  |
| 1.2.9 | Beton szulfátállósága | 1.2.9 |  |
| 1.2.10 | Beton vegyszerállósága | 1.2.10 |  |
| Egyéb jellemző | Tartósság |  | Megfelel |

19. Padlóburkolatok

19.6. Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként

|  | Funkció |  | Mázas falburkoló lap fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri falfelületek burkolására | külső- és belsőtéri fal- és padlófelületek burkolása |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|  | Terméknév |  | Mázas falburkoló lap BALATON beige, BALATON szürke | MÁZAS GRES PADLÓBURKOLÓ LAP |
|  | Cég címe |  | H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44. | H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 11 /1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉMBkM együttes rendelet | EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 11 /1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉMBkM együttes rendelet |
| 6.1 | Törőterhelés, hajlítószilárdság | minden felhasználási területre | vastagság ≥.7,5 mm ≥15 N/mm2 vastagság < 7,5 mm ≥12N/mm2 vastagság ≥.7,5 mm ≥ 600N vastagság < 7,5 mm ≥ 200N | ≥1500 N |
| 6.2 | Hajlító-húzó szilárdság | csak azon burkolólapok esetében, amelyeket mennyezet burkolására használnak |  | ≤35N/mm2 egyenként minimum 32 N/mm2 |
| 6.3 | Kötőszilárdság/tapadási szilárdság | csak az áthaladási területeken felhasznált burkolólapok esetén, amelyek véletlenszerűen leeshetnek | cement kötéssel: 0.5 N/mm, diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm2 | cement kötéssel C2 tipusú: 1,0 N/mm' diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm' műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm2 |
| 6.4 | Csúszásgátló tulajdonság, vizes helyiségben nedves SRT érték | padlóburkolásra belső térben | nem követelmény |  |
| 6.5 | Csúszásgátló tulajdonság | padlóburkolásra külső térben, | nem követelmény | R9-R11 µ≥ 0,5-0,7 |
| 6.6 | Tartósság | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.7 | fagyási / olvadási igénybevétel | kültéri padlóburkolásra | nem követelmény | fagyálló |
| 6.8 | Tartósság | egyéb esetben | megfelelő | megfelelő |
| 6.9 | Hőlökésállóság | anyagtól függően, ha szükséges | megfelelő | megfelel a követelményeknek |
| 6.10 | Méret és felületi minőség | minden felhasználási területre | 20x25x0,55 cm | megfelelő |
| 6.11 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | E>10% | E≤0,5% |
| 6.12 | Kopásállóság | padlóburkolásra mázas és mázatlan lapok esetén | nem követelmény |  |
| 6.13 | Vegyszerállóság | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.14 | Foltosodásállóság | mázas és mázatlan lapok esetén | megfelelő | megfelelő |
| 6.15 | Tűzvédelmi osztály | csak azon burkolólapok esetén, amelyekkel szemben tűzvédelmi követelményeket támasztanak | A1 | A1n/A1 |
| 6.16 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1997/2006/EK rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | kadmium megfelelő ólom megfelelő | kadmium max. 0,07 mg/dm' ólom max. 0,8 mg/dm2 |
| Megj. |  |  |  |  |

19. Padlóburkolatok

19.6. Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként

|  | Funkció |  | Mázas beltéri padlóburkoló lap fagyhatásnak ki nem tett belsőtéripadló és falfelületek burkolására | Mázas falburkoló lap fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri falfelületek burkolására |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|  | Terméknév |  | MÁZAS BELTÉRI PADLÓBURKOLÓ LAP+ dekorelemek | Mázas falburkoló ZPF, ZBR, ZBK, ZBE, ZBV Cavallino, Dolce Vita, Shiraz dekorelemek |
|  | Cég címe |  | H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44. | H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 96/603/EK 1111985. (VI. 22.) EVM-lpM-KM-MEMBkM együttes rendelet | EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 96/603/EK 11 /1985. (VI. 22.) EVM-lpM-KM-MEMBkM együttes rendelet |
| 6.1 | Törőterhelés, hajlítószilárdság | minden felhasználási területre | vastagság ≥.7,5 mm ≥15 N/mm2 vastagság < 7,5 mm ≥ 12N/mm2 vastagság ≥.7,5 mm ≥ 600N vastagság < 7,5 mm ≥ 200N | vastagság ≥.7,5 mm ≥15 N/mm2 vastagság < 7,5 mm ≥12N/mm2 vastagság ≥.7,5 mm ≥ 600N vastagság < 7,5 mm ≥ 200N |
| 6.2 | Hajlító-húzó szilárdság | csak azon burkolólapok esetében, amelyeket mennyezet burkolására használnak |  |  |
| 6.3 | Kötőszilárdság/tapadási szilárdság | csak az áthaladási területeken felhasznált burkolólapok esetén, amelyek véletlenszerűen leeshetnek | cement kötéssel: 0.5 N/mm, diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm2 | cement kötéssel: 0.5 N/mm, diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm2 |
| 6.4 | Csúszásgátló tulajdonság, vizes helyiségben nedves SRT érték | padlóburkolásra belső térben | nem követelmény | nem követelmény |
| 6.5 | Csúszásgátló tulajdonság | padlóburkolásra külső térben, | nem követelmény | nem követelmény |
| 6.6 | Tartósság | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.7 | fagyási / olvadási igénybevétel | kültéri padlóburkolásra | nem követelmény | nem követelmény |
| 6.8 | Tartósság | egyéb esetben | megfelelő | megfelelő |
| 6.9 | Hőlökésállóság | anyagtól függően, ha szükséges | megfelelő | megfelelő |
| 6.10 | Méret és felületi minőség | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.11 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | E>10% | E>10% |
| 6.12 | Kopásállóság | padlóburkolásra mázas és mázatlan lapok esetén | gyártó adja meg | nem követelmény |
| 6.13 | Vegyszerállóság | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.14 | Foltosodásállóság | mázas és mázatlan lapok esetén | megfelelő | megfelelő |
| 6.15 | Tűzvédelmi osztály | csak azon burkolólapok esetén, amelyekkel szemben tűzvédelmi követelményeket támasztanak | A1 | A1 |
| 6.16 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1997/2006/EK rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | megfelelő | megfelelő |

19. Padlóburkolatok

19.6. Kerámiai burkolólapok, padló- és falburkoló anyagként

|  | Funkció |  | Mázas falburkoló lap fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri falfelületek burkolására | Mázas falburkoló lap fagyhatásnak ki nem tett belsőtéri falfelületek burkolására |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Zalakerámia Zártkörűen Működő Részvénytársaság |
|  | Terméknév |  | MÁZAS FAGYÁLLÓ PADLÓBURKOLÓ LAP | MÁZAS GRES PADLÓBURKOLÓ LAP |
|  | Cég címe |  | H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44. | H-8946 Tófej, Rákóczi u. 44. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097 96/603/EK 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉMBkM együttes rendelet | EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; ISO 10545-7; DIN 51 130, DIN 51 097; 96/603/EK; 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉMBkM együttes rendelet |
| 6.1 | Törőterhelés, hajlítószilárdság | minden felhasználási területre | vastagság ≥.7,5 mm ≥ 1100N vastagság < 7,5 mm ≥ 700N | vastagság ≥.7,5 mm ≥ 1100N vastagság < 7,5 mm ≥ 700N |
| 6.2 | Hajlító-húzó szilárdság | csak azon burkolólapok esetében, amelyeket mennyezet burkolására használnak | 27 N/mm2 | 32 N/mm2 |
| 6.3 | Kötőszilárdság/tapadási szilárdság | csak az áthaladási területeken felhasznált burkolólapok esetén, amelyek véletlenszerűen leeshetnek | cement kötéssel: 0.5 N/mm, diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm2 | cement kötéssel: 0.5 N/mm, diszperziós ragasztóval: 1.0 N/mm2 műgyanta alapú ragasztóval: 2.0 N/mm2 |
| 6.4 | Csúszásgátló tulajdonság, vizes helyiségben nedves SRT érték | padlóburkolásra belső térben |  |  |
| 6.5 | Csúszásgátló tulajdonság | padlóburkolásra külső térben, |  |  |
| 6.6 | Tartósság | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.7 | fagyási / olvadási igénybevétel | kültéri padlóburkolásra | fagyálló | fagyálló |
| 6.8 | Tartósság | egyéb esetben | megfelelő | megfelelő |
| 6.9 | Hőlökésállóság | anyagtól függően, ha szükséges | megfelelő | megfelel a követelményeknek |
| 6.10 | Méret és felületi minőség | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.11 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | 0,5%<E≤ 3% | 0,5%<E |
| 6.12 | Kopásállóság | padlóburkolásra mázas és mázatlan lapok esetén | gyártó adja meg (PEI 3, 4, 5) csomagoláson feltüntetve | gyártó adja meg (PEI 3, 4, 5) csomagoláson feltüntetve |
| 6.13 | Vegyszerállóság | minden felhasználási területre | megfelelő | megfelelő |
| 6.14 | Foltosodásállóság | mázas és mázatlan lapok esetén | megfelelő | megfelelő |
| 6.15 | Tűzvédelmi osztály | csak azon burkolólapok esetén, amelyekkel szemben tűzvédelmi követelményeket támasztanak | A1 | A1 |
| 6.16 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1997/2006/EK rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | kadmium, ólom megfelelő | kadmium, ólom megfelelő |

19. Padlóburkolatok

19.7. Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek - pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. - burkolására használva

|  | Funkció |  | MSZ EN 1338:2003 harmonizált szabvány szerint tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek ─ pl.: járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak, stb. ─ burkolására használt beton útburkoló elemek. | Tetők, valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek burkolására használva az alkalmazástechnikai útmutató szerint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | KK Kavics Beton Kft. | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Beton útburkoló elemek | Beton útburkoló elemek az MSZ EN 1338:2003 szerint |
|  | Cég címe |  | H- 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1338:2003 | MSZ EN 1338.2003 |
| 7.1 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | B (max. 6 tömeg%) |  |
| 7.2 | Időjárásállóság fagyállóság olvasztósó jelenlétében |  | D (Az átlag ≤1,0 és valamennyi egyéni érték nem lehet nagyobb, mint 1,5/m2) |  |
| 7.3 | Hasító-húzó szilárdság |  | min. 3,6 MPa |  |
| 7.4 | Törőerő |  | min. 250 N/mm |  |
| 7.5 | Kopásállóság száraz felületen |  | I (≤ 20mm) |  |
| 7.6 | Csúszásellenállás, nedves felületen mérve |  | min. 60 USRT | megfelel |
| 7.7 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzállóság |  | A1 | A1 Külső tűzhatás: megfelel |
|  | Azbeszt tartalom |  | nem tartalmaz | nem tartalmaz |

19. Padlóburkolatok

19.7. Beton útburkoló elemek tetők valamint gyalogosok, illetve járművek által használt területek - pl. járdák, gyalogos zónák, kerékpárutak, parkolók, utak, autópályák, ipari területek (dokkok és kikötők is), repülőgép utak, autóbusz megállók, benzinkutak stb. - burkolására használva

|  | Funkció |  | Cementkötésű beton burkolóelem járdák, utak, tetők burkolására | Járdák, teraszok, kerti utak, járműforgalommal terhelt utak és terek burkolására |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | ABeton-Viacolor Térkő Zrt. | Barabás Téglakő Kft. |
|  | Terméknév |  | Beton térkőelem | Beton térkő |
|  | Cég címe |  | 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3. | 8200 Veszprém Tüzér u. 69. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSz EN 1338:2003 | MSz EN 1338:2003 |
| 7.1 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | 2B |  |
| 7.2 | Időjárásállóság fagyállóság olvasztósó jelenlétében |  |  | Időjárás-állóság: 2B |
| 7.3 | Hasító-húzó szilárdság |  | Hasítószilárdság: megfelelt | Megfelelő |
| 7.4 | Törőerő |  |  |  |
| 7.5 | Kopásállóság száraz felületen |  | 4I | 4I |
| 7.6 | Csúszásellenállás, nedves felületen mérve |  |  | Megfelelt |
| 7.7 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Fagyállóság |  | 3D |  |
|  | Alak- és mérettűrés |  | Megfelelt | Megfelelő |
|  | Tűzállóság |  |  | A1 |

19. Padlóburkolatok

19.8. Beton járdalapok gyalogosok, ill. járművek által használt utak, valamint tetők burkolására használt, előregyártott beton burkolólapok és kiegészítők.

|  | Funkció |  | Beton járdalapok utak, valamint tetők burkolására használva az alkalmazástechnikai útmutató szerint | Beton járólapok kültéri alkalmazásra: járműforgalommal nem terhelt utak, járdák, teraszok, tetőteraszok és terek burkolására. | Beton járólapok kültéri alkalmazásra: járműforgalommal nem terhelt utak, járdák, teraszok, tetőteraszok és terek burkolására. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. | Semmelrock Stein+Design | Semmelrock Stein+Design |
|  | Terméknév |  | Beton járdalapok az MSZ EN 1339:2003 szerint | Beton járólapok | Beton térkő |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | Bajcsy‐Zsilinszky út 108.H‐2364 Ócsa | Bajcsy‐Zsilinszky út 108.H‐2364 Ócsa |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1339:2003 | EN 1339:2003 | EN 1338:2003 |
| 8.1 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 8.2 | Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében |  |  | kielégítő | kielégítő |
| 8.3 | Kopásállóság, száraz felületen |  |  |  |  |
| 8.4 | Hajlítószilárdság |  |  | ≥ 3,6 MPa |  |
| 8.5 | Törőteher |  | átlagérték: ≥3,5 MPa, minimumérték: ≥2,8 MPa |  | Megfelel |
| 8.6 | Csúszásellenállás, nedves felületen mérve |  | megfelel |  | kielégítő |
| 8.7 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  | nem tartalmaz | nem tartalmaz |
| Egyéb jellemző | Tűzállóság |  | A1 |  |  |
|  | Azbeszt tartalom |  | azbesztet nem tartalmaz |  |  |

19. Padlóburkolatok

19. 8. Beton járdalapok gyalogosok, ill. járművek által használt utak, valamint tetők burkolására használt, előregyártott beton burkolólapok és kiegészítők.

|  | Funkció |  | Cementkötésű beton burkolóelem járdák, utak, tetők burkolására | Járdák, teraszok, kerti utak és terek burkolására | Kültéri térburkoló lap |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | ABeton-Viacolor Térkő Zrt. | Barabás Téglakő Kft. | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Beton burkolólap | Beton járólap | Bramac beton padlóburkoló lap |
|  | Cég címe |  | 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3. | 8200 Veszprém Tüzér u. 69. | 6000 Kecskemét István király krt. 24/a. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSz EN 1339:2003 | MSz EN 1339:2003 | MSz EN 1339:2003 |
| 8. 1. | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | 2B |  | 5,91% |
| 8. 2. | Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében |  | Fagyállóság: 3D | Időjárásnak való ellenállás: 2B | Időjárásnak való ellenállás: 2B Fagy- és olvasztósó-állóság: 3D |
| 8. 3. | Kopásállóság, száraz felületen |  | 4I | 4I | 4I |
| 8. 4. | Hajlítószilárdság |  |  | Megfelelt | 3U karakterisztikus értéke: 8,48 minimális értéke:8,08 |
| 8. 5. | Törőteher |  |  |  | NPD |
| 8. 6. | Csúszásellenállás, nedves felületen mérve |  |  | Megfelelt | Megfelelt |
| 8. 7. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Hasítószilárdság |  | 2T |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzállóság |  |  | A1 | A1 |

19. Padlóburkolatok

19.9. Beton útszegélykövek előregyártott vasalatlan beton szegélyelemek vagy vízelvezető-árokelemek, melyeket forgalmi területeken, vagy tetőkön használhatnak

|  | Funkció |  | MSZ EN 1340:2003 harmonizált szabvány szerint közlekedési területek, valamint tetők burkolásánál használt, előregyártott, vasalatlan beton útszegélyelemek és árokburkoló elemek, és kiegészítő elemek. | Beton útszegélykövek, külső és belső térben és/vagy tetőn beépítve az alkalmazástechnikai útmutató szerint | Útszegély betonból kültéri alkalmazásra, járdák, utak, terek és egyéb burkolt és nem burkolt felületek határolására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | KK Kavics Beton Kft | Leier Hungária Kft. | Semmelrock Stein+Design |
|  | Terméknév |  | Beton útszegélyelemek | Beton útszegélykövek | Beton útszegély |
|  | Cég címe |  | H- 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. | Bajcsy‐Zsilinszky út 108.H‐2364 Ócsa |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1340:2003 | MSZ EN 1340:2003 | EN 1340:2003 |
| 9.1 | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre | S (kar. 3,5 N/mm2 min. 2,8 N/mm2) | átlagérték: ≥3,5 MPa, minimumérték: ≥2,8 MPa | ≥ 3,6 MPa |
| 9.2 | Nyomószilárdság, csak ha a hajlítást nem lehet elvégezni a méretek miatt |  | C 20/25 |  |  |
| 9.3 | Vízfelvétel |  | B (max. 6 tömeg%) |  |  |
| 9.4 | Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében |  | D (Az átlag ≤1,0 és valamennyi egyéni érték nem lehet nagyobb, mint 1,5 kg/m2) |  | kielégítő |
| 9.5 | Kopásállóság, száraz felületen |  | I (≤ 20mm) I (≤ 18000mm3/5000mm2) |  |  |
| 9.6 | Csúszásellenállás, nedves felületen mérve |  | min. 60 USRT | megfelel | kielégítő |
| 9.7 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  | nem tartalmaz |
| Egyéb jellemző | Tűzállóság |  | A1 | A1 |  |
|  | Azbeszt tartalom |  | nem tartalmaz | nem tartalmaz |  |

19. Padlóburkolatok

19.9. Beton útszegélykövek előregyártott vasalatlan beton szegélyelemek vagy vízelvezető-árokelemek, melyeket forgalmi területeken, vagy tetőkön használhatnak

|  | Funkció |  | Cementkötésű beton szegélyelem elválasztáshoz, fizikai és vizuális elkülönítéshez, lehatároláshoz | Járdák, teraszok, kerti utak és terek burkolására |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | ABeton-Viacolor Térkő Zrt. | Barabás Téglakő Kft. |
|  | Terméknév |  | Beton szegélyelem | Beton útszegély |
|  | Cég címe |  | 7634 Pécs, Nagy-Berki út 3. | 8200 Veszprém Tüzér u. 69. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSz EN 1340:2003 | MSz EN 1340:2003 |
| 9. 1. | Hajlítószilárdság | minden felhasználási területre | 3U |  |
| 9. 2. | Nyomószilárdság, csak ha a hajlítást nem lehet elvégezni a méretek miatt |  |  | Megfelelt |
| 9. 3. | Vízfelvétel |  | 2B |  |
| 9. 4. | Időjárásállóság: fagyállóság olvasztósó jelenlétében |  |  |  |
| 9. 5. | Kopásállóság, száraz felületen |  | 4I | 4I |
| 9. 6. | Csúszásellenállás, nedves felületen mérve |  |  | NPD |
| 9. 7. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzállóság |  |  | A1 |
|  | Fagyállóság |  | 3D | 2B |

19. Padlóburkolatok

19.12. Mozaiklapok kültéri használatra cementkötésű, vasalatlan, üzemben előállított mozaiklapok (terrazzo lapok)

|  | Funkció |  | Mozaiklapok kültéri használatra az alkalmazástechnikai útmutató szerint |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Mozaiklapok kültéri használatra az MSZ EN 13748-2:2004/A1:2005 szerint |
|  | Cég címe |  | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13748-2/A1:2005 |
| 12.1 | Időjárás-állóság | minden felhasználási területre |  |
| 12.2 | Hajlító-húzószilárdság és törőterhelés |  | Hajlítószilárdság: ST |
| 12.3 | Kopásállóság |  |  |
| 12.4 | Csúszásállóság |  |  |
| 12.5 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzállóság |  | A1 |

21. Belső és külső fal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek

21.3. Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. |
|  | Terméknév |  | Knauf CD-FIX-Profil 50/27/06 | Knauf CW-FIX-Profil 100/50/05 | Knauf CW-FIX-Profil 50/50/05 | Knauf CW-FIX-Profil 75/50/05 |
|  | Cég címe |  | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 |
| 3.1 | Alapanyag, korrózió védelem | Minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 3.2 | Profil méretek |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Mechanikai szilárdság |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Egyéb jellemző | Hajlítószilárdság |  | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 |

21. Belső és külső fal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek

21.3. Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. | WEST HUNGÁRIA BAU Kft. |
|  | Terméknév |  | Knauf UD-FIX-Profil 28/27/05 | Knauf UW-FIX-Profil 100/40/05 | Knauf UW-FIX-Profil 50/40/05 | Knauf UW-FIX-Profil 75/40/05 |
|  | Cég címe |  | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. | H-9027 Győr, Ipari park, Juharfa utca 11. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 |
| 3.1 | Alapanyag, korrózió védelem | Minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 3.2 | Profil méretek |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Mechanikai szilárdság |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Egyéb jellemző | Hajlítószilárdság |  | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 |

21. Belső és külső fal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek

21.3. Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knauf Gesellschaft m.b.H. |
|  | Terméknév |  | Knauf CD-Profil 60/27/06 | Knauf CW-Profil 100/50/06 | Knauf CW-Profil 50/50/06 | Knauf CW-Profil 75/50/06 |
|  | Cég címe |  | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 |
| 3.1 | Alapanyag, korrózió védelem | Minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 3.2 | Profil méretek |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Mechanikai szilárdság |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Egyéb jellemző | Hajlítószilárdság |  | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 |

21. Belső és külső fal- és mennyezetburkolatok, belső válaszfalrendszerek

21.3. Fémkeretes elemek gipszkarton lemezekhez

|  | Funkció |  | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil | Knauf gipszkarton rendszer fémprofil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knauf Gesellschaft m.b.H. | Knauf Gesellschaft m.b.H. |
|  | Terméknév |  | Knauf UD-Profil 28/27/06 | Knauf UW-Profil 100/40/06 | Knauf UW-Profil 50/40/06 | Knauf UW-Profil 75/40/06 |
|  | Cég címe |  | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen | KnaufstraBe 1, A-8940 WeiBenbach bei Liezen |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 | EN 14195:2005-02 |
| 3.1 | Alapanyag, korrózió védelem | Minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 3.2 | Profil méretek |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Mechanikai szilárdság |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |
| Egyéb jellemző | Hajlítószilárdság |  | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Bramac Smaragd, Bramac Turmalin | Klassik 20*40 húzott, natur színben alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik Ambiente bécsi táska, húzott natur színű alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  |  | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | megfelelt | Hosszúság (mm) 400,0 ±8 Szélesség (mm) 200,0 ±4 | Hosszúság (mm) 400,0 ±7,6 Szélesség (mm) 200,0 ±3,6 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | megfelelt | ≥1000 N | ≥1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | "E" vizsgálati módszer szerint 150 fagyás-olvadás ciklus (3. teljesítményosztály) | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | Tetőcserepek és idomcserepek – A1 vizsgálat nélkül Csatornaszellőző – E | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  | Tetőcserepek és idomcserepek – Btető vizsgálat nélkül Szellőzőcserép, Csatornaszellőző, Antennaátvezető, Szolár- és kábelátvezető, Füstgázkivezető - npd |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  |  | 290-300 | 290-300 |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Klassik 18*38 húzott natur színű alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Hortobágy húzott natúr színű alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥1000 N | ≥1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 290-330 | 270-290 |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Balance sajtolt, matt fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Balance sajtolt, rézvörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Hortobágy rézvörös, húzott engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Hortobágy húzott antracit színű alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 406-431 | 406-431 | 270-290 | 270-290 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | 274-277 | 274-277 | - | - |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Rapido sajtolt, rézvörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Rapido sajtolt, téglavörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik 18*38 rézvörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik 18*38 fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 410-440 | 410-440 | 290-330 | 290-330 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | 277-280 | 277-280 | - | - |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Balance sajtolt, matt fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Balance sajtolt, téglavörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik Klassik 20*40 rézvörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik Ambiente 20*40 rézvörös színű engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8 Szélesség (mm) 200,0 ±4 | Hosszúság (mm) 400,0 ±7,6 Szélesség (mm) 200,0 ±3,6 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 406-431 | 406-431 | 290-300 | 290-300 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | 274-277 | 274-277 | - | - |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Balance sajtolt, régi toscana színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Balance sajtolt, barna színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Balance sajtolt, palaszürke színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Balance régi lángcsapott sajtolt, engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 406-431 | 406-431 | 406-431 | 406-431 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | 274-277 | 274-277 | 274-277 | 274-277 |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Rapido sajtolt, régi lángcsapott színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Rapido sajtolt, régi toscana színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Rapido sajtolt, fényes fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Rapido sajtolt, barna színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 410-440 | 410-440 | 410-440 | 410-440 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | 277-280 | 277-280 | 277-280 | 277-280 |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Hornyolt Róna kerek natur, húzott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Róna kerek rézvörös, húzott engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Rona egyenes rézvörös, húzott engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Rapido sajtolt, alap- és kiegészítő tetőcserép natur színben |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 0,8 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N | ≥ 2300 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellem-ző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 270-290 | 270-290 | 270-290 | 410-440 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | - | - | - | 277-280 |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Klassik Ambiente 18*38 szegmens vágású natur színű alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik Ambiente 18x38 egyenes vágású natur színű alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik Ambiente 18*38 egyenes vágású, rézvörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Róna húzott natur színű alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 290-330 | 290-330 | 290-330 | 270-290 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | - | - | - | - |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Klassik Ambiente 18x38 szegmens vágású, rézvörös színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Róna húzott antik színű engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Róna kerek fekete, húzott engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Róna húzott matt fekete színű engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellem-ző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 290-330 | 270-290 | 270-290 | 270-290 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | - | - | - | - |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Balance sajtolt, matt fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Rapido sajtolt, matt fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Róna kerek matt fekete, húzott engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Hornyolt Hortobágy húzott matt fekete színű engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8,0 Szélesség (mm) 205,0 ±4,0 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 1000 N | ≥ 1000 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 406-431 | 410-440 | 270-290 | 270-290 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | 274-277 | 277-280 | - | - |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Klassik 18*38 matt fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Balance sajtolt, új toscana színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Rapido sajtolt, új toscana színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Balance sajtolt, új lángcsapott színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 1,5 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 | ≤ 0,8 |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 380,0 ±7,6 Szélesség (mm) 180,0 ±3,6 | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 502,0 ±10,0 Szélesség (mm) 324,0 ±6,5 |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 1000 N | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N | ≥ 2300 N |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 290-330 | 406-431 | 410-440 | 406-431 |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | - | 274-277 | 277-280 | 274-277 |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 1. Égetett agyag tetőcserép alap és kiegészítő cserepei: magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Égetett agyag tetőcserép, tetőfedésre, kül- és beltéri falburkolásra | Magastetők tetőfedései, valamint külső falburkolatok számára |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. | Creaton Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Rapido sajtolt, új lángcsapott színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Klassik Ambiente 20*40 "bécsi táska", matt fekete színben engóbozott alap- és kiegészítő tetőcserép | Tetőcserép és járólap |
|  | Cég címe |  | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. | 8960 Lenti, Cserépgyár u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 | MSZ EN 1304:2005 |
| 1.1 | Szerkezeti tulajdonságok |  |  |  |  |
| 1.2 | Rögzítés | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1.3 | Alakhűség |  |  |  |  |
| 1.4 | Egyenesség (görbültség) |  | ≤ 0,8 | ≤ 1,5 |  |
| 1.5 | Méretek és mérettűrések |  | Hosszúság (mm) 500,0 ±10,0 Szélesség (mm) 325,0 ±6,5 | Hosszúság (mm) 400,0 ±8 Szélesség (mm) 200,0 ±4 | Megfelelt |
| 1.6 | Víztartó képesség |  | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra | 1. fokozat ≤ 0,8 óra ≤ 0,85 óra |  |
| 1.7 | Mechanikai szilárdság / Hajlító törőerő | tetőfedésre | ≥ 2300 N | ≥ 1000 N | Megfelelt |
| 1.8 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | 150 ciklusra fagyálló, 1. szint | E vizsgálati eljárás 3-as teljesítményfokozat (150 ciklus) |
| 1.9 | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 | A1 | A1 |
| 1.10 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  |  |  | Btető |
| 1.11 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  | Veszélyes anyagok kibocsátása - nem alkalmazható |
| 1.12 | Hőlökésállóság | mázas és engóbozott tetőfedő és falburkoló termékek |  |  |  |
| Egyéb jellemző | Fedési hosszúság (léctávolság) (mm) |  | 410-440 | 290-300 |  |
|  | Fedési szélesség (mm) |  | 277-280 | - |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 2. Beton tetőcserép alap és kiegészítő cserepei magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Beton tetőcserepek és idomcserepek tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához | Beton tetőcserepek és idomcserepek tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához | Beton tetőcserepek és idomcserepek tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. | Bramac Kft. | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Bramac Natura Plus, Bramac Merito, Bramac Reviva Novo, Bramac Római Novo, Bramac Duna Novo, Bramac Adria, Bramac Római Protector, Bramac Classic Protector, Bramac Reviva Protector, Bramac Tectura Protector, Bramac Montero Protector, Bramac Római Protector Plus, Bramac Classic Protector Plus és minden beton idomcserép | Bramac Classic AirCare, Bramac Adria AirCare és minden beton idomcserép | Bramac Reviva Novo, Bramac Római Protector, Bramac Reviva Protector, Bramac Tectura Protector, Bramac Hódfarkú Protector és minden beton idomcserép |
|  | Cég címe |  | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. | 6000 Kecskemét, István király krt. 24/a. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ-EN 490: 2011 | MSZ-EN 490: 2011 | MSZ-EN 490: 2011 |
| 2. 1 | Típus | tetőfedésre | Beton tetőcserepek (T) és idomcserepek (F) | Beton tetőcserepek (T) és idomcserepek (F) | Beton tetőcserepek (T) és idomcserepek (F) |
| 2. 2 | Méret, tömeg |  |  |  |  |
| 2. 3 | Vízzáróság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 2. 4 | Mechanikai ellenállás | tetőfedésre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 2. 5 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 2. 6 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | minden felhasználási területre | Btető vizsgálat nélkül | Btető vizsgálat nélkül | Btető vizsgálat nélkül |
| 2. 7 | Tűzvédelmi osztály |  | A2 – s1, d0 | A2 – s1, d0 | A2 – s1, d0 |
| 2. 8 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | NPD | NPD | NPD |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 2. Beton tetőcserép alap és kiegészítő cserepei magastetők tetőfedésére, függőleges falak külső és belső burkolására

|  | Funkció |  | Beton tetőcserepek és idomcserepek tetőhéjazatok fedéséhez és külső falhomlokzatok burkolásához | Beton tető és idomcserepek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. | Leier Hungária Kft. |
|  | Terméknév |  | Bramac 7° tetőrendszer és minden beton idomcserép | Beton tető és idomcserepek tetőfedésre |
|  | Cég címe |  | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. | 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ-EN 490: 2011 | MSZ EN 490:2012 |
| 2. 1 | Típus | tetőfedésre | Beton tetőcserepek (T) és idomcserepek (F) |  |
| 2. 2 | Méret, tömeg |  |  |  |
| 2. 3 | Vízzáróság | minden felhasználási területre | megfelelt |  |
| 2. 4 | Mechanikai ellenállás | tetőfedésre | megfelelt | Síkbeli alakhűség: megfelel Teherbíró képesség: megfelel |
| 2. 5 | Tartósság / Fagyállóság | külső téri felhasználás | megfelelt |  |
| 2. 6 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | minden felhasználási területre | Btető vizsgálat nélkül |  |
| 2. 7 | Tűzvédelmi osztály |  | A2 – s1, d0 |  |
| 2. 8 | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | NPD |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 5. Biztonsági tetőhorgok

|  | Funkció |  | Tetőlétra, egyéni védőfelszerelés és tetőállvány rögzítésére. Egyidejűleg egy személy használatára tervezve EN 355 szerinti zuhanásgátló használatával |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Bramac Kft. |
|  | Terméknév |  | Biztonsági tetőhorog |
|  | Cég címe |  | 8200 Veszprém, Házgyári u. 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 517:2006 |
| 5.1 | Statikus terhelhetőség | minden felhasználási területre |  |
| 5.2 | Statikus terhelhetőség a horgonyzási pontban |  |  |
| 5.3 | Fáradási szilárdság |  |  |
| 5.4 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 |
| 5.5 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény |  | Btető |
| Egyéb jellemző | Mechanikai szilárdság és tartósság |  | teljesített |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

22. 8. Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek

|  | Funkció |  | hőszigetelt panel fém fegyverzettel épületekhez |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Hoesch Építőelemek Kft. |
|  | Terméknév |  | Hoesch Thermowand 1000 VL-100-NP 0,50/0,40 mm |
|  | Cég címe |  | H-6055 Felsőlajos, Fő u. 36. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13501-1; EN 13501-2; EN 14509 |
| 8.1 | Panel azonosító jellemzők | minden felhasználási területre |  |
| 8.2 | Hőátbocsátási tényező |  | 0,22W/m2 K |
| 8.3 | Mechanikai és teherbírási jellemzők |  | SZILÁRDSÁG: Szakítószilárdság 0,09 Mpa Nyírószilárdság: 0,11 Mpa Nyírási modulus (mag) 3,25 Mpa Nyomószilárdság (mag) 0,13 Mpa HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG Pozitív hajlítónyomaték 7,5 kNm/m Pozitív hajlítónyomaték növelt hőmérsékleten 7,5 kNm/m Negatív hajlítónyomaték 4,9 kNm/m Negatív hajlítónyomaték növelt hőmérsékleten 4,9 kNm/m HAJLÍTÓSZILÁRDSÁG BELSŐ ALÁTÁMASZTÁS Pozitív hajlítónyomaték 4,4 kNm/m Pozitív hajlítónyomaték, növelt hőmérséklet 4,4 kNm/m Negatív hajlítónyomaték 6,0 kNm/m Negatív hajlítónyomaték, növelt hőmérséklet 6,0 kNm/m NYÍRÓFESZÜLTSÉG (KÜLSŐ FEGYVERZET) Mezőben 165 Mpa Mezőben, növelt hőmérséklet 165 Mpa Egy alátámasztással 132 Mpa Egy alátámasztással, emelt hőmérséklet 132 Mpa NYÍRÓFESZÜLTSÉG (BELSŐ FEGYVERZET) Mezőben 136 Mpa Egy alátámasztással 122 Mpa |
| 8.3 | Tűzvédelmi osztály |  | B-s2, d0 |
| 8.5 | Tűzállósági teljesítmény | ahol tűzállósági követelmény van | EI 30 |
| 8.6 | Külső tűzzel szembeni teljesítmény | tetőknél | NPD |
| 8.7 | Vízzáróság | tetőknél és oldalfalaknál | NPD |
| 8.8 | Légzárás | minden felhasználási területre | Nem áteresztő |
| 8.9 | Páraáteresztés |  | NPD |
| 8.10 | Léghanggátlás | ahol akusztikai igény merül fel | NPD |
| 8.11 | Hangelnyelés |  | NPD |
| 8.12 | Pontszerű és kezelési terhekkel szembeni ellenállás | csak mennyezeteknél | NPD |
| Egyéb jellemző | Mechanikai szilárdság és tartósság |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDA21K-CPR100- | WDA31H-CPR42-4 WD | WDA31K-CPR43-4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | 9A | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | Float3/12Alu/ ESG4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  | Megfelelt |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 3,1 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 80% tv: 60% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  | 32 (-1;-4) dB | 32 (0;-2) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | E | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | E | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP-V U3 (474, 8720, 8726), FTU-V U3 (8727, 871P) | FTP-V L3 (8728, 871N), FTU-V L3 (8755) |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-5) dB | 35 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTU-V P2 (873H), FTP-V P2 | FTP/D U3, FTU/D U3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.2 (H – edzett külső üveg) | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,51 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-3) dB | 32 (-1;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP/D L3, FTU/D L3 | FNP/FNU U3, FNP-V/FNU-V U3, FNP/D U3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | npd |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-3) dB | 32 (-1;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FNP/FNU L3, FNP-V/FNU L3, FNP/D L3 | FTP-V U3, FTU-V U3 Electro/Z-Wave |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | npd | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-3) dB | 32 (-1;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP-V L3, FTU-V L3 Electro/Z-Wave | FTP R1, FTU R1 Electro/Z-Wave |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 9A | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) | 6H-12-33.2 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,61 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-3) dB | 38 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP-V R1 FTU-V R1 Electro/Z-Wave | FTP-V U5, FTU-V U5 Electro/Z-Wave |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 9A | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 6H-12-33.2 (H – edzett külső üveg) | 4H-10-4H-10-4H (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 0,97 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,61 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,46 - Fényáteresztés: 0,66 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 36(-2;-3) dB | 33 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP-V L5, FTU-V L5 Electro/Z-Wave | FTP-V G6, FTU-V G6 Electro/Z-Wave |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 9A | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H-8-33.1 (H – edzett külső üveg) | 6H-12-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,2 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,59 | - Napsugárzási együttható g: 0,31 - Fényáteresztés: 0,60 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-1;-3) dB | 34 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP-V P2, FTU-V P2 | FTS U2, FTS-V U2 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.2 (H – edzett külső üveg) | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,4 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,51 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-3) dB | 32 (-1;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP/FTP-V U5, FTU/FTU-V U5 | FTP/FTP-V L5, FTU/FTU-V L5 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H-10-4H (H – edzett külső üveg) | 4H-10-4H-8-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,97 | Uw [W/m2K] = 0,97 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,46 - Fényáteresztés: 0,66 | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,59 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 33 (-2;-6) dB | 34 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP/FTP-V P5, FTU/FTU-V P5 | FTP-V P4 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 9A | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H-8-33.2 (H – edzett külső üveg) | 4H-10-44.4 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,97 | Uw [W/m2K] = 1,2 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,60 | - Napsugárzási együttható g: 0,51 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-1;-3) dB | 35 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTP R1, FTU R1 | FTP-V R1 FTU-V R1 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 6H-12-33.2 (H – edzett külső üveg) | 6H-12-33.2 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,61 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,61 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 39 (-2;-5) dB | 36 (-2;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTT U5 | FTT U6, FTT/U U6 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 4. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E1050 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H-10-4H (H – edzett külső üveg) | 6H-18-4H-18-33.2 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 5. osztály - 950mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,94 | Uw [W/m2K] = 0,80 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,46 - Fényáteresztés: 0,66 | - Napsugárzási együttható g: 0,44 - Fényáteresztés: 0,59 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 33 (-2;-4) dB | 38 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | készlet: FTT U6 + EHV-AT készlet: FTU/U U6 + EHV-AT | FTT U8 Thermo, FTT/U U8 Thermo (készlet: FTT, FTT/U U8 + EHV-AT) |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 4. osztály | 4. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E1050 | Nem védett (A) E1050 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 6H-18-4H-18-33.2 (H – edzett külső üveg) | 4H-12-4H-12-4H-12-4H (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 5. osztály - 950mm | 5. osztály - 950mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,71 | Uw [W/m2K] = 0,57 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,44 - Fényáteresztés: 0,59 | - Napsugárzási együttható g: 0,35 - Fényáteresztés: 0,58 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 38 (-1;-4) dB | 36 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTT U8 VSG Thermo, FTT/U U8 VSG Thermo (készlet: FTT, FTT/U U8 VSG + EHV-AT) | FTT U8, FTT/U U8 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 4. osztály | 4. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E1050 | Nem védett (A) E1050 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H-12-4H-12-33.2 (H – edzett külső üveg) | 4H-12-4H-12-4H-12- 4H (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 5. osztály - 950mm | 5. osztály - 950mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,58 | Uw [W/m2K] = 0,68 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,33 - Fényáteresztés: 0,52 | - Napsugárzási együttható g: 0,35 - Fényáteresztés: 0,58 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 38 (-1;-3) dB | 36 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FTT U8 VSG FTT/U U8 VSG | FTT R3 FTT/U R3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 4. osztály | 4. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E1050 | Nem védett (A) E1050 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H-12-4H- 12-33.2 (H – edzett külső üveg) | 8H-16-4H-18-33.2 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 5. osztály - 950mm | 5. osztály - 950mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,68 | Uw [W/m2K] = 0,81 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,33 - Fényáteresztés: 0,52 | - Napsugárzási együttható g: 0,51 - Fényáteresztés: 0,70 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 38 (-1;-3) dB | 40 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FPP/FPP-V U3, FPU/FPU-V U3 | FPP/FPP-V L3, FPU/FPU-V L3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-5) dB | 35 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FPP/FPP-V P2, FPU/FPU-V P2 | FPP/FPP-V G6, FPU/FPU-V G6 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.2 (H – edzett külső üveg) | 6H-12-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,2 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,51 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,31 - Fényáteresztés: 0,60 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-3) dB | 34 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FPP/FPP-V U5, FPU/FPU-V U5 | FPP/FPP-V L5 FPU/FPU-V L5 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H-10-4H (H – edzett külső üveg) | 4H-10-4H-8-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,97 | Uw [W/m2K] = 0,97 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,46 - Fényáteresztés: 0,66 | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,59 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 33 (-2;-6) dB | 34 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FHP-V U3, FHU-V U3 | FHP-V L3, FHU-V L3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5/B5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) | 4H-16-33.1 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,4 | Uw [W/m2K] = 1,4 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-2;-5) dB | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FDY-V U3, FDY/U-V U3 | FDY-V L3, FDY/U-V L3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-5) dB | 35 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FYP-V U3, FYU-V U3 | FYP-V L3 FYU-V L3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-5) dB | 35 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FGH-V P2 Galeria | BDL/BDR, BVP/BXP, BDL/U, BDR/U, BVU/BXU – L3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C3/B3 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.2 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,5 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,51 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-3) dB | 37 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  | Nem tartalmaz |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | BDL/BDR, BVP/BXP, BDL/U, BDR/U, BVU/BXU – P2 | BDL/BDR, BVP/BXP, BDL/U, BDR/U, BVU/BXU – L5 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 9A | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C3/B3 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C3/B3 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 0,88 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,59 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 37 (-2;-5) dB | 38 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | Nem tartalmaz | Nem tartalmaz |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőablakok lakó- és kereskedelmi helyiségekben való használatra. | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | BDL/BDR, BVP/BXP, BDL/U, BDR/U, BVU/BXU – P5 | PTP U3, PTP/GO U3 PTP/PI U3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 9A | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C3/B3 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,88 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,60 | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 38 (-2;-5) dB | 33 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  | B-s2, d0 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | Nem tartalmaz |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | PTP-V U3, PTP-V/GO U3 PTP-V/PI U3 | PTP L3, PTP/GO L3 PTP/PI L3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 31 (-1;-3) dB | 35 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | PTP-V L3, PTP-V/GO L3 PTP-V/PI L3 | PTP/PTP-V U5, PTP/PTP-V/GO U5 PPP/PTP-V/PI U5 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-8-4H-10-4H (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,1 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,46 - Fényáteresztés: 0,66 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 33 (-1;-4) dB | 34 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | PTP L5, PTP/GO L5 PTP/PI L5 | PTP-V L5, PTP-V/GO L5 PTP-V/PI L5 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-8-4H-8-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-8-4H-8-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,1 | Uw [W/m2K] = 1,1 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,59 | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,59 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 38(-1;-4) dB | 36(-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | PPP/PPP-V U3, PPP/PPP-V/GO U3 PPP/PPP-V/PI U3 | PPP/PPP-V L3, PPP/PPP-V/GO L3 PPP/PPP-V/PI L3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,3 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 31 (-1;-3) dB | 33 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | PPP/PPP-V G6, PPP/PPP-V/GO G6 PPP/PPP-V/PI G6 | PPP/PPP-V U5, PPP/PPP-V/GO U5 PPP/PPP-V/PI U5 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 6H-12-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-8-4H-10-4H (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,3 | Uw [W/m2K] = 1,1 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,31 - Fényáteresztés: 0,60 | - Napsugárzási együttható g: 0,46 - Fényáteresztés: 0,66 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-1;-4) dB | 34 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. | PVC tetőablakok lakó- és kereskedelmi helységekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | PPP/PPP-V L5, PPP/PPP-V/GO L5 PPP/PPP-V/PI L5 | PPP/PPP-V P5, PPP/PPP-V/GO P5 PPP/PPP-V/PI P5 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E900 | Nem védett (A) E900 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C4 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-8-4H-8-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-8-4H-8-33.2 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 3. osztály - 450mm | 3. osztály - 450mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | küszöbérték | küszöbérték |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,1 | Uw [W/m2K] = 1,1 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,59 | - Napsugárzási együttható g: 0,45 - Fényáteresztés: 0,60 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | npd | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B-s2, d0 | B-s2, d0 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | FSP típusú füstelvezető nyílászáró SP8-350 motorokkal füst és hő természetes elvezetésére (üveg rétegrend: 4H-14Ar-33.2T*) lakó- és egyéb, emberek tartózkodására szolgáló épületekben való használatra. | Fényáteresztésre szolgáló, alappal ellátott műanyag felülvilágító, lapos és dőlt tetőkhöz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FSP/FSU (8736, RB-xxxxxx) | DXC-C, DXC-M, DMC-C, DMC-M, DEC-C, DEC-M – P2 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12101-2:2003 | EN 1873:2005 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  |  | A3 osztály (DXC-_ ) 4 osztály (DMC-_ , DEC-_ ) |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre |  | teljesít |
| 4. 3. | Szélállóság |  | WL 1500 |  |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | SL 500 |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál |  | kis kemény test: teljesít nagy puha test: SB 1200 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  | Uw [W/m2K] = 1,2 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén |  | - Fényáteresztés [%]: 57,7(D_C-C)/npd (D_C-M) |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  | 35(-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  | npd |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | A1 – réteges üvegezés, E - keret, F - tömítések |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző | Megbízhatóság |  | RE 1000 |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fényáteresztésre szolgáló, alappal ellátott műanyag felülvilágító, lapos és dőlt tetőkhöz. | Fényáteresztésre szolgáló, alappal ellátott műanyag felülvilágító, lapos és dőlt tetőkhöz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | DXC-C, DXC-M, DMC-C, DMC-M, DEC-C, DEC-M – L2 | DXC-C, DXC-M, DMC-C, DMC-M, DEC-C, DEC-M – U6 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 1873:2005 | EN 1873:2005 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | A3 osztály (DXC-_ ) 4 osztály (DMC-_ , DEC-_ ) | A3 osztály (DXC-_ ) 4 osztály (DMC-_ , DEC-_ ) |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | teljesít | teljesít |
| 4. 3. | Szélállóság |  |  |  |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | kis kemény test: teljesít nagy puha test: SB 1200 | kis kemény test: teljesít nagy puha test: SB 1200 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,2 | npd |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Fényáteresztés [%]: 57,7(D_C-C)/npd (D_C-M) | npd |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35(-1;-3) dB | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | npd | npd |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fényáteresztésre szolgáló, alappal ellátott műanyag felülvilágító, lapos és dőlt tetőkhöz. | Fényáteresztésre szolgáló, alappal ellátott műanyag felülvilágító, lapos és dőlt tetőkhöz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | DXC-C, DXC-M, DMC-C, DMC-M, DEC-C, DEC-M – U8 (VSG) | DXF/DMF/DEF DU6 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 1873:2005 | EN 1873:2005 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | A3 osztály (DXC-_ ) 4 osztály (DMC-_ , DEC-_ ) | A3 osztály (DXF) 4 osztály (DMF, DEF) |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | teljesít | teljesít |
| 4. 3. | Szélállóság |  |  |  |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  |  |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | kis kemény test: teljesít nagy puha test: SB 1200 | kis kemény test: teljesít nagy puha test: SB 1200 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,72 | Uw [W/m2K] = 0,88 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Fényáteresztés [%]: 48,6(D_C-C)/npd(D_C-M) | - Fényáteresztés [%]: 69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 36(-1;-4) dB | 34(-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | npd | npd |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fényáteresztésre szolgáló, alappal ellátott műanyag felülvilágító, lapos és dőlt tetőkhöz. | Fa tetőkibúvó ablak lakó- és kereskedelmi helyiségekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | DXF/DMF/DEF DU8 | FWR U3, FWR/U U3, FWL U3, FWL/U U3 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 1873:2005 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | A3 osztály (DXF) 4 osztály (DMF, DEF) | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | teljesít | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén |  | 4H-16-4 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | kis kemény test: teljesít nagy puha test: SB 1200 | 4. osztály - 700mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 0,76 | Uw [W/m2K] = 1,6 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Fényáteresztés [%]: npd | - Napsugárzási együttható g: 0,62 - Fényáteresztés: 0,79 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 33(-1;-3) dB | 34 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | npd |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőkibúvó ablak lakó- és kereskedelmi helyiségekbe való használatra. | Fa tetőkibúvó ablak lakó- és kereskedelmi helyiségekbe való használatra. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | FWR L3, FWR/U L3, FWL L3, FWL/U L3 | FWR P2, FWR/U P2, FWL P2, FWL/U P2 |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 3. osztály | 3. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 9A | Nem védett (A) 9A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) | C5 osztály (>114 cm szélességű, vagy > 140 cm magasságú ablakokhoz: npd) |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-14-33.1 (H – edzett külső üveg) | 4H-14-33.2 (H – edzett külső üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | 4. osztály - 700mm | 4. osztály - 700mm |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | Uw [W/m2K] = 1,6 | Uw [W/m2K] = 1,6 |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,52 - Fényáteresztés: 0,69 | - Napsugárzási együttható g: 0,51 - Fényáteresztés: 0,69 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | npd | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | D-s2, d2 | D-s2, d2 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőkibúvó lakó és kereskedelmi helyiségekben való használatra (használaton kívüli és fűtetlen padlásterekbe). | Fa tetőkibúvó lakó és kereskedelmi helyiségekben való használatra (használaton kívüli és fűtetlen padlásterekbe). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | WGI (560xx, 561xx,), (RB-xxxxxx) | WS.. (54x75cm) |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | 1. osztály | 1. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) 5A | Nem védett (A) E1050 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | 2B osztály | 2C osztály |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4H-10-4H (H – edzett üveg) | npd |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | npd | npd |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | npd | npd |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | - Napsugárzási együttható g: 0,77 - Fényáteresztés: 0,81 | npd |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | npd | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Fa tetőkibúvó lakó és kereskedelmi helyiségekben való használatra (használaton kívüli és fűtetlen padlásterekbe). | Fa tetőkibúvó lakó és kereskedelmi helyiségekben való használatra (használaton kívüli és fűtetlen padlásterekbe). | Fa tetőkibúvó lakó és kereskedelmi helyiségekben való használatra (használaton kívüli és fűtetlen padlásterekbe). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. | FAKRO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | WS.. (86x86cm) | WLI (561xx), (RB-xxxxxx) | WGT (560xx, 561xx), (RB-xxxxxx) |
|  | Cég címe |  | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a | 1113 Budapest, Diószegi út 54/a |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | npd | 2. osztály | 1. osztály |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | Nem védett (A) E1050 | Nem védett (A) 5A | Nem védett (A) 5A |
| 4. 3. | Szélállóság |  | 2C osztály | C4 osztály | 2B osztály |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | npd | 4H-8-4H (H – edzett üveg) | 4H (H – edzett üveg) |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | npd | npd | npd |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | npd | npd | npd |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | npd | - Napsugárzási együttható g: 0,77 - Fényáteresztés: 0,81 | - Napsugárzási együttható g: 0,86 - Fényáteresztés: 0,90 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | npd | npd | npd |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |  |  |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDAR3-CPR94 | WDAR3H-CPR6- 8 WD | WDAR3K-CPR5-5 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | 4Float/16 Alu/4ESG | ESG4/14/VSG6 | ESG4/14/VSG6 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | Megfelelt |  |  |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 49% tv: 68% | g: 58% tv: 78% | g: 62% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-5) dB | 37 (-1;-5) dB | 32 (0;-2) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | C Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B, s3-d0 |  | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDAR3K-CPR94 | WDAR3K-CPR99-5 WD | WDF43H-CPR44-4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/14/VSG6 | ESG4/14/VSG6 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 62% | g: 50% tv: 71% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (0;-2) dB | 32 (-0;-2) dB | 32 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | B Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B | B | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF43H-CPR50-4 WD | WDF43H-CPR73-4 WD | WDF43K-CPR46 4 WD- |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) |  | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-3) dB | 29 (0;-3) dB | 32 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF43K-CPR72- 4 WD | WDF62H-CPR50- 4 WD | WDF62H-CPR76- 4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 3 | Osztály: 2 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  | 1,3 W/(m2.K) |  |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 29 (-1;-3) dB | 32 (-1;-3) dB |  |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF62H-CPR82- 4 NWD | WDF62H-CPR83-4 NWD | WDF64H-CPR51-4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 4 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 2 | Osztály: 2 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  |  | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |  | 32 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF64H-CPR77- 4 WD | WDF64H-CPR84-4 NWD | WDF64H-CPR85-4 NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 4 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  | 1,6 W/(m2.K |  |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  | 32 (-1;-3) dB |  |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF73H-CPR55- 4 WD | WDF73H-CPR74- 4 WD | WDF73K-CPR56- 4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K |  | 1,3 W/(m2.K |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-4) dB | 29 (0;-3) dB | 32 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF73K-CPR70- 4 WD | WDF73K-CPR98-8G NWD | WDF84H-CPR57- 4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/VSG6 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  |  | 1,3 W/(m2.K |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 24% tv: 44% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 29 (-1;-3) dB | 34 (-1;-3) dB | 32 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | B Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B | B | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF84H-CPR78- 4 WD | WDF84H-CPR89- 4 NWD | WDF84H-CPR90- 4 NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  | 1,6 W/(m2.K) |  |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  | 32 (-1;-3) dB |  |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDF84K-CPR59- 4 WD | WDF84K-CPR81- 4 NWD | WDFR4H-CPR8 - 9T NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | 4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,2W/(m2.K) | 1,5 W/(m2.K) | 11,5 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 57% tv: 78% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-2;-5) dB | 34 (-2;-5) dB | 32 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR4H-CPR28 - 8G NWD | WDFR4K-CPR7 - 4 NWD | WDFR4K-CPR27- 8A NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/14/VSG6 | ESG4/16/4 | ESG4/14/VSG6 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  | 1,4 W/(m2.K) |  |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 24% tv: 44% | g: 50% tv: 71% | g: 48% tv: 68% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 31 (-1;-2) dB | 32 (-1;-3) dB | 34 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | B Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | B | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR6H-CPR9 - 2 WD | WDFR6H-CPR63 - 2T WD | WDFR6K-CPR10 - 4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | VSG10/16/4 | VSG10/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,2 W/(m2.K) | 1,1 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 47% tv: 70% | g: 47% tv: 70% | g: 50% tv: 71% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 40 (-3;-7) dB | 40 (-3;-7) dB | 35 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR6K-CPR11 - 8A WD | WDFR6K-CPR39 - 5R WD | WDFR6K-CPR40 - 5R WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/VSG6 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,2 W/(m2.K) | 1,4 W/(m2.K) | 1,2 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 48% tv: 68% | g: 58% tv: 80% | g: 58% tv: 80% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 38 (-2;-5) dB | 35 (-1;-4) dB | 34 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | B Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B | B | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR6K-CPR41 - 5 WD | WDFR6K-CPR64 - 8T WD | WDFR7H-CPR12 - 4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/10/ESG4/10/VSG4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) | 1,1 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 50% tv: 71% | g: 50% tv: 70% | g: 50% tv: 71% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-5) dB | 38 (-2;-5) dB | 32 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | B Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | B | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR7H-CPR29 - 4 NWD | WDFR7K-CPR16- 4 WD | WDFR7K-CPR31 - 8 NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/14/VSG6 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  | 1,3 W/(m2.K) |  |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 50% tv: 71% | g: 50% tv: 71% | g: 58% tv: 78% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 29 (0;-3) dB | 32 (-1;-3) dB | 34 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | B Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | B | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR7K-CPR93 - 4 WD | WDFR7K-CPR96 - 8 NWD | WDFR8H-CPR14- 9E WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/14/VSG6 | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3W/(m2.K) |  | 0,86 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 50% tv: 71% | g: 58% tv: 78% | g: 51% tv: 69% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-3) dB | 34 (-1;-3) dB | 33 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | B Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B | B | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR8H-CPR65 - 2T WD | WDFR8K-CPR1 - 4 WD | WDFR8K-CPR3 - 9E WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | VSG10/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,1 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) | 0,84 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 47% tv: 70% | g: 50% tv: 71% | g: 51% tv: 69% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 40 (-3;-7) dB | 35 (-1;-4) dB | 34 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | B Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | B | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDFR8K-CPR35 - 9R WD | WDFR8K-CPR37 - 5R WD | WDFR8K-CPR61 - 2T WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E1200 | E1200 | E1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 | ESG4/16/4 | VSG10/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 0,93 W/(m2.K) | 1,2W/(m2.K) | 1,1 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 52% tv: 69% | g: 58% tv: 80% | g: 47% tv: 70% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-2;-5) dB | 34 (-2;-5) dB | 40 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | B Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B | B | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDL21H-CPR33- 0 NWD | WDLR2H-CPR34 - 5 WD | WDT43H-CPR45 - 4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 2 | Osztály: 2 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | 4A | 4A | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | Float3/9Alu/Float3 | Float3/12Alu/ ESG4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 2 | Osztály: 2 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre |  |  | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  |  | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 79% tv: 82% | g: 80% tv: 60% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |  | 32 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C;s2,d0 Broof(t1) | C;s2,d0 Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C;s2,d0 | C;s2,d0 | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDT43K-CPR47 - 4 WD | WDT62H-CPR52 - 4 WD | WDT62H-CPR86 - 4 NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) | 1,6 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-2;-6) dB | 32 (-1;-3) dB | 32 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDT64K-CPR54 4 WD | WDT64K-CPR88 4 NWD | WDTR4H-CPR18 8 NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/14/VSG6 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,2 W/(m2.K) | 1,5 W/(m2.K) | 1,5 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 58% tv: 78% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-2;-5) dB | 34 (-2;-5) dB | 37 (-1;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDTR4K-CPR23 5 WD | WDTR6H-CPR20 9E WD | WDTR6H-CPR67 2T WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 | VSG10/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) | 0,86 W/(m2.K) | 1,1 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 62% | g: 51% tv: 69% | g: 47% tv: 70% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-2;-6) dB | 33 (-1;-4) dB | 40 (-3;-7) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WDTR6K-CPR21 4 WD | WDTR6K-CPR22-9E WD | WDTR6K-CPR68-2T WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 4 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 | VSG10/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) | 0,84 W/(m2.K) | 1,1 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 50% tv: 71% | g: 51% tv: 69% | g: 47% tv: 70% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 35 (-1;-4) dB | 34 (-2;-5) dB | 40 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | B Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | B | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WSA84H-CPR58-4 WD | WSA84H-CPR79-4 WD | WSA84H-CPR91-4 NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) |  | 1,6 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 32 (-1;-3) dB |  | 32 (-1;-3) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WSA84H-CPR92- 4 NWD | WSA84K-CPR60-4 WD | WSA84K-CPR80-4 NWD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | Osztály: C3 | Osztály: C3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre |  |  | 1,5 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% | g: 59% tv: 79% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel |  |  | 34 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | C Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | C |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WSAR8H-CPR15-9E WD | WSAR8H-CPR66-2T WD | WSAR8K-CPR2- 4 WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 3 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 | VSG10/16/4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 0,86 W/(m2.K) | 1,1 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 51% tv: 69% | g: 47% tv: 70% | g: 50% tv: 71% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-2;-5) dB | 40 (-3;-7) dB | 35 (-1;-4) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | C Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | C | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WSAR8K-CPR4- 9E WD | WSAR8K-CPR36-9R WD | WSAR8K-CPR38- 5R WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 | Osztály: 4 | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 | ESG4/10/ESG4/10/ESG4 | ESG4/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 0,84 W/(m2.K) | 0,93 W/(m2.K) | 1,2 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 51% tv: 69% | g: 52% tv: 69% | g: 58% tv: 80% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 34 (-2;-5) dB | 34 (-2;-5) dB | 34 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) | B Broof(t1) | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B | B | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

22. Tetőburkolatok, tető-felülvilágítók, tetőablakok és segédtermékek, tetőszerkezetek

Tetőablakok

|  | Funkció |  | Tetősík ablakok lakóépületekben és nem lakóépületekben való alkalmazásra |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WSAR8K-CPR62-2T WD |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 3 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3/B3 |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | VSG10/16/4 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,1 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén | g: 47% tv: 70% |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 40 (-2;-6) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | B Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | B |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |

24. Adalékanyagok

24. 3. Kőanyaghalmazok vasúti ágyazathoz

|  | Funkció |  | Útépítéshez, vasútépítéshez stb. ágyazatként. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Ipari mészkő 50 -70 mm |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ 18291-78 |
| 3.1 | Frakció | minden felhasználási területre |  |
| 3.2 | Szemmegoszlás |  |  |
| 3.3 | Finomszem tartalom |  |  |
| 3.4 | Szemalak |  |  |
| 3.5 | Szemhossz |  |  |
| 3.6 | Szemcse-testsűrűség |  |  |
| 3.7 | Aprózódással szembeni ellenállás |  |  |
| 3.8 | Kopási ellenállás |  |  |
| 3.9 | Vízfelvétel |  |  |
| 3.10 | Veszélyes összetevők kibocsátása | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| 3.11 | Fagyállóság | minden felhasználási területre |  |
| 3.12 | Időjárás-állóság |  |  |
| 3.13 | Csak bazalt vagy rokon kőzet esetében |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzveszélyességi osztály |  | A1 |
|  | Kőzetfizikai csoport |  | C, CC, Z, UZ |

24. Adalékanyagok

24. 4. 1. Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz - Olyan zúzottkő és zúzott kavics termékek, amelyeket töréssel, zúzással, osztályozással állítanak elő

|  | Funkció |  | Útépítési töltőanyag |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Útépítési töltőanyag vegyes kőzúzalék (0 – 50 mm) |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ 18291-78 |
| 4.1.1 | Szemmegoszlás: durva kőanyaghalmaz |  |  |
| 4.1.2 | Szemmegoszlás: finom | minden felhasználási területre |  |
| 4.1.3 | Szemmegoszlás: nyújtott |  |  |
| 4.1.4 | Durva kőanyaghalmaz szemalakja: lemezességi szám |  |  |
| 4.1.5 | Durva kőanyaghalmaz szemalakja: szemalak tényező |  |  |
| 4.1.6 | Zúzott vagy tört és a teljesen legömbölyödött szemek százalékaránya |  |  |
| 4.1.7 | Finomszem tartalom: finom |  |  |
| 4.1.8 | Finomszem tartalom: nyújtott |  |  |
| 4.1.9 | Finom szemek minősége |  |  |
| 4.1.10 | Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: Los Angeles együttható |  |  |
| 4.1.11 | Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: ütőszilárdság |  |  |
| 4.1.12 | Durva kőanyaghalmaz aprózódási ellenállása: mikro-Deval aprózódás |  |  |
| 4.1.13 | Szemek testsűrűsége |  |  |
| 4.1.14 | Hidraulikusan kötött keverékek kötési és szilárdulási folyamatát befolyásoló összetevők |  |  |
| 4.1.15 | Veszélyes összetevők kibocsátása | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |
| 4.1.16 | Bazalt napszúrása | minden felhasználási területre |  |
| 4.1.17 | Vízfelvétel |  |  |
| 4.1.18 | Fagyállóság |  |  |
| Egyéb jellemző | Kőzetfizikai csoport |  | C, CC, Z, UZ |
|  | Tűzveszélyességi osztály |  | A1 |

24. Adalékanyagok

24. 5. 2. Kőanyaghalmazok (adalékanyagok) habarcshoz / Természetes, mesterséges és újrahasznosított anyagokból nyert olyan adalékanyagok és kőlisztek, valamint keverékei, melyek habarcskészítésre alkalmasak / Nem vonatkoznak azon kőlisztre, melyet a cement alkotóként alkalmaznak, illetve inert kőlisztként habarcshoz, adalékanyaghoz kevernek ipari padló felső rétegeként - Kőliszt

|  | Funkció |  | Építőiparban adalékanyagként: nemesvakolat gyártáshoz, betonadalékként, műkő készítéshez; ipari termékek előállítása: üveg, aszfalt, festék. Mezőgazdaságban talajjavításra; egyéb területeken inert töltőanyagként (papír, gumi, műanyag). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Mészkőliszt |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13043:2003 |
| 5.2.1 | Szemalak, szemnagyság |  |  |
| 5.2.2 | Szemek testsűrűsége | minden felhasználási területre |  |
| 5.2.3 | Szemnagyság és szemmegoszlás |  | Szitaanalízis SR 0,09 mm max. 20 % SR 0,02 mm max. 6 % SR 0,63 mm max. 0,5 % |
| 5.2.4 | Szemmegoszlás tűrése |  |  |
| 5.2.5 | Szem testsűrűség |  |  |
| 5.2.6 | Tisztaság |  |  |
| 5.2.7 | Kagylóhéjtartalom |  |  |
| 5.2.8 | Finomszem-tartalom |  |  |
| 5.2.9 | Összetétel/tartalom |  | Ca min. 38,0% (m/m) CaCO3: min. 95,0 % (m/m) Sósavban oldhatatlan: max. 3,0 % (m/m) |
| 5.2.10 | Kémiai követelmény |  |  |
| 5.2.11 | ZA.1 |  |  |
| 5.2.12 | Kloridok |  |  |
| 5.2.13 | Szulfátok |  |  |
| 5.2.14 | Kéntartalom |  |  |
| 5.2.15 | Habarcs kötését és szilárdulását befolyásoló összetevők |  |  |
| 5.2.16 | Izzítási veszteség |  |  |
| 5.2.17 | Pernyék és kohósalak esetében |  |  |
| 5.2.18 | Veszélyes anyag kibocsátás |  |  |
| 5.2.19 | Fagyállóság |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzveszélyességi osztály |  | A1 |
|  | Halmazsűrűség |  | 1,0 - 1,15 kg/dm3 |
|  | Nedvesség |  | max. 0,30 % (m/m) |

24. Adalékanyagok

24. 7. Könnyű kőanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz, habarcshoz és injektálóhabarcshoz, olyan ásványi eredetű adalékanyagok, melyek kiszárított testsűrűsége nem több, mint 2000 kg/m3 (2,00 Mg/m3), vagy halmazsűrűsége nem több, mint 1200 kg/m3 (1,20 Mg/m3) és lehetnek: a) természetes kőanyaghalmazok, b) természetes nyersanyagból és/vagy ipari melléktermékekből előállított kőanyaghalmazok, c) ipari melléktermékek, d) újrahasznosított kőanyaghalmazok.

|  | Funkció |  | Építőiparban könnyű adalékanyagként | Építőiparban könnyű adalékanyagként |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Duzzasztott perlit P1 | Baumit Duzzasztott perlit P2 |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 14316-1:2004 | MSZ EN 14316-1:2004 |
| 7.1 | Szemnagyság és szemmegoszlás |  | 0-2 mm | 0-1 mm |
| 7.2 | Tisztaság | minden felhasználási területre |  |  |
| 7.3 | Klorid tartalom |  |  |  |
| 7.4 | Savban oldható szulfátok |  |  |  |
| 7.5 | Kéntartalom |  |  |  |
| 7.6 | Veszélyes anyag kibocsátás, radioaktivitás |  |  |  |
| 7.7 | Fagyállóság |  |  |  |

| 26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek |
| --- |
| 26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |

|  | Funkció |  | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. | Beton burkolólapok, illetve természetes kőlapok vastagágyazatú fektetőhabarcsa | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Basis (EN 12004:2007 C1T) | Ágyazóhabarcs (EN 13813 CT C16 F4) | Flex M (EN 12004:2007 C2TE) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12004:2007 + A1: 2012 | EN 13813-1:2002 | EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 0,5 N/mm2 |  | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 0,5 N/mm2 |  | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 0,5 N/mm2 |  | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  | ≥ 0,5 N/mm2 |  | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál | ≤ 0,5 mm |  | ≤ 0,5 mm |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  | A1/A1fl | A1 | E |
|  | Nyomószilárdság |  |  | >16 N/mm2 |  |
|  | Hajlítószilárdság |  |  | >4 N/mm2 |  |
|  | Vastagság |  |  | 20-40 mm |  |

| 26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek |
| --- |
| 26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |

|  | Funkció |  | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló, tömörre égetett, kis porozitású burkolatok ragasztására |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Flex M (EN 12004:2007 C2TE) Flex W (EN 12004:2007 C2TE) Flex (EN 12004:2007 C2TE) FliessFlex (EN 12004:2007 C2F) | Garant (EN 12004:2007 C1T) Garant W (EN 12004:2007 C1T) | Gres M (EN 12004:2007 C1TE) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12004:2007 + A1: 2012 | EN 12004:2007 + A1: 2012 | EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  | E | A1/A1fl | E |
|  | Nyomószilárdság |  |  |  |  |
|  | Hajlítószilárdság |  |  |  |  |
|  | Vastagság |  |  |  |  |

| 26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek |
| --- |
| 26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |

|  | Funkció |  | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló, tömörre égetett, kis porozitású burkolatok ragasztására. Kül-és beltérben, padlófűtésnél is alkalmazható. | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes alapanyagú burkolatok ragasztására. Kül- és beltérben, hőingadozásoknak kitett felületeken is alkalmazható. Gyorskötésű ragasztó. | A SILUETTE üvegmozaik ragasztó cement, mész-cement, gipsz alapvakolattal ellátott falazatok, gipszkarton alapfelületek, cement- vagy anhidrit kötésű aljzatok, rugalmas, kenhető vízszigeteléssel ellátott felületek kerámia-, márvány- gránit és üvegmozaik, műkő, természetes alapanyagú kőburkolatok ragasztására használható. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Gres (EN 12004:2007 C2TE) ProfiFlex (EN 12004:2007 C2TE) | RapidFlex (EN 12004:2007 C2FTE S1) | Siluette (EN 12004:2007 C2TE S1) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12004:2007 + A1: 2012 | EN 12004:2007 + A1: 2012 | EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  | ≥ 0,5 N/mm2 |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm | ≤ 0,5 mm |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  | Lehajlás mértéke (mm): >2,5 | Lehajlás mértéke (mm): >2,5 |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  | E | E | E |
|  | Nyomószilárdság |  |  |  |  |
|  | Hajlítószilárdság |  |  |  |  |
|  | Vastagság |  |  |  |  |

| 26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek |
| --- |
| 26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |

|  | Funkció |  | Épületek alapvakolattal ellátott falazatainak és cement vagy gipszkötésű aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló, tömörre égetett, kis porozitású burkolatok ragasztására. Kül-és beltérben, padlófűtésnél is alkalmazható. | Cementalapú habarcs kerámia, kő, üveg valamint mozaik lapok fugázására max. 5 mm fugaszélességig kül- és beltérben, padlófĦtés esetén is építési célokra | Cementalapú habarcs kerámia, kő, üveg, mozaik valamint kőporcelán lapok fugázására max. 20 mm fugaszélességig kül- és beltérben, padlófĦtés esetén is építési célokra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Henkel Polska | Henkel Austria |
|  | Terméknév |  | Gres (EN 12004:2007 C2TE) ProfiFlex (EN 12004:2007 C2TE) | CERESIT CE 40 CERESIT CE 43 Grand’ Elit | CERESIT CE 43 Grand’ Elit |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | Pl- 02672 Varsó, ul. Domaniewska 41. | A-4802 Ebensee, Bahnhofstrasse 36 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12004:2007 + A1: 2012 | MSZ EN 13888:2009 | MSZ EN 13888:2009 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 1,0 N/mm2 |  |  |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 1,0 N/mm2 |  |  |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 1,0 N/mm2 |  |  |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  | ≥ 0,5 N/mm2 |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál | ≤ 0,5 mm |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  | <3 mm/m | <3 mm/m |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  | E |  |  |
|  | Nyomószilárdság |  |  | > 15 N/mm² | > 15 N/mm² |
|  | Hajlítószilárdság |  |  | >2.5 N/mm² | >2.5 N/mm² |
|  | Vastagság |  |  |  |  |

| 26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek |
| --- |
| 26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |

|  | Funkció |  | CERESIT CL 51: Egykompponensű, rugalmas szigetelőanyag nedves helyiségek kerámia burkolat alatti fal- és padlófelületek hézagmentes szigetelésére CERESIT CL 52, CL 53, CL 54, CL 56, CL 57: Dilatációs hézagok, falszegély csatlakozások, csőáttörések, padlóösszefolyók sarkok vízzáró áthidalásához építési célokra | Flexibilis burkolatragasztó beton és vakolt felületeken, magasabb mechanikai igénybevétel és hőterhelt felületek (padlófűtés) esetén. Falburkoló csempék, kerámia burkolólapok, 0-3% vízfelvételű kőporcelán (gres) lapok és mozaiklapok ragasztásához alkalmas beton és vakolt felületeken kül- és beltéren egyaránt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Henkel KGaA | Poli-Farbe Vegyipari Kft. |
|  | Terméknév |  | CERESIT CL 51, CL 52, CL 53, CL 54, CL 56, CL 57 | CORSO flexibilis burkolatragasztó |
|  | Cég címe |  | D-40191 Düsseldorf, Henkelstr. 67 | 6235 Bócsa III.ker.2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1015-6:1999 MSZ EN ISO 3251:2009 MSZ EN 1015-12:2000 MSZ EN 527-3: 1996 ÉMI módszer | MSZ EN 12004:2007 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál |  | ≥0,5 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  |  | ≥0,5 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  | ≥30 perc |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  |  |  |
|  | Nyomószilárdság |  |  |  |
|  | Hajlítószilárdság |  |  |  |
|  | Vastagság |  |  |  |
|  | Sűrűség |  | 1400 kg/m3 +/- 10 % |  |
|  | Szárazanyag tartalom |  | 76 + 5 % |  |

| 26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek |
| --- |
| 26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |

|  | Funkció |  | Falburkoló csempék, kerámia burkolólapok, 0-és mozaiklapok ragasztásához alkalmas beton és vakolt felületeken kül- és beltéren. | Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, GYORSKÖTŐ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ. | Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, GYORSKÖTŐ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft. | MAPEI Kft | MAPEI Kft |
|  | Terméknév |  | CORSO burkolatragasztó kültérre, beltérre | ADESILEX P 4 | ADESILEX P 7 |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2. | 2040. Budaörs, Sport. u. 2. | 2040. Budaörs, Sport. u. 2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 1348:2007 MSZ EN 1346:2007 | EN 12004:2007 + A1: 2012 | EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál |  | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre |  | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥0,5 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál | ≥30 perc |  |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  |  | A1fl | E |
|  | Tapadási szilárdság száraz tárolás után |  | ≥0,5 N/mm2 |  |  |
|  | Tapadási szilárdság nedves tárolás után |  | ≥0,5 N/mm2 |  |  |
|  | Tapadási szilárdság meleg tárolás után |  | ≥0,5 N/mm2 |  |  |

| 26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek |
| --- |
| 26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |

|  | Funkció |  | Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, GYORSKÖTŐ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ. | Beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, GYORSKÖTŐ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ. | Normal kotesű, csokkentett megcsuszasu vekonyagyazatu csemperagaszto falakon es padlon, kulterben es belterben is felhasznalhato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | MAPEI Kft | MAPEI Kft | Sika Hungária Kft |
|  | Terméknév |  | ADESILEX P 9 | ADESILEX P 9 EXPRESS. REDN | Sika Ceram-103 |
|  | Cég címe |  | 2040. Budaörs, Sport. u. 2. | 2040. Budaörs, Sport. u. 2. | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12004:2007 + A1: 2012 | EN 12004:2007 + A1: 2012 | MSZ EN 12004:2001 +A1:2002 +AC:2002 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 1,00 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  | ≥ 0,5 N/mm2 |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | Tűzvédelmi osztály |  | A1 - A1fl | A1 - A1fl |  |
|  | Tapadási szilárdság száraz tárolás után |  |  |  |  |
|  | Tapadási szilárdság nedves tárolás után |  |  |  |  |
|  | Tapadási szilárdság meleg tárolás után |  |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz

|  | Funkció |  | csaperagasztók | csaperagasztók |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.col plus D csempe - és burkolólap ragasztó F622D weber.col plus D | weber.col promax csempe - és burkolólap ragasztó F677 weber.col promax |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |  |  |  |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |
| 1.2 | Diszperziós ragasztók |  |  |  |
| 1.2.1 | Kezdeti nyírási tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.2.2 | Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után |  |  |  |
| 1.2.3 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.2.4 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású diszperziós ragasztóknál | ≤ 0,5 mm | ≥ 0,5 mm |
| 1.2.5 | Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után | fokozott követelményű diszperziós ragasztóknál |  |  |
| 1.2.6 | Nyírási tapadószilárdság megnövelt hőmérsékleten |  |  |  |
| 1.3 | Reaktív műgyanta ragasztók |  |  |  |
| 1.3.1 | Kezdeti nyírási tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.3.2 | Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |
| 1.3.3 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.3.4 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású reaktív műgyanta ragasztóknál |  |  |
| 1.3.5 | Nyírási tapadószilárdság hősokk után | fokozott követelményű reaktív műgyanta ragasztóknál |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz

|  | Funkció |  | csemperagasztók | csemperagasztók |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.col promax S1 csempe - és burkolólap ragasztó F674 weber.col promax S1 | weber.set marmo plus csempe - és burkolólap ragasztó F614RO weber.set marmo plus |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |  |  |  |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál | ≥ 2,5 mm és < 5 mm | ≥ 2,5 mm és < 5 mm |
| 1.2 | Diszperziós ragasztók |  |  |  |
| 1.2.1 | Kezdeti nyírási tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.2.2 | Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után |  |  |  |
| 1.2.3 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.2.4 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású diszperziós ragasztóknál | ≤ 0,5 mm | ≥ 0,5 mm |
| 1.2.5 | Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után | fokozott követelményű diszperziós ragasztóknál |  |  |
| 1.2.6 | Nyírási tapadószilárdság megnövelt hőmérsékleten |  |  |  |
| 1.3 | Reaktív műgyanta ragasztók |  |  |  |
| 1.3.1 | Kezdeti nyírási tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.3.2 | Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |
| 1.3.3 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.3.4 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású reaktív műgyanta ragasztóknál |  |  |
| 1.3.5 | Nyírási tapadószilárdság hősokk után | fokozott követelményű reaktív műgyanta ragasztóknál |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz

|  | Funkció |  | csaperagasztók | csaperagasztók | csaperagasztók |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.col profi csempe - és burkolólap ragasztó F601 weber.col profi | weber.col standard csempe - és burkolólap ragasztó F611 weber.col standard | weber.col rapid csempe - és burkolólap ragasztó F612 weber.col rapid |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 | MSZ EN 12004:2007 + A1: 2012 |
| 1.1 | Cementtartalmú habarcsok |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥1,0 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥1,0 N/mm2 |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥1,0 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |  |
| 1.2 | Diszperziós ragasztók |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Kezdeti nyírási tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1.2.2 | Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Nyitott idő |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású diszperziós ragasztóknál | ≤ 0,5 mm | ≥ 0,5 mm | ≤0,5 mm |
| 1.2.5 | Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után | fokozott követelményű diszperziós ragasztóknál |  |  |  |
| 1.2.6 | Nyírási tapadószilárdság megnövelt hőmérsékleten |  |  |  |  |
| 1.3 | Reaktív műgyanta ragasztók |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Kezdeti nyírási tapadószilárdság | minden felhasználási területre |  |  |  |
| 1.3.2 | Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Nyitott idő |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású reaktív műgyanta ragasztóknál |  |  |  |
| 1.3.5 | Nyírási tapadószilárdság hősokk után | fokozott követelményű reaktív műgyanta ragasztóknál |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 1. 1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz - Cementtartalmú habarcsok

|  | Funkció |  | Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs | Flexibilis, normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumacol Basic C1 | Baumacol FlexTop C2 TE S1 |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 12004 EN 13501-1 EN 1348 | MSZ EN 12004 EN 13501-1 EN 1348 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | tapadószilárdság száraz tárolás után: ≥ 0,5 N/mm2 | tapadószilárdság száraz tárolás után: ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál | NPD | NPD |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzveszélyességi osztály |  | A1 | A1 |
|  | Tapadó szilárdság nedves tárolás után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |
|  | Tapadó szilárdság meleg tárolás után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 1,0 N/mm2 |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 1. 1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz - Cementtartalmú habarcsok

|  | Funkció |  | Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel. Bel- és kültéri padló- vagy falburkolás | Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs csökkentett lecsúszási hajlammal. Bel- és kültéri padló- vagy falburkolás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumacol FlexUni C2 TE | Baumit Baumacol Pro C1 T |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 12004 EN 13501-1 EN 1348 | MSZ EN 12004 EN 13501-1 EN 1348 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | tapadószilárdság száraz tárolás után: ≥ 1,0 N/mm2 | tapadószilárdság száraz tárolás után: ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál | NPD | NPD |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzveszélyességi osztály |  | A1 | A1 |
|  | Tapadó szilárdság nedves tárolás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |
|  | Tapadó szilárdság meleg tárolás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm2 |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 1. 1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz - Cementtartalmú habarcsok

|  | Funkció |  | Folyékonyan feldolgozandó vízálló termék csempe és padlóburkoló lapok alá | Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs, Beltéri padló- vagy falburkolásra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Baumacol Protect CM02 P | Építési ragasztó C1 T |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14891:2012 | MSZ EN 12004, EN 13501-1, EN 1348 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | tapadószilárdság száraz tárolás után: ≥ 0,5 N/mm2 | tapadószilárdság száraz tárolás után: ≥ 0,5 N/mm² |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm² |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál | NPD | NPD |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzveszélyességi osztály |  |  | A1 |
|  | Vízszigetelő képesség |  | vízálló |  |
|  | Repedésáthidalás nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C) |  | ≥ 0,75mm |  |
|  | Tapadó szilárdság nedves tárolás után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm² |
|  | Tapadó szilárdság meleg tárolás után |  | ≥ 0,5 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm² |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 1. 1. Habarcsok és ragasztók kül- és beltéri fal- és padlóburkoló kerámiai lapokhoz - Cementtartalmú habarcsok

|  | Funkció |  | Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs fokozott követelményekre, csökkentett lecsúszási hajlammal és meghosszabbított nyitott idővel | Normál kötésű cementes hidegburkolati ragasztó habarcs csökkentett lecsúszási hajlammal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Flexo C2 TE | Kerámia csemperagasztó C1T |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 12004 | MSZ EN 12004 |
| 1.1.1 | Kezdeti húzási tapadószilárdság | normálkötésű habarcsoknál | tapadószilárdság száraz tárolás után: ≥ 1,0 N/mm2 |  |
| 1.1.2 | Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után |  |  |  |
| 1.1.3 | Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után | minden felhasználási területre |  |  |
| 1.1.4 | Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm² |
| 1.1.5 | Nyitott idő |  |  |  |
| 1.1.6 | Korai húzási tapadószilárdság | gyors kötésű habarcsoknál | NPD | NPD |
| 1.1.7 | Lecsúszás | csökkentett lecsúszású habarcsoknál |  |  |
| 1.1.8 | Alakváltozás | alakváltozásra képes és nagy alakváltozásra képes habarcsoknál |  |  |
| Egyéb jellemző | Tűzveszélyességi osztály |  | A1 | A1 |
|  | Tapadó szilárdság nedves tárolás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm² |
|  | Tapadó szilárdság meleg tárolás után |  | ≥ 1,0 N/mm2 | ≥ 0,5 N/mm² |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | Épületek falazatainak színezőanyaga, kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas | Épületek falazatainak színezőanyaga, kül- és beltéri alkalmazásra egyaránt alkalmas | Régi és új építésű kő, tégla, beton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő burkolására alkalmazható |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger- Knauf Kft. | Lasselsberger- Knauf Kft. | Poli-Farbe Vegyipari Kft |
|  | Terméknév |  | SiliconOla Extra (EN 15824) | SiliconOla (EN 15824) | POLI-FARBE POLICOLOR homlokzati hőszigetelő rendszer |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | 6235 Bócsa III.ker.2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 15824 | EN 15824 | ETAG 004 MSZ EN 13499 MSZ EN 13163:2009 MSZ EN13501-1 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V1 | V2 | min.20g/m2 nap |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W3 | W2 |  |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | >0,3 N/mm2 | >0,3 N/mm2 | ragasztó-habarcs és az alapfelület között: min. 0,25 N/mm2 |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  |  |  |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | C | C | B-s1, d0 |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  | 0,67 W/mK | 0,67 W/mK | 0,0375 W/mK |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | A Poli-Farbe Policolor Szilikonvakolat előnyei azokon a szerkezeteken érvényesülnek, ahol szükséges vagy követelmény a kiváló páraáteresztő-képesség, alacsony vízfelvétel. | Simított mész- vagy cementkötésű vakolatra és ásványi alapú homlokzati hőszigetelő rendszernél a Poli-Farbe szilikát vakolat alapozásához. | Felhasználásra kész szilikát kötőanyagú nemes vakolat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft | Poli-Farbe Vegyipari Kft | Poli-Farbe Vegyipari Kft |
|  | Terméknév |  | POLICOLOR szilikon vakolat | POLICOLOR szilikát vakolatalapozó, POLICOLOR szilikon vakolatalapozó | POLICOLOR szilikát homlokzati nemes vakolat |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2. | 6235 Bócsa III.ker.2. | 6235 Bócsa III.ker.2. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 MSZ EN ISO 7783-2:2000 MSZ EN 1062-3:2009 MSZ EN 1062-1:2004 MSZ EN 1542:2000 MSZ EN 13501-1:2007 | MSZ EN 15824:2009 MSZ EN 13499 | ETAG 004 MSZ EN ISO 7783-2:2000 MSZ EN 1062-3:2009 MSZ EN 1062-1:2004 MSZ EN 1542:2000 MSZ EN 13501-1:2007 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V1 (magas vízgőz áteresztés | V1 magas | V1 (magas vízgőz áteresztés |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W3 (közepes vízáteresztő képesség) | W2 közepes | W2 (közepes vízáteresztő képesség) |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | ≥0,3 N/mm2 | min. 0,3 MPa | ≥0,3 N/mm2 |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  | ≥0,3 N/mm2 | min. 0,3 MPa | ≥0,3 N/mm2 |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | „C” tűzvédelmi osztály | C | C |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  |  |  |  |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | A Poli-Farbe Policolor Szilikonvakolat előnyei azokon a szerkezeteken érvényesülnek, ahol szükséges vagy követelmény a kiváló páraáteresztő-képesség, alacsony vízfelvétel. | Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszerek, díszítő, fedő vakolására kül és beltéren. | Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszerek, díszítő, fedő vakolására kül és beltéren. | Kültéri/beltéri alkalmazás falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Poli-Farbe Vegyipari Kft | REVCO Magyarország Kft. | REVCO Magyarország Kft. | MAPEI S.p.A |
|  | Terméknév |  | POLI-FARBE POLICOLOR ásványgyapotos homlokzati hőszigetelő rendszer szilikon vakolattal | REVCO Szilikon színező vakolat REVCO Szilikát színező vakolat | REVCO VARIO-Max műgyantás, akrilát kötésű színező vakolat | SILANCOLOR GRAFFIATO |
|  | Cég címe |  | 6235 Bócsa III.ker.2. | 2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. | 2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. | Via Cafiero, 22 –Milano (Italy) |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 MSZ EN ISO 7783-2:2000 MSZ EN 1062-3:2009 MSZ EN 1062-1:2004 MSZ EN 1542:2000 MSZ EN 13501-1:2007 | EN 15824:2009 | EN 15824:2009 | EN 15824:2009 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V1 (magas vízgőz áteresztés | V2 | II. | V1 |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W3 (közepes vízáteresztő képesség) | W2 | W2 | W3 |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | ≥0,3 N/mm2 | 1,0 MPa | 0,8 MPa | ≥ 0,3 MPa |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  | ≥0,3 N/mm2 |  |  | ≥ 0,3 MPa |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | „C” tűzvédelmi osztály | C | C | A2-s1, d0 |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  |  | 0.67 W/mK | 0.67 W/mK | 0,93 W/mK |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  | lásd: biztonsági adatlap |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | Kültéri/beltéri alkalmazás falak, mennyezet, oszlop és válaszfalak vakolásához | Cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri aljzatokhoz | javítóvakolat | javítóvakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | MAPEI S.p.A | MAPEI S.p.A. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | QUARZOLITE GRAFFIATO SP | QUARZOLITE TONACHINO QUARZOLITE TONACHINO SP | weber.san evoluzione javítóvakolat SE200 weber.san evoluzione | weber.san plus200 javítóvakolat SPL200 weber.san plus 200 |
|  | Cég címe |  | Via Cafiero, 22 –Milano (Italy) | Via Cafiero, 22 –Milano (Italy) | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 15824:2009 | EN 15824:2009 | MSZ EN 998-1:2011 | MSZ EN 998-1:2011 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V2 | V2 | ≤ 12 | ≤ 20 |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W3 | W3 | >0,3 kg/m2 | >0,3 kg/m2 |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | ≥ 0,3 MPa | ≥ 0,3 MPa | ≥ 0,06 N/mm2 / B | ≥ 0,06 N/mm2 / B |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  | ≥ 0,3 MPa | ≥ 0,3 MPa |  |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | A2-s1, d0 | A2-s1, d0 | A1 | A1 |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  | 0,93 W/mK | 1,28 W/mK |  |  |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni | lásd: biztonsági adatlap | lásd: biztonsági adatlap |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | javítóvakolat | javítóvakolat | javítóvakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.san presto 100 gúz SPR100 weber.san presto 100 | weber.san presto 200 javítóvakolat SPR200 weber.san presto 200 | weber.san presto 300 simítóvakolat 4SPR300, weber.san presto 300 |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1:2011 | MSZ EN 998-1:2011 | MSZ EN 998-1:2011 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | ≤ 26 | ≤ 12 | ≤ 10 |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | >0,3 kg/m2 | >0,3 kg/m2 | W0 |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | ≥ 0,06 N/mm2 / B | ≥ 0,06 N/mm2 / B | ≥ 0,2 N/mm2 / B |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  |  |  |  |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  |  |  |  |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | szerves kötőanyagú kültéri vakolat | szerves kötőanyagú kültéri vakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit CreativTop | Baumit DuoTop |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15824 | MSZ EN 15824 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V2 | V2 |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W3 | W3 |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | > 0,3 MPa | > 0,3 MPa |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  | NPD | > 0,3 MPa |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | B európai osztály | B európai osztály |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  | NPD | NPD |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | szerves kötőanyagú kültéri vakolat | szerves kötőanyagú kültéri vakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit GranoporTop | Baumit MosaikTop |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15824 | MSZ EN 15824 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V2 | V2 |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W2 | W3 |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | > 0,3 MPa | > 0,3 MPa |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  | NPD | > 0,3 MPa |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | B európai osztály | F európai osztály |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  | NPD | NPD |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | szerves kötőanyagú kültéri vakolat | szerves kötőanyagú kültéri vakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit NanoporTop | Baumit openTop |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15824 | MSZ EN 15824 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V2 | V1 |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W2 | W2 |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | > 0,3 MPa | > 0,3 MPa |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  | NPD | NPD |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | B európai osztály | B európai osztály |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  | NPD | NPD |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 4. Szerveskötőanyag-tartalmú külső és belső vakolatok követelményei kül- és beltéri falazatok, oszlopok, mennyezetek stb. bevonására használatos, szerves kötőanyagú vakolatokra (idesorolva a szilikát /vízüveg/, szilán, sziloxán és szilikon alapú vakolatokat is)

|  | Funkció |  | szerves kötőanyagú kültéri vakolat | szilikongyanta kötőanyagú kültéri vakolat | szerves kötőanyagú kültéri vakolat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. | Baumit Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit SilikatTop | Baumit SilikonTop | Baumit StyleTop |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 15824 | MSZ EN 15824 | EN 13501-1 |
| 4.1 | Vízgőzáteresztés (páradiffúzió) |  | V2 | V2 | V2 |
| 4.2 | Vízfelvétel | minden felhasználási területre | W2 | W3 | W3 |
| 4.3 | Tapadószilárdság |  | > 0,3 MPa | > 0,3 MPa | > 0,3 MPa |
| 4.4 | Tartósság (fagyasztás utáni tapadószilárdság) |  | NPD | NPD | NPD |
| 4.5 | Tűzvédelmi osztály |  | B európai osztály | B európai osztály | B európai osztály |
| 4.6 | Hővezetési tényező |  | NPD | NPD | NPD |
| 4.7 | Veszélyes anyag | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 10. Termékek és rendszerek a betonszerkezetek védelmére és javítására / Szerkezeti és nem szerkezeti javítás / Azon habarcsok és betonok, amelyeket esetleg más termékekkel és rendszerekkel együtt használnak a hibás beton helyreállítására és/vagy kicserélésére, valamint a betonacél megvédésére, amelyek a roncsolódott betonszerkezetek élettartamának meghosszabbításához szükségesek.

|  | Funkció |  | betonjavító habarcs | betonjavító habarcs |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | weber.rep 752H durva betonjavító habarcs M736, weber.rep 752H | weber.rep 753H finom betonjavító habarcs M735, weber.rep 753H |
|  | Cég címe |  | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 998-1:2011 | MSZ EN 998-1:2011 |
| 10.1 | Nyomószilárdság |  | CS IV | CS IV |
| 10.2 | Kloridion-tartalom | minden felhasználási területre |  |  |
| 10.3 | Tapadóképesség |  | ≥0,5 N/mm2 / B | ≥0,5 N/mm2 / B |
| 10.4 | Korlátozott zsugorodás/ tágulás |  |  |  |
| 10.5 | Karbonátosodási ellenállás |  |  |  |
| 10.6 | Rugalmassági modulus |  |  |  |
| 10.7 | Hőmérsékleti összeférhetőség |  |  |  |
| 10.8 | Csúszásellenállás |  |  |  |
| 10.9 | Hőtágulási együttható |  |  |  |
| 10.10 | Kapilláris vízfelvétel |  | W1 | W1 |
| 10.11 | Kloridion-behatolás |  |  |  |
| 10.12 | Kúszás nyomás hatására |  |  |  |
| 10.13 | Vegyszerállóság |  |  |  |
| 10.14 | Fej feletti alkalmazás (például a hídgerendák alsó felületének a javítása) |  |  |  |
| Megj. |  |  | testsűrűség ≥1400 kg/m3páradiffúziós tényező (µ) ≤7 hővezetési tényező λ10,száraz(P=50%)0,45 W/mK Tűzvédelmi o. A1 | testsűrűség ≥1400 kg/m3páradiffúziós tényező (µ) ≤7 hővezetési tényező λ10,száraz(P=50%)0,45 W/mK Tűzvédelmi o. A1 |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

26.13.1. Úsztatott és csúszóréteges esztrichek

|  | Funkció |  | Épületek betonaljzatainak kiegyenlítésére 3-15 mm rétegvastagságban. Bel- és kültéri használatra alkalmazható. | Nagy szilárdságú, mechanikai hatásoknak ellenálló beton, cementesztrich felületek kialakítására. | Önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként. | Önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | NivoPlus 3-15 (EN 13813 CT C20 F5) NivoRapid 3-15 (EN 13813 CT C20 F5) | Estrich SF (EN 13813 CT C80 F8) | Estrich ZE12 (EN 13813 CT C12 F3) | Estrich ZE20 Gyorsan száradó (EN 13813 CT C20 F4) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 |
| 13.1.1 | Hajlító-húzószilárdság | minden felhasználási területre | >5 N/mm2 | 8 N/mm2 | >3 N/mm2 | >20 N/mm2 |
| 13.1.2 | Vastagság |  | 3-15 mm | 2-4 mm | 30-80 mm | 30-80 mm |
| 13.1.3 | Tűzvédelmi osztály |  | E | A1 | A1 | A1 |
| 13.1.4 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél |  |  |  |  |
| 13.1.5 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  |  |
| 13.1.6 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | nyomószilárdság |  | >20 N/mm2 | 80 N/mm2 | >12 N/mm2 | >4 N/mm2 |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

26.13.1. Úsztatott és csúszóréteges esztrichek

|  | Funkció |  | Önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként beltérben. | Önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként beltérben. | Önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként beltérben. | Önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként beltérben. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Estrich ZE20 Proroc szálas (EN 13813 CT C20 F4) | Estrich ZE20 (EN 13813 CT C20 F4) | Estrich ZE30 (EN 13813 CT C30 F5) | Estrich ZE50 (EN 13813 CT C50 F7) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 |
| 13.1.1 | Hajlító-húzószilárdság | minden felhasználási területre | >4 N/mm2 | >4 N/mm2 | >5 N/mm2 | >7 N/mm2 |
| 13.1.2 | Vastagság |  | 30-80 mm | 30-80 mm | 30-80 mm | 30-50 mm |
| 13.1.3 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 13.1.4 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél |  |  |  |  |
| 13.1.5 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  |  |
| 13.1.6 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | nyomószilárdság |  | >20 N/mm2 | >20 N/mm2 | >30 N/mm2 | >50 N/mm2 |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

26.13.1. Úsztatott és csúszóréteges esztrichek

|  | Funkció |  | Új és régi lakóépületek kisebb javítási munkáinál, betonaljzatok készítésére, tér- és padlóburkolatok ágyazására használható 1-10 cm rétegvastagságban. | Az alapfelülethez hozzákötő, kontakt cementesztrichek alapozórétegeként, kül- és beltérben egyaránt. | Épületek betonaljzatainak kiegyenlítésére 10-30 mm rétegvastagságban. Beltéri használatra alkalmazható. | Épületek betonaljzatainak kiegyenlítésére 0-20 mm rétegvastagságban. Beltérben, száraz környezetben alkalmazható |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. | Lasselsberger-Knauf Kft. |
|  | Terméknév |  | Hobbi Beton (EN 13813:2002 CT-C16-F3) | Kontakt ZE (EN 13813-1:2002) | Nivo 10-30 (EN 13813 CT-20-F5) | Nivo SP 0-20 (EN 13813 CA C25 F6) |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 | EN 13813-1:2002 |
| 13.1.1 | Hajlító-húzószilárdság | minden felhasználási területre | >3 N/mm2 | >7 N/mm2 | >5 N/mm2 | >6 N/mm2 |
| 13.1.2 | Vastagság |  | 10-100 mm |  | 10-30 mm | 0-20 mm |
| 13.1.3 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 13.1.4 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél |  |  |  |  |
| 13.1.5 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  |  |
| 13.1.6 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  | >7 |
| Egyéb jellemző: | nyomószilárdság |  | >16 N/mm2 | >40 N/mm2 | >20 N/mm2 | >25 N/mm2 |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

26.13.1. Úsztatott és csúszóréteges esztrichek

|  | Funkció |  | Épületek betonaljzatainak kiegyenlítésére 3-15 mm rétegvastagságban. Beltéri használatra alkalmazható. | Polimerrel módosított, cementtartalmú padozati anyag épületen belüli felhasználásra | Polimerrel módosított, cementtartalmú padozati anyag épületen belüli felhasználásra | Esztichként és aljzatkiegyenlítőként |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Henkel Romania srl | Henkel Romania srl | Sika Hungária Kft |
|  | Terméknév |  | NivoBond 3-15 (EN 13813 CT C16 F4) | Thomsit DA | Thomsit DD+ | Sika® Level T‐2 |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | Ionita Vornicu 1-7 street , 020325, District 2, Bucharest | Ionita Vornicu 1-7 street , 020325, District 2, Bucharest | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13813-1:2002 | SR EN 13813:2003 | SR EN 13813:2003 | MSZ EN 13813:2003 |
| 13.1.1 | Hajlító-húzószilárdság | minden felhasználási területre | >5 N/mm2 | F7 | F7 |  |
| 13.1.2 | Vastagság |  | 3-15 mm |  |  |  |
| 13.1.3 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1fl | A1fl | A1 osztály |
| 13.1.4 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél |  |  |  |  |
| 13.1.5 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  | C40 |
| 13.1.6 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  |  |
| Egyéb jellemző: | Nyomószilárdság |  | >16 N/mm2 | C25 | C30 | AR 0,5 |
|  | Korróziv anyagok kibocsátása |  |  | CT | CT |  |
|  | Nyírószilárdság |  |  |  |  | F10 |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

26.13.2. Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők

|  | Funkció |  | Polimerrel módosított, cementtartalmú padozati anyag épületen belüli felhasználásra | Cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri aljzatokhoz | Cementkötésű aljzatkiegyenlítő beltéri aljzatokhoz | Esztichként és simított padlóként |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Henkel Romania srl | MAPEI Kft | MAPEI Kft | Sika Hungária Kft |
|  | Terméknév |  | CERESIT Aljzatkiegyenlítő | ADESITAL ALJZATKIEGYENLÍTŐ | ULTRATOP | Sika® Level T‐1 |
|  | Cég címe |  | Ionita Vornicu 1-7 street , 020325, District 2, Bucharest | 2040. Budaörs, Sport. u. 2 | 2040. Budaörs, Sport. u. 2 | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | SR EN 13813:2003 | EN 13813:2002 | EN 13813:2002 | MSZ EN 13813:2003 |
| 13.2.1 | Vastagság | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 13.2.2 | Tűzvédelmi osztály |  | A1fl | A1fl | A2fl-s1 | A1 osztály |
| 13.2.3 | Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnél | cementkötésű esztricheknél | F7 | F5 | F10 |  |
| 13.2.4 | Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél |  | C25 | C20 | C40 | C40 |
| 13.2.5 | Tapadó-húzószilárdság | műgyanta kötésű esztricheknél |  |  |  |  |
| 13.2.6 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél |  |  | A9 | AR 1 |
| 13.2.7 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  |  |
| 13.2.8 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

26.13.2. Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők

|  | Funkció |  | Esztichként és simított padlóként | Esztichként és aljzatkiegyenlítőként | Esztichként és aljzatkiegyenlítőként | Esztichként és aljzatkiegyenlítőként |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Sika Hungária Kft | Sika Hungária Kft | Sika Hungária Kft | Sika Hungária Kft |
|  | Terméknév |  | Sika® Level T‐1 | Sika® Level U‐2 | Sika® Level 200 | Sika® Level 300 |
|  | Cég címe |  | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13813:2003 | MSZ EN 13813:2003 | MSZ EN 13813:2003 | MSZ EN 13813:2003 |
| 13.2.1 | Vastagság | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 13.2.2 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 osztály |  | A1 | A1 |
| 13.2.3 | Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnél | cementkötésű esztricheknél |  |  |  |  |
| 13.2.4 | Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél |  | C40 | C25 | C25 | C35 |
| 13.2.5 | Tapadó-húzószilárdság | műgyanta kötésű esztricheknél |  |  | B 1,5 | B 1,5 |
| 13.2.6 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél | AR 0,5 |  |  |  |
| 13.2.7 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  |  |
| 13.2.8 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.13. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek

26.13.2. Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők

|  | Funkció |  | Kétkomponensű epoxigyanta bázisú alapozó, kiegyenlítő habarcs, közbülső réteg és esztrich. | Kétkomponensű epoxigyanta bázisú alapozó, kiegyenlítő habarcs, közbülső réteg és esztrich | aljzatkiegyenlítő | aljzatkiegyenlítő |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Sika Hungária Kft | Sika Hungária Kft | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. |
|  | Terméknév |  | Sikafloor®‐156 | Sikafloor®‐161 | weber.niv estrich aljzatkiegyenlítő habarcs P900 weber.niv estrich | weber.niv profi aljzatkiegyenlítő habarcs |
|  | Cég címe |  | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13813 MSZ EN 1504‐2:2004 | MSZ EN 13813 MSZ EN 1504‐2:2004 | MSZ EN 13813 | MSZ EN 13813 |
| 13.2.1 | Vastagság | minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 13.2.2 | Tűzvédelmi osztály |  | Efl²⁾ | Efl²⁾ | A1n | A2fl-s1 |
| 13.2.3 | Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnél | cementkötésű esztricheknél |  |  | F4 | F6 |
| 13.2.4 | Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél |  | C35 | C35 | C20 | C30 |
| 13.2.5 | Tapadó-húzószilárdság | műgyanta kötésű esztricheknél | ≥ B 2,0 ‐ mint beltéri műgyanta bevonat/esztrich ≥ B 1,5 ‐ mint alapozó | ≥ B 2,0 ‐ mint beltéri műgyanta bevonat/esztrich ≥ B 1,5 ‐ mint alapozó |  |  |
| 13.2.6 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél | < 3000 mg | ≤ AR1²⁾ ‐ mint beltéri műgyanta bevonat/esztrich |  |  |
| 13.2.7 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  |  |
| 13.2.8 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  |  |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 13. 2. Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények. Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, a tapadóhidakat, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek - Kiegyenlítő-tapadó esztrichek, aljzatkiegyenlítők, kéregerősítők

|  | Funkció |  | Cement kötőanyagú esztrich belső felhasználásra | Cement kötőanyagú esztrich belső felhasználásra | aljzatkiegyenlítő | Cementkötőanyagú esztrich belső felhasználásra | Kétkomponensű, textúrált, színes epoxigyanta, mint díszítő és védő elektrosztatikusan vezetőképes textúrált bevonat betonra és cementesztrichre, normál és közepesen nehéz igénybevételi területekre. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. | Saint-Gobain Construction Products Hungary Kft. | BAUMIT Kft. | Sika Hungária Kft |
|  | Terméknév |  | Baumit Esztrich CT-C20-F5 | Hobby Esztrich CT-C20-F5 | weber.niv rapid gyorskötésű aljzatkiegyenlítő habarcs | Baumit SpeedEstrich E 300 SE 1 | Sikafloor®‐262 AS N Thixo |
|  | Cég címe |  | 2510, Dorog, Baumit út 1. | 2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/05 hrsz. | 2510, Dorog, Baumit út 1. | H-1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13813 EN 13501 | MSZ EN 13813 | MSZ EN 13813 MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 | MSZ EN 13813 | MSZ EN 13813 |
| 13.2.1 | Vastagság | minden felhasználási területre |  |  |  |  |  |
| 13.2.2 | Tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 | A1n | A1 | Efl³⁾ |
| 13.2.3 | Hajlító-húzószilárdság cementkötésű esztrichnél | cementkötésű esztricheknél | ≥ 5 | ≥ 5 | F6 | F 6 |  |
| 13.2.4 | Nyomószilárdság cementkötésű esztrichnél |  | ≥ 20 | ≥ 20 | C30 | C 30 |  |
| 13.2.5 | Tapadó-húzószilárdság | műgyanta kötésű esztricheknél |  |  |  |  | ≥ B2,0 ≥ 2,0 (1,5)³⁾ N/mm² (húzásszakítás vizsgálattal) |
| 13.2.6 | Kopásállóság, vagy görgősszékállóság | burkolat nélküli esztrichnél | NPD | NPD |  | NPD | ≤ AR1¹⁾ < 3000 mg (Taber vizsgálat) |
| 13.2.7 | Konzisztencia | önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél |  |  |  |  |  |
| 13.2.8 | pH érték | kalcium-szulfát esztrichnél |  |  |  |  |  |
|  |  | Ütésállóság |  |  |  |  | ≥ IR4 |
|  |  | Vízgőzáteresztő képesség |  |  |  |  | III. osztály |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26.14. Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA)

14.2. Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)

|  | Funkció |  | Önálló aljzatok készítésére úsztatott esztrich formájában, padlófűtések beágyazására, vagy az alapfelülettel közvetlenül érintkező kontaktesztrichként beltérben. | Polimerrel módosított, cementtartalmú padozati anyag épületen belüli felhasználásra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Lasselsberger-Knauf Kft. | Henkel Romania srl |
|  | Terméknév |  | Estrich FE (EN 13813 CA C25 F5) | Thomsit DG |
|  | Cég címe |  | H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9. | Ionita Vornicu 1-7 street, 020325, District 2, Bucharest |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 13813-1:2002 | SR EN 13813:2003 |
| 14.2.1 | páraáteresztő képesség |  |  |  |
| 14.2.2 | pH | minden felhasználási területre | >7 | >7 |
| 14.2.3 | bedolgozhatósági idő |  |  |  |
| 14.2.4 | vegyszerállóság |  |  |  |
| 14.2.5 | hőszigetelő képesség |  |  |  |
| 14.2.6 | hajlítószilárdság |  | >5 N/mm2 | F7 |
| 14.2.7 | nyomószilárdság |  | >25 N/mm2 | C25 |
| 14.2.8 | konzisztencia (terülés) |  |  |  |
| 14.2.9 | zsugorodás és duzzadás |  |  |  |
| 14.2.10 | tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1fl |
| Egyéb jellemző | Vastagság |  | 25-80 mm |  |
|  | Korróziv anyagok kibocsátása |  |  | CA |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 14. 2. Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA) - Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)

|  | Funkció |  | Kalciumszulfát kötőanyagú önterülő esztrich belső felhasználásra | Kalciumszulfát kötőanyagú önterülő esztrich belső felhasználásra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Alpha 2000 CA-C20-F5 | Baumit Alpha 3000 CA-C30-F6 |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13813 EN 13501-1 | MSZ EN 13813 EN 13501-1 |
| 14.2.1 | páraáteresztő képesség |  | NPD | NPD |
| 14.2.2 | pH | minden felhasználási területre |  |  |
| 14.2.3 | bedolgozhatósági idő |  |  |  |
| 14.2.4 | vegyszerállóság |  | NPD | NPD |
| 14.2.5 | hőszigetelő képesség |  | NPD | NPD |
| 14.2.6 | hajlítószilárdság |  | ≥ 5 N/mm2 | ≥ 6 N/mm2 |
| 14.2.7 | nyomószilárdság |  | ≥ 20 N/mm2 | ≥ 30 N/mm2 |
| 14.2.8 | konzisztencia (terülés) |  |  |  |
| 14.2.9 | zsugorodás és duzzadás |  |  |  |
| 14.2.10 | tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 |
| Egyéb jellemző | Felszabaduló korrozív anyagok |  | CA | CA |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 14. 2. Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA) - Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)

|  | Funkció |  | Kalciumszulfát kötőanyagú önterülő esztrich belső felhasználásra | Kalciumszulfát kötőanyagú esztrich belső felhasználásra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Alpha 4000 CA-C30-F7 | Baumit Fűtési esztrich CA-C20-F5 |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13813 EN 13501-1 | MSZ EN 13813 |
| 14.2.1 | páraáteresztő képesség |  | NPD | NPD |
| 14.2.2 | pH | minden felhasználási területre |  |  |
| 14.2.3 | bedolgozhatósági idő |  |  |  |
| 14.2.4 | vegyszerállóság |  | NPD |  |
| 14.2.5 | hőszigetelő képesség |  | NPD | NPD |
| 14.2.6 | hajlítószilárdság |  | ≥ 7 N/mm2 | ≥ 5 N/mm2 |
| 14.2.7 | nyomószilárdság |  | ≥ 30 N/mm2 | ≥ 20 N/mm2 |
| 14.2.8 | konzisztencia (terülés) |  |  |  |
| 14.2.9 | zsugorodás és duzzadás |  |  |  |
| 14.2.10 | tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 |
| Egyéb jellemző | Felszabaduló korrozív anyagok |  | CA | CA |

26. Betonnal, vakoló- és falazóhabarccsal kapcsolatos termékek

26. 14. 2. Beltérben használatos esztrichek előállítására szolgáló kalcium-szulfát (CAB) és kalcium-szulfát kompozit (CAC) kötőanyagok, valamint kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcsok (CA) - Kalcium-szulfát alapú esztrichhabarcs (CA)

|  | Funkció |  | Kalcium-szulfát kötőanyagú, önterülő aljzatkiegyenlítő belső felhasználásra | Kalcium-szulfát kötőanyagú, önterülő aljzatkiegyenlítő belsőfelhasználásra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | BAUMIT Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Nivello Quattro CA-C20-F6 | Baumit Nivello Duo CA-C16-F5 |
|  | Cég címe |  | 2510, Dorog, Baumit út 1. | 2510, Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 13813 | MSZ EN 13813 |
| 14.2.1 | páraáteresztő képesség |  | NPD | NPD |
| 14.2.2 | pH | minden felhasználási területre |  |  |
| 14.2.3 | bedolgozhatósági idő |  |  |  |
| 14.2.4 | vegyszerállóság |  | NPD | NPD |
| 14.2.5 | hőszigetelő képesség |  | NPD | NPD |
| 14.2.6 | hajlítószilárdság |  | ≥ 6 | ≥ 5 |
| 14.2.7 | nyomószilárdság |  | ≥ 20 | ≥ 16 |
| 14.2.8 | konzisztencia (terülés) |  |  |  |
| 14.2.9 | zsugorodás és duzzadás |  |  |  |
| 14.2.10 | tűzvédelmi osztály |  | A1 | A1 |
| Egyéb jellemző | Felszabaduló korrozív anyagok |  | CA | CA |

35. Tűzgátló, tűzterjedést gátló és tűzvédelmi termékek, tűzkésleltető termékek

35. 5. Füst- és hőszabályozó rendszerek: füstgátak

|  | Funkció |  | Füstkötény |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Colt International GmbH |
|  | Terméknév |  | SmokeMaster SM5, SmokeMaster SM-ST |
|  | Cég címe |  | Briener Strasse 186 D-47533 Kleve |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12101-1:2005 + A1:2006, ZA melléklet |
| 5.1 | Működési megbízhatóság | minden felhasználási területre |  |
| 5.2 | Válaszkésleltetés |  |  |
| 5.3 | Telepítési biztonság |  |  |
| 5.4 | Füstszivárgás |  |  |
| 5.5 | Mechanikai stabilitás állandó hőmérsékleten | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| 5.6 | Mechanikai stabilitás szabványos hőmérsékleten | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel |  |
| Egyéb jellemző | Hőmérséklet/idő szerinti osztályozás |  | megfelelő DH120 Részletes információk a termékazonosító címkén |

Egyéb

Bitumnes kellősítés

|  | Funkció |  | Bitumenes bevonóanyag bitumenes, fém- és szilikát felületek kellősítésére építési célokra |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Sandroplast Sandrock GmbH |
|  | Terméknév |  | BONOBIT HS |
|  | Cég címe |  | D-42285 Wuppertal, Schwesterstr. 15-19 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN ISO 4624:2003 MSZ EN ISO 3521:2009 MSZ EN ISO 3838:2004 |
|  | Húzó-tapadószilárdság (beton, horganylemez, tégla és acélfelületen): |  | 1.35 N/mm² |
|  | Nemillóanyag tartalom: |  | 80 + 3 % |
|  | Sűrűség: |  | 0,9 – 1,0 g/cm3 |
|  | Tűzveszélyességi osztály |  | “B“ Tűz- és robbanásveszélyes |
| Egyéb jellemző |  |  |  |

Egyéb

Szellőzők

|  | Funkció |  | Természetes hő- és füstelvezető berendezés | Természetes hő- és füstelvezető berendezés | Terelőventilátor | Természetes hő- és füstelvezető berendezés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Colt International Licensing Limited | Colt International GmbH | Colt International Ltd | Colt International Licensing Limited |
|  | Terméknév |  | Apollo Mono | Apollo, Apollo ATI | Colt Cyclone 50 Colt Cyclone 100 | EuroCO |
|  | Cég címe |  | New Lane GB-PO9 2LY Havant, Hampshire | Briener Strasse 186 D-47533 Kleve | New Lane GB-PO9 2LY Havant, Hampshire | New Lane GB-PO9 2LY Havant, Hampshire |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12101-2:2003, B, C, D, E, F, G melléklet EN 13501-1:2010 | EN 12101-2:2003, B, C, D, E, F, G melléklet EN 13501-1:2010 | EN 12101-3:2002/AC:2005, ZA melléklet | EN 12101-2:2003, B, C, D, E, F, G melléklet EN 13501-1:2010 |
|  | Aerodinamikai nyílásfelület |  | megfelelő 0,57m² < Aa < 3,15m²; 0,44 < Cv < 0,68 Részletes információk a termékazonosító címkén | megfelelő 0,60m² < Aa < 5,10m²; 0,60 < Cv < 0,76 Részletes információk a termékazonosító címkén |  | megfelelő 0,203m² < Aa < 5,698m²; 0,50 < Cv < 0,70 Részletes információk a termékazonosító címkén |
|  | Megbízhatóság vizsgálati módja |  | megfelelő Re 1000 (+10.000) szellőztetési funkcióval | megfelelő Re 1000 (+10.000) szellőztetési funkcióval |  | megfelelő Re 50, Re 1000 (+10.000) szellőztetési funkcióval |
|  | Hóterhelés vizsgálati módja |  | megfelelő 0 < SL < 2833 Részletes információk a termékazonosító címkén | megfelelő 0 < SL < 6500 Részletes információk a termékazonosító címkén |  | megfelelő 0 < SL < 2000 Részletes információk a termékazonosító címkén |
|  | Külső hőmérséklet tőrés vizsgálati módja |  | megfelelő T(00) Részletes információk a termékazonosító címkén | megfelelő T(00), T(-15) Részletes információk a termékazonosító címkén |  | megfelelő T(00), T(-15), T(-25) Részletes információk a termékazonosító címkén |
|  | Szélterhelés vizsgálati módja |  | megfelelő 1500 < WL < 7141 Részletes információk a termékazonosító címkén | megfelelő WL 1500 Részletes információk a termékazonosító címkén |  | megfelelő 1500 < WL < 4000 Részletes információk a termékazonosító címkén |
|  | Hővel szembeni ellenállás vizsgálati módja |  | megfelelő B 300 | megfelelő B 300 |  | megfelelő B 300 |
|  | Éghetőségi anyagvizsgálat |  | A1 - Fémek, Ásványgyapot, Üveg B-s1,d0 / B-s2,d0 - Polikarbonát E - egyéb anyagok | megfelelő A1 - Fémek, Ásványgyapot, Üveg B-s1,d0 / B-s2,d0 - Polikarbonát E - egyéb anyagok |  | megfelelő A1 - Fémek, Ásványgyapot, Üveg B-s1,d0 / B-s2,d0 / E - Polikarbonát E - egyéb anyagok |
|  | Egyéb jellemző | Hőmérséklet/idő szerinti osztályozás |  |  | megfelelő F300 (300°C - 120 Min) Részletes információk a termékazonosító címkén |  |

Egyéb

Szellőzők

|  | Funkció |  | Gépi hő- és füstelszívó ventilátor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Colt International GmbH |
|  | Terméknév |  | T-Liberator, W-Liberator FCO típusú zárózsalu alkalmazásával |
|  | Cég címe |  | Industriestrasse 8 - 10 D-79541 Lörrach / Germany |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12101-3:2002 / AC:2005 |
|  | Hőmérséklet/idő szerinti osztályozás |  | F200, F300 vagy F400(120) Részletes információk a termékazonosító címkén |
|  | Kettős funkció | Az elszívó ventilátor egyéb minősített alkalmazási osztályai EN 12101-3:2002 / AC:2005, 4.1 fejezet alapján | megfelelő |
|  | Hűtővezeték csatlakozás nem szükséges | Az elszívó ventilátor egyéb minősített alkalmazási osztályai EN 12101-3:2002 / AC:2005, 4.1 fejezet alapján | megfelelő |
|  | Szigeteletlen fém zsalu vagy nyílószárny | Az elszívó ventilátor egyéb minősített alkalmazási osztályai EN 12101-3:2002 / AC:2005, 4.1 fejezet alapján | megfelelő - korlátozás használható minden fűtött épületen (6.5.2.a. fejezet szerint) |

Egyéb

Szellőzők

|  | Funkció |  | Gépi hő- és füstelszívó ventilátor |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Colt International GmbH |
|  | Terméknév |  | W-Liberator FLAP típusú nyílószárny alkalmazásával |
|  | Cég címe |  | Industriestrasse 8 - 10 D-79541 Lörrach / Germany |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 12101-3:2002 / AC:2005 |
|  | Hőmérséklet/idő szerinti osztályozás |  | F200, F300 vagy F400(120) Részletes információk a termékazonosító címkén |
|  | Hóteher szerinti besorolás |  | SL 500 |
|  | Kettős funkció | Az elszívó ventilátor egyéb minősített alkalmazási osztályai EN 12101-3:2002 / AC:2005, 4.1 fejezet alapján | megfelelő |
|  | Hűtővezeték csatlakozás nem szükséges | Az elszívó ventilátor egyéb minősített alkalmazási osztályai EN 12101-3:2002 / AC:2005, 4.1 fejezet alapján | megfelelő |

Egyéb

Alapozók

|  | Funkció |  | Kül- és beltérben különböző befejező rétegek felhordása előtt, Baumit DuoTop, GranoporTop, SilikatTop, SilikonTop, NanoporTop, StyleTop, Nemesvakolat speciál, Nemesvakolat extra, MosaikTop alapozóként történő alkalmazásra. | Ásványi, feszültségmentesen felszáradó, filmréteget nem képző, magas időjárásállóság, víztaszító, koszolódásra kevésbé hajlamos, nagyon jó pára,- és CO2 áteresztő, nem éghető, könnyen feldolgozható. Feldolgozásra kész, szilikátbázisú festék kül- és beltéri felhasználásra. | Régi és új épületek homlokzatának festésére, beton és vakolt (mész, mészcement) felületen. Beltérben is alkalmazható. | Max. 75 % relatív páratartalmú normál beltérben, illetve kismértékben agresszív városi, ipari légkörtípus kültéri körülményei között alkalmazható festék. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | BAUMIT Kft. | Baumit Kft. | Baumit Kft. | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit UniPrimer | Baumit NanoporColor | Baumit SilikatColor | Baumit SilikonColor |
|  | Cég címe |  | H-2510, Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN ISO 2719:2003 / A-152/2012. MSZ EN ISO 3251:2009 / A-152/2012. MSZ EN ISO 4624:2003 / A-152/2012. | MSZ EN ISO 2719:2003 MSZ EN ISO 3251:2009 MSZ EN ISO 4624:2003 | MSZ EN ISO 2719:2003 / A-152/2012. MSZ EN ISO 3251:2009 / A-152/2012. MSZ EN ISO 4624:2003 / A-152/2012. | MSZ EN ISO 2719:2003 / A-152/2012. MSZ EN ISO 3251:2009 / A-152/2012. MSZ EN ISO 4624:2003 / A-152/2012. |
|  | Tűzveszélyességi osztály |  | „nem tűzveszélyes” „E” | „nem tűzveszélyes” „E” | „nem tűzveszélyes” „E” | „nem tűzveszélyes” „E” |
|  | Nemillóanyag tartalom |  | 62 m/m% | 65 m/m% | 66±5 m/m% | 65 m/m% |
|  | Tapadószilárdság |  | NPD | 1,78 N/mm2 | 1,25 N/mm2 | 2,78 N/mm2 |

Egyéb

Szárazbeton

|  | Funkció |  | Minden betonozási munkához házban és a ház körül, támasztó és pilléroszlopok feltöltéséhez, födémekre, lépcsőkre, padlózatokra, aknákra (C20/25). |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Baumit Kft. |
|  | Terméknév |  | Baumit Szárazbeton 20 |
|  | Cég címe |  | H-2510 Dorog, Baumit út 1. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | MSZ EN 4798-1: 2004 (MSZ EN 206-1), EN 13501-1, MSZ EN 13813, MSZ EN 12390-3:2002, MSZ EN 206-1:2002, MSZ EN 13813, 5.2.2 / / ÉME A-332/2006. |
|  | Tűzveszélyességi osztály |  | A1 |
|  | Felszabaduló korrozív anyagok |  | CT |
|  | Nyomószilárdság |  | ≥ 20 |
|  | Hajlítószilárdság |  | ≥ 5 |
|  | Vízáteresztőképesség |  | NPD |
|  | Páraáteresztőképesség |  | NPD |
|  | Kopásállóság |  | NPD |
| Egyéb jellemző |  |  |  |

Egyéb

Üvegszövetek, vakolaterősítő hálók

|  | Funkció |  | Az üvegszövet hálók alkalmazhatók vakolatok erősítéséhez általános helyeken kül- és beltérben | Alkalmazhatók homlokzati hőszigetelő rendszerek vakolaterősítésére, ezen kívül vakolatok erősítéséhez általános helyeken kül- és beltérben | Üvegszövet háló |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt. | Tolnatext Fonalfeldolgozó és Műszakiszövet-gyártó Bt. | REVCO Magyarország Kft. |
|  | Terméknév |  | Vakolaterősítő háló 41-105 | Üvegszövet 41-112 ES-L | REVCO lúgálló üvegszövet háló homlokzati hőszigeteléshez |
|  | Cég címe |  | 7130 Tolna, Bezerédj tér 1. | 7130 Tolna, Bezerédj tér 1. | H-2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | ETAG 004 | ETAG 004 | M-414-210 |
|  | Használati biztonság: Szakítószilárdság lánc- /vetülékirány |  | lánc: ≥ 40 N/mm vetülék: ≥ 60 N/mm | ≥ 34 N/mm | 40 N/mm2 |
|  | Tartósság Szakítószilárdság 28 napos lúgos tárolás után szobahőmérsékleten |  | lánc: ≥ 15 N/mm vetülék: ≥ 25 N/mm | mindkét irányban ≥ 20 N/mm, ill. 50% |  |
|  | Egyéb jellemzők: - szálszám 1/10 cm, lánc/vetülék - lyukbőség (mm) - vastagság (mm) - területtömeg (g/m2) - izzítási veszteség 625 fokon |  | szálszám 1/10 cm, lánc/vetülék - ≥ 11/11 lyukbőség – 9,3/7,5 vastagság – 0,5-0,8 mm területtömeg - ≥ 155 g/m2 | szálszám 1/10 cm, lánc/vetülék - ≥ 20/16 szál lyukbőség - ≥ 4mm vastagság – 0,4-0,6 mm területtömeg - ≥ 145 g/m2 izzítási veszteség 625 fokon - ≥ 18% | 1 kN/mm |
|  | Tűzvédelmi osztály |  |  |  | B |
| Egyéb jellemző |  |  |  |  |  |

Egyéb

Színező paszták

|  | Funkció | Alkalmas színező vakolatok és festékek színezésére |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév | REVCO Magyarország Kft. |  |
|  | Terméknév | REVCO Szinezö paszta: D-11, E-4050, E-4042, E-4024, D-115, D-123, E-4085, D-201, E-4028, E-4027, D-606, D-900, E-4037, D-905, E-4015 |  |
|  | Cég címe | H-2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás | CE EN 15824 |  |
|  | viszkozitás | 300e - 600-e mPas |  |
|  | pH | 6-9-ig |  |
|  | sűrűség | 1-2,5-ig |  |

Egyéb

Festékek

|  | Funkció | Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszerek festésére kül és beltéren | Alkalmas ásványi alapfelületek, hőszigetelő rendszerek díszítő bevonataként kül és beltéren |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév | REVCO Magyarország Kft. | REVCO Magyarország Kft. |  |
|  | Terméknév | REVCO Akrilát kötésű falfestékek: REVCO Exterior, REVCO Kristály/Inferior, REVCO Origo | REVCO Szilikon kötésű homlokzat festék |  |
|  | Cég címe | H-2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. | H-2310 Szigetszentmiklós Leshegy út 5. |  |
|  | Harmonizált műszaki előírás | E-2007/000049-1 E-2008/2-000313-1 | E-2007/000049-1 E-2008/2-000313-1 |  |
|  | viszkozitás | 150e - 300-e mPas | 300e - 600-e mPas |  |
|  | pH | 8-9-ig | 8-9-ig |  |
|  | sűrűség | 1,5-1,65-ig | 1,85 |  |

Egyéb

Tűzvédelmi célú természetes füst- és hőelszívó készülékek

|  | Funkció |  | Tűzvédelmi célú természetes füst- és hőelszívó készülékek | Tűzvédelmi célú természetes füst- és hőelszívó készülékek | Tűzvédelmi célú természetes füst- és hőelszívó készülékek | Tűzvédelmi célú természetes füst- és hőelszívó készülékek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cégnév |  | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. | Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft. |
|  | Terméknév |  | WRA51H-CPR48- 8 WD | WRA51K-CPR49-8 WD | WRAR5K-CPR25- 8 WD 6_14 | WRAR5K-CPR26- 8 WD 6_14 |
|  | Cég címe |  | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 | 9461 Lövő, Kossuth Lajos u. 25 |
|  | Harmonizált műszaki előírás |  | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 | EN 14351-1:2006+A1:2010 |
| 4. 1. | Légáteresztés |  | Osztály: 4 | Osztály: 4 | Osztály: 4 | Osztály: 4 |
| 4. 2. | Vízzárás | minden felhasználási területre | E 1200 | E 1200 | E 1200 | E 1200 |
| 4. 3. | Szélállóság |  | Osztály: C3 | WL 2000 PA | WL 2000 PA | WL 2000 PA |
| 4. 4. | Hóteher | tetősík ablakok esetén | ESG4/14/VSG6 | T (-15) ; SL 750 ; Aa 0,28 m2 | T (-15) ; SL 750 ; Aa 0,28 m2 | T (-15) ; SL 750 ; Aa 0,28 m2 |
| 4. 5. | Ütésállóság | tetősík ablakok és kockázatot jelentő üvegezett ajtóknál | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 | Osztály: 5 |
| 4. 6. | Biztonságosság | minden felhasználási területre | megfelelt | megfelelt | megfelelt | megfelelt |
| 4. 7. | Ismételt nyitással és zárással szembeni ellenállás | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 4. 8. | Működtető erő | tetősík ablakok kivételével minden felhasználási területre |  |  |  |  |
| 4. 9. | Hőátbocsátás | minden felhasználási területre | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) | 1,3 W/(m2.K) |
| 4. 10. | Sugárzási tulajdonságok | tetősík ablakok esetén |  |  |  | g:44. tv:71 |
| 4. 11. | Akusztikai teljesítőképesség | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben akusztikai követelmények lépnek fel | 37 (-1;-5) dB | 38 (-2;-5) dB | 37 (-1;-5) dB | 38 (-2;-5) dB |
| 4. 12. | Tűzállósági teljesítmény | olyan épületszerkezetekben történő felhasználás, amelyekkel szemben tűzállósági követelmények lépnek fel | C Broof(t1) | E300 Broof(t1) | E300 Broof(t1) | E300 Broof(t1) |
| 4. 13. | Tűzvédelmi osztály | minden felhasználási területre | C | E300 | E300 | E300 |
| 4. 14. | Veszélyes anyagok | abban az esetben, ha az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében biztonsági adatlapot kell adni |  |  |  |  |

# Műgyanta padlóbevonati irányelv

Bevezető gondolatok

A műgyanta padlóbevonatok (németből átvett, elterjedt szóhasználattal műgyanta bevonatok) tervezése és készítése összetett feladat. A műgyanta bevonatok anyagainak, rétegvastagságának, felületi megjelenésének kölcsönös összhangban kell lenniük az épületszerkezettel, a fogadó- vagy aljzatminőséggel, az adott felületet érő üzemeltetési igénybevételekkel egyaránt.

A műgyanta padlóbevonatok közötti általános eligazodás érdekében állítottuk össze ezt a „Műgyanta padlóbevonati irányelvet”, amely információt nyújt az alapfelületek fajtáiról és azok megkövetelt minőségi paramétereiről, a használatos anyagokról, a fontosabb paraméterek vizsgálatáról. Az irányelv tartalmazza a lehetséges bevonati rétegek fajtáit, tulajdonságait. Külön foglalkozik a műgyanta bevonatokat érő hatások, terhelések konvencionális fokozataival és az egyes alkalmazási területeken jelentkező igénybevételi hatásokkal és az adott terhelések elviselésére alkalmas bevonati felépítéssel, rétegvastagsággal.

A „műgyanta padlóbevonati irányelvek” összeállításunk betekintést nyújt:

- a műgyanta bevonatot hordozó aljzatfelületek és azok állapotának tulajdonságairól, vizsgálatáról,

- a műgyanta padlóbevonatok lehetséges alkalmazási területeiről,

- a padlóbevonatot használat során érő terhelések, mechanikai és vegyi igénybevételek fokozatairól,

- a műgyanta padlóbevonatok elfogadott típusairól,

- a padlóbevonatok készítéséhez használatos műgyantákról és segédanyagokról,

- a műgyanta padlóbevonatok készítésének technológiai lépéseiről,

- a kész műgyanta padlóbevonatok elvárható minőségi követelményeiről és azok vizsgálatáról,

- a műgyanta padlóbevonatok használat közbeni tisztításáról és karbantartásáról.

Ez az ajánlás segítséget tud nyújtani abban, hogy a beruházók és tervezők az adott igénybevételeknek legjobban megfelelő típusú és rétegvastagságú bevonatot válasszák ki, a kivitelezők arra a bevonatra vállalkozzanak, ami szakmailag megfelelő az adott helyen és az anyaggyártók is ajánlataikban az adott igénybevételnek legmegfelelőbb műszaki megoldás mellett döntsenek.

## 1. Aljzatok típusa

Az aljzatok a különféle műgyantabevonatok fogadófelületei. Az aljatok minősége, állapota alapvetően befolyásolja a műgyanta bevonatok minőségét, tartósságát, ezért ismeretük, bevonatkészítés előtti alapos vizsgálatuk elengedhetetlen.

Az aljzatok legfontosabb csoportosítási szempontjai a kötőanyag szerinti, valamint a fennálló állapot (azaz a műgyanta bevonat készítésének időpontjában meglévő fizikai tulajdonságok) alapján történő besorolás.

1.1. Kötőanyag szerinti besorolás

- Cement kötőanyagú (beton, cement esztrich) aljzat,

- Anhidrit (kálcium-szulfát kötőanyagú) esztrich,

- Bitumen kötőanyagú aljzat,

- Fém, elsősorban acél felületek,

- Egyéb felületek, mint pl.: meglévő műgyanta- padló, lapburkolat.

1.1.1. Cementkötésű aljzatok

Beton aljzat

Cementkötésű teherhordó szerkezet külső vagy belső térben, felszín felett vagy felszín alatt. A hagyományos, szerelt vasakat, acélhálókat tartalmazó betonszerkezetek mellett ma már egyre nagyobb teret hódít a közvetlenül a betonkeverőbe, bedolgozás előtt bekevert acél és/vagy műanyagszál-adagolás. Megfelelő tervezés esetén ez a módszer nagyobb szilárdságot, repedésmentes beton aljzatot eredményez. Amennyiben a felületre bevonat kerül, a felület-előkészítést a kiálló acélhajak, műanyag-szálak miatt fokozott figyelemmel kell végezni.

Normál esztrich

Az esztrich aljzatokat elsősorban kiegyenlítő, teherelosztó rétegként alkalmazzák különböző burkolatok alá. A normál esztrichek helyszínen kevert anyagokból (max. 8 mm szemnagyságú homokos kavicsból, cementből és speciális adalékokból) készült nagyszilárdságú aljzatok, melyek minimális vastagsága 4cm. 2cm vastagságtól alkalmazhatók a gyári, előkevert anyagból készült, cementkötésű, nagyszilárdságú aljzatok. A gyári zsákos szárazkeverék anyagból készült esztrich betonok anyagminősége teljesen homogén (gyárilag ellenőrzött), így ezeknél az aljzatoknál sokkal kisebb a zsugorodási repedések kialakulásának a veszélye. Bedolgozásuk esztrich pumpával, kézi erővel történhet, felületi besimításuk, glettelésük gépesített.

Önterülő esztrich

Kiegyenlítő, teherelosztó réteg, különböző burkolatok alá. Alapvető tulajdonsága, hogy konzisztenciájának köszönhetően, szerkezetéből adódóan saját súlyától vízszintessé terül.  A 4cm terítési vastagságnál teljesen vízszintes, tükör simaságú felületet ad. Bedolgozási ideje más aljzaténál rövidebb. Műgyanta bevonatok alá csak nagyszilárdságú, legalább C20/25 szilárdságú típusai alkalmazhatóak.

1.1.2. Anhidrit esztrich:

Kálcium-szulfát kötőanyagú aljzat. Túlnyomórészt esztrich gipszből áll, amely lassabban köt, mint az építési gipsz. Ezt az állapotot azonban lassan éri el.  Az egyszerű, gyors bedolgozás mellett igen nagy hátránya, hogy nedvességre fokozottan érzékeny. Kötőanyaga nedvszívó, így hátoldalon párazáró, szigetelő réteg alkalmazása elengedhetetlenül szükséges. Csak beltérben, száraz területeken alkalmazható. Műgyanta bevonat alkalmazása az esztrichen a nedvszívás miatt fokozott elővigyázatosságot igényel. (Szilárdsága már 1% víztartalom esetén is 2/3-ára csökken.) Anhidrit esztichre készülő műgyanta bevonat esetében elengedhetetlen az esztich alapos szilárdsági, nedvességtartami vizsgálata.

1.1.3. Bitumen alapú aljzat:

Bitumen tartalmú esztrich, más néven öntött vagy hengerelt aszfalt. Tömör szerkezetű, adalékanyaga általában bazalt vagy andezit zúzalék, de lehet mészkő és egyéb anyag is (pl. kohósalak, kvarckavics). Töltőanyagaként általában mészkőörleményt használnak. A kötőanyag (bitumen) mennyiségét úgy tervezik, hogy légpórusmentes legyen (kb. 8-10m%). A bitumen alapú esztrichek az ásványi alapú esztrichekkel (cement-, anhidrit-esztrich) ellentétben nem tartalmaznak saját nedvességet. Kötőanyagával rokon anyagokkal (pl. olaj, zsír, oldószer) szemben érzékeny. Ezek az anyagok káros hatásúak az öntött vagy hengerelt aszfaltra nézve, fellágyíthatják a felületet, ezért ilyen szennyezett felületre műgyanta bevonat nem készíthető.

A bitumen alapú aljzat felületét felület-előkészítés során meg kell szabadítani a bitumenes kötőanyagtól (kb. a kőzet 75%-át le kell tisztítani marással vagy szemcseszórással). Így biztosítható a bevonat megfelelő tapadása a felületre.

A bitumen alapú aszfalt a bitumen alakváltozási tulajdonságai miatt (kúszás) képlékeny, nagyobb hő- és/vagy mechanikai hatásokra tartós alakváltozása következik be.  Előzőek alapján a speciálisan erre a célra kifejlesztett műgyanta bevonatok alá elsősorban belsőtérben alkalmazható.

1.1.4. Fém felületek

Vas/acél

Az építőiparban felhasznált bevonandó felületek egy jelentős része ebbe a csoportba tartozik. Jellemzőjük a nagy szilárdság, a jó hő- és elektromos vezető-képesség, erős korrodálódási hajlam és általában az alakíthatóság. Fenti tulajdonságaik miatt felületükre speciális műgyanta bevonatok alkalmazhatók.

Horgany

Puha, könnyen sérülékeny felülettel rendelkezik. A horgany felületéről minden szennyeződést el kell távolítani, majd a felületet enyhén (pl.: csiszolással) fel kell érdesíteni. A horgany tisztításához vas(acél) tartalmú anyagok (hagyományos drótkefe, acélgyapot) nem használható.

1.1.5. Egyéb felületek

Fenti kategóriákba be nem sorolható aljzatok, mint például a régi műgyanta bevonatok, meglévő lapburkolatok, burkolókövek, stb. Ezeknél a nem általános alapfelületeknél a műgyanta bevonatok kiválasztása, elkészítése minden esetben egyedi elbírálást igényel.

| Aljzat típusa | Minimális szilárdság | Tapadó-húzó szilárdság | Nedvességtartalom | Tisztasági fok | Felület-előkészítés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Beton | C16/20 | min. 1,5 N/mm2 | Max. 4 CM% Speciális alapozóval max 6 CM% | Por és szennyeződés mentes legyen | Szemcseszórás |
| 2.Anhidrit-esztich | C20/25 | min. 2,0 N/mm2 | Max. 0,5 CM% | Por és szennyeződés mentes legyen | Csiszolás |
| 3.Öntött-aszfalt | - |  | Nincs nedvességtartalma | Töltőanyag 75 %-a látható legyen | Marás, szemcseszórás |
| 4. Acél |  |  | Nincs nedvességtartalma | Sa 2½ | Szemcseszórás |

Alapfelületekkel szembeni követelmények

1.2. Fennálló állapot szerinti osztályozás

A műgyanta padlóbevonatok jelentős része meglévő, már funkcionáló aljzatokra kerül fel, így a helyszíni adottságokhoz kell alkalmazkodni a bevonat kiválasztása és kivitelezése során. A helyszíni adottságok többféle szempont alapján kategorizálhatók, a legjellemzőbbeket az alábbiakban ismertetjük.

1.2.1. Szigetelt vagy szigeteletlen aljzat

Normális állapotnak a szigetelőrétegre készített aljzat tekinthető. Amennyiben az aljzat alsó szigetelés nélkül készült, a műszaki megoldás vízpára-áteresztőképesség szempontjából gondosan tervezett, speciális bevonatot igényel. Szükséges megjegyezni, hogy a műgyanta padlóbevonatok hátoldali vízterhelés, víznyomás elviselésére nem, vagy csak nagyon korlátozottan alkalmasak.

A tartós páranyomás, illetőleg a betonból kioldódó sók hatására egy ozmotikus nyomás emelkedés következik be, illetőleg a tartós nedvesség hatására az epoxigyanta lebomlik, degradálódik, károsodik, ezért ilyen típusú igénybevételek esetén csak erre minősített epoxigyanták alkalmazhatók, illetve olyan megoldást kell választani, amelyben az elkészült ipari padló bevonat páraáteresztő tulajdonságú, és a pártáteresztés mértéke meghaladja a párautánpótlás mennyiségét.

1.2.2. Normál, száraz aljzat

A cementkötésű alapfelületek nedvességtartalma légszáraz állapotban 4 CM%, vagy annál kisebb (anhidrit esztrich esetében 0,5 CM%). Ez a nedvességtartalom tekinthető műgyanta padlóbevonatok készítésénél elfogadható nedvességtartalomnak.

1.2.3. Nedves aljzat

Az aljzatok nedvességtartalma több ok miatt is meghaladhatja az elfogadott max. 4 CM%-os (anhidrit aljzat esetében 0,5 CM%-os) víztartalmat:

- frissen készített aljzat,

- elázott eredetileg száraz felület,

- alulról nedvességet kapó aljzat.

Ezeknél a felületeknél fontos a nedvességtartalom pontos, mérésen alapuló ismerete a megfelelő műszaki megoldás kiválasztása érdekében. Amennyiben a megadott nedvesség tartalom meghaladja a gyártmányismertetőben megengedett értékeket, abban az esetben különleges epoxigyantákkal lehet az alapozást elvégezni. Ezek részben lehetnek oldószer vagy vizes bázisú, illetőleg különleges oldószermentes rendszerek.

1.2.4. Olajjal szennyezett felület

Régi csarnokok, műhelyek funkcióváltásánál jelentkező adottság a beton, vagy más aljzatfelület részleges, vagy teljes felületű olajszennyezettsége. Az olajok egy része jó behatoló-képességgel rendelkezik, így az aljzat eredeti porozitásától is függően az olaj mélyen behatolhat az alapfelületbe. Az olajjal szennyezett felületek műgyantával történő bevonása speciális tisztítási technológiát igényel.

1.2.5. Az aljzat szívóképessége

A meglévő alapfelületek szívóképességének ismerete a megfelelő első bevonati réteg (impregnáló, vagy alapozó) kiválasztásához fontos. Például: a betonfelületek szívóképesek. Az aszfalt, kerámia burkolat, vagy a meglévő műgyanta bevonat nem szívóképes fogadófelület.  Ezekben az esetekben tapadó alapozókat kell alkalmazni. Az alkalmasság tekintetében a gyártói nyilatkozat az irányadó.

1.2.6. Dinamikus (teherfüggő alakváltozásnak kitett), vagy statikus szerkezeti felület

Más bevonati felépítést igényelnek az alaplemez aljzatok, és más bevonatban célszerű gondolkodni a mozgásnak kitett közbülső födémek esetében. Amennyiben alakváltozásnak kitett aljzaton követelmény a bevonat teljes repedésmentessége, abban az esetben rugalmas, repedésáthidaló bevonatot kell választani.

1.2.7.Kültéri vagy beltéri felület

A kültéri műgyanta bevonatoknál számításba kell venni a külső időjárási viszonyokat / behatásokat, az UV-sugárzásnak bizonyos műgyantákra gyakorolt jelentős degradáló hatását.

1.3. Az aljzatok vizsgálatai

A műgyanta padlóbevonatok minőségét, tartósságát jelentős mértékben határozza meg az alapfelület-előkészítés minősége, ebből következően a bevonatot fogadó alapfelület minősége (cementtej ill. egyéb laza réteg mentes állapot, pórusok feltárása stb.)

Annak érdekében, hogy a műgyanta bevonatok kialakításánál a fogadó betonfelület minősége megfelelő legyen, a felület-előkészítés után, az alábbi ellenőrző, ill. minősítő vizsgálatokat célszerű elvégezni vagy végeztetni minősítő vizsgáló társasággal.

Az ellenőrző és minősítő vizsgálatokat mindig az adott munkára, kivitelezésre kidolgozott minősítési – és mintavételi terv szerint kell (vagy. célszerű) végezni. A minősítési – és mintavételi tervnek tartalmaznia kell az elvégzendő vizsgálatokat, a vizsgálati követelményeket, a vizsgálatok gyakoriságát (db/m2), valamint a vizsgálati módszereket, és azt, hogy kinek kell végezni a vizsgálatokat (kivitelező, minősítő labor). Javasolt, hogy a terv a kivitelezési szerződés melléklete legyen, a későbbi minőségi viták elkerülése érdekében.

1.3.1. Az aljzatfelület tapadó-húzószilárdságának meghatározása

Merőleges irányú leszakításos vizsgálat az MSZ EN ISO 4624:2003 és az MSZ EN 1542:2000 nemzeti és nemzetközi szabványok figyelembe-vételével, célszerűen 35,7±0,3 vagy 50±0,5 mm átmérőjű acélkorongok alkalmazásával.

Jelentősége: A bevonandó aljzat megfelelő tapadó-húzószilárdságának a rákerülő bevonat megfelelő tapadásában van jelentős szerepe. Mérése minden esetben javasolt.

Követelmény: általánosan, nemzetközileg elfogadott átlagos tapadó-húzószilárdsági érték 1,5 N/mm2.

1.3.2. Az aljzatfelület nedvességtartalmának meghatározása

Javasolt a CM készülékes módszer az ÚT 2-3.406:2000 M10 pontjának magyar útügyi előírás, ill, a ZTV-SIB 90 német irányelvek figyelembe vételével. Az említett előírások értelmében a műgyanta padlóbevonatok felhordása előtt nem a közvetlen felszíni, hanem a mélységi (több cm mélyről vett minta) nedvességtartalom ismerete szükséges. A gépi simítással besimított aljzat(beton) felszíne rendkívül tömörré válik és visszatarthatja a fölösleges nedvességtartalmat.

Jelentősége: A nedvesség meghatározásának az aljzatra kerülő műgyanta felválásának és felhólyagosodásának elkerülése érdekében van szükség. Mivel a legtöbb műgyanta bevonat megszilárdulása után párazáró, az alapfelületbe bezárt nedvesség pára formájában csak a bevonat roncsolásával tud eltávozni. Mérése minden esetben célszerű.

Követelmény: általánosan elfogadott nedvességtartalom max. 4 CM % (anhidrit aljzat esetében 0,5 CM%). Speciális alapozók vagy rendszerek alkalmazása esetében ennél magasabb is lehet ez az érték.

1.3.3. Az aljzatfelület szilárdságának tájékoztató jellegű mérése (Schmidt-kalapáccsal)

Roncsolás-mentes vizsgálati módszer a visszapattanási érték meghatározása alapján az MSZ EN 12504-2:2001 nemzeti és nemzetközi szabvány figyelembe vételével.

Jelentősége: A bevonandó alapfelület szilárdságának ellenőrzése tájékoztató jelleggel, különösen abban az esetben, ha a tapadó-húzószilárdság vizsgálat eredményei nem megfelelőek. Kontroll mérés szükség esetén.

1.3.4. Egyenetlenségek, repedések vizsgálata, felmérése

Szemrevételezéssel, ill. lézeres módszerrel elvégezhető vizsgálat.

Jelentősége: A bevonatnak nem csak funkcionalitását tekintve kell megfelelnie, hanem esztétikailag is. is. A műgyanta bevonatok vastagsága néhány mm-es, ill. repedés áthidalóságuk korlátozott, bár típusonként és felhordott anyagmennyiségektől függően ezek a tulajdonságok változóak lehetnek, ugyanakkor az alapfelületek egyenetlenségei és repedései esetleg több mm-esek, vagy cm-esek lehetnek. A bevonat kiegyenlítés, illetve repedésjavítás nélkül nem fogja kiegyenlíteni, eltakarni az egyenetlenségeket és a repedéseket. Ezért mindenképpen szükség van az alapfelület egyenetlenségeinek, repedéseinek előzetes vizsgálatára. Amennyiben az alapfelület egyenetlenségei esztétikailag vagy funkció szempontjából nem elfogadhatóak gondoskodni kell a felület megfelelő mértékű kiegyenlítéséről. A repedések vizsgálatánál ki kell térni a repedések dinamikájának vizsgálatára, nyugvó repedések (zsugorodási, nem megfelelő tömörítésből származó, vagy nem mozgó repedések) esetében elegendő lehet a repedések szakszerű kitöltése, feltöltése, esetleg varrása. Mozgó repedések esetében gondoskodni kell a repedések rugalmas kitöltéséről, illetve megfelelő repedésáthidaló bevonatrendszer alkalmazásáról.

Ha a bevonandó aljzat repedezett, a repedések tágasságának és mélységének ismerete a műgyanták repedésáthidaló képességének jelentős eltérése miatt feltétlenül szükséges.  A repedések tágasságának mérésére egy résmérő sorozat használata célszerű.

Az aljzat-felületi egyenetlenségek, síkeltérések, az aljzat lejtésviszonyainak legegyszerűbb vizsgálata az adott aljzat geometriájától függően 2m-es, vagy 4 m-es alumínium vízmérték és magassági ék használatával történhet. Amennyiben műgyanta padlóbevonattal kapcsolatos sík-követelmények a szokásosnál szigorúbbak (pl.: magas-raktár), akkor a síkeltérési viszonyokat mindenképpen célszerű műszeres (teodolit) méréssel feltérképezni. Amennyiben a síkeltérések vagy a nem megfelelő lejtésviszonyok kiegyenlítésére van szükség abban az esetben az alkalmazandó kiegyenlítő anyag tulajdonságainak meg kell egyeznie a bevonati anyag főbb tulajdonságaival.

## 2. Terhelési fokozatok

Az ipari épületek padlófelületei általában a statikus és dinamikus terhelések felvételére megtervezett padlólemezből (fogadófelület, vagy alapfelület, vagy aljzat) és a vegyi és mechanikai behatások ellen védő padlóbevonatokból állnak. Az ipari műgyanta padlóbevonat csak akkor felelhet meg az alkalmazás céljának, ha a terhelések összessége már a tervezési időszakban előre meghatározott. A tényleges használhatóságot alapvetően a tervezett padlólemezre (fogadófelület, vagy alapfelület, vagy aljzat) kiválasztott műgyanta bevonatrendszer határozza meg.

2.1. Mechanikai terhelési fokozatok jellemzői (példa)

1. számú táblázat

| Terhelési összetevők | Gyalogosok, kerékpárosok, személygépkocsi stb. | Személygépkocsi, villástargonca pneumatikus kerékkel, emelőtargonca, stb. | Teherautó, villástar-gonca tömörgumi kerékkel, stb. |
| --- | --- | --- | --- |
| A terhelés gyakorisága | közepes | Közepes | Nagy |
| A terhelés mértéke | kicsi | Közepes | Nagy |
| A terhelő eszköz tömege | kicsi | Közepes | Nagy |
| Nyomóerő kerekek/légnyomás/keménység | kicsi | Közepes | Nagy |
| Együttes besorolás | alacsony | Közepes | Magas |

2.2. Vegyi terhelés

A műgyantabevonat anyagainak forgalmazói kivétel nélkül rendelkeznek részletes, vizsgálati eredményeken alapuló vegyszeres terhelhetőségi vizsgálati táblázattal. A vegyszeres igénybevételi hatásokat a műgyanta bevonat kiválasztása előtt egyedileg a gyártóval közösen kell megállapítani és értékelni. A vegyi terhelések mértékének a meghatározásához ismerni kell a vegyszerek megnevezését, oldat esetén annak koncentrációját, a vegyszeres igénybevétel gyakoriságát és más igénybevételi hatásokkal (pl.: magas hőmérséklet, koptatóhatás, stb.) való együttes jelenlétét.

## 3. Alkalmazási területek – követelmények – hozzárendelhető rétegvastagságok

3.1. Alkalmazási területek - követelmények

A 2. számú táblázat a teljesség igénye nélkül a leggyakrabban előforduló alkalmazási területeket és a hozzájuk rendelhető alapvető, a bevonattal szemben támasztható követelményeket rendszerezi. Az egyes alkalmazási területekhez rendelhető terhelési fokozatok megjelenítése a táblázatban elősegíti a megfelelő felépítésű és rétegvastagságú műgyanta padlóbevonati rendszer kiválasztását..

| Alkalmazási terület | Figyelembe veendő követelmények | Egyéb követelmények |
| --- | --- | --- |
| Irodák, közlekedő terek | Kopásállóság, karc-állóság, mérsékelt vegyi terhelhetőség (tisztító-szerek), pontszerű közepes terhelésekkel (görgős szék) szembeni ellenálló képesség, könnyű tisztíthatóság, karbantarthatóság, színtartósság, UV stabilitás, színes, esztétikus megjelenés | mindenkori OTSZ, hanggátlás (hangelnyelés, kopogó hangok), dekoratív kialakíthatóság, tervez-hetőség |
| Tárolók, 1-2 állásos garázsok | Kopásállóság, mérsékelt karc-állóság, vegyi terhelhetőség (tisztítószerek, olaj, benzin) közepes, könnyű tisztíthatóság, közepes színtartósság, színes, esztétikus megjelenés. | csúszásmentesség |
| Logisztikai területek (raktárak, stb.) | Kopásállóság, mérsékelt karc-állóság, közepes vegyi terhelhetőség (tisztítószerek, olaj, benzin), könnyű tisztíthatóság, közepes színtartósság, színes, esztétikus megjelenés. | Átütődés állóság (aljzat-burkolat összhangja), elektromos targonca okozta terhelés, magas-raktári terhelés |
| Parkolóházak, mélygarázsok – alaplemez | Kopásállóság, mérsékelt karc-állóság, közepes vegyi terhelhetőség (tisztítószerek, olaj, benzin, olvasztó-só), könnyű tisztíthatóság, közepes színtartósság, színes, esztétikus megjelenés, csúszásmentesség | páraáteresztő-képesség, varratmentes lábazat, hajlatlábazat, alkalmazható ill. kapcsolt közlekedés-technikai jelfestés |
| Parkolóházak, mélygarázsok – közbenső födém | Kopásállóság, mérsékelt karcállóság, közepes vegyi terhelhetőség (tisztítószerek, olaj, benzin, olvasztó-só), könnyű tisztíthatóság, közepes színtartósság, színes, esztétikus megjelenés, csúszásmentesség statikus repedés-áthidaló képesség, dinamikus repedés-áthidaló képesség | varratmentes lábazat, hajlatlábazat, alkalmazható ill. kapcsolt közlekedéstechnikai jelfestés, épület-dilatációk |
| Parkolóházak, mélygarázsok – nyitott felsőszint | Kopásállóság, magas karcállóság, közepes vegyi terhelhetőség (tisztítószerek, olaj, benzin, olvasztó-só), könnyű tisztíthatóság, karbantarthatóság, magas színtartósság, UV stabilitás, színes, esztétikus megjelenés, csúszásmentesség, statikus repedés-áthidaló képesség, dinamikus repedés-áthidaló képesség | varratmentes lábazat, hajlatlábazat, alkalmazható ill. kapcsolt közlekedéstechnikai jelfestés, épület-dilatációk, épületszigetelési funkció |
| Ipar- üzemi területek | kopásállóság, magas karcállóság, magas és speciális vegyi terhelhetőség, tisztíthatóság, karbantarthatóság, antibakteriális tulajdonságok, közepes színtartósság, csúszásmentesség, hőállóság, hősokk-állóság, átütődéssel szembeni ellenállóság | varratmentes lábazat, hajlatlábazat, gyors-technológiával javítható, korrigálható, tartós csúszás-mentesség |
| Ipar - kiszolgáló területek | kopásállóság, magas karcállóság, magas és speciális vegyi terhelhetőség, tisztíthatóság, karbantarthatóság, antibakteriális tulajdonságok, közepes színtartósság, csúszásmentesség | varratmentes lábazat, hajlatlábazat, gyors-technológiával javítható, korrigálható, tartós csúszás-mentesség, átütődéssel szembeni ellen-állóság, hőállóság, hősokk-állóság, rejtett dilatációs kialakítás |
| Ipar - Élelmiszeripar – üzemi konyhák (zárt/nyílt technológiájú hőkezelés) | kopásállóság, magas karcállóság, magas és speciális vegyi terhelhetőség, tisztíthatóság, karbantarthatóság, antibakteriális tulajdonságok, magas színtartósság, tartós csúszásmentesség, átütődéssel szembeni ellenállóság, hőállóság, hősokk-állóság | varratmentes lábazat, hajlatlába-zat, gyors-technológiával javítható, korrigálható, tartós csúszás-mentesség, rejtett dilatációs kialakítás |
| Ipar – Élelmiszeripar - hűtőházak | kopásállóság, magas karcállóság, magas és speciális vegyi terhelhetőség, tisztíthatóság, karbantarthatóság, antibakteriális tulajdonságok, magas színtartósság, tartós csúszásmentesség, átütődéssel szembeni ellenállóság, hőállóság, hősokk-állóság | varratmentes lábazat, hajlatlábazat, gyors-technológiával javítható, korrigálható |
| Ipar - Elektrotechnika – üzemterületek, munka-helyek | ESD szabványok szerinti vezetőképességi tulajdonságok, kopásállóság, magas karcállóság, alacsony-közepes vegyi terhelhetőség, tisztíthatóság, karban-tarthatóság, közepes színtartósság | varratmentes lábazat, hajlat-lábazat, rejtett dilatációs kialakítás |
| Ipar – Vegyipar - üzemi területek | kopásállóság, magas karcállóság, magas és speciális vegyi terhelhetőség, tisztíthatóság, karbantarthatóság, közepes szín-tartósság, csúszásmentesség, jó hőállóság, hősokk-állóság, átütődéssel szembeni ellenállóság | varratmentes lábazat, hajlatlábazat, gyors-technológiával javítható, korrigálható, tartós csúszás-mentesség |
| Tűz-, és robbanásveszélyes (A.B.) – üzemterületek | ESD szabványok szerinti vezetőképességi tulajdonságok, kopásállóság terheléstől függően, közepes-magas karcállóság, alacsony/közepes/magas vegyi terhelhetőség, jellegtől függően tisztíthatóság, karbantarthatóság, közepes színtartósság, csúszás-mentesség funkciótól függően | mindenkori Országos Tűzvédelmi Szabályzat |

3.2. Követelményszint és bevonati rétegvastagság

A 3. számú  táblázat az egyes alkalmazási területeken előforduló követelményszintek figyelembevételével a kívánatos minimális padlóbevonati rétegvastagságokat tartalmazza.

| Alkalmazási terület | Követelményszint | Ajánlott bevonati rétegvastagsági minimum (mm) |
| --- | --- | --- |
| Irodák, közlekedő terek | Alacsony | 0,3 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas | 2 |
| Tárolók, 1-2 állásos garázsok, egyéb alárendelt helyiségek | Alacsony | Impregnálás vagy 0,3 |
|  | Közepes | 0,6 |
|  | Magas | 1 |
| Logisztikai területek (raktárak, stb.) | Alacsony (pl. pormentesítés) | Impregnálás vagy 0,3 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas (targoncázható nehéz targoncával) | 2 |
| Mélygarázsok, parkolóházak | Szigeteletlen alaplemez (alacsony) | 0,3 |
|  | Szigeteletlen alaplemez (közepes) | 1,5 |
|  | Közbenső födémek, rámpák | 2 |
|  | Közbenső födémek, rámpák (repedésm.) | 3 |
|  | Kültéri felső szint | 4 |
| Ipari üzemi területek | Alacsony | 0,3 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas | 2 |
| Ipari hűtőházak | Magas | 2 |
| Ipari üzemi konyhák (Élelmiszeripar) | Általános | 2 |
|  | Közbenső födémek (repedésmentes) | 4 |
| Ipari – vegyipari üzemi területek | Alacsony | 0,6 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas | 2 |
| Elektronikai ipar, tűz- és robbanásveszélyes üzemi területek | Elektromos tervnek megfelelően a gyártói előírások alapján. Mechanikai, esztétikai stb. szempontból az ipari üzemi területeknél megadottak a mértékadóak. |

| Alkalmazási terület | Követelményszint | Ajánlott bevonati rétegvastagsági minimum (mm) |
| --- | --- | --- |
| Irodák, közlekedő terek | Alacsony | 0,3 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas | 2 |
| Tárolók, 1-2 állásos garázsok, egyéb alárendelt helyiségek | Alacsony | Impregnálás vagy 0,3 |
|  | Közepes | 0,6 |
|  | Magas | 1 |
| Logisztikai területek (raktárak, stb.) | Alacsony (pl. pormentesítés) | Impregnálás vagy 0,3 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas (targoncázható nehéz targoncával) | 2 |
| Mélygarázsok, parkolóházak | Szigeteletlen alaplemez (alacsony) | 0,3 |
|  | Szigeteletlen alaplemez (közepes) | 1,5 |
|  | Közbenső födémek, rámpák | 2 |
|  | Közbenső födémek, rámpák (repedésm.) | 3 |
|  | Kültéri felső szint | 4 |
| Ipari üzemi területek | Alacsony | 0,3 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas | 2 |
| Ipari hűtőházak | Magas | 2 |
| Ipari üzemi konyhák (Élelmiszeripar) | Általános | 2 |
|  | Közbenső födémek (repedésmentes) | 4 |
| Ipari – vegyipari üzemi területek | Alacsony | 0,3 |
|  | Közepes | 1 |
|  | Magas | 2 |
| Elektronikai ipar, tűz- és robbanásveszélyes üzemi területek | Elektromos tervnek megfelelően a gyártói előírások alapján. Mechanikai, esztétikai stb. szempontból az ipari üzemi területeknél megadottak a mértékadóak. |

## 4. Bevonatrendszer típusok és követelményeik

A 4. számú táblázatban meghatározásra kerültek a bevonatrendszer tárgyalt 5 típusának, a terhelési fokozatoknak (alacsony, közepes, magas) és a műgyanta bevonatok számtalan mérhető paramétereinek összefüggései.

A táblázat iránymutatás a műgyanta bevonatok kiválasztásához.

Ajánlás a bevonatrendszer típusok alkalmazásának egységes követelményrendszerére

-		Nem felel meg, nem áll ellent, lehetőleg ne alkalmazzuk,

+ 		Megfelelő, ellenálló, amennyiben az alapfelület tulajdonságai is az elvárható műszaki követelményeknek megfelelőek, alkalmazása javasolt,

++		Kiváló, fokozottan ellenálló, amennyiben az alapfelület tulajdonságai is az elvárható műszaki követelményeknek megfelelőek,

( ) Amire a bevonatrendszer kiválasztásánál figyelni kell (pl. alapfelület, rétegvastagság stb.)

| Követelmények | Impregnálás | Vékonybevonat | Vastagbevonat | Habarcspadló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Terhelhetőség |  |  |  |  |
| Alacsony / személyforgalom, gumikerekes kocsik, állványos tárolás | + | + | ++ | ++ |
| Közepes / gumikerekes targoncák és gumikerekes kocsik, állványos tárolás vagy könnyű anyagok raklapos tárolása | - | + | + / ++ | ++ |
| Magas / nehéz targoncák és kemény műanyag kerekes anyagmozgató eszközök, állványos vagy raklapos tárolás | - | - | + | ++ |
| Kopásállóság |  |  |  |  |
| Alacsony / személyforgalom vagy kis terhelésű gumikerekes eszközök forgalma | + | + | ++ | ++ |
| Közepes / nagy terhelésű gumikerekes eszközök forgalma, személygépkocsi forgalom és könnyű teherautó forgalom | - | + | + / ++ | + / ++ |
| Magas / nagy terhelésű gumi- vagy kemény műanyagkerekes eszközök forgalma, könnyű vagy nehéz teherautó forgalom | - | - | + | + / ++ |
| Pontszerű erőhatásokkal szembeni ellenállóképesség | Az alábbi kritérium esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevonati alapfelület is teljesítse a bevonattal szemben támasztott elvárásokat. |
| Alacsony / személyforgalom, könnyű tárgyak, könnyű bútorok, | + | + | + | + |
| Közepes / görgős székek, gumikerekes kiskocsik vagy targoncák forgalma, | - / + (alapfelület) | - / + (alapfelület) | + | + |
| Magas / gumikerekes nehéz targoncák, kemény műanyagkerekes szállítóeszközök, | - | - | - / + (alapfelület) | - / + (alapfelület) |

| Követelmények | Impregnálás | Vékonybevonat | Vastagbevonat | Habarcspadló |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repedésáthidaló képesség |  |
| Elvárható 0,2 mm | - | - | + (min.3-4 mm) | - |
| Elvárható 0,3 mm | - | - | + (min. 4 mm) | - |
| Vegyi ellenálló képesség |  |
| Alacsony/ üzemeltetői nyilatkozat, vegyi terhelési lista szerint | - | + | + | + |
| Közepes / üzemeltetői nyilatkozat, vegyi terhelési lista szerint | - | + (gyártói állásfoglalás) | + (gyártói állásfoglalás) | + (gyártói állásfoglalás) |
| Magas / üzemeltetői nyilatkozat, vegyi terhelési lista szerint | - | + (gyártói állásfoglalás) | + (gyártói állásfoglalás) | + (gyártói állásfoglalás) |
| Hőálló-képesség / állandó száraz terhelés mellett | Az alábbi kritérium esetében figyelemmel kell lenni arra, hogy a bevonati alapfelület is teljesítse a bevonattal szemben támasztott elvárásokat. |
| Alacsony / kb. 60ºC-ig. | - | + | + | ++ |
| Magas / kb. 60ºC felett | - | - | + | + |
| Hőálló-képesség / állandó nedves terhelés mellett. |  |
|  | Maximum terhelhetőséggel a gyártói állásfoglalás alapján. |
| Hősokkálló-képesség |  |
| Kis hőmérsékleti különbség / általános logisztikai terek, folyosók, irodák, hagyományos tisztítási eljárás, maximum 60ºC hőmérsékletkülönbségig. | - | - | + | ++ |
| Magas hőmérsékleti különbség értékű / hideg tárolók, sokk-fagyasztók, hűtőkamrák, nedves feldolgozás helyiségei, konyhák, magas nyomású forróvizes vagy gőzös tisztítási eljárás | - | - | + (rugalmas poliuretán vagy epoxi) | + / ++ (rugalmas poliuretán, epoxi, illetve ezek cementtel kombinált változatai) |
| Csúszásmentesség |  |
| Alacsony / száraz feldolgozási technológiák, logisztikai területek, irodák | + | + | + | + |
| Közepes / nedves feldolgozási technológiák, kapcsolati terek, garázsok, (különböző érdesítő anyag / adalék alkalmazása kötelező, pl. kvarchomok, kvarcliszt, korund egyéb) | - | + | + | + |
| Magas / nedves feldolgozási technológiák, parkolóházak, mélygarázsok, (különböző érdesítő anyag / adalék alkalmazása kötelező pl. kvarchomok, kvarcliszt, korund egyéb ) | - | + | + | + |
| Éghetőség |  |
|  | Az anyagtulajdonságoktól függő tulajdonság, kérje ki a gyártó / forgalmazó véleményét, olvassa el a választott, vagy javasolt termék Műszaki vagy Technikai Adatlapját |
| Követelmények | Impregnálás | Vékonybevonat | Vastagbevonat | Habarcspadló |
| Páraáteresztő képesség |  |
|  | Az összes bevonati típus lehet páraáteresztő vagy párazáró. A páraáteresztő képességgel kapcsolatban ki kell kérni a gyártó állásfoglalását. |
| Szikramentesség |  |
|  | Az anyagtulajdonságoktól és a rendszerfelépítéstől függő tulajdonság, kérje ki a gyártó / forgalmazó véleményét, olvassa el a választott, vagy javasolt termék Műszaki vagy Technikai Adatlapját. |
| Vezetőképesség |  |
|  | - | + | + | + |
| ESD vezetőképesség |  |
|  | - | - | + | + |
| Oldószertartalom |  |
|  | Az anyagtulajdonságoktól függő tulajdonság, kérje ki a gyártó / forgalmazó véleményét, olvassa el a választott, vagy javasolt termék Műszaki vagy Technikai Adatlapját |
| Dekontaminálhatóság |  |
|  | Az anyagtulajdonságoktól és a rendszerfelépítéstől függő tulajdonság, kérje ki a gyártó / forgalmazó véleményét, olvassa el a választott, vagy javasolt termék Műszaki vagy Technikai Adatlapját. |

## 5.  A műgyantabevonat készítés anyagai

A műgyantapadló készítéshez vegyipari technológiával előállított, térhálósodásra képes műgyanták, mint pl.: epoxigyanta, poliuretán gyanta, szervetlen kötőanyagot is tartalmazó műgyanta anyagok, (epoxi-cement, poliuretán-cement), adalékanyagok, tixotrópizálók, kvarchomok adalék - szilárdságnövelés és kopásállóság növelés céljából, kvarchomok az érdesítéshez, beszóráshoz, pigmentek, chipsek, pigment-paszták, oldószerek, egyéb kiegészítők és segéd-anyagok használatosak.

5.1. Műgyanták

A műgyanták kismolekulájú alapanyagokból kémiai úton előállított folyékony nagy-molekulájú reakcióképes anyagok, amelyek a megfelelő műgyanta komponenssel reagálva egyetlen nagymolekulává szilárdulnak meg. Egy vagy többkomponenses anyagok, melyeknél a műgyanta komponensek a műszaki adatlapoknak megfelelő keverési arány szerinti kiszerelésben kerülnek forgalomba.

Ipari padlóbevonatokhoz alkalmazható műgyanták az epoxi-, poliuretán-, poliészter- és polimetil-metakrilát-gyanták. Ezeket önmagukban, egymással vagy töltőanyagokkal, illetve pl. cementtel, más műgyantával kombinálva használjuk.

5.1.1. Epoxigyanta

Az építőiparban leggyakrabban alkalmazott kétkomponensű műgyanta. Oldószermentes, szerves oldószertartalmú és vizes diszperziós formában léteznek. Az „A” komponens általában az epoxigyanta, a térhálósítási reakció létrehozásához szükséges „B” komponens (edző, térhálósító) pedig általában amin származék. A kémiai reakció során keletkező anyag általában kemény, kopásálló, viszonylag kis rugalmassággal rendelkező bevonat. Kültéri igénybevétel során az UV fény hatására bemattulnak, krétásodnak. Kültéri igénybevételnél poliuretán fedőréteg használata javasolt.

5.1.2. Poliuretángyanta

Az építőiparban gyakran alkalmazott, általában kétkomponensű műgyanta. A poliuretán molekulaszerkezet poliizocianátok és poliolok reakciója során jön létre. Külön csoportot alkotnak a levegő nedvességtartalmára szilárduló poliuretán készítmények, ahol a poliol szerepét a levegőben levő vízpára adja. Az epoxigyantákhoz viszonyítva általában rugalmasabb bevonati anyagok.

5.1.3. Modifikált epoxigyanta

Az epoxigyanták valamely tulajdonságát (Pl.: rugalmatlanság) az epoximűgyanta gyártása során más műgyantákkal (Pl.: poliuretánnal) kedvezően lehet befolyásolni. A modifikált epoxi-gyanták tulajdonságai az epoxi és a módosító gyanta arányaitól függenek.

5.1.4. Poliakrilát-gyanták (metil-metakrilátok)

A metil-metakrilátokat polimerizációval állítják elő akril- és metakrilsavak származékaiból. A poli-metil-metakrilát gyanták általában magas reakció-sebességűek, lényegében percek alatt szilárdulnak meg.

Elsődleges alkalmazási területük a gyors javítások.

5.1.5. Epoxi-cement rendszer

Vizes-diszperziós epoxigyanta és ennek víztartalmával reagálni képes cement kötőanyagú por komponens keverékéből álló habarcs.

5.1.6. Poliuretán-cement rendszer

Vizes diszperziós poliuretán műgyanta komponensek és cementpor, mint harmadik komponens, kémiai reakciójából keletkező hő-sokknak, mechanikus terhelésnek jól ellenálló padlóbevonati anyag.

5.2. Segédanyagok

A műgyantapadló készítés során használatos anyagok, amelyek általában nélkülözhetetlenek a végtermék minősége szempontjából.

5.2.1. Korróziógátló alapozók

Acél alapfelületre készülő padlóbevonatoknál, padlóburkolatoknál használatos, a leggyakrabban epoxigyanta-cinkfoszfát alapozófesték, amely az acélfelület korrózió elleni védelmére szolgál.

5.2.2. Tixotrópiát biztosító adalék

A műgyanták, illetve a belőlük képzett habarcsok függőleges felületre megcsúszás, megfolyásmentes felhordását elősegítő anyagok. Megkülönböztetünk mikroszálas műanyag, illetve finomszemcsés szervetlen szilikát állagjavítókat.

5.2.3. Kvarchomok:

Szilíciumdioxid anyagú, 0-2 mm szemcsenagyságú mosott, szemcseméret-tartomány szerint osztályozott, tűzi-szárított éles-szemcséjű, vagy gömbszimmetrikus homokszemcse.

A műgyanták szilárdságot kopásállóságot javító töltésére általában finomabb szemcseszerkezetű pl. 0-1,2 mm kvarchomok adalékok alkalmazása célszerű.

A bevonatok csúszásmentesítésére alkalmazhatóak finomabb és durvább szemszerkezetű kvarchomokok is.

Bevonati rétegek mechanikai kapcsolatának erősítésére általában 0,2-1,2mm szemnagyságú frakciót kell alkalmazni.

Habarcspadlók készítésénél folyamatos szemszerkezetű, az adott feladathoz, rétegvastagsághoz megfelelően megválasztott kevert kvarchomok frakciókat célszerű alkalmazni.

5.2.4. Töltőanyagok, különleges töltőanyagok (szilícium-karbid, korund, PU-szál,)

Anyagok, melyek a műgyanta habarcsok térfogatát növelik. A rugalmas rendszerek rugalmasságát rendszerint csökkentik, a merev rendszerek szilárdságát növelik. A különleges töltőanyagok kiemelkedő szilárdságú és kopás-állóságú anyagok, melyek a műgyanta bevonatok szilárdsági tulajdonságait tovább fokozzák.

5.2.5. Egyéb szemcsék

Műgyantapadló készítéshez a kvarchomok mellett egyéb anyagú szemcsék is használatosan, mint pl.: a vezetőképes padlóknál a vezetőképességet segítő szilícium karbid, speciális padlóknál a bazaltszemcsék az ismertebbek, illetve a korund.

5.2.6. Pigmentek / színezékek

A műgyantáknak, illetve a belőlük képzett habarcsoknak színt adó anyagok.  A gyakorlatban por, paszta vagy folyadék formában kerülnek forgalomba, magas koncentrációjú anyagok. Szokásos adagolási aránya 5-10% a habarcs műgyantatartalmához viszonyítva.

5.2.7. Műanyag „chips”

A műgyanta bevonatok felszínére dekorációs céllal szórt, a friss bevonatba beletapadó, rendszerint színes 1-3 mm méretű lapkák.

5.2.8. Öntapadó rézszalag + spray

Vezetőképes padlók készítésénél nélkülözhetetlen segédanyag, amely megfelelő hálóban a vezetőréteg alá ragasztva illetve fújva biztosítja a padló felületén keletkező töltések összegyűjtését és levezetését a földelő-hálózatba.

5.2.9. Fugakitöltő massza

Rendszerint poliuretán alapú, pasztaszerű, rugalmassá térhálósodó színezett anyag. A betonaljzatok dilatációinál készített dilatációs (tágulási) hézagok kitöltésére használatosak.

5.2.10. Háttérkitöltő zártcellás habzsinór

A betonaljzatok dilatációs hézagbevágásába a fugakitöltő massza alá beszorított kör keresztmetszetű, rugalmas, habszerkezetű zsinór, amely biztosítja, hogy csak a szükséges mélységig legyen a hézag a rugalmas masszával kitöltve és a massza csak a fuga két oldalához tapadjon.

5.2.11. Hígítók, oldószerek

A műgyanták, illetve a belőlük képzett habarcsok viszkozitását csökkentő, reakcióba nem lépő illékony anyagok. Elsődlegesen eszköz és szerszámmosáshoz használatosak. Hígítószerként csak a gyártó által javasolt termék és mennyiség alkalmazható.

## 6. Bevonatok és bevonatrendszerek vastagság szerinti csoportosítása

6.1. Impregnálás

Magas oldószertartalmú vagy vízzel hígítható töltőanyag nélküli műgyanta-oldat használata esetén a mélyen beszívódó gyanta az aljzat pórusait, kapillárisait részlegesen kitölti. Az oldószer (illetve víz) eltávozása (min. 2 nap) és a műgyanta térhálósodása után az aljzat felső rétege (1-5 mm) szilárdabbá válik.  Nem képződik filmréteg.

6.2. Alapozás

Az oldószermentes, oldószer tartalmú alapozó gyanta, vagy a csekély vízmennyiséget tartalmazó, vízzel hígítható epoxigyanta beszívódik a pórusokba. Az aljzat felületén vékony (0,1-0,3 mm) réteget képezhet, amelyet a következő réteg jobb tapadása érdekében egyes esetekben javasolt finomabb kvarchomokkal beszórni a gyanta megkötése előtt.

6.3. Vékonybevonatok (védőbevonatok)

Védőbevonat készítésével megszüntetjük az aljzat felületi porozitását és jelentősen megnöveljük kopásállóságát. Az aljzaton vékony filmréteg képződik, mely a felület struktúráját kis mértékben, esztétikai megjelenését jelentősen megváltoztatja. Rétegvastagság 0,3-1 mm. Általában 2-3 vékony rétegből álló, felső rétegében színes bevonat.

6.4. Vastagbevonatok (bevonatok)

A bevonatkészítés célja egy vastagabb, mechanikailag ellenállóbb felület képzése. A felület optikai megjelenése a bevonat kialakításától függ, lehet sima, csúszásmentes, strukturált. Rétegvastagság 1,0-5,0 mm. Általában egy alapozórétegből, valamint 2-3 réteg töltött, legfelső rétegében színezett műgyanta-rétegből álló bevonat.

6.5. Habarcspadlók

Habarcspadlókról akkor beszélünk, amikor egy vastag teherelosztó, kiegyenlítő réteget képezünk az aljzaton. A felület esztétikai megjelenése függ a kivitelezett padló kialakításától. Rétegvastagság 5 mm feletti. Általában egy alapozó rétegből és tűzi-szárított kvarchomokkal töltött gyanta-habarcs rétegből tevődik össze. A habarcspadló önálló burkolatként ipari padlóként, vagy műgyanta bevonatok fogadó felületeként is alkalmazható.

6.6. Dekorbevonatok

A dekorbevonatok olyan fokozott esztétikai igényt is kielégítő műgyanta bevonatok, melyek különleges megjelenésű, dekoratív felületeket biztosítanak. Fajtáinak csak az emberi fantázia és a kivitelezhetőség összehangolása szab határt, ennek megfelelően rétegvastagságukra általános szabály nem állítható fel.

A dekor bevonatokra a jelen műszaki kiadványban meghatározott alkalmazási területre és műszaki követelményekre vonatkozó javaslatok ugyanúgy érvényesek.

Néhány kivitelezhető típus:

- Színtelen kötőanyag és színezett kvarchomok keverékéből készített, általában színtelen fedőréteggel ellátott bevonat.

- Színes vékonybevonat beszórása színes chips-el, csillám chips-el, és átvonása színtelen műgyantával.

- Színes műgyanta bevonatra megkötés előtt csurgatott más színű műgyantával.

- Színes műgyanta bevonat megkötés előtti átfröcskölése más színű műgyantával

## 7. Kivitelezési eljárások, fogalmak

7.1. Az aljzatok felületének előkészítése

A műgyanta bevonat első rétegét fogadó aljzatnak portól, lazamálló, lepattogzó részektől, szerves  (Pl.: zsír, olaj), vagy szervetlen (Pl.: mész, cement, betonrögök, stb.) részektől mentesnek kell lennie. Ennek elérését hivatott megvalósítani az aljzatok felületének előkészítési művelete.

A műgyantabevonat aljzatául szolgáló felületet bevonatkészítés előtt kézi és / vagy gépi úton elő kell készíteni, hogy az aljzatra épített bevonat arra tartósan tapadni tudjon. Az alapfelületet legalább a minimális követelményeknek megfelelően (Minősítés, vizsgálatok pont szerint) kell előkészíteni.

A műgyanta bevonatok, illetve burkolatok aljzatául szolgáló betonfelületek zömét acél-forgólapátos gépi simítóval simítják be, aminek következtében cementben feldúsult rideg kéreg képződik a beton felületén. Ezt a vékony kérget a megfelelő tapadás biztosítása érdekében el kell távolítani.

Acéllemez aljzatok esetében a mindig jelen levő hengerlési revét és a képződő rozsdát hasonló okokból szintén el kell távolítani.

7.1.1. Kézi, kisgépes előtisztítás

Az aljzatbeton készítése során előfordul, hogy betonmaradványok, behintetlen részek maradnak a felületen, sarkokban, valamint a gépi simítás során elsősorban kültéri felületeken a gyorsabb betonkötés miatt össze nem terülő foltok maradnak. Célszerű kalapáccsal, vésővel a nem tapadó részeket a gépi felület-tisztítás előtt eltávolítani.

7.1.2. Szemcseszórás

A szemcseszórás a leghatékonyabb felület-előkészítési eljárás, amelynek során nagy sebességre gyorsított kvarchomok, vagy acélsörét szemcséket ütköztetnek a tisztítandó felülettel. Az ütközés mechanikai energiája következtében a vékony cementkéreg összetörik. A munkaművelet során a szemcsék az egyéb szennyeződéseket is eltávolítják, az alapfelület érdessé, pórusossá válik.

A szemcseszórás lehet szabadsugaras, vagy zárt önvisszaszívó rendszerű. A szabadsugaras szemcseszórás környezetében más munkát végezni nem lehet, ezért előtérbe került különösen csarnokok, ipari üzemek esetében az acélsörét szemcsével tisztító önvisszanyerős zárt gépi berendezések  használata. Az acélaljzatok esetén a tisztítás fokozatait szabvány tartalmazza, célszerű az Sa 2½ tisztasági fokozat elérése.

7.1.3. Marás

A szemcseszórással nem alternatív felület-tisztítási eljárás, rendszerint erős, jól tapadó felületi szennyezettségnél, nem megfelelő felületi szilárdság esetén lehet szükséges a betonfelület felső rétegének eltávolítása. A cserélhető marófejű, állítható marásmélységű marógépek a mm-estől a cm-es nagyságrendig képesek a betont eltávolítani.

A marás során eltávolított betonmennyiséget rendszerint vissza kell pótolni, célszerűen a műgyanta-padló készítés anyagaival.

7.1.4. Csiszolás

Az aljzatok csiszolásos felület-előkészítése ipari gyémánt alapú koronggal, vagy a felület szilárdságának függvényében csiszolókő alkalmazásával történik. Alkalmazásuk a marást követően is célszerű.  A csiszolás maga az aljzat felületéről a felső réteget egyenletesen eltávolítja, de a kapillárisokat teljesen nem nyitja meg. A felület megkívánt érdesítését sem tudja biztosítani. Ezért másodlagos felület-előkészítési eljárásnak számít a szemcseszórással összehasonlítva.

A csiszolás csiszolóvászon alkalmazásával jó szolgálatot tesz a bevonati munkálatok során keletkező bedolgozási nyomok eltüntetésénél, a felület egyenletessé tételénél.

7.1.5. Nagynyomású vizes tisztítás

A nagynyomású szórógép a 500-2000 bar nyomású vizet a szórófejen keresztül nagy sebességgel  a tisztítandó felületre lövelli. A tisztítást a vízcseppek nagy ütközési energiája biztosítja. A speciális szórófejjel a nehezen hozzáférhető sarkok is megtisztíthatóak. Elsősorban függőleges illetve olajos felületek esetén alkalmazható. Mivel a munkaművelet során víz kerül az aljzat-betonba, alkalmazása megfelelő körültekintést igényel.

Olajos felületek esetén az olajszennyezettség mértékének függvényében a nagynyomású vizes tisztítást a  szennyezett részek felmarása előzheti meg. A vízbe adagolt tisztítószert a felületről tiszta vízzel el kell távolítani  víz-visszaszívó berendezéssel, ezt követően az alapozást minél előbb el kell végezni. Ehhez a gyártók által javasolt, minősített alapozó rendszerek találhatók.

7.1.6. Portalanítás

A bevonatkészítés az aljzat anyagától és a felület-előkészítési eljárástól függetlenül csak pormentes alapfelületen kezdhető el. Akár marás, akár szemcseszórás vagy csiszolás tartozik a felület-előkészítési eljárások közé, mindenkor szükséges a bevonandó felületek teljes, ipari porszívóval történő portalanítása. A kézi módszerrel (söprű, partvis) történő „takarítás” csak a felszíni porréteget mozgatja meg, az érdességbe beülő porszemcsék visszamaradnak. A kézi portalanítás felület-előkészítésként nem fogadható el.

7.2. Bevonatkészítés

7.2.1. Repedések kezelése

A repedéseket alapvetően két csoportba kell sorolni: a beton zsugorodásból vagy egyszeri túlterhelésből származó, továbbiakban nem mozgó repedések, illetve a dinamikus terhelésekből, hőmozgásból stb. származó, időben változó tágasságú, mozgó repedések.

A repedéseknek az építmény állékonyságára vonatkozó veszélyességének megítélése statikus mérnök feladata. Fennálló veszélyesség esetén a repedések kezelésére vonatkozó műszaki megoldást a padlóbevonat készítését megelőzően kell elvégezni.

7.2.1.1. Nem mozgó repedések

A nem mozgó repedéseket a szemcseszórást követően lehet megítélni, illetve az alapozást követően minden ilyen típusú felületi hiba kirajzolódik. Amennyiben látható, hogy az alapozással ezeket a repedéseket nem sikerül tömíteni, úgy feltétlenül szükséges a felület újbóli átglettelése, amely glettelés történhet sűrítőszert tartalmazó alapozó gyantával, illetőleg színes bevonati gyantával.

Az ilyen típusú repedések kitöltésénél arra ügyelni kell, hogy a mélyrepedéseket csak kis viszkozitású rendszer képes feltölteni.

7.2.1.2. Mozgó repedések

Mozgó repedések esetében minősített repedésáthidaló rendszert kell alkalmazni. Ebben az esetben is javasolt a szemcseszórás után megjelenő repedések lezárásáról, tömítéséről az alapozás során gondoskodni.

A bevonattal áthidalható maximális mozgó repedéstágasság 0,3 mm. E fölötti mozgás esetén a hézag rugalmas tömítéséről gondoskodni kell.

A repedésáthidaló rendszereket a gyártóművek minősítési bizonylataiban adják meg. A rendszerválasztásnál a hőmérséklettől függő besorolást is figyelembe kell venni.

7.2.2. Impregnálás

Magas oldószertartalmú vagy vízzel hígítható töltőanyag nélküli műgyanta-oldat használata esetén a mélyen beszívódó gyanta az aljzat pórusait, kapillárisait részlegesen kitölti. Az oldószer eltávozása (min. 2 nap) és a műgyanta térhálósodása után az aljzat felső rétege (1-5 mm) szilárdabbá válik.  Nem képződik filmréteg.

7.2.3. Alapozás

Oldószermentes alapozó epoxigyanta beszívódik a pórusokba. A gyanta beszívódása kisebb mélységű, mint az oldószeres impregnáló esetén. Az aljzat felületén vékony (0,1-0,3 mm) réteget képezhet, amelyet a következő réteg jobb tapadása érdekében javasolt finomabb kvarchomokkal beszórni a gyanta megkötése előtt.

Speciális esetekben (olajos aljzat, nagyobb maradék nedvességtartalmú vagy szigeteletlen aljzat, nem szívó aljzat) esetében gyártói ajánlás alapján kell az alkalmas alapozót megválasztani.

7.2.4. Felület kiegyenlítés és javítás

Az aljzat adottságaitól függően a felületeket javítani vagy kiegyenlíteni szükséges. Felületkiegyenlítés az aljzat hullámosságát csökkentő, változó vastagságú habarcsréteg, mely készülhet egy rétegben vagy többszöri felhordással. Javítás, az alapfelület lokális, foltszerű hibáinak kijavítása műgyanta habarccsal. A javításokhoz és felületkiegyenlítésekhez alkalmazott műgyanta habarcs általában a műgyanta és tűzi szárított kvarchomok keverékéből áll (a töltési arány a rétegvastagságtól illetve a reaktív gyanta tölthetőségétől függ) de alkalmazhatóak vegyes vagy cementbázisú anyagok is melyek teljesítik a bevonattal szemben támasztott mechanikai követelményeket.

7.2.5. Póruszáró réteg készítése

Az alapozott rétegeket önterülő bevonatok készítése előtt póruszáró réteggel javasolt ellátni a buborék képződés elkerülése és az egyenletesebb bevonatkészítés érdekében. A póruszáró réteg vagy reaktív műgyanta és tűziszárított kvarchomok keverékéből áll, vagy alapozóréteg újbóli felhordása, utólagos homokhintéssel.

7.2.6. Bevonatkészítés

A bevonatok általában több egymásra épülő réteg felhordásával készülnek. A rétegek a beépítés módja szerint készülhetnek kenéssel (szórással) vagy öntési technológiával.

A kent bevonati réteget festőhengerrel, vagy gumilehúzóval vagy glettvassal (esetleg szórással) lehet felhordani.

Az öntött bevonati réteg általában önterülő, műgyanták felhasználásával készül, fogazott glettvassal, vagy fogazott lehúzó-léccel.

7.2.7. Szemcsehintés

Az egyes rétegek egymáshoz való tapadásának elősegítésére, vagy a járásbiztonságot jelentő felületi érdesség kialakítására tűzi szárított kvarchomok, vagy azzal egyenértékű más szemcse (pl.: korund) használható az adott réteg egyenletes beszórására. A csúszásgátolt padlóknál a beszórást a könnyebb takaríthatóság céljából fedőréteggel célszerű átvonni. A fedőréteg mennyiségét úgy kell megválasztani, hogy az érdességet jelentősen ne csökkentse.

7.2.8. Felületi záróréteg (sealer)

A bevonat fedőrétegére felhordott, a vegyi és fizikai ellenállóképességet fokozó réteg.

7.3. Környezeti feltételek (levegő- és tárgy hőmérséklet, relatív páratartalom mérése, harmatpont kiszámítása) ellenőrzése

A környezeti feltételek mérése és regisztrálása a kivitelezés előtt és közben is alapvető érdeke a kivitelezőnek.

Jelentősége: A környezeti feltételeket több okból is mérni kell. A műgyanta bevonóanyagok fizikai és kémiai tulajdonságait jelentősen befolyásolják a hőmérsékleti viszonyok. Anyagtípus specifikus ugyan, de minden műgyantának bizonyos, rá jellemző hőmérséklet alatt jelentősen nő a viszkozitása, romlik a terülése, kevésbé feszül ki, buborékosabb lesz, a térhálósodási reakció ideje elhúzódik, esetleg teljesen leáll. Ennek a következménye a minőségileg nem megfelelő, kifehéredő padló a karbamát képződésből adódóan.

Minden levegő hőmérsékleti értékhez és az ugyanakkor mért relatív páratartalomi értékhez tartozik egy harmatponti hőmérsékleti érték, amely azt a hőmérsékleti értéket jelenti, amikor is a pára kicsapódik az adott felületen. A mindenkori bevonandó felület felületi hőmérséklete 3oC-al meg kell haladja, az adott levegő hőmérsékleti értékhez és az ugyanakkor mért páratartalomi értékhez tartozó harmatponti hőmérsékleti értéket, hogy ne párafilmre kerüljön a bevonat, különben felválik, ill. ne csapódjon le a pára a frissen kialakított bevonaton. A páratartalmat a kivitelezőnek minden esetben kötelező mérnie!

A mérések módja: A környezeti feltételeket egyezményesen levegő hőmérővel, tapintó hőmérővel, páratartalom mérővel (higrométer) kell mérni. A harmatpontot vagy egy olyan higrométer-hőmérő kombinációs műszerrel, amely számított értékek alapján megadja a harmatpontot is, vagy a szakirodalomban fellelhető, a számított értékek alapján rögzített harmatpont táblázatból kell meghatározni. (5. számú melléklet )

Általánosan elfogadott és igazolt követelmény, hogy a mért hőmérsékleti és páratartalmi viszonyokhoz tartozó harmatpontot 3oC-al meg kell haladja a mért felületi hőmérséklet, ha nem, nem szabad bevonatot kialakítani. 80 %-os relatív páratartalom felett a levegő hőmérsékletének kis csökkenése páralecsapódást eredményezhet.

A bevonati anyagok fizikai és kémiai tulajdonságait befolyásoló hőmérsékleti viszonyok anyagspecifikusok.

Ajánlott kivitelezési hőmérsékleti határok az alapfelületre és a környezetre vonatkozóan:

| Anyag és művelet | Minimum (°C) | Maximum (°C) |
| --- | --- | --- |
| Oldószeres anyagok | 2 | 25 |
| Oldószermentes | 8 | 40 |
| Vízzel hígítható anyagok | 8 | 40 |
| PMMA | -10 | 25 |

7.4. Műgyanta padlóbevonatok anyagainak munkahelyi kezelése

A bevonatkészítés során felhasználásra kerülő anyagok számbavétele, tárolása, előkészítése jelentős mértékben befolyásolhatja a műgyanta padlóbevonat esztétikai megjelenését és más műszaki paramétereit.

7.4.1. Anyagtárolás

Biztosítani szükséges az anyagok tárolására száraz, fedett, a téli időszakban lehetőleg temperált, zárható helyiséget. A poliuretán alapú műgyanták érzékenyek a nedvességre, a megnedvesedő kvarchomok töltő- vagy szóróanyag a bevonatot felhólyagosítja.

7.4.2. Gyártási számok számbavétele

Ajánlott egy adott munkát minél kevesebb számú gyártásból származó műgyanta használatával megvalósítani. Ez elsősorban a színes fedőanyagoknál lényeges a színazonosság lehető legjobb biztosítása érdekében. Célszerű az eltérő gyártási számú bevonati (fedő) anyagokat szétválogatva tárolni és felhasználni, mert így  teljesen kiküszöbölhetők a mezőn belüli árnyalati színeltérések.

## 8. Minőségi követelmények, ajánlott vizsgálati módszerek

8.1. Elvárható minőségi követelmények

A műgyanta alapú padlóbevonatok minőségi követelményeit sem szabvány, sem műszaki előírás nem határozza meg. A jelenleg is hatályos MSZ- 04-803-14 Építésügyi Ágazati Szabvány sorozat padlókra vonatkozó szabványa - amely az elkészített munka osztályba sorolásának feltételeit hivatott rögzíteni – nem terjed ki a műgyanta padlóbevonatokra, így ezeknek a műgyanta alapú bevonatoknak az osztályos minősítésére nincs szabvány, vagy műszaki előírás.

Természetesen az anyagforgalmazók műszaki adatlapjai tartalmaznak minőségi követelményeket, amelyek zömében külföldi előírásokon alapszanak. A következőkben az elvárható minőségi követelményeket igyekeztünk csokorba gyűjteni.

8.1.1. Munkahelyi mintafelület

A munka megkezdése előtt az aljzat jellemző részén kialakított 1-30 m2 alapterületű, az ajánlattal azonos módon készített felület a minta vagy referencia felület. Ennek készítésében célszerű a megrendelővel megállapodni és elkészülte után írásban elfogadtatni. Elkészítését úgy kell elvégezni, hogy a beépített rétegek egyenkénti bemutatásával a beépített rendszer egyértelműen értelmezhető legyen. A munkahelyi mintafelületnek a munka átadásáig megtekinthetőnek kell lennie.

8.1.2. Tapadó-szilárdsági követelmények

A műgyantabevonatok fogadására alkalmas beton és egyéb aljzatok merőleges irányú leszakításos felületi tapadó-szilárdságának vizsgálati értékére nincs általános előírás, a terméket minősítő vizsgálóintézetek, az anyaggyártók és az Útügyi Műszaki előírás átlag 1,5 N/mm2, minimum 1,0 N/mm2 értékeket vesznek alapul.

Értelemszerűen a műgyantabevonat tapadó-szilárdságának is ezt a követelményt (átlag 1,5 N/mm2) teljesítenie kell, illetve meg kell azt haladnia.

8.1.3. Síkeltérés, hullámosság

A hatályos Építő- és Szerelőipari Épületszerkezetek MSZ-04-803/-1 Kőműves szerkezetek építésügyi ágazati szabvány az aljzatbetonok esetén 2 mm/2 m síkeltérést engedélyez. A műgyanta padlóbevonatok rétegenkénti rétegvastagsága általában 0,3 – 1 mm közötti, ami azt jelenti, hogy a műgyanta bevonat ezt az eltérést csak kismértékben tudja korrigálni, jellemzően a bevonat követi az aljzat síkeltérését.

Az egységes felületi megjelenés, valamint a surlófény, a tükröződés a bevonat felületi egyenetlenségeit, hullámosságát kiemeli. Amennyiben ezen hibák az aljzat egyenetlenségeire vezethetők vissza, akkor nem tekinthetők kivitelezési hibának.

8.1.4. Rétegvastagság

Tekintettel arra, hogy a műgyanta bevonatok készítése zömében betonaljzatra történik, annak eredendő síkeltérése, a felület szemcseszórásos tisztítása, érdesítése és a kézi felhordási technológia  miatt teljesen egyenletes bevonati rétegvastagság nem érhető el.

A műgyanta-bevonatok rétegvastagságának meghatározására nemfémes aljzatok (beton, anhidrit esztrich, öntött aszfalt) esetén egzakt vizsgálati módszer nincs szabványosítva. A rétegvastagság alatt mind szívó, mind nem szívó aljzatokra felhordott bevonatok esetén csak a tiszta, nem beszívódott réteg értendő.

Elfogadott eljárás a rétegvastagság megközelítő meghatározására a műgyantabevonat merőleges irányú leszakításos tapadásvizsgálatánál létrejövő minta alapján történik.

Fémfelületeken a rétegvastagság az MSZ EN ISO 2808 alapján roncsolás-mentes módszerrel is meghatározható. A szabvány az előírt átlagtól 20 %-os negatív eltérést elfogad (a mérések számának 20 %-ánál), amennyiben az előírt átlag elérése a mérések során igazolódik. A szabvány által biztosított rétegvastagság tolerancia érvényesítése célszerű az egyéb, nemfémes aljzatok esetén is.

8.1.5. A bevonat makro-érdességének és csúszásmentességének meghatározása

Általánosan elfogadottak és alkalmazottak a DIN 51130 szerinti R9-R14 csúszásmentességi osztályok illetőleg a V1-V6 térfogati módszerrel történő érdességi minősítések, valamint az MSZ EN 13036-1:2003 szabvány alkalmazása. A követelményeket a munkabiztonsági szabályzatok, illetőleg az alkalmazási területnek az előírásai szabályozzák. Minden gyártó cég rendelkezik egy olyan technológiai útmutatással, melynél az alkalmazott hintő anyag, illetőleg az arra rákerülő végső bevonat minősége meghatározza ezeket a csúszásmentességi és térfogati osztályokat.

Amennyiben ilyen előírások az érdességre vonatkozóan nem kerülnek megadásra, az érdesség megfelelősét a mintafelülettel való összehasonlítással kell meghatározni.

8.1.6. Felületi hibák

A kész bevonatok felületének lehetőleg mentesnek kell lennie leszívódásoktól, buborékoktól, húzásnyomtól, de ezek meglétét kizárni nem lehet. Különösen nehéz elkerülni sárga színű gyanták esetében, tavasszal a legyek és egyéb különböző rovarok aljzatba ragadását. A vezetőképes gyanták esetében a vezetőképességet biztosító szénszálak alkalmazása miatt felületi csomók, kisebb méretű kidudorodások jelenhetnek meg. Hasonlóan a homokkal töltött rendszereknél a legnagyobb gondosság mellett is elképzelhető, hogy a homokba bekerülő nagyobb szemcsék az elkészült bevonatot átüthetik. A kivitelezőnek mindent meg kell tennie ezen hibák csökkentése érdekében (zárt munkaterület biztosítása, a munkahely tisztaságának fenntartása), de ezen hibákat teljes mértékben megszüntetni nem lehet.

8.1.7. Vezetőképesség

A vezetőképesség meghatározásánál mindenkor a műszaki specifikáció az irányadó.

8.2. A kész bevonat vizsgálatai

Az elkészült bevonatrendszerek vizsgálatával kapcsolatos javaslatokat, eszközöket, az ajánlott vizsgálati gyakoriságot egy mintaként összeállított Mintavételi és Minősítési Tervben  (MMT) foglaltuk össze:

Javaslat a Mintavételi és Minősítési Terv alkalmazásához

- Az MMT használata a műgyanta padlóbevonati munkák során nem kötelező előírás, de beépítése a műszaki dokumentációba ajánlatos, mert az elvégzendő vizsgálatok megfelelő biztosítékot nyújtanak az építési folyamat minden résztvevője számára.

- Az MMT vizsgálatokra vonatkozó tartalma csökkenthető és bővíthető egyaránt, a szerződő felek megállapodása, valamint a padlóbevonat használati céljából adódó paraméterek alapján. (Pl.: Csúszásmentes padlóknál az érdesség, vezetőképes padlóknál a levezetési ellenállás mérése.)

- Az MMT táblázatban az ellenőrzést végző személy, személyek normál esetben a kivitelező, vagy annak megbízottja lehet, de végezheti a méréseket a megrendelő megbízottja, illetve közös megegyezéssel megbízott akkreditált laboratórium is. A vizsgálatokról ajánlatos a partnerek kölcsönös értesítése az ellenőrizhetőség miatt.

Műgyanta bevonat készítése betonaljzat felületen

Mintavételi és Minősítési terv

|  | Munkaművelet | Mennyiség gyakoriság | Ellenőrzés időpontja a technológiában | Ellenőrzés módja | Ellenőrzés eszköze | Követelmények | Ellenőrzést végző | Rögzítés helye |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Belső | Külső |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ellen-őrzési pont | Megbízott neve |  |
| 01. | Anyagátvétel | Tételes | Szállításkor | Gyári csomagolás Műbizonylat Szavatossági idő |  | Sértetlen csomagolás, szav. Időn belüli anyag | Belső Min. ell. | Igény szerint |  | Építési napló |
| 02. | Munkaterület átvétel | Tételes | Bevonat-készítés előtt | Tapadás: 1000 m2/3 db. Nedvességtartalom: szükség szerint Síkeltérés: szükség szerint | Tapadó-húzó szilárdság mérő CM műszer Vízmértékes léc, mérőék | Átlag 1,5 N/mm2, min. 1,0 N/mm2 Max. 4 % (Spec. esetben 6 %) 2 m-en max 2 mm | Belső Min. ell. | Igény szerint |  | Építési napló vagy jegyzőkönyv |
| 03. | Környezeti feltételek | Naponta min. két alkalommal | Bevonat felhordása előtt és alatt | Léghőmérsékletmérés Páratartalom mérés Tárgyhőmérséklet Harmatpont | Levegő hőmérő Tapintó hőmérő Hygrométer | Előírás, termékismertető szerint | Belső Min. ell. | Igény szerint |  | Építési napló |
| 04. | Felület-előkészítés | Teljes | Alapozás előtt | Szemrevételezés |  |  | Belső Min. ell. | Igény szerint |  | Építési napló |
| 05. | Alapozó réteg felhordása | Teljes | Munka közben | Szemrevételezés |  |  | Belső Min. ell. | Igény szerint |  | Építési napló |
| 06. | Kiegyenlítő, közbenső réteg(ek) felhordása | Teljes | Munka közben | Szemrevételezés |  |  | Belső Min. ell. | Igény szerint |  | Építési napló |
| 07. | Kész munka ellenőrzés,. szemrevételezés Tapadásvizsgálat Rétegvastagság | Teljes | 1 nap után 7 nap után 7 nap után 20 °C-nál | Szemrevételezés 1000 m2/3 db. Tapadási helyeken szükség szerint | Tapadó-húzó szilárdság mérő Digitális tolómérő | Átlag 1,5 N/mm2, min. 1,0 N/mm2 Előírt vastagsági átlag, min. egyedi érték= -20 %. | Belső Min. ell. | Igény szerint |  | Építési napló vagy jegyzőkönyv |

Általánosságban megjegyezzük, hogy a műgyanta alapú bevonatrendszerek minősítő jellegű vizsgálatait 20 °C hőmérséklet esetén a bevonat 7 napos korában, a teljes térhálósodás végbemenetelét követően javasoljuk. A vizsgálhatóságig eltelő időtartam alacsonyabb hőmérsékletnél növekszik.

8.2.1. A bevonat tapadásának meghatározása

Merőleges irányú leszakításos vizsgálat az MSZ EN ISO 4624:2003 és az MSZ EN 1542:2000 nemzeti és nemzetközi szabványok figyelembe-vételével, célszerűen 35,7±0,3 vagy 50±0,5 mm átmérőjű acélkorongok alkalmazásával.

A bevonat megfelelő tapadásának jelentős szerepe van a bevonat tartóssága, használhatósága, igénybevehetősége szempontjából. Ha nem megfelelő tapadó-szilárdsága, időnek előtte felválik az alapfelületről, tönkremegy már kisebb terhelések esetén is.

A bevonat tapadása haladja meg a betonra elfogadott átlagosan 1,5 N/mm2, de minimum 1,0 N/mm2 értéket. A bevonat tapadásától az aljzat saját tapadó-húzó szilárdságát meghaladó érték nem várható el.

A méréseket 1000 m2-ként három helyen kell elvégezni.

8.2.2. Síkeltérés, hullámosság

Mivel a műgyanta vékony- és vastagbevonatok az aljzat hullámosságának megszüntetésére nem alkalmasak, ezért erre vonatkozó mérést az elkészült ilyen bevonaton nem kell végezni. Kiegyenlítésre vonatkozó megrendelői igény esetén habarcspadlót kell készíteni, ilyenkor a megkövetelt síkpontosságot, és annak mérési és értékelési módszerét előzetesen kell meghatározni.

8.2.3. Átlagos rétegvastagság közelítő meghatározása

A kivitelezésre kerülő nem repedésáthidaló ipari műgyanta bevonati rendszerek végleges tulajdonságait, tartósság, kopásállóság, vezetőképesség stb., a fedőréteg tulajdonságai határozzák meg, erre az esetleges kiegyenlítéseknek, hizlalt közbenső rétegnek, illetve alapozásnak hatása nincs.

A rétegvastagság a repedésáthidaló rendszerek esetében (födémek, hidak, stb.) is jelentős, mivel a repedés áthidalási tulajdonság az anyag tulajdonságon kívül a rétegvastagságnak is függvénye. A rétegvastagságot úgy kell mérni, hogy az alkalmazott rendszerre vonatkozó előírt rétegfelépítés megítélhető legyen.

A műgyanta bevonat rétegvastagsága vagy a nedves rétegek mérésével az MSZ EN ISO 2808:2007 szabvány figyelembevételével, vagy a száraz réteg roncsolásos módon vett minta mérésével határozható meg. Ezen mérés során a legcélszerűbb egy ún. magminta vétele, melynél feltétlenül szükséges a betonig történő körbefúrás és ebben az esetben tolómérővel lehet meghatározni a rendszer vastagságát.

Figyelembe kell venni, hogy a tolómérős mérés pontossága min. ±0,5 mm. Amennyiben ennél pontosabb mérésre van szükség, akkor ennek megvalósítását a következőképpen lehet kivitelezni. A korábban vett magmintáról csiszolással a betonréteget lecsiszoljuk mindaddig, míg az alapozóval erősen átitatott réteghez érünk és ezt követően csavar mikrométerrel tized mm pontossággal meg tudjuk határozni a burkolat teljes vastagságát.

A méréseket 1000 m2-ként három helyen kell elvégezni.

8.2.4. A bevonat makro-érdességének és csúszásmentességének meghatározása

Az elkészült bevonat makro-érdességét és csúszásmentességét a megrendelő által megadott szabvány szerint kell elvégezni, az abban foglaltak betartásával.

8.2.5. Felületi hibák

A felületi hibák megítélése szubjektív, ezért mindenkor az elkészített mintafelülettel történő összehasonlítás az irányadó.

8.2.6. Vezetőképesség

A vezetőképesség minősítésnél mindenkor a műszaki specifikáció az irányadó.

## 9. Minősítés, a minőség értékelése

Az elkészült bevonatok megítélésénél figyelembe kell venni, hogy az az eredeti célkitűzéseket milyen mértékben teljesíti. Így ipari padlóbevonatok esetében az iparszerű munkavégzésre való alkalmasság az elsődleges szempont, míg dekoratív bevonatok esetében a speciális megrendelői esztétikai igényeket is ki kell elégíteni.

Célszerű a kivitelezőnek a megrendelővel a későbbi viták elkerülése érdekében közösen egy ún. mintafelületet lefektetni. Ezen mintafelület minden esetben minősítési felületként szolgál, ezért a 8. pontban részletezett vizsgálatokat el kell rajta végezni.

A padló akkor tekinthető I. osztályúnak, ha a 8. pontban részletezett műszaki követelményeket a felület minimum 95%-n teljesíti. Egy minősítési egységfelület megfelel az elkészített mintafelület méretének.

## 10. Műgyanta padlóburkolatok ápolása és karbantartása

A következőkben néhány fontos, a padlóbevonatok tisztításával és ápolásával kapcsolatban betartandó tudnivalót ismertetünk. Tapasztalatokra alapozva három fontos pontot részletesen kiemelünk.

Alaptisztítás

Ápolás

Karbantartó tisztítás

Kerülni kell a szennyeződések behordását!

A szennyeződéseket lábtörlővel vagy beépített szennyeződésgyűjtő zónákkal (úgynevezett szennyeződéskoptató rendszerek) kell kordában tartani. Ez különösen érvényes a nagy forgalmú bejárati és átjáró területekre. A tisztítás gyakorisága és intenzitása alapvetően a szennyeződés mértékétől függ. A bejáratnál felfogott erős szennyeződés a bevonatot nem károsíthatja és szennyezheti. Az élettartam megnő, a tisztítási költségek csökkennek. Ezért ezeket a szennyeződésfogó zónákat már a padlófelépítés tervezésénél és a bevonat kiválasztásánál figyelembe kell venni. Fajtától és igénybevételtől függően különböző megoldások léteznek.

10.1. Alaptisztítás

Az objektum átvételét követően mindig az alaptisztítással kell kezdeni. Ez lényegesen alaposabb, mint  a karbantartó tisztítás. Azt jelenti, hogy a padlót megfelelő termékekkel, alaposan, mélyen meg kell tisztítani a szennyeződésektől és az esetleges ápolószer maradékoktól. A makacs szennyeződések és bevonatok eltávolítása nagyon időigényes. Csak a helyesen végrehajtott alaptisztítás teremti meg az ápolás előfeltételét és gondoskodik a „tiszta kezdetről”, a későbbi karbantartó ápolás tekintetében is.

10.2. Ápolás

A padlóbevonatokat a kopóréteg hosszabb idejű tartóssága és védelme, a külső megjelenés javítása (fényesség növelése), és a karbantartó tisztítás könnyebb és gyorsabb elvégzése érdekében ápolószerrel kell bevonni. A megfelelő ápolószert a bevonat fajtájától, a terület használatától illetve az igénybevételétől függően kell kiválasztani.

10.3. Karbantartó tisztítás (napi tisztítás)

A karbantartó tisztítást a szennyeződés mértékétől illetve az esztétikai elvárásoktól függően naponta vagy hetente  kell elvégezni.  A lazán tapadó, durva szennyeződést és a port porszívóval kell felszedni. A finom szennyeződést egyszerű, nedves törlőeszközzel (felmosó ruha, mop) kell eltávolítani. A nedves áttörlés előfeltétele az ép felületű, zárt, lehetőleg ápoló diszperzióval bevont padló. Ehhez az eljáráshoz alkalmazható termékek az úgynevezett semleges tisztítószerek. A napi járkálás okozta, erősen tapadó szennyeződéseket szívóberendezéssel ellátott gőztisztítóval lehet eltávolítani. Tartósan erős szennyeződés-felhordás esetén rendszeres nedvestisztítást kell végezni. Ennek során meleg vízből és semleges tisztítószerből álló folyadékot kell szakaszosan felhordani a padlóra, majd kefés súrolóval át kell súrolni. Ezt követően a folyadékot az oldott szennyeződéssel együtt fel kell szívni.

# Alkalmazási segédlet esztrichpadozatok tervezéséhez

Alkalmazási terület:	Úsztatott, csúszóréteges és tapadó kivitelű esztrichek, beleértve a fűtött, a kiegyenlítő és a koptató hatásnak kitett rétegeket, az aljzatkiegyenlítőket és a kéregerősítő anyagokat. Nem tartoznak ide a kazettás (tálcás) és az üreges álpadló szerkezetek.

Fő csoportok:	a.,  úsztatott esztrich	b.,  csúszóréteges esztrich		c.,  kiegyenlítő-tapadó esztrich

| Termékcsoport | Lényeges tulajdonság | Vizsgálati szabvány | Szintek vagy osztályok az MSZ EN 13813 szerint | Eredmények megadásának módja | Követelmény, ill. megjegyzés az MSZ EN 13813 szabványban | Kapcsolódó hazai MI 01 | Nemzeti ajánlás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a., úsztatott esztrich× | Hajlító-húzószilárdságk a tehertől, vastagságtól, kötőanyag típustól és az úsztató réteg összenyomódásától függően | EN 13892-2 | EN 13813 5.2.2 pont szerinti F1-F50 | EN 13892-2 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Lásd 1. és 2. táblázat, valamint az 1. melléklet |
|  | Vastagságk | - | - | - | - | Padló MI 01 6.3. pont |  |
|  | Felületi és rétegek közötti tapadó-húzószilárdsági | EN 13892-8 | EN 13813 5.2.12 pont szerinti B0,2-B2 | EN 13892-8 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Padló MI 01 7. pont | Lásd 3. táblázat |
|  | Síkpontossági | - | - | Padló MI 01 szerinti EQ1-EQ4 fokozat | - | Padló MI 01 8. pont | Lásd 4. táblázat és 1. ábra |
|  | Nedvességtartalomi (burkolhatóság) | - | - | Padló MI 01 szerinti CM% | - | Padló MI 01 K 1.5. pont | Lásd 5. táblázat |
|  | Kopásállóságk | EN 13892-3 | EN 13813 5.2.3 pont 4. tábl. szerinti A22-A1,5 | EN 13892-3 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Padló MI 01 5.1. pont | Lásd 7. táblázat |
|  | Görgősszékállóság, burkolat nélküli esztrichnélk | EN 13892-5 | EN 13813 5.2.3 pont 6. tábl. szerinti RWA300-RWA1 | EN 13892-5 szerinti osztály |  |  | Ha szükséges, akkor RWA10, vagy RWA1 |
|  | Görgősszékállóság, burkolt esztrichnél | EN 13892-7 | EN 13813 5.2.6 pont szerinti RWFC150-RWFC550 | EN 13892-7 szerinti osztály |  |  | megadható |
|  | Zsugorodás/duzzadási | EN 13454-2 | EN 13813 5.2.8 pont | mm/m | - |  | Ha szükséges, akkor ≤0,2 mm/m (CA) ≤1 mm/m (CT) ≤2 mm/m (CT) |
|  | Konzisztencia (önterülő esztricheknél) | EN 13454-2 v. EN 12706 | EN 13813 5.2.9 pont | mm | Ha az EN 13454-2 szerinti terülés >300 mm, akkor a terülést az EN 12706 szerint kell vizsgálni |  | Ha szükséges, akkor ≥ 220 mm, ill. ≥ 130 mm |

|  | pH értékk | EN 13454-2 | EN 13813 5.2.10 pont |  | Kalcium-szulfát kötőanyagnál pH ≥7 |  | pH ≥7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ütésállóság | EN ISO 6272 | EN 13813 5.2.13 pont | IR (Nm) | IR = Impact resistance |  | Ha szükséges, akkor burkolat nélküli esztrichnél IR ≥ 4 Nm |
|  | Elektromos vezetőképesség | EN 1081 | EN 13813 5.3.2 pont | ER (Ohm) | ER = Electrical resistance |  | megadható |
|  | Vegyszerállóság | EN 13529 | EN 13813 5.3.3 pont | CR (1. v. 2. osztály az EN 13529 szerinti vegyszercsoportra) | CR = Chemical resistance |  | megadható |
|  | Éghetőségk | EN 13501-1 | EN 13813 5.3.4 pont | A1fl - Ffl | Az A1 osztály termékei/anyagai égési viselkedését nem kell vizsgálni a CEN/TC 303 bizottság 96/603/EG módosított határozata alapján. |  | A1fl - Ffl |
|  | Páraáteresztő képességi | EN 12086 | EN 13813 5.3.6 pont | g/m2×nap | Ha az esztrich alkalmazása során ellenőrzött mértékű páraáteresztésre van szükség | Legyen az esztrichszerkezet alatti sd > sd burkolat | ≥ 4 |

× Az úsztatott esztrichek táblaméreteivel kapcsolatos kiegészítéseket lásd a 9. táblázatban.

k Kötelező közlésű jellemzők (a kopásállóság és/vagy az RWA osztályú görgősszékállóság csak burkolatlan esztricheknél kötelező, a pH érték megadása a kalcium-szulfát kötőanyagoknál kötelező.

i A burkolat és az igénybevétel típusa által meghatározott tapadó-húzószilárdsági osztályok e szabvány szerinti jelölését, valamint az  elkészült esztrichszerkezetek síkpontosságát nemzeti műszaki irányelv rögzíti. A burkolhatóságot szabályozó nedvességtartalom megengedett értékeit, valamint a zsugorodással és páraáteresztő képességgel kapcsolatos ajánlásokat szintén műszaki irányelv rögzíti.

| Termékcsoport | Lényeges tulajdonság | Vizsgálati szabvány | Szintek vagy osztályok az MSZ EN 13813 szerint | Eredmények megadásának módja | Követelmény, ill. megjegyzés az MSZ EN 13813 szabványban | Kapcsolódó hazai MI | Nemzeti ajánlás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b., csúszóréteges esztrich× | Hajlító-húzószilárdságk a vastagságtól és a kötőanyag típusától függően | EN 13892-2 | EN 13813 5.2.2 pont szerinti F1-F50 | EN 13892-2 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Lásd 1. és 2. táblázat, valamint az 1. melléklet |
|  | Vastagságk | - | - | - | - | Padló MI 01 6.3. pont |  |
|  | Felületi és rétegek közötti tapadó-húzószilárdsági | EN 13892-8 | EN 13813 5.2.12 pont szerinti B0,2-B2 | EN 13892-8 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Padló MI 01 7. pont | Lásd 3. táblázat |
|  | Síkpontosság | - | - | - | - | Padló MI 01 8. pont | Lásd 4. táblázat és 1. ábra |
|  | Nedvességtartalom (burkolhatóság) | - | - | - | - | Padló MI 01 K 1.5. pont | Lásd 5. táblázat |
|  | Kopásállóságk | EN 13892-3 | EN 13813 5.2.3 pont 4. tábl. szerinti A22-A1,5 | EN 13892-3 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Padló MI 01 5.1. pont | Lásd 7. táblázat |
|  | Görgősszékállóság burkolat nélküli esztrichnélk | EN 13892-5 | EN 13813 5.2.3 pont 6. tábl. szerinti RWA300-RWA1 | EN 13892-5 szerinti osztály |  |  | Ha szükséges, akkor RWA10 vagy RWA1 |
|  | Görgősszékállóság burkolt esztrichnél | EN 13892-7 | EN 13813 5.2.6 pont szerinti RWFC150-RWFC550 | EN 13892-7 szerinti osztály |  |  | megadható |
|  | Zsugorodás/duzzadási | EN 13454-2 | EN 13813 5.2.8 pont | mm/m | - |  | Ha szükséges, akkor ≤0,2 mm/m (CA) ≤1 mm/m (CT) ≤2 mm/m (CT) |
|  | Konzisztencia (önterülő esztricheknél) | EN 13454-2 v. EN 12706 | EN 13813 5.2.9 pont | mm | Ha az EN 13454-2 szerinti terülés >300 mm, akkor a terülést az EN 12706 szerint kell vizsgálni |  | Ha szükséges, akkor ≥ 220 mm, ill. ≥ 130 mm |
|  | pH értékk | EN 13454-2 | EN 13813 5.2.10 pont |  | Kalcium-szulfát kötőanyagnál pH ≥7 |  | pH ≥7 |
|  | Ütésállóság | EN ISO 6272 | EN 13813 5.2.13 pont | IR (Nm) | IR = Impact resistance |  | Ha szükséges, akkor burkolat nélküli esztrichnél ≥ 4 Nm |
|  | Elektromos vezetőképesség | EN 1081 | EN 13813 5.3.2 pont | ER (Ohm) | ER = Electrical resistance |  | megadható |
|  | Vegyszerállóság | EN 13529 | EN 13813 5.3.3 pont | CR (1. v. 2. osztály az EN 13529 szerinti vegyszercsoportra) | CR = Chemical resistance |  | megadható |

|  | Éghetőségk | EN 13501-1 | EN 13813 5.3.4 pont | A1fl - Ffl | Az A1 osztály termékei/anyagai égési viselkedését nem kell vizsgálni a CEN/TC 303 bizottság 96/603/EG módosított határozata alapján |  | A1fl - Ffl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Páraáteresztő képességi | EN 12086 | EN 13813 5.3.6 pont | g/m2×nap | Ha az esztrich alkalmazása során ellenőrzött mértékű páraáteresztésre van szükség | Legyen az esztrichszerkezet alatti sd > sd burkolat | ≥ 4 |

× A csúszóréteges esztrichek vastagságával, szilárdságával és táblaméreteivel kapcsolatos kiegészítéseket lásd a 6. és 9. táblázatban.

k Kötelező közlésű jellemzők (a kopásállóság és/vagy az RWA osztályú görgősszékállóság csak burkolatlan esztricheknél kötelező, a pH érték megadása a kalcium-szulfát kötőanyagoknál kötelező.

i A burkolat és az igénybevétel típusa által meghatározott tapadó-húzószilárdsági osztályok e szabvány szerinti jelölését, valamint az  elkészült esztrichszerkezetek síkpontosságát nemzeti hatályú műszaki irányelv rögzíti. A burkolhatóságot szabályozó nedvességtartalom megengedett értékeit, valamint a zsugorodással és páraáteresztő képességgel kapcsolatos ajánlásokat szintén műszaki irányelv rögzíti.

| Termékcsoport | Lényeges tulajdonság | Vizsgálati szabvány | Szintek vagy osztályok az MSZ EN 13813 szerint | Eredmények megadásának módja | Követelmény, ill. megjegyzés az MSZ EN 13813 szabványban | Kapcsolódó hazai MI | Nemzeti ajánlás |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c., kiegyenlítő-tapadó esztrichek1, tapadóhidak2, aljzatkiegyenlítők1, kéregerősítők1 | Hajlító-húzószilárdságk a vastagságtól és a burkolási igénytől függően | EN 13892-2 | EN 13813 5.2.2 pont szerinti F1-F50 | EN 13892-2 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Lásd 8. táblázat |
|  | Nyomószilárdságk a vastagságtól és a burkolási igénytől függően | EN 13892-2 | EN 13813 5.2.1 pont szerinti C5-C80 | EN 13892-2 szerinti osztály |  |  |
|  | Vastagságk | - | - | - | - | Padló MI 01 6.3. pont |  |
|  | Tapadó-húzószilárdsági | EN 13892-8 | EN 13813 5.2.12 pont szerinti B0,2-B2 | EN 13892-8 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Padló MI 01 7. pont | Lásd 3. táblázat |
|  | Síkpontosság | - | - | - | - | Padló MI 01 8. pont | Lásd 4. táblázat és 1. ábra |
|  | Nedvességtartalom (burkolhatóság) | - | - | - | - | Padló MI 01 K 1.5. pont | Lásd 5. táblázat |
|  | Kopásállóságk | EN 13892-3 | EN 13813 5.2.3 pont 4. tábl. szerinti A22-A1,5 | EN 13892-3 szerinti osztály | „Az esztrichek tulajdonságaival szemben támasztott követelmények a tényleges felhasználás céljától függnek.” - MSZ EN 13813 Bevezetés | Padló MI 01 5.1. pont | Lásd 7. és 8. táblázat |
|  | Görgősszékállóság burkolat nélküli esztrichnélk | EN 13892-5 | EN 13813 5.2.3 pont 6. tábl. szerinti RWA300-RWA1 | EN 13892-5 szerinti osztály |  |  | Ha szükséges, akkor RWA10 vagy RWA1 |
|  | Görgősszékállóság burkolt esztrichnél | EN 13892-7 | EN 13813 5.2.6 pont szerinti RWFC150-RWFC550 | EN 13892-7 szerinti osztály |  |  |  |
|  | Zsugorodás/duzzadási | EN 13454-2, v EN 13872 | EN 13813 5.2.8 pont | mm/m | Ha d ≥10 mm, akkor EN 13454-2 szerint, ha d ≤10 mm, akkor EN 13872 szerint kell vizsgálni |  | Ha szükséges, akkor ≤0,2 mm/m (CA) ≤1 mm/m (CT) ≤3 mm/m (CT) |
|  | Konzisztencia (önterülő esztricheknél és aljzatkiegyenlítőknél) | EN 13454-2 v. EN 12706 | EN 13813 5.2.9 pont | mm | Ha az EN 13454-2 szerinti terülés >300 mm, akkor a terülést az EN 12706 szerint kell vizsgálni |  | Ha szükséges, akkor ≥ 220 mm, ill. ≥ 130 mm |
|  | pH értékk | EN 13454-2 | EN 13813 5.2.10 pont |  | Kalcium-szulfát kötőanyagnál pH ≥7 |  | pH ≥7 |
|  | Ütésállóság | EN ISO 6272 | EN 13813 5.2.13 pont | IR (Nm) | IR = Impact resistance |  | Ha szükséges, akkor burkolat nélküli aljzatkiegyenlítőnél ≥ 4 Nm |

|  | Elektromos vezetőképesség | EN 1081 | EN 13813 5.3.2 pont | ER (Ohm) | ER = Electrical resistance |  | megadható |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vegyszerállóság | EN 13529 | EN 13813 5.3.3 pont | CR (1. v. 2. osztály) az EN 13529 szerinti vegyszercsoportra | CR = Chemical resistance |  | megadható |
|  | Éghetőségk | EN 13501-1 | EN 13813 5.3.4 pont | A1fl - Ffl | Az A1 osztály termékei/anyagai égési viselkedését nem kell vizsgálni a CEN/TC 303 bizottság 96/603/EG módosított határozata alapján. |  | A1fl - Ffl |
|  | Páraáteresztő képességi | EN 12086 | EN 13813 5.3.6 pont | g/m2×nap | Ha az esztrich alkalmazása során ellenőrzött mértékű páraáteresztésre van szükség | Legyen az esztrichszerkezet alatti sd > sd burkolat | ≥ 4 |

1 A kiegyenlítő-tapadó esztrichekkel, aljzatkiegyenlítőkkel és kéregerősítőkkel kapcsolatos kiegészítéseket lásd a 7. ill. 8. táblázatban..

2 A tapadóhidakkal kapcsolatban lásd a 3. táblázat 4. megjegyzését.

k Kötelező közlésű jellemzők (a kopásállóság és/vagy az RWA osztályú görgősszékállóság csak burkolatlan esztricheknél kötelező, a pH érték megadása a kalcium-szulfát kötőanyagoknál kötelező).

i A burkolat és az igénybevétel típusa által meghatározott tapadó-húzószilárdsági osztályok MSZ EN 13813 szabvány szerinti jelölését, valamint az  elkészült esztrichszerkezetek síkpontosságát nemzeti hatályú műszaki irányelv rögzíti. A kisebb zsugorodású aljzatkiegyenlítők nagyobb biztonsággal maradnak repedés- és kongásmentesek a gyengébb kapcsolati készségű fogadó felületeken, valamint a lassú alakváltozásra hajlamos burkolatok alatt (pl. linóleum és ragasztott fapadló). A burkolhatóságot szabályozó nedvességtartalom megengedett értékeit, valamint a zsugorodással és páraáteresztő képességgel kapcsolatos ajánlásokat szintén műszaki irányelv rögzíti.

Forrás: MSZ EN 13813:2003 Esztrichek és padozati anyagok. Esztrichhabarcsok. Tulajdonságok és követelmények

DIN 18560 szabványsorozat

ÖNORM B 2232

MSZ EN 1991-1-1

EFNARC-2001- Specification and Guidelines for Polymer-modified Cementitious Flooring; ISBN 0 9539733 6 0

Padló MI 01 műszaki irányelv

1. táblázat×: MSZ EN 13813 szerinti úsztatott esztrichek hajlító-húzószilárdsága és vastagsága

| Esetleges teher mértéke, típusa9 (megoszló és pontszerű teher) | Az úsztató réteg1 összenyomódása (mm) | Az esztrich névleges vastagsága3, 6, 7 (mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Az esztrich MSZ EN 13813 szerinti jelölése a kötőanyag és a hajlító-húzószilárdsági osztály szerint |
|  |  | Cementesztrich CT5 | Önterülő kalcium-szulfát esztrich CAF |
|  |  | F4 | F5 | F7 | F4 | F5 | F7 |
| Megoszló teher ≤ 2 kN/m2 | c ≤ 5 mm2 | ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 35 | ≥ 30 | ≥ 30 |
| Megoszló teher ≤ 3 kN/m2 Pontszerű teher ≤ 2 kN | c ≤ 5 mm | ≥ 65 | ≥ 55 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 45 | ≥ 40 |
| Megoszló teher ≤ 4 kN/m2 Pontszerű teher ≤ 3 kN | c ≤ 3 mm | ≥ 70 | ≥ 60 | ≥ 55 | ≥ 60 | ≥ 50 | ≥ 45 |
| Megoszló teher ≤ 5 kN/m2 Pontszerű teher ≤ 4 kN | c ≤ 3 mm | ≥ 75 | ≥ 65 | ≥ 60 | ≥ 65 | ≥ 55 | ≥ 50 |
| Megoszló teher ≤ 7,5 kN/m2 | c ≤ 2 mm | -4 | ≥ 808 | ≥ 758 | ≥ 808 | ≥ 708 | ≥ 608 |
| Megoszló teher ≤ 10 kN/m2 | c ≤ 2 mm | -4 | -4 | ≥ 808 | -4 | -4 | ≥ 708 |

1 Ha az úsztató réteg vastagsága ≤ 40 mm, akkor az esztrich táblázatban jelölt névleges vastagsága 5 mm-rel csökkenthető.

2 Ha az úsztató réteg összenyomhatósága > 5 mm-nél, de ≤10 mm, akkor az esztrich, táblázatban jelölt névleges vastagságát 5 mm-rel növelni kell.

3 A fűtött esztrichek fűtéscső feletti vastagsága F4 osztályú cementesztricheknél ≥45 mm, F4 osztályú önterülő esztricheknél ≥40 mm legyen. Az esztrich fűtéscsövek feletti takarása csökkenthető nagyobb hajlítószilárdság esetén, de 30 mm-nél nem lehet kisebb.

4 A 80 mm feletti vastagságokat kerülni kell; ilyen esetekben pl. (vasalt) betonlemez, vagy kétrétegű (erőzáró kivitelű) esztrich készítése szükséges.

5 Kültéri esztricheknél (pl. fűtött rámpa) a cementesztrich hajlító-húzószilárdsága min. F4 osztályú, a fagy- és olvasztósóállósága pedig az MSZ 4798-1:2004 szabvány szerinti XF4 kitéti osztályú legyen.

6 A vastagság megengedett lokális alulmaradása 50 mm alatti névleges vastagságnál ≤ 5 mm, 55-80 mm közötti névleges vastagságnál ≤ 10 mm.

7 Kerékteher hatásának (kontaktnyomás max. 2 N/mm2) kitett, az esztrichhez ragasztott kő- és kerámia burkolatoknál az esztrich névleges vastagsága CT esetén ≥45 mm, CAF esetén ≥40 mm legyen.

8 Amennyiben az esetleges terhek, vagy azok kombinációi meghaladják a pontszerű, vagy a megoszló terhelés rendre 4 kN, ill. 5 kN/m2 értékét, úgy - még a max. 3 mm összenyomhatóságú szigetelő réteg alkalmazása esetén is - egyedi statikai ellenőrzés szükséges.

9 Az úsztatott esztrichpadozatok tervezésére és kivitelezésére vonatkozó főbb ajánlásokat az 1. sz. melléklet tartalmazza. A teherbíráshoz kapcsolódó kérdéses esetekben először a hasznos teher értékét kell megállapítani a 2. táblázat szerinti általános funkciónak és a megbízó technológustervezője által közölt egyedi adatoknak megfelelően (pl. felületen tárolt anyagok fajtája, rakatsűrűsége, telepített berendezések - beleértve az ipari konyhák, radiológiai gépek, kazánok, páncélszekrények, stb. - tömege, csomagolása, várható amortizációs ideje, alkalmazott kézi mozgató eszközök típusa, azok kerekének anyaga, stb.). A hasznos teher ismeretében kell az egyes helyiségek, közlekedési útvonalak lépéshangszigetelési, vastagsági, hajlító-húzószilárdsági, burkolati és használati szempontjait optimalizálni.

× Megjegyzés: Az 1. táblázat a DIN 18560 szabványsorozat, az ÖNORM B 2232 szabvány és a Padló MI 01 műszaki irányelv figyelembevételével készült.

1. melléklet az MSZ EN 13813 szabvány szerinti a) termékcsoporthoz

Ajánlás úsztatott esztrich tervezésére, kivitelezésére

- Az úsztatott esztrich vastagságának és hajlító-húzószilárdsági osztályának tervezésekor alapesetben figyelembe kell venni az adott funkciójú épület, szint vagy helyiség hasznos terheit (pl. az EN 1991-1-1 szabvány Nemzeti Melléklete szerinti födémszerkezetek osztályai és a födémterhek karakterisztikus értékei).

- Fentieken túl figyelembe kell venni azokat a - befejező építési munkák, valamint az üzemeltetés során jelentkező - pontszerű és megoszló terheket, amelyek inkább esetleges, mint rendkívüli teherként jelentkezhetnek az alábbi tevékenységeknél, valamint a használat során:

- építéstechnológiai sorrendből adódó ideiglenes raktározás, szállítás (pl. burkolást megelőzően a padlólapok felhalmozása, kerekes kézi eszközzel történő mozgatása),

- gépek, berendezések telepítése (csomagolt vagy csomagolatlan állapotban, a kedvezőtlenebb eset figyelembevételével),

- burkolt felületek egyes részein az üzemeltetés során előforduló ideiglenes raktározás, szállítás (pl. papírgöngyölegek, könyvek, infúziós üvegek tárolása, kerekes kézi eszközzel történő mozgatása),

- egyes esetekben számítani kell a tehercsoportosulás lehetőségével, amikor a meglévő hasznos terheléssel összeadódhat a behúzott kerekes szállítóeszköz kerékterhe, vagy a szomszédos szerelt válaszfal terhe (pl. raktárhelyiségeknél).

- A burkolást megelőző koptatás, ütés, vegyszerek hatása ellen (pl. nem gumikerekű mozgatóeszközök használata, raklapok csúsztatása, ideiglenes állványok terhei, cementkőre és gipszdihidrátra agresszív anyagok, stb.) a követő munkanemeknek takarással kell megvédeni az esztrichet. A takarás történhet pl. pallóterítéssel, építőlemezzel, stb. Takarás esetén tudatában kell lenni annak, hogy a takarás időtartama meghosszabbítja az esztrich burkolásához szükséges száradási időt.

- A terhelés függvényében az úsztató réteg (hő- és/vagy hangszigetelés) nyomószilárdságát növelni, ill. alakváltozó képességét csökkenteni kell, hogy az esztrichben ébredő húzófeszültségek ne lépjék túl az esztrich húzószilárdságát. Az úsztatott esztrichek tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni a beépítésre kerülő hő- és/vagy hangszigetelő termékek alkalmazástechnikai útmutatóit, valamint az esztrichekre vonatkozó szakmaspecifikus műszaki irányelveket.

- Az úsztatott cementesztrichek vasalása alapvetően nem szükséges, mert e vékony szerkezetekben a repedések kialakulását a vasalás többnyire nem akadályozza meg. Az esztrich alján (az elválasztó rétegre helyezett) elhelyezett vasalás egyes padlófűtés-rendszereknél lehetővé teszi a fűtéscsövek rögzítését, valamint csökkenti az alsó esztrichréteg késői száradásából adódó zsugorodást, s így a padozat későbbi boltozódásának veszélyét. Az esztrich szálerősítése (főként egyes üveg- és műanyagszálak esetén) csökkenti az esztrich korai száradásából adódó zsugorodáskülönbségeket, tehát az ebből adódó táblaszéli felhajlás mértékét és a korai repedezési hajlamot. Az acélszálak adagolása a fűtött cementesztrichek hőeloszlását, a betonacélhálós vasalás a tehereloszlást teszi egyenletesebbé.

- A 80 mm-nél nagyobb vastagságú aljzatok esetén már nem az esztrich-, hanem a betonszabványok alkalmazása szükséges. A cementesztrichek esetében ennek oka a földnedves keverékből készített szerkezet alsó rétegének nehéz tömöríthetősége, az önterülő kalcium-szulfát esztricheknél pedig a burkolhatósághoz szükséges kiszáradás igen hosszú és bizonytalan időtartama. Ha az úsztatott esztrich vastagsága a számítások során nagyobbra adódik, mint 80 mm, akkor a szerkezetet többrétegű (erőzáró módon készített) esztrichként, vagy (vasalt) betonlemezként kell tervezni és a műszaki leírásban megnevezni. Az úsztatott betonszerkezetek felületi síkpontosságát (pl. az MSZ EN 13670 szabvány 1. tűrési osztály értékeit vagy egyedileg előírt értékeket) és a burkolat elvárt síkpontosságát - többnyire vastag aljzatkiegyenlítővel, ill. vékony tapadó esztrichhel – a tervezés során összhangba kell hozni.

- Kiemelten fontos az úsztató réteg egyenletes (üregmentes) felfekvése. A fogadófelület (pl. teherhordó beton, vasbeton vagy egyéb szerkezet, valamint a hő- és/vagy hangszigetelő réteg) túlzott egyenetlensége, vastagságbeli ingadozása csökkenti a repedésmentes esztrichfelület készítésének lehetőségét. Gyakran szükségessé válhat az úsztató réteg alá beépítendő szilárd kiegyenlítő réteg, mely a fogadó betonfelület egyenetlenségét csökkenti, vagy a felületre rögzített csővezetékek takarását biztosítja. Ezt a kiegyenlítő réteget, ill. az úsztatott esztrichet fogadó felületek síkpontosságát és a padlókonstrukció szerkezeti vastagságát a tervezés során figyelembe kell venni.

- Az úsztatott kivitelű esztrichre ragasztott kőburkolatokat érő koncentrált kerékteher ne haladja meg a 2 N/mm2 értéket (lásd még a 2 ábrát).

| Födémek és tetők hasznos terhei |
| --- |
| Az EN 1991-1-1 a hasznos terhek nagyságát általában egy alacsonyabb és egy magasabb érték közötti tartományként, továbbá egy kiemelt ajánlott értékkel adja meg. Az alábbi táblázatban a Nemzeti Melléklet szerinti értékek szerepelnek. A megadott terheket vízszintes felületen ható (vízszintes vetületen megoszló), függőlegesen lefelé mutató erőhatásként kell értelmezni. |
| Használati osztály | Funkció szerint besorolás | Felületen megoszló teher qk [kN/m2] | Pontszerű teher(1) Qk [kN] |
| A | Háztartási és tartózkodási célra szolgáló területek (lakások és szállodák szobái, konyhák és mellékhelyiségek, kórtermek) | 2,00 | 2,00 |
|  | Padlások (nem rendszeres tartózkodás céljára) | 1,50 | 2,00 |
|  | Lépcsők, erkélyek | 3,00 | 3,00 |
| B | Irodák | 3,00 | 4,50 |
| C | C1 | Asztalokkal berendezett helyiségek (iskolák és vendéglátó helyek, olvasótermek) | 3,00 | 4,00 |
|  | C2 | Rögzített ülőhelyes termek (színház, mozi, előadó, templom, váróterem) | 4,00 | 4,00 |
|  | C3 | Emberi mozgást nem akadályozó berendezésű födémek (múzeumok, kiállítótermek, iroda és középületek közlekedő területei) | 5,00 | 4,00 |
|  | C4 | Összehangoltan mozgó tömegek által használt területek (táncterem, színpad, tornaterem, sportpálya) | 5,00 | 7,00 |
|  | C5 | Tömegrendezvények céljára szolgáló födémterületek (táncterem, színpad, tornaterem, sportpálya) | 5,00 | 4,50 |
| D | D1 | Kiskereskedelem üzlethelyiségei | 4,00 | 4,00 |
|  | D2 | Áruházak (pontosabb adatok hiányában) | 5,00 | 7,00 |
| E | E1 | Raktárak (pontosabb adatok hiányában) | 7,50 | 7,00 |
|  | E2 | Ipari csarnokok közbenső födémjei | technológustervező adatai alapján |
| F | Könnyű gépjárművel járható födém (személygépkocsi garázs, parkolóház Gk ≤ 30 kN összsúlyú járművekkel) | 2,50 | 20,00 |
| G | Nehézgépjárművel járható födém (tehergépkocsi, autóbusz forgalom, tűzoltóautó útvonala Gk ≤ 160 kN összsúlyú járművekkel) | 5,00 | 90,00 |
| H | Nem járható tetők | ≤10o hajlásszög | 0,40 | 1,00 |
|  |  | ≥20o hajlásszög | 0,00 | 1,00 |
|  |  | ha nincs külön héjalás | - | 1,50 |
| I | Járható tetők az A-D használati osztálynak megfelelő igénybevétellel | használati osztálynak megfelelően |
| K | Különleges célokra kialakított tetők (pl. helikopter-leszállóhelyként kialakított tető) | egyedi adatszolgáltatás alapján |
| - | Tetőlétrák, tetőjárdák | 0,40 | 1,00 |
|  | Tető vizsgálójárdák |  | 1,50 |
| - | Menekülési útvonalak járdái | a menekülési úthoz tartozó födémszakasz használati osztályának megfelelő qk érték |
| - | Búvónyílások keret- és lefedőszerkezetei (az üvegezés kivételével), álmennyezetek függesztő szerkezetei | 0,25 | 0,90 |
| - | Állattartási épületek helyiségei | kis állatok (állatsúly ≤ 0,25 kN/db) | 1,50 | adatszolgáltatás alapján |
|  |  | egyéb állatok | 5,00 |  |
| (1) A pontszerű teher a födém, az erkély vagy a lépcső bármely helyén működhet, általában egy pontban, kerekes járművek tengelyterhe esetén jellemzően két pontban koncentrálva. A feltételezendő teherátadási felület általában egy 50 x 50 mm-es négyzet, járművekre külön előírások vannak. |

A táblázatban a minimálisan előírt értékek találhatók, a valóságos teher ennél nagyobb is lehet. A megadott értékek nem tartalmazzák a nehéz berendezések (pl. ipari konyhák, radiológiai gépek, kazánok, páncélszekrények stb.) terheit. Kérdéses esetekben a számításba veendő hasznos teher értékét a funkciónak, illetve a technológustervező által közölt adatoknak megfelelően kell megállapítani a megbízó és/vagy az illetékes hatóság egyetértésével.

× Forrás: Dr. Dulácska Endre: Kisokos statikusoknak Segédlet tartószerkezetek tervezéséhez, 2. javított kiadás Artifex Kiadó, Budapest, 2013

3. táblázat×: Padozati felületeken és rétegek között szükséges tapadó-húzószilárdság

| Burkolásra nem kerülő padozati rétegrendek4 | Rétegek között szükséges tapadó-húzószilárdság1, 3 |
| --- | --- |
|  | (N/mm2) | osztály |
| Beltéri funkció | Teherhordó aljzat és tapadó esztrich között, kerékteher nélkül | 0,5 | B 0,5 |
|  | Teherhordó aljzat és tapadó esztrich között, kerékteherrel | 0,8 | B 1,0 |
| Kültéri funkció | Teherhordó aljzat és tapadó esztrich között | 1,0 | B 1,0 |
| Burkolásra kerülő, beltéri padozati rétegrendek4 | Felületi és rétegek közötti tapadó-húzószilárdság1 |
|  | (N/mm2) | osztály |
| Esztrich, ill. aljzatkiegyenlítő (tapadó, csúszóréteges vagy úsztatott) | Kerámia és kőburkolat alatt, kerékteher nélkül (max.30×30, ill. 40×40 cm lapméretig) | ≥ 0,5 | B 0,5 |
|  | Kerámia és kőburkolat alatt, kerékteherrel (max.30×30, ill. 40×40 cm lapméretig) | ≥ 1,0 | B 1,0 |
|  | Kerámia és kőburkolat alatt, kerékteherrel és kerékteher nélkül (30×30, ill. 40×40 cm lapméret fölött) | ≥ 1,0 | B 1,0 |
|  | Textilburkolatok alatt, kerékteher nélkül | ≥ 0,5 | B 0,5 |
|  | Textilburkolatok alatt, irodákban vagy kerékteherrel | ≥ 0,8 | B 1,0 |
|  | Rugalmas burkolatok alatt (pl. PVC, linóleum) kerékteher nélkül | ≥ 0,8 | B 1,0 |
|  | Rugalmas burkolatok alatt (pl. PVC, linóleum) kerékteherrel | ≥ 1,0 | B 1,0 |
|  | Műgyanta bevonat2 alatt kerékteher nélkül | ≥ 1,0 | B 1,0 |
|  | Műgyanta bevonat2 alatt kerékteherrel | ≥ 1,5 | B 1,5 |
|  | Parketta alatt (típustól függően) | ≥ 1,0 v. ≥ 1,2 | B 1,0 v. B 1,5 |
|  | Kiegyenlítő, hő- és/vagy hangszigetelő funkciójú könnyűbeton, ha a felette lévő esztrich tapadó kivitelű | ≥ 0,2 | B 0,2 |
| Aljzatbeton | Tapadó kivitelű cementesztrich alatt, kerékteher nélkül | ≥ 1,0 | B 1,0 |
|  | Tapadó kivitelű cementesztrich alatt, kerékteherrel | ≥ 1,5 | B 1,5 |
|  | Tapadó kivitelű önterülő kalcium-szulfát esztrich alatt | ≥ 0,8 | B 1,0 |
|  | Műgyanta bevonat2 alatt, kerékteher nélkül | ≥ 1,0 | B 1,0 |
|  | Műgyanta bevonat2 alatt, kerékteherrel | ≥ 1,5 | B 1,5 |

1 A gyakorlatban elkészült felület minőségét, azaz az egyes rétegek közötti, valamint azok felületi - építéshelyszínen mért - tapadó-húzószilárdságát, jelentősen befolyásolják az adott rétegek (alapfelület, esztrich, aljzatkiegyenlítő, burkolat) készítése és a korai szilárdulása idején fennálló környezeti körülmények, valamint a felület igénybevételének időpontja és mértéke, azaz a kivitelező hatáskörén kívülálló tényezők. Ezért a tapadó-húzószilárdsági jellemzők igazolása nem feladata a rétegrend (pl. esztrich) kivitelezőjének. Az esztrich készítéséhez szükséges építéshelyszíni körülményeket, valamint a megfelelő tapadó-húzószilárdsági jellemzők eléréséhez kapcsolódó felelősségi köröket szakmaspecifikus műszaki irányelv (Padló MI 01) tartalmazza. A tapadó-húzószilárdsági jellemzőket csak kétséges esetben, vagy külön előírás esetén, szakintézet bevonásával kell vizsgálni.

2   A műgyanta bevonat tapadó-húzószilárdságát (laboratóriumban, szabványos körülmények között vizsgálva) a gyártónak igazolni kell.

3  A tapadó-húzószilárdság szükséges értékei (a ≥ 0,8 N/mm2 értékek) a gyakorlatban általában, önmagukkal az esztrichekkel nem érhetők el. A táblázati értékek eléréséhez az esetek többségében külön impregnáló, vagy alapozó és aljzatkiegyenlítő anyagok szükségesek. Ezeknek az anyagoknak a szokásos felületek kapcsolati készségét javító hatását a gyártónak igazolni kell (lásd c. főcsoport táblázatában a vonatkozó vizsgálatokat).

4  A tapadó kivitelű esztrichek és a fogadófelületek közötti erőzáró kapcsolat kialakításához, a szakmaspecifikus felületelőkészítő munkákon túl szükséges a megfelelő tapadóhíd alkalmazása. A tapadóhíd funkcióhoz alkalmazott egy- vagy több komponensű anyagok biztosítsák a táblázatban jelölt rétegrendnél szükséges tapadó-húzószilárdsági osztályt.

× Megjegyzés: A 3. táblázat a BEB (német esztrich és burkolószövetség) Oberflächenzug- und Haftzugfestigkeit von Fußböden 2004, valamint az Esztrich és Ipari Padló Egyesület és a Burkolástechnika Egyesület által kiadott Padló MI 01 műszaki irányelv figyelembevételével készült.

4. táblázat×: Esztrichfelületek síkpontossága

| Padló MI 01 szerinti minőségi fokozat1 | Jellemző alkalmazási területek | Névleges méretek tűrésértékei 2 (mm) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,1m | 1m | 2m | 4 m |
| EQ1 | Követő réteg alatti kitöltő esztrichek, burkolásra nem kerülő padlófelületek alárendelt helyiségekhez (pl. kamrák, pincék, raktárak) | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| EQ2 | Burkolásra kerülő esztrichek, járófelületi esztrichek átlagos követelményekkel (pl. önterülő aljzatkiegyenlítő nélküli felületek) | 2,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 |
| EQ3 | Burkolásra kerülő esztrichek, járófelületi esztrichek fokozott követelményekkel (pl. önterülő aljzatkiegyenlítővel ellátott felületek) | 1,0 | 3,0 | 5,0 | 9,0 |
| EQ4 | Burkolásra kerülő esztrichek különleges követelményekkel (pl. önterülő aljzatkiegyenlítővel ellátott felületek) | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 |

1 Az EQ minőségi fokozatok részletes leírását a Padló MI 01 műszaki irányelv tartalmazza. Önmagukban az esztrichekkel, általában az EQ2 minőségi fokozathoz tartozó síkpontosság érhető el. Az EQ3 és EQ4 minőségi fokozathoz tartozó síkpontosság megfelelő aljzatkiegyenlítő anyagokkal érhető el.

2  A síkpontossági követelmények csak a kivitelezett szerkezetekre (tehát nem a gyártók által forgalmazott anyagokra) vonatkoznak.

1. ábra×: Esztrichfelületek síkpontossága grafikus ábrázolásban

× Megjegyzés: A 4. táblázat és az 1. ábra a DIN 18202 szabvány és a Padló MI 01 műszaki irányelv figyelembevételével készült.

5. táblázat×: Nem fűtött (úsztatott, csúszóréteges és tapadó) valamint fűtött (úsztatott) esztrichek burkolhatóságához tartozó nedvességtartalom

| Burkolat fajtája | Cementesztrich – CT (CM%)1, 2 | (Önterülő) kalcium-szulfát esztrich – CA(F) (CM%)1 |
| --- | --- | --- |
| Elasztikus | 2,0 (fűtött: 1,8) | 0,5 (fűtött: 0,3) |
| Textil |  |  |
| Parketta |  |  |
| Laminált padló |  |  |
| Kerámia és kő – vékony ágyazatú |  |  |
| Kerámia és kő – vastag ágyazatú | 3,0 (fűtött: 3,0) | - |

1  Az esztrichek nedvességtartalmát a CM-módszer szerint kell mérni (CM= karbidos módszerrel mért nedvességtartalom).

2 A gyorsított száradású és szilárdulású cementesztrichek nedvességtartalmának mérése és az eredmények értékelése esetenként eltérhet a hagyományos cementesztrichekétől. Ilyen esetben a gyártó által meghatározott peremfeltételek közötti módszert és számítást kell alkalmazni.

6. táblázat×: MSZ EN 13813 szerinti csúszóréteges esztrichek hajlítószilárdsága és vastagsága

| Az esztrich névleges vastagsága 1, 2, 3, 4 (mm) |
| --- |
| Az esztrich MSZ EN 13813 szerinti jelölése a kötőanyag és a hajlítószilárdsági osztály szerint |
| Cementesztrich CT | Önterülő kalcium-szulfát esztrich CAF |
| F4 | F5 | F7 | F4 | F5 | F7 |
| ≥ 45 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 40 | ≥ 35 | ≥ 30 |

1  A vastagság lokális alulmaradása 50 mm alatti névleges vastagságnál ≤ 5 mm, 55-80 mm közötti névleges vastagságnál ≤ 10 mm.

2 Amennyiben az esetleges terhek, vagy azok kombinációi meghaladják a pontszerű, vagy a megoszló terhelés 4 kN, ill. 5 kN/m2 értékét, úgy egyedi statikai ellenőrzés szükséges. A hasznos teher ismeretében kell az egyes helyiségek, közlekedési útvonalak vastagsági, hajlítószilárdsági, burkolati és használati szempontjait optimalizálni.

3 A 80 mm feletti vastagságokat kerülni kell; ilyen esetekben pl. (vasalt) betonlemez, vagy kétrétegű (egymással erőzáró kivitelű) esztrich készítése szükséges.

4 Kerékteher hatásának (kontaktnyomás max. 2 N/mm2) kitett, az esztrichhez ragasztott kő- és kerámia burkolatoknál az esztrich névleges vastagsága CT esetén ≥45 mm, CAF esetén ≥40 mm legyen.

7. táblázat×: MSZ EN 13813 szerinti kéregerősítők kopásállósága

| Koptató hatás mértéke | Kéregerősítők EN 13892-3 szerinti kopásállósági osztálya, az EN 13813 szerinti 5.2.3 pont 4. tábl. figyelembevételével | Javasolt felhasználási területek | Gördülő kerekek anyaga1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mérsékelt | A1,5 | A3 | A6 | A9 | Gabonatárolók, kültéri rámpák, egyedi garázsok | Gumi (légtömlős vagy tömör) |
| Átlagos | A1,5 | A3 | A6 | - | Parkolóházak, üzemcsarnokok, raktárak, műhelyek | Gumi (légtömlős vagy tömör) |
| Nagy | A1,5 | A3 | - | - | Logisztikai központok, bemutató termek, áruházak | Gumi, vulkolán |
| Igen nagy | A1,5 | - | - | - | Magasraktárak, nehézipari létesítmények, katonai bázisok | Gumi, vulkolán, poliamid |

1 A felületen gördülő járművek, ill. azok keréktípusának megválasztásánál figyelembe kell venni a fellépő kontaktnyomást. Ennek mértékét illusztrálja a 2. ábra.

8. táblázat×: MSZ EN 13813 szerinti kiegyenlítő-tapadóesztrichek, aljzatkiegyenlítők és kéregerősítők hajlító- és nyomószilárdsága

| Padozati réteg típusa | Felhasználási terület | Szilárdsági osztály MSZ EN 13813 szerint | Kiegészítő követelmények |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cement kötőanyag CT | Kalcium-szulfát kötőanyag CAF |  |
| Kiegyenlítő- tapadóesztrich1,2 | Burkolat nélkül | ≥ C12-F33 | ≥ C12-F33 | Úsztató és csúszóréteg alatt v. alárendelt helyiségekben. Egyéb esetekben min. CT C25-F5-A22 |
|  | Burkolattal |  |  | A burkolat típusa igényelhet nagyobb húzószilárdságú fogadó felületetet |
| Aljzatkiegyenlítő | Burkolat nélkül | ≥ C25-F5 | nem ajánlott | Kopásállóság min. RWA 10 vagy min. AR2 osztály; ütésállóság ≥ 4 Nm |
|  | Burkolattal | ≥ C20-F4 | ≥ C20-F4 | A burkolat típusa igényelhet nagyobb húzószilárdságú fogadó felületetet |
| Kéregerősítő | Kézi szórással | ≥ C50-F9-A9 | - | Rétegvastagság: 2 -3 mm | Szilárdság és kopásállóság vizsgálata az anyag habarcsos eljárása szerinti vízigénnyel. Habarcsos eljárással mért zsugorodás ≤ 3 mm/m |
|  | Gépi szórással |  |  | Rétegvastagság: 2 -4 mm |  |
|  | Habarcsos eljárással |  |  | Rétegvastagság: 4 -30 mm |  |
|  | Folyékony felületkeményítők | - | - | Beltéri alkalmazásnál a kopásállóság javulása min. 30% legyen az EN ISO 5740-1szerint, |
|  |  |  |  | Kültéri alkalmazásnál a tapadószilárdság min. 1,5 N/mm2 legyen az EN 1766 szerinti referencia alapfelület kezelését követően. |

1 A tapadóesztricheket max. 50 mm vastagságban szabad felhordani.

2 Ha a vastagság <40 mm, akkor a hajlító-húzószilárdság a mértékadó, ha ≥40 mm, akkor pedig a nyomószilárdság.

3 Az MSZ EN 13318 szerinti könnyűesztrichekre ennél kisebb szilárdság értékek is megjelölhetők.

9. táblázat×: Esztrichek táblaméretei

| Szerkezeti kialakítás | Kötőanyag típusa | Max. táblaméretek1 a hosszúság/szélesség=0,8-1,25 aránya mellett |
| --- | --- | --- |
|  |  | beltérben | kültérben |
|  |  | d=35-50 mm | d=55-80 mm | d=55-80 mm |
| Csúszóréteges esztrich | CT2 | (170-120)×d | (110-75)×d | 33×d |
|  | CAF | gyártói ajánlás | - |
| Úsztatott esztrich | CT2 | ~ 40 m2 | 33×d |
|  | CAF | gyártói ajánlás | - |

1 A fűtött esztrichtáblák között, ill. az esztrichtáblák és a függőleges csatlakozó szerkezetek között min. 5 mm szabad mozgást kell biztosítani.

2 A cementesztrichek gyártói ajánlásától függően a megjelöltnél nagyobb táblaméretek is készíthetők, ha az egyéb gyártói előírások teljesítése is biztosítható.

× Megjegyzés: Az 5-9. táblázatok a VDZ (német cementszövetség) által kiadott B 19/8.2010 számú Zement-Merkblatt, a DIN 18560 szabványsorozat, az ÖNORM B 2232 szabvány, az EFNARC (European Federation for Specialist Construction Chemicals and Concrete Systems) által kiadott Specification & guidelines for polymer-modified cementitious flooring 2001, és a Padló MI 01 műszaki irányelv figyelembevételével készültek.

2. ábra×: Különböző anyagú kerekek és azokra jutó terhek okozta felületi kontaktnyomás

# Text boxes

A 275-ös rendelet fogalom-meghatározásai

A következőkben a Kormányrendeletben Értelmező rendelkezésnek nevezett fogalom-meghatározást ismertetjük úgy, hogy a másik jogszabályra történő utalásokat a jelen kiadvány kiadásakor hatályos állapotban behelyettesítettük a szövegbe.

Az építmény és az építési termék

Építményekre vonatkozó alapvető követelmények: az építménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

- az állékonyság és a mechanikai szilárdság,

- a tűzbiztonság,

- a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem,

- a biztonságos használat és akadálymentesség,

- a zaj és rezgés elleni védelem,

- az energiatakarékosság és hővédelem,

- az élet- és vagyonvédelem, valamint

- a természeti erőforrások fenntartható használata

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak.

Építési termék: bármely olyan termék vagy készlet, amelyet azért állítottak elő és hoztak forgalomba, hogy építményekbe vagy építmények részeibe állandó jelleggel beépítsék, és amelynek teljesítménye befolyásolja az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét.

Tervezett felhasználás: az építési termék gyártója által meghatározott az építési termékre vonatkozó rendeltetés.

Építési termék teljesítménye: a termék releváns alapvető jellemzőire vonatkozó, szintekkel, osztályokkal, illetve leírással kifejezett teljesítménye.

Alapvető jellemzők: az építési termék azon jellemzői, amelyek az építményekre vonatkozó alapvető követelményekkel függnek össze.

Elvárt műszaki teljesítmény: az építési termék olyan lényeges terméktulajdonsága, amely az építményre vonatkozó alapvető követelmények teljesüléséhez szükséges, valamint a terméktulajdonsághoz kapcsolódó elvárt szint, osztály vagy leírás.

Lényeges terméktulajdonság: az építési termék olyan teljesítménye, amely a termék tervezett felhasználása során az építményben való elhelyezkedés, az épületszerkezeti szempontból betöltött szerep és a környezeti hatások figyelembevétele mellett az alapvető követelmények teljesülése szempontjából meghatározó és a megfelelő termék kiválasztásához nélkülözhetetlen.

A termékek

Bontott építési termék: építmény bontása során keletkezett, újbóli felhasználásra szánt, újrafeldolgozás nélkül beépítésre szánt anyag, szerkezet-

Egyedi termék: nem sorozatban gyártott, meghatározott célra szánt, egyedileg tervezett és legyártott építési termék, amely egyetlen, beazonosítható építménybe kerül beépítésre.

Hagyományos vagy természetes építési termék: ismert és gyakorolt hagyományos eljárással előállított, az előállítás körzetében helyi felhasználásra szánt, fa, terméskő, föld, agyag, vályog, nád, szalma és más természetes vagy növényi anyagok és az ezekből jellemzően nem sorozatban gyártott építési termékek.

A dokumentumok

Teljesítménynyilatkozat: az építési termék gyártója által kiállított olyan dokumentum, amely az építési termék teljesítményét a termékre vonatkozó műszaki előírásnak megfelelően, hitelesen igazolja.

Termékre vonatkozó műszaki előírás: a teljesítménynyilatkozat műszaki tartalmú alapdokumentuma, mely lehet harmonizált európai szabvány, európai műszaki értékelés, vagy ennek hiányában nem harmonizált európai szabvány, más magyar szabvány, Magyarország területén elfogadott nemzeti műszaki értékelés, vagy hatályos építőipari műszaki engedély.

Harmonizált szabvány: a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt valamelyik európai szabványügyi testület által, ugyanezen irányelv 6. cikkének megfelelően a Bizottság kérelme alapján elfogadott szabvány.

Európai műszaki értékelés: az építési termék teljesítményének az alapvető jellemzői vonatkozásában a megfelelő európai értékelési dokumentummal összhangban végzett dokumentált értékelése.

Nemzeti műszaki értékelés: műszaki előírás, amely a sorozatban gyártott építési termékre vonatkozó más műszaki előírás hiányában a gyártói teljesítménynyilatkozat alapdokumentuma, szintek, osztályok vagy leírás megadásával tartalmazza a termék tervezett felhasználásához kapcsolódó, nyilatkozatba foglalandó alapvető jellemzőket, továbbá meghatározza a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszert.

A tervező feladatai

Az alábbiakban röviden és ahol lehetett a jogszabályból a tervezők nyelvére átfordítva összefoglaljuk a tervezők feladatait.

A tervezési program kidolgozása

A megbízó és a tervező közösen kidolgozzák és véglegesítik az építtetői elvárásokat, megállapodnak a tervezési feladatról, amit a tervező a tervezési programban rögzít. A tervezési program olyan szöveges dokumentum, amely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint a tervezési szerződés szerinti építtetői elvárások mennyiségi és minőségi részletezését. Amennyiben nem készül építészeti-műszaki dokumentáció, de a beépítendő termék teljesítményére jogszabályi előírás van, akkor az elvárt műszaki teljesítményt az építési szerződésben kell meghatározni.

Tervezés

A tervező az építészeti tervezés folyamatával párhuzamosan meghatározza az alkalmazandó anyagok és szerkezetek tulajdonságait. A jogszabály szabatos kifejezéseit használva - az építési termék építményben való felhasználásának módja, az építési termék várható élettartama alatt az építésből, az építmény használatából és az üzemeltetéséből származó hatások, az építményt érő várható hatások és a szakmai szabályok figyelembevételével meghatározza az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményét. Ugyancsak figyelembe kell venni a jogszabályokban az építési termékre, valamint a tervezett épületszerkezetre vonatkozóan meghatározott követelményeket. Ahol jogszabály olyan épületszerkezettel szemben állapít meg követelményt, amely önmagában nem egy építési termék vagy nem egy készlet elemeinek összeszerelésével jön létre, hanem több építési termékből, az építési helyszínen, az építési tevékenység során keletkezik, akkor a követelmény teljesítését a tervező az építészeti-műszaki dokumentációban az adott szakterület műszaki előírásai szerint igazolja.

A betervezett építési termékek elvárt teljesítményének megadása

Nem kis feladat a termékek elvárt műszaki teljesítményének meghatározása. Az építménybe betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan az építészeti-műszaki dokumentációnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- előre gyártott építési elemekből vagy késztermékekből készülő tartószerkezet esetén a tartószerkezet anyagának megjelölését, főbb méreteit, illetve amennyiben már ismert, akkor az alkalmazott terméktípus megnevezését;

- a tartószerkezetnek az állékonyság és mechanikai szilárdság szempontjából legjellemzőbb elvárt teljesítményét, amennyiben azokra jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány követelményt állapít meg;

- az egyéb építményszerkezetben az építési terméknek a felhasználás szempontjából legjellemzőbb elvárt termékjellemzőit, amelyekre jogszabály vagy jogszabályban hivatkozott szabvány tűzvédelmi, épületenergetikai, zajvédelmi vagy egészségvédelmi követelményt állapít meg;

- akadálymentes kialakítás esetén az alkalmazandó burkolatok, rácsok, kapaszkodók, lépcső elemek, ajtócsukó berendezések és más speciális építési termékek elvárt teljesítményét;

- amennyiben jogszabály, szabvány vagy a tervezési program a tervezett építmény szempontjából közegészségügyi, biztonsági vagy más követelményeket tartalmaz, akkor a követelmények teljesítéséhez szükséges mértékben és részletezettséggel kell megadni az alkalmazott építési termékek elvárt teljesítményét;

- a létesítendő épületgépészeti rendszerek berendezéseinek elvárt termékjellemzőit, amennyiben az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet követelményt állapít meg.

Segítség az elvárt műszaki teljesítmény meghatározásához

Felmerül a kérdés, hogy a tervező honnan fogja tudni, hogy az adott funkcióra mely terméktulajdonságokat tekintse lényegesnek, illetve a betervezett építési termékre milyen elvárt műszaki teljesítményeket adjon meg. Ehhez a feladathoz a tervező három segítséget vehet igénybe:

- a kormányrendelet tartalmaz egy mellékletet, aminek segítségével a tervező eldöntheti, hogy a jellemző beépítési mód függvényében mely terméktulajdonságokat tekint lényegesnek. A tervező az építési termék elvárt műszaki teljesítményét ezekkel a terméktulajdonságokkal is meghatározhatja, azonban ettől a beépítés feltételeinek függvényében el is térhet. Jelen kiadvány ebben a munkában nyújt segítséget a tervezőnek.

- a tervezőnek lehetősége van arra, hogy az építészeti-műszaki dokumentációban konkrét terméket jelöljön meg. Ebben az esetben ez egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti és a termék műszaki előírásában foglalt összes teljesítménykategóriát lényeges terméktulajdonságnak kell tekinteni melyeknek szintje, osztálya vagy leírása tekintendő az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményének. Ez azt is jelenti, hogy csak a megadottal egyenértékű vagy annál jobb műszaki teljesítményű termékre lehet kicserélni.

- a tervező igénybe veheti független, hiteles, kellő felkészültséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakintézet segítségét. Ez a megoldás azért is kedvezőnek tekinthető, mert az előbbiekben említett készségekkel rendelkező szakintézet annak az eldöntésében is a megrendelő és a tervező segítségére tud lenni, hogy a gyártó által kínált termék valóban azt a műszaki teljesítményt nyújtja-e, amit magáról állít, illetve amit a tervező tervében az építménybe betervezett építési termék elvárt műszaki teljesítményének meghatározott.

A beépítésre kerülő termékek meghatározása a kivitelezési dokumentációban

A tervezőnek a kivitelezési dokumentációban az elvárt műszaki teljesítmények alapján meg kell határoznia a beépítésre kerülő építési termékeket. A meghatározásnak a termék kereskedelmi forgalomból való beszerzéséhez elegendő információt kell tartalmaznia. Nem lenne szerencsés, ha a tervező olyan terméktulajdonságokat és szinteket vagy osztályokat írna elő, amelyeket nem lehet megvásárolni. A tervező a megbízó felé ilyen szempontból is felelős a projekt megvalósíthatóságért.

Szakszerű tervezés után szakszerű kivitelezés

Egy építmény akkor lesz jó, ha jól és következetesen van megtervezve, valamint jól és szakszerűen van kivitelezve. A jogszabály szabatos kifejezéseit használva egy építmény akkor lesz az alapvető követelményeknek megfelelő, ha a tervező az építési-műszaki dokumentációban a fentebbiekben részletezettek szerint állapítja meg a beépítendő építési termékek alapvető jellemzői tekintetében azok elvárt teljesítményét, és ha a beépítés során a tervező előírásai mellett, figyelembe veszik az építési termék gyártójának a termék teljesítményére vonatkozó nyilatkozatát és a tárolására, szállítására, beépítésére vonatkozó előírásait is.

A teljesítménynyilatkozat

Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozata, egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki épületbe beépített építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban tett nyilatkozata igazolja. Ahol jogszabály az építési termékkel szemben követelményt állapít meg, ott az építési termék beépíthetőségének feltétele, hogy a teljesítménynyilatkozat tartalmazza a követelménynek való megfelelést igazoló termékjellemzőt.

Speciális esetek

Egyedi, helyszínen gyártott, vagy műemlék építménybe beépített, illetve bontott, hagyományos vagy természetes építési termék esetében a beépítéséért felelős műszaki vezető az építési naplóban tett nyilatkozatával igazolhatja, hogy az építési termék tervezett beépítésével teljesülnek az építményre vonatkozó alapvető követelmények. Egy ilyen nyilatkozat megtétele igen nagy felelősséggel jár, ezért a felelős műszaki vezetőnek ajánlatos szakértő, szakértői intézmény vagy akkreditált vizsgálólaboratórium közreműködését igénybe venni. Bizonyos, a teljesítményállandóság értékelésének és ellenőrzésének rendszerével összefüggően szigorúbb esetekben a jogszabály kötelezően írja elő, hogy dokumentáltan igénybe kell venni szakértő, szakértői intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium közreműködését.

2. táblázat: Födémek hasznos terhei×

× Megjegyzés: Az ábra a Deutsche Naturwerkstein Verband, 2009 kiadványból származik.

A ≥ F11 hajlítószilárdságú, ≤ A3 kopásállóságú, ≥ 8 mm vastagságban felhordott kéregerősítőknél megengedett kontaktnyomás max. 40 N/mm2 (DIN 18560-7 szabvány).